Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

Modul S01

Grundlagen zur CNC-Programmierung

mit SinuTrain

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort:		5

2	Einleitung:		7

2.1	Entwicklungsphasen der CNC- Technologie		7

2.2	Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend		7

2.3	Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN		7

3	Programmierung eines Drehteiles im G-Code		8

4	Programmierung eines Drehteiles nach dem Arbeitsschrittverfahren		9

4.1	SINUTRAIN starten		9

4.2	Maschinenauswahl		10

4.3	SINUTRAIN Grundbild		10

4.4	Drehprogramm erstellen		11

4.5	Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung		11

4.6	Neues Werkstückprogramm anlegen		12

4.7	Programmkopf		13

4.8	Programmeditor		14

4.9	Werkzeugauswahl		14

4.10	Plandrehen		15

4.11	Werkstückkontur		17

4.12	Abspanzyklus Schruppen		22

4.13	Außenkontur Schlichten		23

4.14	Gewindefreistich		23

4.15	Gewindedrehen		24

4.16	Einstiche fertigen		25

4.17	Simulation		26

5	Programmierung eines Frästeiles im G-Code		28

6	Programmierung eines Frästeiles nach dem Arbeitsschrittverfahren		31

6.1	SINUTRAIN starten		32

6.2	Maschinenauswahl		32

6.3	SINUTRAIN Grundbild		32

6.4	Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung		33

6.5	Neues Werkstückprogramm anlegen		34

6.6	Programmkopf		35

6.7	Außenkontur		36

6.8	Außenkontur schruppen		37

6.9	Werkzeugauswahl		37

6.10	Außenkontur schlichten		38

6.11	Ausräumen, Restmaterial und Schlichten von Konturtaschen und Innenkontur		39

6.12	Konturtasche Schruppen Ausräumen		41

6.13	Restmaterial in den Ecken entfernen.		42

6.14	Boden schlichten		43

6.15	Rand schlichten		44

6.16	Kreistasche Durchmesser 60 schruppen		45

6.17	Kreistasche Durchmesser 60 schlichten		45

6.18	Kreistasche Durchmesser 30 schruppen		46

6.19	Kreistasche Durchmesser 30 schlichten		46

6.20	Zentrieren und Bohren unter Berücksichtigung von Hindernissen		46

6.21	Arbeitsschritt Zentrieren		46

6.22	Arbeitsschritt Bohren		47

6.23	Eingabe der Bohrreihe links.		47

6.24	Erstes Hindernis		47

6.25	Eingabe der Bohrreihe rechts.		48

6.26	Zweites Hindernis		48

6.27	Bohren des Vollkreises.		48

6.28	Drittes Hindernis		48

6.29	Bohren der einzelnen Bohrung		48

6.30	Simulation		49

7	Zusatzaufgaben Drehen		50

7.1	Stufenwelle		50

7.2	Welle02		51

8	Zusatzaufgaben Fräsen		52

8.1	Flansch		52

8.2	Übung11		53

# Vorwort:

Diese Ausbildungsunterlage ‚Grundlagen der CNC-Programmierung’ ist die Voraussetzung für die Bearbeitung der weiteren Module mit SINUTRAIN

CNC-Steuerungen gelten heute als Kernstück jeder Automatisierung. Mit den Steuerungen ShopMill und ShopTurn, können je nach Problemstellung die verschiedensten Aufgaben in den Dreh-, Fräs-, Laser-, Schleif- und vielen weiteren Einsatzbereichen wirtschaftlich ausgeführt werden.

Lernziel:

Dies Modul ist so aufgebaut, dass Sie ein Werkstück in der G-Code Programmierung (DIN 66025) fertig programmiert vor sich haben.

Das gleiche Werkstück wird Schritt für Schritt nach der Arbeitsschrittprogrammierung mit der Unterlage erstellt. Dadurch werden Sie die einfache Bedienbarkeit dieser Software erlernen und mit der Simulation kontrollieren und optimieren.

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional ab SP1 mit 500 MHz und 256 MB RAM,

freier Plattenspeicher ca. 400 MB davon 50 MB auf dem Systemlaufwerk,

1GB bei Installation aller Produkte, MS-Internet-Explorer ab 6.0

2	Software SINUTRAIN 802D/ 810D/  840D/ 840Di/ Programming &Training, SinuTrain/JopShop

# Einleitung:

## Entwicklungsphasen der CNC- Technologie

- Anfang der Achtziger Jahre erste CNC Maschinen mit einfachen Steuerungen

- Mitte der Achtziger Jahre durch schnellere Prozessoren leistungsfähigere Steuerungen mit Zyklen,

sowie Werkzeugmaschinen mit höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten

- Ende der Achtziger Jahre Werkzeugmaschinen mit 5 und mehr Achsen und speziellen

Software Tools zur externen Programmierung mit Hilfe von CAD/CAM Systemen

- Anfang der Neunziger Jahre flexible Fertigungssysteme mit umfangreichen Zusatzfunktionen

wie Palettensysteme und Mehrfachaufspannung mit Mehrspindeltrieben

- Mitte der Neunziger Jahre Weiterentwicklung der Werkzeugsysteme und Einsatz von speziellen

Werkzeugen zur Bearbeitung von komplexen Werkstückkonturen mit nur einem Werkzeug

- Ende der Neunziger Jahre Zentrale Programmiersysteme zur Programmierung von mehreren

unterschiedlichen Steuerungen an verschiedenen Werkzeugmaschinen

## Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend

- Offenheit: Die Steuerungen sollen vom Maschinenhersteller oder Anwender

nach eigenen Anforderungen konfiguriert und erweitert werden können

- Unabhängigkeit: Programmierung über eine einheitliche Steuerungsoberfläche

für verschiedenste CNC Bearbeitungen

- Gleichheit:. Alle Maschinendaten sollen auch in den externen Programmierplatz zur Verfügung stehen.

Programmierung am externen Programmierplatz ist gleich der, an der Werkzeugmaschine

- Programmierzeiteinsparung: Mit grafischen Arbeitsplänen und mit Hilfsbildern soll es möglich sein

komplexe Werkstückkonturen sehr einfach und schnell erstellt zu können

- Editierbarkeit: Durch umfangreiche Editorfunktionen soll eine Programmänderung bzw. Erweiterung

schnell und einfach erreicht werden

## Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN

Die Steuerung wird ständig optimiert und kann jederzeit an die einzelnen Bedürfnisse der Maschinenhersteller angepasst werden. Zudem kann man Zyklen und Funktionen nachträglich einbinden.

Egal ob Drehen, Fräsen oder eine andere Bearbeitung durchgeführt wird, es wird immer mit der gleichen Programmoberfläche und den gleichen Menüs bzw. Funktionen gearbeitet.

Retrofit: Dies meint, es können auch ältere CNC Maschinen auf Shopmill und Shopturn von Siemens umgerüstet werden.

Vorteil: Die Bedienung der Software und die Menüstruktur muss nur einmal erlernt werden.

Durch Übertragen der Maschinendaten in das Programmiersystem von SINUTRAIN ist die Programmierung am externen Programmierplatz gleich wie an der Werkzeugmaschine.

Mit Hilfe von Konturrechner und CAD-Reader ist ein einfaches Programmieren ohne Fachtermini möglich. Durch direkte Eingabe von technologischen Werten müssen keine externen Berechnungen vorab durchgeführt werden. Der integrierte Konturrechner kann alle erdenklichen Bemaßungen verarbeiten und ist trotzdem sehr einfach sowie übersichtlich in der Handhabung. Über Arbeitsschrittprogrammierung und vielen Online-Hilfsfunktionen können sehr schnell umfangreiche Programmieraufgaben gelöst werden.

Mit Funktionen wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen ist eine komfortable Programmierung möglich.

Da das Programm über einzelne Arbeitsschritte als grafischer Arbeitsplan im Editor erstellt wird sind alle Bearbeitungsschritte in übersichtlicher Weise dargestellt.

# Programmierung eines Drehteiles im G-Code

# Programmierung eines Drehteiles nach dem Arbeitsschrittverfahren

Anhand dieser Zeichnung soll nun ein Programm im Arbeitsschrittverfahren erstellt werden.

## SINUTRAIN starten

Zum Starten von SinuTrain doppelklicken Sie auf

oder starten Sie SinuTrain über die Startleiste.

## Maschinenauswahl

Nach dem Booten des Computers erscheint ein Menü mit der Auswahl von Maschinen

mit der jeweiligen Versionsnummer.

1. Drehmaschine mit  >> ShopTurn Open V 06.04 << auswählen

2. Schaltfläche Start klicken

## SINUTRAIN Grundbild

Nach Auswahl der Maschine erscheint das Grundbild von SINUTRAIN,

von hier werden alle Aktionen von SINUTRAIN gestartet.

## Drehprogramm erstellen

## Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung

Im Programm-Manager können verschiedene Aktionen durchgeführt werden.

(z.B. Neu - Umbenennen - Kopieren usw.)

Durch Drücken der Softkeys 	  werden im Bedienbereich VERZEICHNIS

die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopTurn geöffnet.

Wir legen nun ein neues Verzeichnis mit dem Softkey  mit dem Namen „Werkstuecke“ an.

Mit OK die Eingabe bestätigen.

Das Verzeichnis mit dem Namen „Werkstuecke“ ist angelegt.

Durch Drücken der Pfeiltaste    auf der CNC Tastatur oder mit der Cursor Taste nach rechts öffnet sich das angewählte Verzeichnis

Hinweis

Mit den Cursortasten kann in SinuTrain navigiert werden.

## Neues Werkstückprogramm anlegen

Nach Öffnen des Verzeichnisses werden vorhandene Programme angezeigt, oder es können neue Programme angelegt werden.

Durch Drücken des Softkeys  und der Auswahl Shopturn, oder G-Code (vertikale Softkeys) wird ein neuer Programmname „Name des Arbeitsplanes“ eingegeben

in unserem Fall „Welle“.

Mit OK die Eingabe bestätigen.

## Programmkopf

Der Programmkopf des neuen Programms wird automatisch geöffnet. Im Programmkopf werden die Werkstückangaben, Nullpunktverschiebung, Rohteilform, Abstand zum Futter, Rückzugsebenen, Werkzeugwechselpunkt, Sicherheitsabstand inkremental oder absolut

und die Drehzahlbegrenzung eingegeben.

Mit dem Softkey  können Sie nun das zugehörige Hilfsbild aufrufen.

Alle Angaben wie im Bild oben eingeben

und mit  die Eingaben in den Arbeitsplan übernehmen.

Hinweis

Mit dem Softkey  können Sie Umschalten z.B. zwischen verschiedenen Nullpunkten, Maßeinheiten, mm, inch, Rohteilformen, Zylinder, Rohr, Rechteck, N-Eck  usw.

In der blauen Zeile oben, sehen Sie immer die aktuelle Eingabeform.

## Programmeditor

Im Programmeditor in Form von Arbeitsschritten eingegeben bzw. editiert.

## Werkzeugauswahl

Zuerst brauchen Sie ein Werkzeug zum Plandrehen und zum Schruppen der Aussenkontur.

Klicken Sie auf

Danach rufen Sie durch nochmaliges Klicken auf „Werkzeuge“ die Werkzeugliste auf.

Hier finden Sie die bereits angelegten Werkzeuge. Sie können hier aber auch neue erzeugen.

Bitte übernehmen Sie den Schrupper. Der Schlichter und der Gewindestahl werden später aus der Werkzeugliste übernommen. Der Stecher muss noch neu angelegt werden.

Klicken Sie auf    	SCHRUPPER

Nun müssen Sie noch die Daten für die Schnittgeschwindigkeit und die Ebene eingeben.

Übernehmen Sie die Werte mit der Eingabetaste.

Ändern Sie gegebenenfalls mit     die Einheit bzw. die Auswahl

und bestätigen Sie am Ende ihre Eingabe mit

Das Schruppwerkzeug wurde mit allen Daten ins Programm übernommen.

## Plandrehen

Positionieren zum Plandrehen im Eilgang.

Über Gerade/Kreis kann eine Verfahrbewegung programmiert werden.

Klicken Sie auf   Geben Sie X80 Z0.1 ein und klicken Sie auf

Bestätigen Sie mit

Als Nächstes planen Sie die Werkstückvorderseite auf X-1.6, (2X Plattenradiusgröße R=0.8)

damit kein Restmaterial in der Mitte stehen bleibt.

Klicken Sie auf   und geben Sie X-1.6 und F0.3 ein und  mm/U

Bestätigen Sie mit

Positionieren Sie auf X90 Z5 im Eilgang.

Nach der Übernahme befinden Sie sich wieder im Programm.

## Werkstückkontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche    und danach oben rechts auf

Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.

Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

Geben Sie X0 Z0 ein und Bestätigen Sie mit

Hinweis

Über die Schaltflächen  kann die Kontur beschrieben werden.

Hier wird der erste Durchmesser der Fertigteilkontur beschrieben.

Eine Fase 2 x 45 Grad als Übergangselement wird am Ende des Elementes angehängt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie X30 und FS 2 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche    und geben Sie Z-20 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche    und geben Sie X40    R2.5 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche    und geben Sie X50 Z-30 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche    und geben Sie Z-44    R2.5 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie X60  FS1 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie Z-70 und R1 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie X66 und R1 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie Z-77 und R1 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und geben Sie X82 und FS3 ein.

Das Rohteil ist Durchmesser 80 im Programm wird auf 82 gefahren,

damit man sich vom Werkstück entfernt. Die Fasengröße muss deshalb auch

um 1mm größer programmiert werden.

Die Fertigteilkontur ist nun beschrieben und wird mit  ins Programm übernommen.

Danach befinden Sie sich wieder im Programmeditor.

## Abspanzyklus Schruppen

Das Abspanen einer Kontur erfolgt im Bereich Konturdrehen und Abspanen.

Mit der „Help-Taste“ erscheint das Hilfsbild.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

An dieser Stelle sollen Sie das Programm mit der Simulationsgrafik testen.

Betätigen Sie die  Schaltfläche

Über die Schaltfläche „Ende“, geht es zurück zum Programmeditor.

## Außenkontur Schlichten

Die Außenkontur wird mit dem Schlichtwerkzeug Konturparallel abgefahren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche   und

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Gewindefreistich

Wir bringen den Freistich DIN 76 ein

Klicken Sie auf die Schaltfläche    und    und dann auf

Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit    Menü verlassen.

Man kann hier erkennen, dass die Kontur beim Schruppen und Schlichten mit dem Abspanen

verbunden ist. Der Gewindefreistich wurde über einen eigenen Zyklus erstellt.

An dieser Stelle können Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik testen.

## Gewindedrehen

Es soll ein Gewinde M30 X 1.5 gefertigt werden.

Klicken Sie auf    und auf    und geben Sie die Werte ein.

## Einstiche fertigen

Zum Schluss fertigen Sie noch die zwei Einstiche.

Klicken Sie auf    und auf    und geben Sie die Werte ein.

mit    Menü verlassen

Fertig ist unser Arbeitsschrittprogramm

## Simulation

Zum Schluss testen Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik.

Zuerst in der Seitenansicht

Als nächstes mit 3-Fenster Ansicht

und im Volumenmodell

Über EXIT beenden Sie die ShopTurn Software.

# Programmierung eines Frästeiles im G-Code

# Programmierung eines Frästeiles nach dem Arbeitsschrittverfahren

## SINUTRAIN starten

Zum Starten von SinuTrain doppelklicken Sie auf

oder starten Sie SinuTrain über die Startleiste.

## Maschinenauswahl

Nach dem Booten des Computers erscheint ein Menü mit der Auswahl von Maschinen

mit der jeweiligen Versionsnummer.

1. Fräsmaschine mit  >> ShopMill Open V 06.04 << auswählen.

2. Schaltfläche Start klicken.

## SINUTRAIN Grundbild

Nach Auswahl der Maschine erscheint das Grundbild von SINUTRAIN,

von hier werden alle Aktionen von SINUTRAIN gestartet.

## Neues Verzeichnis anlegen / Programmerstellung

Im Programm-Manager können verschiedene Aktionen durchgeführt werden.

Durch Drücken der Softkeys 	  werden im Bedienbereich VERZEICHNIS

die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopMill geöffnet.

Wir legen nun ein neues Verzeichnis mit dem Softkey

mit dem Namen „Formplatte“ an.

Mit OK die Eingabe bestätigen.

Durch Drücken der Pfeiltaste    auf der CNC Tastatur oder mit der Cursor Taste nach rechts öffnet sich das angewählte Verzeichnis

## Neues Werkstückprogramm anlegen

Nach Öffnen des Verzeichnisses werden vorhandene Programme angezeigt, oder es können neue Programme angelegt werden.

Durch Drücken des Softkeys    und der Auswahl ShopMill, oder G-Code (vertikale Softkeys) wird ein neuer Programmname „Name des Arbeitsplanes“ eingegeben

in unserem Fall „Formplatte“.

Mit OK die Eingabe bestätigen.

## Programmkopf

Der Programmkopf des neuen Programms wird automatisch geöffnet. Im Programmkopf werden die Werkstückangaben, Nullpunktverschiebung, Rohteilform, Abstand zum Futter, Rückzugsebenen, Werkzeugwechselpunkt, Sicherheitsabstand inkremental oder absolut

und die Drehzahlbegrenzung eingegeben.

Mit dem Softkey    können Sie nun das zugehörige Hilfsbild aufrufen.

Alle Angaben wie im Bild oben eingeben

und mit    die Eingaben in den Arbeitsplan übernehmen.

Hinweis

Mit dem Softkey    können Sie Umschalten z.B. zwischen verschiedenen Nullpunkten, und Maßeinheiten, mm, inch. In der blauen Zeile oben, sehen Sie immer die aktuelle Eingabeform.

## Außenkontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche    und danach oben rechts auf

Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.

Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

Programmieren Sie mit dem Konturrechner die Außenkontur fertig.

Die Außenkontur ist nun beschrieben und wird mit  ins Programm übernommen.

## Außenkontur schruppen

Um den Arbeitsschritt Schruppen außen, mit Bahnkorrektur links, gehen Sie wie folgt vor.

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

## Werkzeugauswahl

Hier finden Sie die bereits angelegten Werkzeuge. Sie können hier aber auch neue erzeugen.

Bitte nehmen Sie den Fräser32.

Klicken Sie auf    um das ausgewählte Werkzeug zu übernehmen.

Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit    Menü verlassen.

## Außenkontur schlichten

Um den Arbeitsschritt Schlichten außen, mit Bahnkorrektur links durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor.

Klicken Sie auf    und geben Sie die Werte ein.

Bitte alle Angaben aus der Grafik übernehmen und mit    Menü verlassen.

An dieser Stelle können Sie Ihr Programm mit der Simulationsgrafik testen.

## Ausräumen, Restmaterial und Schlichten von Konturtaschen und Innenkontur

Die Kontur wird mit dem Konturrechner erstellt.

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche    und danach oben rechts auf

Geben Sie der neuen Kontur einen Namen, danach öffnet sich der Konturrechner.

Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt angegeben.

Programmieren Sie mit dem Konturrechner die Innenkontur fertig.

Die Innenkontur ist nun beschrieben und wird mit  ins Programm übernommen.

## Konturtasche Schruppen Ausräumen

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Restmaterial in den Ecken entfernen.

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Boden schlichten

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Rand schlichten

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Kreistasche Durchmesser 60 schruppen

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Kreistasche Durchmesser 60 schlichten

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Kreistasche Durchmesser 30 schruppen

Schruppen Sie die Kreistasche selbst.

Achtung die Starttiefe liegt nicht mehr bei „0“ sondern bei  „-10mm“

## Kreistasche Durchmesser 30 schlichten

Schlichten Sie die Kreistasche selbst.

Achtung die Starttiefe liegt nicht mehr bei „0“ sondern bei  „-10mm“

## Zentrieren und Bohren unter Berücksichtigung von Hindernissen

Beim Zentrieren und Bohren werden zuerst die entsprechenden Arbeitsschritte programmiert

und danach die einzelnen Positionen angegeben.

Die Hindernisse müssen beim Positionieren berücksichtigt werden.

## Arbeitsschritt Zentrieren

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das Werkzeug aus und geben Sie die Schnittdaten ein.

Bitte alle weiteren Angaben aus der Grafik übernehmen.

## Arbeitsschritt Bohren

Klicken Sie auf    und auf   und geben Sie die Werte ein.

Wählen Sie das richtige Werkzeug zum Bohren aus und geben Sie die Schnittdaten ein

und verlassen das Menü mit

## Eingabe der Bohrreihe links.

Klicken Sie auf          und geben Sie die Werte

für die „linke“ Seite ein.

## Erstes Hindernis

Klicken Sie auf    und geben Sie den Z Wert ein.

## Eingabe der Bohrreihe rechts.

Klicken Sie auf          und geben Sie die Werte

für die „rechte“ Seite ein.

## Zweites Hindernis

Klicken Sie auf    und geben Sie den Z Wert ein.

## Bohren des Vollkreises.

Klicken Sie auf          und geben Sie die Werte

für den rechte Lochkreis ein.

## Drittes Hindernis

Klicken Sie auf    und geben Sie den Z Wert ein.

## Bohren der einzelnen Bohrung

Klicken Sie auf          und geben Sie die Werte ein.

## Simulation

Zum Schluss testen Sie Ihr Programm mit Hilfe der verschiedenen Simulationsgrafiken.

# Zusatzaufgaben Drehen

## Stufenwelle

## Welle02

# Zusatzaufgaben Fräsen

## Flansch

## Übung11

# Text boxes

Weiterführende
CNC-Programmierung mit ShopMill

2- 3 Tage Module S03

Weiterführende 
CNC-Programmierung mit ShopTurn

2- 3 Tage Module S02

2. SINUTRAIN

Grundlagen zur
CNC-Programmierung mit SINUTRAIN

2- 3 Tage    Module S01

1 PC