Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

Modul S02

CNC-Programmierung Drehen

ShopTurn

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort:		5

2	Einleitung:		7

2.1	Entwicklungsphasen der CNC- Technologie		7

2.2	Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend		7

2.3	Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN		7

3	Bedienkomponenten		8

4	Programmverwaltung Drehen		10

4.1	Verzeichnis		11

4.2	Programmstruktur		12

4.3	Editieren von Programmen		14

4.4	Sichern von Programmdaten		14

5	Programmaufbau Drehen		17

5.1	Programmkopf 		17

6	Werkzeugverwaltung		22

6.1	Aufrufen der Werkzeugliste		23

6.2	Aufbau der Werkzeugliste		24

6.3	Aufbau der Werkzeugliste		25

6.4	Aufbau der Werkzeugliste		26

6.5	Der Werkzeugverschleiß		27

6.6	Der Werkzeugverschleiß		28

6.7	Das Magazin		29

6.8	Neues Werkzeug anlegen		30

6.9	Die Schneidenlage		31

6.10	Wekzeuge löschen		32

6.11	Sortieren von Werkzeugen		34

7	Programmieren mit Abspanzyklen		36

8	Konturprogrammierung Drehen		42

8.1	Aufbau Konturrechner		43

8.2	Beispiel zur Konturprogrammierung		48

8.3	Konturabspanen		56

8.4	Konturabspanen Restmaterial		58

9	Arbeiten mit einer Rohteilkontur		61

10	Bohr und Fräspositionen		65

11	Fräsen mit Standardfräszyklen		75

12	Stirnfräsen mit freier Kontureingabe		83

13	Eingrenzen und Gegenspindel		91

14	Programmschleifen, Verschiebungen		114

15	CNC Grundlagen Drehen		127

16	Manueller Bedienbereich		128

16.1	Bedienart TSM		129

16.2	Bedienart NPV setzen		133

16.3	Nullpunkt Werkstück		135

16.4	Messen Werkzeug		137

16.5	Positionieren im Vorschub oder Eilgang		141

16.6	Freier Abspanzyklus		142

17	Manuelle Funktionen ShopTurn		143

18	DIN– Programmierung unter ShopTurn		151

19	CAD Reader		165

19.1	Allgemeine Funktion		165

19.2	Öffnen des CAD READERS		165

19.3	DXF Zeichnung aus einer Datei öffnen.		166

19.4	Tooleiste		167

19.5	Nullpunkt festlegen		168

19.6	Konturverfolgung		168

19.7	Grafische Darstellung beeinflussen		170

19.8	Eingelesenen Datei bearbeiten		171

19.9	Werkstücknullpunkt setzen		173

19.10	Konturelemente in das Verzeichnis und dem Konturrechner übertragen.		174

20	Beispielzeichnungen - Drehen		175

20.1	Bolzen		175

20.2	Stift		176

20.3	Welle Aussenkontur Konturrechner		177

20.4	Welle Einstich		178

20.5	Welle Rechtecktasche Stirnseite		179

20.6	Welle Rohteilkontur vorhanden		180

20.7	Welle mit Bohrungen an der Stirnseite		181

20.8	Stufenwelle Einstiche Gewinde		182

20.9	Kegel		183

20.10	Gelenkwelle		184

20.11	Niere Stirnseitig		185

20.12	Stempel Stirnseitig		186

20.13	Passwelle		187

# Vorwort:

Die Ausbildungsunterlage ‚Programmieren mit ShopTurn’ dient zum kennen lernen der Software.

CNC-Steuerungen gelten heute als Kernstück jeder Automatisierung. Mit den Steuerungen ShopMill und ShopTurn, können je nach Problemstellung die verschiedensten Aufgaben in den Dreh-, Fräs-, Laser-, Schleif- und vielen weiteren Einsatzbereichen wirtschaftlich ausgeführt werden.

Lernziel:

Das Modul S02 zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Programmierung mit ShopTurn.

Der Leser soll  anschließend die Aufgabenstellungen lösen können.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der CNC- Programmierung mit Sinutrain (z.B. Modul S01

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional ab SP1 mit 500 MHz und 256 MB RAM,

freier Plattenspeicher ca. 400 MB davon 50 MB auf dem Systemlaufwerk,

1GB bei Installation aller Produkte, MS-Internet-Explorer ab 6.0

2	Software SINUTRAIN 802D/ 810D/  840D/ 840Di/ Programming &Training, SinuTrain/JopShop

# Einleitung:

## Entwicklungsphasen der CNC- Technologie

- Anfang der Achtziger Jahre erste CNC Maschinen mit einfachen Steuerungen

- Mitte der Achtziger Jahre durch schnellere Prozessoren leistungsfähigere Steuerungen mit Zyklen,

sowie Werkzeugmaschinen mit höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten

- Ende der Achtziger Jahre Werkzeugmaschinen mit 5 und mehr Achsen und speziellen

Software Tools zur externen Programmierung mit Hilfe von CAD/CAM Systemen

- Anfang der Neunziger Jahre flexible Fertigungssysteme mit umfangreichen Zusatzfunktionen

wie Palettensysteme und Mehrfachaufspannung mit Mehrspindeltrieben

- Mitte der Neunziger Jahre Weiterentwicklung der Werkzeugsysteme und Einsatz von speziellen

Werkzeugen zur Bearbeitung von komplexen Werkstückkonturen mit nur einem Werkzeug

- Ende der Neunziger Jahre Zentrale Programmiersysteme zur Programmierung von mehreren

unterschiedlichen Steuerungen an verschiedenen Werkzeugmaschinen

## Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend

- Offenheit: Die Steuerungen sollen vom Maschinenhersteller oder Anwender

nach eigenen Anforderungen konfiguriert und erweitert werden können

- Unabhängigkeit: Programmierung über eine einheitliche Steuerungsoberfläche

für verschiedenste CNC Bearbeitungen

- Gleichheit:. Alle Maschinendaten sollen auch in den externen Programmierplatz zur Verfügung stehen.

Programmierung am externen Programmierplatz ist gleich der, an der Werkzeugmaschine

- Programmierzeiteinsparung: Mit grafischen Arbeitsplänen und mit Hilfsbildern soll es möglich sein

komplexe Werkstückkonturen sehr einfach und schnell erstellt zu können

- Editierbarkeit: Durch umfangreiche Editorfunktionen soll eine Programmänderung bzw. Erweiterung

schnell und einfach erreicht werden

## Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN

Die Steuerung wird ständig optimiert und kann jederzeit an die einzelnen Bedürfnisse der Maschinenhersteller angepasst werden. Zudem kann man Zyklen und Funktionen nachträglich einbinden.

Egal ob Drehen, Fräsen oder eine andere Bearbeitung durchgeführt wird, es wird immer mit der gleichen Programmoberfläche und den gleichen Menüs bzw. Funktionen gearbeitet.

Retrofit: Dies meint, es können auch ältere CNC Maschinen auf Shopmill und Shopturn von Siemens umgerüstet werden.

Vorteil: Die Bedienung der Software und die Menüstruktur muss nur einmal erlernt werden.

Durch Übertragen der Maschinendaten in das Programmiersystem von SINUTRAIN ist die Programmierung am externen Programmierplatz gleich wie an der Werkzeugmaschine.

Mit Hilfe von Konturrechner und CAD-Reader ist ein einfaches Programmieren ohne Fachtermini möglich. Durch direkte Eingabe von technologischen Werten müssen keine externen Berechnungen vorab durchgeführt werden. Der integrierte Konturrechner kann alle erdenklichen Bemaßungen verarbeiten und ist trotzdem sehr einfach sowie übersichtlich in der Handhabung. Über Arbeitsschrittprogrammierung und vielen Online-Hilfsfunktionen können sehr schnell umfangreiche Programmieraufgaben gelöst werden.

Mit Funktionen wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen ist eine komfortable Programmierung möglich.

Da das Programm über einzelne Arbeitsschritte als grafischer Arbeitsplan im Editor erstellt wird sind alle Bearbeitungsschritte in übersichtlicher Weise dargestellt.

# Bedienkomponenten

# Programmverwaltung Drehen

## Verzeichnis

In den Verzeichnissen können Programme abgelegt werden. Dadurch bleibt der Programmspeicher übersichtlich.

## Programmstruktur

Durch öffnen eines Verzeichnisses kann auf bestehende Programme zugegriffen werden, oder neue angelegt werden.

## Editieren von Programmen

Es stehen wie in Word die gleichen Funktionen zu Verfügung.

## Sichern von Programmdaten

Hier können alle wichtigen Programmdaten z. B. Werkzeuge Nullpunkte gespeichert werden.

# Programmaufbau Drehen

## Programmkopf

Im Programmkopf werden die Grundeinstellungen beschrieben.

# Werkzeugverwaltung

## Aufrufen der Werkzeugliste

## Aufbau der Werkzeugliste

## Aufbau der Werkzeugliste

## Aufbau der Werkzeugliste

## Der Werkzeugverschleiß

## Der Werkzeugverschleiß

## Das Magazin

## Neues Werkzeug anlegen

## Die Schneidenlage

## Wekzeuge löschen

## Sortieren von Werkzeugen

# Programmieren mit Abspanzyklen

Es wird anhand eines Beispiels das Arbeiten mit den Abspanzyklen unter ShopTurn beschrieben.

# Konturprogrammierung Drehen

## Aufbau Konturrechner

## Beispiel zur Konturprogrammierung

Thema: Beispiel zur Konturprogrammierung

## Konturabspanen

## Konturabspanen Restmaterial

# Arbeiten mit einer Rohteilkontur

In diesem Modul wird das Arbeiten mit einer Rohteilkontur unter ShopTurn anhand eines Beispiels erklärt.

# Bohr und Fräspositionen

Anhand eines Beispiels werden die Bohr– und Fräspositionen unter ShopTurn erklärt.

# Fräsen mit Standardfräszyklen

Anhand eines Beispiels werden Standardfräszyklen unter ShopTurn erklärt.

# Stirnfräsen mit freier Kontureingabe

Anhand eines Beispiels wird das Stirnfräsen mit freier Kontureingabe unter ShopTurn erklärt.

# Eingrenzen und Gegenspindel

Anhand eines Beispiels wird das Eingrenzen und das Arbeiten mit einer Gegenspindel unter

ShopTurn erklärt.

# Programmschleifen, Verschiebungen

In diesem Modul wird Anhand eines Beispiels das Programmieren von Programmschleifen, Verschiebungen, sowie der Aufbau eines Werkstückzählers mit Meldetexten, und der Aufbau eines Unterprogramms in ShopTurn beschrieben.

# CNC Grundlagen Drehen

Bei CNC-Maschinen, werden die erforderlichen Abläufe zur Fertigung eines Werkstücks in einem CNC–Programm hinterlegt. Die hierzu erforderlichen Berechnungen (Kompensationen) zwischen Werkzeug, Werkstück und Maschine werden beim Abarbeiten eines NC-Programms berücksichtigt.

# Manueller Bedienbereich

## Bedienart TSM

| Nach dem Start von Shop Turn ist der Bedienbereich aktiv. Durch drücken des Softkeys wird das Eingabefenster für das manuelle Bedienen der Maschine eingeblendet. |  |
| --- | --- |

| Im ersten Eingabefeld wird das Werkzeug für die manuelle Bearbeitung aufgerufen. Danach wird die Spindel ausgewählt. Es können mehrere Spindeln konfiguriert sein. Beispiel: |  |
| --- | --- |

| Die Spindeldrehzahl kann in oder als konstante Schnittgeschwindigkeit eingegeben werden. In den weiteren Eingabefeldern können M- Funktionen, Nullpunkt-verschiebungen eingegeben, oder zwischen der Maßeinheit gewählt werden Beispiel: Nach Aufruf des Werkzeugs mit der entsprechenden Technologie |  |
| --- | --- |

| wird durch drücken der NC Start Taste das Werkzeug mit den eingegebenen Technologiedaten aktiviert. |  |
| --- | --- |

## Bedienart NPV setzen

| Die Bedienart „NPV setzen“ wird benötigt, um die Z- Achse mit dem Werkstück abzugleichen. Beispiel: Es wird mit einem Drehwerkzeug die Stirnfläche des Werkstücks angekratzt. |  |
| --- | --- |

| Durch drücken des Softkeys wird der aktuelle Wert für die Z-Achse farbig hinterlegt. Hier kann über die Maschinentastatur ein beliebiger Wert eingegeben werden, oder die Achse wird durch drücken des Softkeys |  |
| --- | --- |

| auf den Wert Null gesetzt. Die Basisverschiebung G500 ist nun aktiv. |  |
| --- | --- |

## Nullpunkt Werkstück

| Bei dieser Bedienart kann der Wert für die Werkstückvermessung direkt in die gewünschte Nullpunktverschiebung geschrieben werden. Durch drücken des Softkeys wird die entsprechende Eingabemaske geöffnet. Nach Anwahl der Nullpunktverschiebung |  |
| --- | --- |

| und „Ankratzen“ des Werkstücks kann der Werkstücknullpunkt, durch drücken des Softkeys direkt in die gewählte Nullpunkverschiebung übernommen werden. . |  |
| --- | --- |

## Messen Werkzeug

| Durch drücken des Softkeys im Bedienbereich Und drücken des Softkeys |  |
| --- | --- |

| kann das Werkzeug manuell vermessen werden. Nachdem das Messen in angewählt ist, erscheint die Maske mit der entsprechenden Graphik. Der Werkstückdurchmesser wird in das Eingabefeld eingegeben. Durch drücken des Softkeys |  |
| --- | --- |

| ist das Werkzeug in X-Richtung vermessen. Dieser Wert für die Werkzeuglänge ist dem vermessen Werkzeug in der Werkzeugliste zugeordnet. Der Vorgang wird für die Werkzeugvermessung in Z-Richtung wiederholt. |  |
| --- | --- |

| Durch drücken des Softkeys kann das Werkzeug nach dem “Ankratzen“ beliebig im Arbeitsraum verfahren werden. Die Messposition ist gespeichert und wird automatisch mit dem eingegebenen Werkstückdurchmesser verrechnet. |  |
| --- | --- |

## Positionieren im Vorschub oder Eilgang

| Durch drücken des Softkeys im Bedienbereich wird die Zielposition in die Eingabefelder eingegeben. Die Verfahrbewegung kann im Vorschub, oder im Eilgang erfolgen. |  |
| --- | --- |

## Freier Abspanzyklus

| durch drücken des Softkeys im Bedienbereich wird das Eingabefeld für den freien Abspanzyklus gewählt. Dieser Abspanzyklus wird näher im Kapitel “Programmierbeispiel zu Abspanzyklus“ beschrieben. |  |
| --- | --- |

# Manuelle Funktionen ShopTurn

In diesem Modul werden die manuellen Funktionen beschrieben.

# DIN– Programmierung unter ShopTurn

In diesem Modul wird anhand eines Beispiels das Programmieren in DIN unter ShopTurn erklärt.

# CAD Reader

## Allgemeine Funktion

Der CAD Reader dient dazu, Zeichnungen die mittels eines CAD Systems konstruiert wurden, mit der SINUMERIK-Steuerung weiter zu bearbeiten. Als Format wird eine DXF-Datei (Drawing eXchange

Format) eingelesen und Konturen bzw. Bohrpunkte herausgefiltert.

Teile, welche zur Bearbeitung nicht notwendig sind (wie Bemaßungen,

Schraffuren, Beschriftungen, Rahmen usw.) können entfernt werden.

Die erzeugten Konturen oder Bohrmuster werden so umgesetzt,

dass sie vom Geometrie-Prozessor oder von der Zyklenunterstützung

verstanden wird.

## Öffnen des CAD READERS

Mit dieser Pfeiltaste nach rechts öffnet sich diese Softkeyleiste.

## DXF Zeichnung aus einer Datei öffnen.

## Tooleiste

Die Toolleiste ist über globale Kopfzeile mit "Ansicht → Anzeige

Toolleiste“ anwählbar.

Allgemeine Bedienung

Alle Funktionen des CAD-Readers sind sowohl mit der Tastatur als

auch der Maus bedienbar. Die rechte Maustaste entspricht der

„ESCAPE“-Funktion, mit der aktivierte Menüs oder Funktionen

zurückgesetzt werden können.

Bedienfolge

DXF-Dateien öffnen

Mit Öffnen wird die selektierte CAD-Zeichnung ausgewählt.

Speichern des erzeugten Programms

Erzeugte Konturen können abgespeichert werden als Dateityp im

• MPF Format (∗.mpf)

• SPF Format (∗.spf)

• ARC Format (∗.arc) (SINUMERIK Archiv)

Zurück

Bei Konturverfolgung wird die letzte Aktion entsprechend der Auswahl

elementweise oder der letzte Schnittpunkt zurückgesetzt.

## Nullpunkt festlegen

Für die Ausgabe der Kontur als NC-Programm ist es notwendig, einen

Nullpunkt der Zeichnung anzugeben, weil dieser in den meisten Fällen

von dem Nullpunkt der DXF-Datei abweichen wird.

Zur Definition des Nullpunktes gibt es folgende Möglichkeiten:

• automatisch auf Element Mitte

• automatisch auf Element Start

• automatisch auf Element Ende

• direkt Eingabe der Koordinaten z.B. X100, Y100

• beliebige Position durch Anwahl mit der Maus

## Konturverfolgung

Konturstartpunkt setzen

Konturverfolgung mit Startpunkt und Endpunkt

Der Start- und Endpunkt der zu erzeugen Kontur wird abhängig von

der Ausgangsposition der angewandten Technologie gewählt:

• automatisch auf Element Mitte

• automatisch auf Element Start- / Endpunkt

• direkt durch Anwahl mit der Maus

Beispiel

1. Die Konturrichtung

ergibt sich aus der Festlegung des Startpunktes •

und der weiteren Konturselektion. Bei der Konturverfolgung wird

versucht die Kontur soweit wie möglich automatisch zu selektieren.

2. Auswahl bei Konflikt

Kann die automatische Konturverfolgung ein Nachfolgeelement

nicht mehr eindeutig bestimmen, wird in den interaktiven Modus

geschaltet. Der Anwender wird aufgefordert, das nächste Element

zu bestimmen, mit dem die Kontur weitergeht.

3. Vollkreis als Kontur

Ein Vollkreis kann mit der Konturverfolgung in beiden Richtungen

übernommen werden.

4. Setzen des Endpunktes

Der Endpunkt kann auf ein beliebiges selektiertes

Konturverfolgungs-Element gesetzt und übernommen werden.

Weitere Hinweise

• Vollkreise können als Kontur oder als Bohrpunkte übernommen

werden.

• Abgebrochen wird die Konturverfolgung entweder über die

Tastatur mit der Taste „Esc“ oder mit der Maus über die rechte

Maustaste.

Konturlabel setzen

Vor der Konturverfolgung können Labels durch Eingabe von

Anfangslabel und Endlabel gesetzt werden.

Bei doppelter Labelvergabe wird der CAD-Reader interaktiv,

wenn das Label schon einmal vergeben wurde.

• Bei der Konturverfolgung in schon selektierten Konturen

• Bei Anhängen an Dateien, wenn das Label schon in der Datei

vorkommt.

Bohrpunkte Setzen

1. Vollkreis als Bohrung

Ein Vollkreis kann mit der Funktion Bohrpunkte angewählt

werden. Die Ausgabe des erzeugten G-Codes entspricht dem

Zyklenformat.

Bohrpunkte Start

2. Bohrpunkte sind mit der Auswahl Bohrbild parametrierbar als

• beliebige Bohrpositionen

• entsprechend Zyklus

• entsprechend Zyklus

• entsprechend Zyklus

Bohrpunkte Ende

3. Ausgewählte Bohrpunkte aus der Auswahl Bohrbild werden

hiermit übernommen.

## Grafische Darstellung beeinflussen

Auswahl des Bearbeitungsbereichs:

Sind in der Datei viele Zusatzzeichnungen enthalten, wie z.B. Schnitte,

Bemaßungen, Schraffuren, Beschriftungen, Detaildarstellungen,

Rahmen etc., kann durch ein „Lasso“ die Anwahl eines Bearbeitungsbereichs,

die Anzahl der Elemente reduziert werden.

Abwahl des Bearbeitungsbereichs:

Die getroffene Auswahl des Bearbeitungsbereiches kann mit dieser

Abwahl rückgängig gemacht werden.

Zoom / Tasten “+“ und “– “

Es besteht die Möglichkeit innerhalb einer Zeichnung einen

Zoombereich mit der Maustaste festzulegen. Mit Mausklick auf das

Symbol und durch ein „Lasso“ oder mit den Tasten “+“ und “–“ wird

der Bildbereich zentrisch schrittweise vergrößert oder verkleinert.

Mit den Cusortasten kann der Bildbereich verschoben werden.

## Eingelesenen Datei bearbeiten

Neuzeichnen / Leertaste

Gibt die aktuelle Zeichnung entsprechend der Layerauswahl optimiert neu aus.

Geometrie

Für das selektierte Element werden die Koordinaten bei Mausklick entsprechend dem aktuellen Nullpunkt ausgegeben. Erscheint in der Anzeigemaske ein Button Edit, kann dieses Element durch Anwahl auf diesen Button editiert werden.

Hinweis

Diese Funktion eignet sich für kleinere Änderungen in der Geometrie,

um Unzulänglichkeiten (insbesondere fehlende Schnittpunkte)der

CAD-Zeichnung zu beheben.

Für größere Änderungen benutzen Sie den Geometrieprozessor.

Erfolgte Änderungen können nicht zurückgesetzt werden.

Layerauswahl:

Die ausgewählte DXF Datei wird Anfangs immer mit allen Layern

dargestellt. Enthält die Datei mehrere Layer, werden diese in der

Grundansicht alle dargestellt.

Es können jedoch Layer, welche keine konturrelevanten Daten

enthalten, ausgeblendet werden. Ebenso können Konturen die über

mehrere Layer gehen, über eine Auswahlmaske für die

Konturverfolgung selektiert werden.

Die Layerauswahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Kontur Drehen

Durch Betätigen dieser Ikone wird die Zeichnung jeweils

um 90 Grad

entsprechend der Voreinstellungen um den festgelegte Nullpunkt

gedreht. Bereits erstellte Konturverläufe werden nicht mitgedreht.

Schraffuren und Maße Einblenden

Hiermit lassen sich Schraffuren und Maße in den CAD-Zeichnungen

entfernen oder einblenden. Durch ein weiteres Anklicken mit der Maus wird diese Funktion zurückgesetzt.

Konturverfolgung Löschen

Bereits definierte Konturen können selektiert und komplett gelöscht

werden. Die Funktion „Kontur löschen“ wird durch erstmaliges

Betätigen dieser Ikone aktiviert und durch wiederholtes Betätigen

deaktiviert. Fertige Konturen Löschen:

Ikone anwählen: Kontur löschen aktivieren

Kontur selektieren: Kontur wird gelöscht

Geometrie-Element Löschen

Mit dieser Funktion können einzelne Geometrie-Elemente gelöscht

werden. Die Funktion „Geometrie-Element löschen“ wird durch

erstmaliges Betätigen dieser Ikone aktiviert und durch wiederholtes

Betätigen deaktiviert. Geometrie-Element löschen:

Ikone anwählen: Geometrie-Element löschen aktivieren

Elemente selektieren: Geometrie-Elemente wird gelöscht

Geometrie-Bereich Löschen

Über ein mit der Maus aufgezogenes Rechteck

(entspricht dem zulöschenden Bereich) kann hier ein ganzer Bereich aus der Geometrie gelöscht werden.

Diese Funktion wird mit jedem Löschvorgang

selbsttätig deaktiviert und muss jedes Mal mit dieser Ikone neu

aktiviert werden.

Ikone anwählen: Geometrie-Bereich löschen aktivieren

Bereich selektieren: Geometrie-Bereich wird gelöscht

## Werkstücknullpunkt setzen

## Konturelemente in das Verzeichnis und dem Konturrechner übertragen.

-Speichern unter

-SI_Train

-dh

-wks.dir

-Verzeichnis anwählen, in der die Kontur abgelegt wird.

# Beispielzeichnungen - Drehen

## Bolzen

## Stift

## Welle Aussenkontur Konturrechner

## Welle Einstich

## Welle Rechtecktasche Stirnseite

## Welle Rohteilkontur vorhanden

## Welle mit Bohrungen an der Stirnseite

## Stufenwelle Einstiche Gewinde

## Kegel

## Gelenkwelle

## Niere Stirnseitig

## Stempel Stirnseitig

## Passwelle

# Text boxes

Grundlagen zur
CNC-Programmierung mit SINUTRAIN

2- 3 Tage    Module S01

Weiterführende 
CNC-Programmierung mit ShopTurn

2- 3 Tage Module S02

Weiterführende
CNC-Programmierung mit ShopMill

2- 3 Tage Module S03

2. SINUTRAIN

1 PC

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Nullpunkt

Nullpunkt

Werkzeug-

nullpunkt

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Nullpunkt

Nullpunkt

Werkzeug-

nullpunkt

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Bedienkomponenten aufgezeigt. Diese Komponenten sind als Beispiel zu sehen und sind nicht zwingend in der beschriebenen Ausführung auf der Maschine enthalten.

Angaben des Maschinenherstellers beachten.

Hier ein Beispiel einer Bedientafel vom Typ OP010C.

Diese Bedientafel besteht aus einem Bildschirm mit

horizontalen

und

vertikalen

Sofkeys.

Hierüber werden die einzelnen Zyklen, Programme und Funktionen aufgerufen.

Je nach Bedientafel

befindet sich an der Seite ein Alpha/Numerikblock und ein Korrekturblock.

Hier ein Beispiel einer Maschinensteuertafel.

Über die Maschinensteuertafel wird Beispielsweise die Bearbeitung des Werkstücks gestartet.

In diesem Kapitel werden die von Siemens vorbelegten Tasten mit Ihren Funktionen nicht weiter beschrieben, da sie ausführlich in der Bedienungsanleitung „Bedienen/Programmieren“ ausgeführt sind.

Inhalt des Moduls:

der Verzeichnistyp

Programmstruktur

Editieren von Programmen

Verzeichnisstruktur

Sichern von Programmdaten

Durch Drücken des Softkeys

werden im  Bedienbereich

die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopTurn geöffnet.

Es werden die Namen der Verzeichnisse,

der Verzeichnistyp

sowie das Erstellungsdatum mit der Zeit angezeigt.

Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisgröße wird nicht angezeigt.

Das Kreuz im Bereich “Geladen“ sagt aus, dass das Verzeichnis auf der NC der Maschine geladen ist.

Durch Drücken der Pfeiltaste

auf der CNC-Tastatur,

öffnet sich das angewählte Verzeichnis.

Es können in ShopTurn nur Hauptverzeichnisse erstellt werden - mpf - keine Unterverzeichnisse - spf -

wird durch Drücken des Softkeys

die entsprechende Schneidenlage gewählt.

Bei Anwahl der Schneidenlage

wird automatisch der Werkzeugname des gewählten Werkzeugtyps in das Namensfeld eingetragen.

Das neue Werkzeug ist

angelegt.

Nach Öffnen des Verzeichnisses,  werden vorhandene Programme in dem Verzeichnis angezeigt. Es können neue Programme erstellt werden.

Durch Drücken des Softkeys

werden neue Programme erstellt, die im geöffneten Verzeichnis verwaltet werden.

Die Programmierung und der Programmaufbau wird im Kapitel Programmaufbau beschrieben.

Durch Drücken der

Pfeiltaste,

wird das Verzeichnis wieder geschlossen. Man gelangt wieder in die Verzeichnisübersicht.

Bei Aufruf der Werkzeugliste und Drücken des Softkeys

erscheinen vier

Möglichkeiten für das Sortieren von Werkzeugen.

Der aktive Softkey ist dunkel hinterlegt.

Angaben des Maschinenherstellers beachten. Bei manchen Herstellern kann kein aktives Werkzeug gelöscht werden.

Aufrufen der Werkzeug-liste

Mit den Softkeys

können Verzeichnisse, Programme, oder einzelne Programmteile editiert werden.

Die einzelnen Softkeys werden hier nicht näher beschrieben, da Sie auf den folgenden Seiten in Übungen vorkommen.

Ein Werkzeug mit mehreren Schneiden wird wie zuvor beschrieben, angelegt.

Durch Drücken des Sofkeys

öffnet sich die Eingabemaske, in der mehrere Schneiden definiert werden können.

Durch Drücken des Softkeys

kann eine weitere Schneide für das angewählte Werkzeug angelegt werden.

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich

Beim Arbeiten mit Werkzeugen gleichen Typs sollten eindeutige Namen vergeben werden, da aus Werkzeugen mit gleichem Namen ohne Meldung Duplowerkzeuge erstellt werden.

erscheint in der vertikalen Softkeyleiste der Softkey

Mit „Daten sichern“ können die relevanten Bearbeitungsdaten des aktuell angewählten Programms gesichert werden.

Durch Drücken dieses  Softkeys

öffnet sich ein Dialogfeld.

Durch Drücken des Softkeys

werden die gewünschten Daten ausgewählt.

Durch Drücken des Softkeys

wird im Bedienbereich

eine “ini“ Datei mit dem Programmnamen erstellt, deren Daten in der Datei gesichert wurden.

Das Programm mit der entsprechenden “INI“ Datei kann nun extern gesichert werden.

Mit dem Programm und der INI Datei sind alle relevanten Daten für die Fertigung des Werkstücks gesichert und können jederzeit abgerufen werden.

Bei der Anwahl einer “INI Datei“,  werden die gespeicherten Daten wieder eingelesen.

Beim Einlesen der im Programm verwendeten Werkzeuge, erfolgt bei Werkzeugen mit gleichem Namen die Rückfrage, ob das aktuelle Werkzeug überschrieben werden soll.

Hierbei können die “komplette Werkzeugliste“, oder “die im Programm verwendeten“ Werkzeuge gespeichert werden.

Wird die “komplette Werkzeugliste“ eingelesen, werden alle vorhandenen Werkzeuge gelöscht und durch die gespeicherten Werkzeuge ersetzt.

In diesem Modul wird der Aufbau der Werkzeugverwaltung mit den einzelnen Programmiermöglichkeiten beschrieben.

Inhalt des Moduls:

Nach Eingabe des Programmnamens

und Bestätigen der Eingabe mit

wird der Programmkopf des neuen Programms automatisch geöffnet.

Hier werden Grundeinstellungen für den Programmablauf vorgenommen.

Als erste Eingabe kann direkt im Programmkopf eine Nullpunktverschiebung für das Programm          programmiert werden.

Im nächsten Eingabefeld wird der Rohteiltyp definiert.

Das Magazin

erscheinen in der vertikalen Softkeyleiste die verschiedenen Werkzeugtypen.

Nach Auswahl des Werkzeugtyps

Anzahl der Schneiden

Handelt es sich bei dem neu angelegtem Werkzeug um einen Fräser, wird in diesem Eingabefeld kein Winkel, sondern die Anzahl der Schneiden angegeben.

Der Halterwinkel

Hiermit wird der Winkel des Werkzeughalters definiert.

Der Werkzeugname:

In diesem Feld wird ein Name zur Identifizierung des Werkzeugs eingegeben.

Es können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.

Nach dem Start von Shop Turn ist der Bedienbereich

aktiv.

Durch Drücken des Softkeys

Der Typ:

Hier wird einem jeweiligen Werkzeugtyp ein Symbol, sowie die entsprechende Schneidenlage zugeordnet.

Beispiel  zur Schneidenlage anhand eines Schlichtwerkzeuges:

Aufbau der Werkzeugliste

Im Bereich

werden durch

Drücken des Softkeys

die Eingabefelderfür den

aktiviert.

Hier kann der Schneide eines Werkzeuges

ein Verschleißwert für die Länge

und für den Werkzeugradius

zugeordnet werden.

Werkzeugverschleiß

wird die Werkzeuglage ausgewählt.

Da die Zerspanung hinter der Drehmitte erfolgt,

Die Kühlwasserzufuhr

Unter ShopTurn kann  z.B. die innere und äußere Kühlmittelzufuhr aktiviert werden.

Die Plattenlänge

Hier wird die Länge der Schneidplatte definiert.

Die Bezugsrichtung für den Halterwinkel

Hiermit ist die Hauptschnittrichtung des Werkzeuges gemeint.

Ab ShopTurn Softwarestand 6.4 kann direkt in der Eingabemaske „Konturschlichten“ ein Aufmaß eingegeben werden.

Es empfiehlt sich über dieses „Aufmaß“ genaue Maße wie z.B. Passungsmaße zu fertigen und dies nicht über den Werkzeugverschleiß zu realisieren.

Der eingegebene Wert in der Eingabemaske „Konturschlichten“ bezieht sich nur auf das erstellte Programm, wohingegen der eingegebene Wert im Werkzeugverschleiß für alle Programme gilt.

Es stehen folgende Werkzeugtypen mit den entsprechenden Symbolen zur Auswahl:

Weiterhin gibt es noch den 3D-Taster und den Anschlag als Symbol.

und

wird im Bereich

die

aufgerufen.

Beispiel:

Hierbei muss der Cursor auf einem freien Eingabefeld der Werkzeugliste stehen.

Durch Drücken des Softkeys

Im nächsten Eingabefeld wird der Sicherheitsabstand

definiert.

Der Sicherheitsabstand gibt an, wie nah das Werkzeug beim Anfahren im Eilgang an das Werkstück fährt. Beim Abfahren gibt der Sicherheitsabstand den Weg an mit dem das Werkzeug vom Werkstück im Vorschub wegfährt.

In den unteren Eingabefeldern wird die Drehzahlgrenze für die Haupt- und (wenn vorhanden) Gegenspindel eingegeben.

Durch Drücken des Softkeys

werden die Eingaben in den Arbeitsplan übernommen.

Die Spindeldrehrichtung

Die Spindeldrehrichtung bezieht sich bei angetriebenen Werkzeugen auf die Werkzeugspindel, bei den Drehwerkzeugen auf die Haupt- bzw. Gegenspindel.

Rechts:        Links:      und        Spindelstopp

Der Schneidplattenwinkel

In dieses Eingabefeld wird der Winkel der Schneidplatte eingegeben.

Die Duplonummer:

Wird ein weiteres Werkzeug mit einem schon vorhandenem Namen angelegt, wird daraus ein Duplowerkzeug (Schwesterwerkzeug).

Die Schneidenlänge

Ist ein Werkzeug vermessen, stehen die Werkzeuglängen in der Werkzeugliste.

Es können bis zu neun Schneiden vermessen und einem Werkzeug zugeordnet werden.

Die Platznummer:

Die Platznummer beschreibt den Magazinplatz. Steht hinter der Platznummer ein Werkzeug, ist dieses aktiv, d.h. im Magazin vorhanden.

Werkzeuge die über keine Platznummer verfügen, sind im Magazin nicht aktiv.

Sie befinden sich in der „Schublade“. Die Korrekturdaten sind weiterhin aktiv.

Im Bereich

werden durch Drücken des Softkeys

die Eingabefelder für das

aktiviert.

Hier kann ein Magazinplatz gesperrt werden.

Der Werkzeugzustand

d.h. ob ein Werkzeug gesperrt oder übergroß ist, wird hier angezeigt.

Als Beispiel soll folgendes Werkzeug angelegt werden.

Der Radius

Hier wird der Werkzeugradius in die Liste eingegeben.

Beispiel: Plattenradius 0,8 mm.

Die Eingriffsdauer eines Werkzeuges kann über die

oder über die

definiert werden.

Bei beiden Möglichkeiten kann mit einer Vorwarngrenze gearbeitet werden.

Nach Erreichen der Vorwarngrenze erscheint eine Meldung, dass die Standzeit bzw. die Anzahl der Einwechselungen bald erreicht ist.

Werkzeuge können  als „gesperrt“

oder als „übergroß“ definiert werden.

Der Werkzeugwechselpunkt kann im Werkstück-koordinatensystem,

oder im Maschinen-koordinatensystem

eingegeben werden.

Wird der Werkzeugwechselpunkt im MKS angegeben, kann durch Drücken des Softkeys

.

definiert werden.

Nach Eingabe des Namens öffnet sich der Konturrechner.

Als erstes wird der Startpunkt der Kontur eingegeben.

Hierbei kann der direkte Durchmesser, ohne Verrechnung einer Anfangsfase- oder Radius eingeben werden.

Der Übergang am Konturanfang wird direkt mit dem  Startpunkt definiert.

Auch die Anfahrtsstrategie an die Kontur kann hier gewählt werden.

Nach Übernahme des Startpunktes durch Drücken des Softkeys

, wird mit den Softkeys

Bei der Konturerstellung kann die Kontur komplett erstellt werden, auch wenn das Werkstück später in verschiedenen Arbeitsschritten und in verschiedenen Arbeitsbereichen erstellt wird.

Es muss für jede Bearbeitung ein Rückzug angegeben werden.

Die Kontur beschrieben.

Nach Anlegen eines Programms, Drücken des Softkeys

und

wird ein Eingabefenster geöffnet in dem man den Namen der Kontur eingibt die beschrieben werden soll.

Nach Fertigstellung dieses Moduls verstehen Sie die Bedienphilosophie

des Konturrechners unter ShopTurn.

Anhand eines Beispiels wird er Konturrechner

und das anschießende Abspanen beschrieben.

Abspanen einer programmierten Kontur

Freiformkontur

Durch Übernahme der Fertigteilkontur in der Arbeitsplan,

definiert ShopTurn automatisch die erste Kontur als Roh- und die Zweite als Fertigteilkontur.

Es muss überprüft werden, dass die Fertigteilkontur innerhalb der Rohteilkontur liegt.

Zum Löschen eines Werkzeuges aus der Werkzeugliste, wird der Platz mit dem Werkzeug angewählt.

Durch Drücken des Softkeys

erscheinen die Softkeys

.Durch Drücken des Softkeys

wird das angewählte Werkzeug aus der Werkzeugliste gelöscht.

Durch Drücken des Softkeys

werden die Werte in der Eingabemaske in den Arbeitsplan übernommen.

Da das Werkstück nur geschruppt werden soll ist die Drehbearbeitung beendet.

Als nächstes wir die mittige Bohrung gefertigt.

Durch Drücken des Softkeys

und

Wird die Eingabemaske geöffnet.

Beim anschließenden Abspanzyklus für die Schruppbearbeitung kann das Abspanen

erfolgen.

Weiterhin muss als Rohteil eine

definiert werden.

Danach erfolgt die Zerspanung konturparallel

Aufbau Konturrechner

und Übernahme in den Arbeitsplan von ShopTurn, ist das Programm fertig erstellt.

und

. Nach Eingabe der Werte für die Bohrungen im Programmbeispiel

Beispiel zur Konturporgrammierung

Nach Eingabe der entsprechenden Werte

Die Bearbeitung erfolgt wieder mit dem gleichen Abspanzyklus,  nur mit der Bearbeitung

Die Eingabewerte sind modal haltbar. Die zuletzt eingegebenen Werte erscheinen nach erneutem Zyklenaufruf wieder in der Eingabemaske. Somit steht nach erneutem Aufruf des Zyklus für die Längsbearbeitung in dem Beispiel der Richtige Startpunkt als Wert in der Maske.

für Außen, Innen und Rückseitige Bearbeitung unterschieden.

Nach Übernahme der Eingabe in den

Arbeitsplan,

erfolgt im nächsten Schritt die Längsbearbeitung.

Beim Plandrehen sollte der Wert für die Tiefe

X-1.6   2xPlattenradiusgröße (0.8mm) des Werkzeugs entsprechen, da ansonsten Material im Zentrum stehen bleibt.

Beim Arbeiten mit Roh- und Fertigteilkontur und anschließender Längsbearbeitung werden Hinterschnitte von Konturen, in der das Werkzeug nicht im Eingriff ist, im Eilgang verfahren.

Dieses Werkstück soll mit Hilfe des Abspanzyklus erstellt werden.

Nach Anlegen eines Programms und drücken des Softkeys

, werden die Zyklen zum Abspanen geöffnet.

Im ersten Schritt soll die Stirnfläche des Werkstückes geplant werden.

Folgende Werte sollen hierbei in die Eingabemaske eingegeben werden.

Es gibt in ShopTurn drei Abpsanzyklen.

Abspanen ohne Radius und Fase,

Abspanen mit Radius und Fase,

Abspanen mit einer Schrägen, Radius und Fase.

Zum Planen der Stirnfläche wird der Zyklus Abspanen ohne Radius und Fase gewählt.

Mit der Rückzugsebene

definiert man den Weg, in dem das Werkzeug mit nur einer Achsbewegung vom Werkstück weg zum Werkzeug-wechselpunkt fährt.

Bei ShopTurn wird zwischen

für die Außenbearbeitung,

für Außen- und Innenbearbeitung und

unterschieden.

Mit den nächsten Eingabefeldern werden die Abmaße des Rohteils definiert.

Die Rohteildefinition ist nur für die Simulation notwendig.

Neues Werkzeug anlegen

Element Mitte

Element Start

Element Ende

Freie Eingabe

Mausposition

die aktuelle Position des Werkzeugrevolvers übernommen werden

Es ist nicht möglich unter ShopTurn die Parameterwerte durch R-Parameter zu ersetzen. Dies ist nur bei Standardzyklen unter der Standardprogrammierung möglich.

Nach Übernahme der Eingabe in den Arbeitsplan ist das Programm fertig erstellt.

Es kann simuliert und abgearbeitet werden.

Im letzten Schritt findet die Schlichtbearbeitung statt.

Dies Erfolgt mit einem Pilzwerkzeug.

Durch Drücken des Softkeys

erfolgt die Eingabe für die Schlichtbearbeitung.

In dem Schlichtzyklus für das Schlichten der Kontur kann direkt ein Aufmass z.B. für die Passungsherstellung definiert werden.

Vorteil: Der Wert für den Werkzeugverschleiß bleibt beim fertigen z.B. einer Passung unberührt, und muss somit nicht wieder auf den alten tatsächlichen Wert für Folgebearbeitungen zurückgesetzt werden.

Im letzten Bearbeitungsschritt werden die beiden Kreistaschen programmiert.

Nach Aufruf des entsprechenden Zyklus, wird auch dort mit dem “Positionsmuster“ gearbeitet.

Nach Eingabe der Werte wird der Zyklus in den Arbeitsplan übernommen.

Nach Eingabe der

entsprechenden

Position ist das Programm fertig erstellt.

Nach Eingabe der entsprechenden Positionen,

ist das Programm fertig erstellt.

Dieser Zyklus kann falls erforderlich mehrfach hintereinander mit verschiedenen Werkzeugen ausgeführt werden.

Um das restliche Material aus dem Kreisbogen bis zum Schlichtaufmaß zu bearbeiten gibt es die Funktion

. Mit einem Werkzeug mit einer anderen Schneidengeometrie z.B. Schrupper 55° Grad,

wird das Restmaterial bearbeitet.

Mit dem Zyklus “Restmaterial“ wird nur das Material zerspant, welches über das definierte Schlichtaufmaß hinaus vorhanden ist.

Nach Eingabe der entsprechenden Werte

und Übernahme in der Arbeitsplan , wurde der Kontur eine Bearbeitung angehangen. Die Klammer ist geschlossen.

Das Werkstück wird folgendermaßen zerspant.

Das Abspanen einer Drehkontur erfolgt im Bereich

und Drücken des Softkeys

Die Kontur soll mit einem Schruppstahl 80° Grad

ohne Hinterschnitte bearbeitet werden.

Der Softkey “Abspanen“ ist unter ShopTurn zweimal vorhanden. Zum einen gibt es den eigenständige Zyklus “Abspanen“ zum Plan- und Längsdrehen,(Klammer im Arbeitsplan wird nicht geschlossen)  zum anderen der Softkey “Abspanen“ im Bereich “Konturdrehen“.(Klammer im Arbeitsplan wird geschlossen).

Die programmierten Konturen unter ShopTurn können jederzeit verändert oder ergänzt werden.

Die Fertigteilkontur ist nun beschrieben und wird durch Drücken des Softkeys

in den Arbeitsplan übernommen.

An der Kontur im Arbeitsplan ist eine geöffnete Klammer dargestellt.

Die Beschreibung der Kontur ist erfolgt.

In den nächsten Arbeitsschritten wird die Bearbeitung zur Kontur definiert.

Anwahl des entsprechenden Positionsmusters und Eingabe der Werte, wird durch Drücken des Softkeys

das Positionsmuster in den Arbeitsplan übernommen.

Die Klammer ist geschlossen.

Das Planen der Stirnseite erfolgt mit dem Abspanzyklus

Es wird kein Schlichtaufmaß definiert.

Die Zerspanung soll mit einem Schrupper

erfolgen.

Die Eingabe kann mit der Simulation überprüft werden.

Freier Abspanzyklus

erfolgt als nächstes die Eingabe der

, mit den Werten

. Es schließt sich eine

, mit den Werten

an.

Das letzte Konturelement ist eine

, mit dem Wert

Abschnitt 7

Folgende Geometrie wird in der “Dialogauswahl“ dargestellt.

Nach Übernahme und Eingabe der restlichen Werte,

übernommen

werden.

Als nächstes folgt eine

deren Endpunkt unbekannt ist. Nur der Übergang zum Folgeelement ist bekannt.

Das nächste Element ist ein

.Nach Eingabe folgender Werte

öffnet sich ein Dialogfeld.

Der Konturrechner bietet eine Auswahl möglicher Konturgeometrien an, die durch Drücken des Softkeys

ausgewählt und durch Drücken des Softkeys

Der beim Startpunkt programmierte Übergang am Konturanfang, wird bei der Berechnung des tatsächlichen Bearbeitungsstartpunktes automatisch berücksichtigt.

Nach Übername des Namens, öffnet sich der Konturrechner unter Shop Turn.

Mit der ersten Eingabe wird der Startpunkt definiert.

Hier wird der erste Durchmesser der Fertigteilkontur beschrieben.

Mit dem Konturrechner kann direkt am Konturanfang ein Übergangselement definiert werden.

Durch die Planbearbeitung wird die Planfläche der Bezugspunkt für die

Z-Achse

Nach Übernahme der Bearbeitung in den Arbeitsplan,

öffnet sich durch Drücken des Softkeys

und

ein Eingabefeld, in dem man der neuen Kontur einen Namen gibt.

Der erste Arbeitsschritt ist das Planen der Stirnfläche mit dem Abpsanzyklus.

Nach Eingabe der Werte wird der Abspanzyklus in den Arbeitsplan übernommen.

Die Stirnseite ist fertig bearbeitet.

Die hier beschriebenen Positionen werden sowohl für die

Bohr- als auch für die Fräsbearbeitung

mit Standardzyklen verwendet.

In der Praxis ist die Form des Rohteils oftmals nicht ein Zylinder.

Wenn dies der Fall ist kann eine Rohteilkontur unter ShopTurn beschrieben werden.

Durch die Definition einer Roh- und Fertigteilkontur,  kann die Zerspanung konturparallel erfolgen, also ohne Leerschnitte.

Die folgende Rohteilkontur soll unter ShopTurn programmiert werden.

Es wir ein Programm mit dem Namen

erstellt.

Die hier beschriebenen Positionen werden sowohl für die Bohr- als auch für die Fräsbearbeitung mit Standardzyklen verwendet.

Anhand des folgenden Beispiels soll das Arbeiten mit dem Konturrechner vertieft werden.

Nach Anlegen eines Programms mit dem Namen Welle, werden in den Programmkopf die folgenden Werte eingegeben und übernommen.

und Übernahme in den Arbeitsplan,

ist die Klammer durch Angabe der Bearbeitungspositionen geschlossen.

Die Programmierung des Arbeitsschrittes kann simuliert und abgearbeitet werden.

Die Definition eines Konturelementes erfolgt in der Regel über die Bestimmung des Endpunktes.

Durch Drücken des Softkeys

wird nicht der Endpunkt der Elemente berechnet, sondern der tangentiale Berührungspunkt zweier Elemente.

So können tangentiale Übergänge erzeugt werden.

Wird vom Konturrechner mehrere Positionsmöglichkeiten errechnet, kann man zwischen den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten

Mit dem Softkey

wählen.

Das ausgewählte Element wird mit

Übernommen.

In der Regel liegt die Basisverschiebung G500 am Dreibackenfutter an der Stelle, der als Anschlag für die Rohteile dient.

Beim „Ankratzen“ des Werkstücks an die Planfläche, entspricht der Wert der Nullpunktverschiebung somit der Werkstücklänge.

Durch Drücken des Softkeys

werden die Möglichkeiten der Eingaben erweitert.

Neben den erweiterten Eingabemöglichkeiten z.B. der Winkeleingabe,

gibt auch die Möglichkeit der Eingabe eines elementbezogenen Vorschubes für das Schlichten

und der Eingabe eines Vorschubes für die Übergabeelemente.

Ebenso kann hier ein Schleifaufmaß definiert werden.

Nach dem Plandrehen erfolgt

die Programmierung der Rohteilkontur.

Hierbei gibt es eine Besonderheit.

Diese Konturbeschreibung würde für eine Fertigteilkontur korrekt sein.

Die Rohteilkontur muss geschlossen sein und die Fertigteilkontur umschließen.

Nach Übernahme der Kontur in den Arbeitsplan wird anschließend die Fertigteilkontur programmiert.

Messen Werkzeug

Anhand der Zeichnung, wird

Das Stechdrehen

Das Eingrenzen

Das Arbeiten mit der Gegenspindel

erklärt.

An dem Werkstück mit dem Namen „Passwelle“ ist folgendes zu beachten:

Der markierte Bereich soll bei der Schlichtbearbeitung mit einem Sonderwerkzeug bearbeitet werden.

Das Sonderwerkzeug ist ein Pilz.

Die entstehenden Radien an den Konturübergängen liegen innerhalb der Toleranz.

Durch Drücken des Softkeys

kann eine Gerade in X-Richtung definiert werden.

Neben dem Eingabefeld für die Länge des Konturelementes,

kann auch der Übergang zum Folgelement definiert werden.

Der Übergang kann sowohl als Fase als auch als Radius definiert werden.

In einem freien Eingabefeld

können beliebige Befehle in Form von G-Code aufgerufen werden.

Positionieren

und Eingabe des Konturnamens,

der Konturrechner geöffnet.

In diesem Beispiel soll die Kontur einer Niere als “Insel“ hervorspringen.

Aus diesem Grunde müssen zwei Konturen definiert werden.

Zum einen eine Grenzkontur, die in dem Beispiel das Rohteil umschließt, zum anderen die Kontur mit der Nierenform.

Die schraffierte Fläche zwischen den beiden Konturen soll zerspant werden.

Es werden folgende Positionsmuster in ShopTurn angeboten.

Positionsmuster

Grenzkontur

Es werden folgende Positionsmuster in ShopTurn angeboten.

Positionsmuster

Anhand des Beispiels “Lochplatte“ werden die Standardfräszyklen von ShopTurn erklärt.

Im ersten Schritt wird ein Rechteckzapfen von 90mm gefertigt.

Nach Anlegen eines Programms

und Drücken des Softkeys

werden durch

Drücken des Softkeys

die eingegebnen Werte in den Arbeitsplan übernommen.

Die Klammer wurde um eine Position erweitert,

ist aber noch nicht geschlossen.

Als nächstes wird die Position für die Bearbeitung definiert.

Durch Drücken des Softkeys

, werden die Positionsmuster geöffnet.

Die beiden anderen Bereiche werden mit

einem Stechdrehwerkzeug geschlichtet.

Bei diesem Bearbeitungsfall kommt die Funktion „Eingrenzen“ zur Anwendung.

Nach Eingabe des Progammnamens

Passwelle

werden folgende Werte in den Programmkopf eingegeben.

stehen folgende Standardfräszyklen zur Verfügung.

und

, wird die Eingabemaske für das Bohren geöffnet.

Nach Anwahl des Werkzeuges, der Technologie und der Bearbeitungsebene,

kann beim Bohren zwischen

gewählt werden.

Nach Anwahl des Bezugpunktes

mit Eingabe der Tiefe und einer Verweilzeit im Grund von einer Sekunde,

Anhand des Beispiels “Niere“ soll die freie Kontureingabe für das Fräsen unter ShopTurn erklärt werden.

Nach Anlegen eines Programms mit dem Namen,

wird im Bereich Fräsen durch Drücken des Softkeys

und

für die außermittige Bearbeitung,

öffnet sich die Eingabemaske für die außermittige Bohrbearbeitung.

Nach Eingabe des Werkzeugs und der Technologie,

wird die Bearbeitungsebene

, oder

angewählt.

In diesem Beispiel wird die Bearbeitung auf der Stirnfläche angewählt.

Freier Abspanzyklus

Da es sich um eine Zentrierung handelt kann diese unter Berücksichtigung des

eingegeben werden.

Nach Drücken des Softkeys

zum Speichern der eingegebenen Werte,

wird wie bei der Konturprogrammierung eine offene Klammer im Arbeitsplan dargestellt.

Durch erneutes Drücken des Softkeys

und

. Nach Anwahl des Zyklus “Rechteckzapfen“ und Eingabe der Werte,

Bedienart Nullpunkt Werkstück

Das programmierte Werkstück wird um Bohrungen Stirnseitig erweitert.

Durch Drücken des Softkeys

„Datei öffnen“,

werden diese durch drücken des Softkeys

in den Arbeitsplan übernommen.

Das Rechteck ist fertig erstellt und kann simuliert werden.

Im nächsten Schritt werden die vier Taschen auf der Stirnseite gefertigt.

Durch Drücken des Softkeys

im Bereich Fräsen,

öffnet sich die Eingabemaske für das Taschenfräsen. Nach Anwahl des Zyklus zum Fertigen einer Rechtecktasche, Anwahl des Werkzeugs und Eingabe der Technologiedaten.

Es wird, da es sich um mehrere Taschen handelt, die Auswahl

angewählt.

Nach Eingabe der Taschengeometrie mit der gewählten Eintauchstrategie,

öffnet sich nach Übernahme der Werte in den Arbeitsplan eine Klammer.

Im nächsten Schritt wird die Position der Bearbeitung definiert.

Durch Drücken des Softkeys

Als nächstes erfolgt die Konturbeschreibung mit dem Konturrechner.

Nach Eingabe der Kontur, und Übernahme in den Arbeitsplan, hat sich eine Klammer geöffnet.

Damit die Klammer geschlossen wird, muss im folgenden Schritt eine Bearbeitung zur erstellten Kontur angegeben werden.

Konturverfolgung

und Drücken des Softkeys

die entsprechende Eingabemaske geöffnet.

Nach Anwahl der kompletten Bearbeitung wird die Parkposition des Werkzeuges definiert.

Im nächsten Schritt wird die Kontur für die rückwärtige Bearbeitung angelegt.

Die Konturbeschreibung erfolgt in gewohnter Richtung.

Das Arbeiten auf der Gegenspindel bleibt bei der Konturprogrammierung unberücksichtigt.

Nach der Konturbeschreibung,

wird folgendes Werkzeug zur Innenbearbeitung angelegt.

Nach Eingabe der Werte in die Maske

ist das Programm fertig erstellt.

Den Softkey „CAD Reader“ drücken

Die Übergabe des Werkstücks soll ohne Spülen der Futters

und bei stehender Spindel erfolgen.

Es empfiehlt sich, beim  Einfahren des Werkstückes die Koordinaten des Werkzeugwechselpunktes im Programmkopf für die Parkposition zu nehmen, um eine definierte Verfahrbewegung zu erhalten.

beantwortet wurde, öffnet sich in dem Arbeitsplan eine Klammer.

Nach Öffnen der Eingabemaske für den Abstichzyklus und Eingabe der Werte,

wird durch Übernahme in den Arbeitsplan

die Klammer geschlossen.

Die Bearbeitung kann in der Simulation getestet werden.

Als erstes soll auf der Rückseite eine Bohrung gefertigt werden, damit im nächsten Bearbeitungsschritt das Abspanen der Innenkontur erfolgen kann.

Es wird ein Bohrer mit einen Durchmesser von 18mm angelegt.

Nach dem Anlegen des Bohrers wird die Maske für das mittige Bohren geöffnet und die folgenden Werte eingegeben.

Die Eingabe kann mit der Simulation überprüft werden.

Bedienart NPV setzen

Nach Eingabe der restlichen Werte

wird die Eingabe in den Arbeitsplan übernommen.

Die Nullpunktverschiebung kann frei gewählt werden.

Mit dem Wert Z3W wird die Bearbeitungsposition der Gegenspindel im Bezug zum Maschinennullpunkt definiert. Wird kein Wert Eingegeben, findet die Bearbeitung mit der maximal möglichen Distanz zum Maschinennullpunkt statt.

wird zwischen zwei Typen von Futterbacken ausgewählt.

Die Backenart wird über die jeweiligen Eingabefelder definiert

Nach Eingabe der Werte

wird durch Drücken des Softkeys

Da in der Eingabemaske

die Frage nach einem Abstichzyklus mit

ja

Zum Arbeiten mit der Gegenspindel muss als erstes das Futter der Spindel und die Backenart definiert werden.

In die entsprechende Maske gelangt man durch Drücken des Softkeys

Erweitern der Softkeyleiste,

und Drücken des Softkeys

Nach Eingabe der Drehzahlgrenze für das Futter der Hauptspindel

und das Futter der Gegenspindel,

Im letzten Schritt der Bearbeitung auf der Hauptspindel wird mit dem Stecher noch ein Einstich gefertigt

Nach Eingabe der Werte

und Übernahme in den Arbeitsplan, ist die Bearbeitung auf der Hauptspindel abgeschlossen

Nach Anlegen eines Pilzwerkzeuges,

wird  dieses in der Maske für das Abspanen aufgerufen.

Auch hier wird der Arbeitsbereich wieder eingegrenzt.

Durch Starten der Simulation wird die Verfahrbewegung mit der Begrenzung dargestellt.

Es wird der gleiche Zyklus erneut aufgerufen (dies kann auch durch die Funktion „Kopieren“ geschehen).

Lediglich die Werte für das Eingrenzen werden geändert.

Als nächstes folgt die Schlichtbearbeitung.

Diese Bearbeitung wird mit dem aktiven Werkzeug durchgeführt.

Nach Aufrufen des Stechdrehzyklus

und Drücken des Softkeys

wird in dieser Eingabemaske mit der Funktion Eingrenzen gearbeitet.

Nach Eingabe der Werte,

wird die Restmaterialbearbeitung in der Simulation dargestellt.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Bearbeitung Restabspanen der richtige Zyklus für das jeweils eingesetzte  Werkzeug angewählt wird.

öffnet sich die Maske für

Beispiel:

Schruppwerkzeug 55°

Stechwerkzeug 3mm

Stechdrehwerkzeug

Nach Eingabe der Werte in die Maske,

kann die Eingabe durch die Simulation überprüft werden.

Da zur Schruppbearbeitung des Werkstücks eine 80° Grad Platte im Einsatz ist, wird ohne Hinterschnitt gearbeitet.

Die Restmaterialbearbeitung erfolgt mit einem Stechdrehwerkzeug.

Durch Drücken des Softkeys

Es wird der Abspanzyklus für das Konturdrehen angewählt.

Die wechselnde Schnittiefe wird in diesem Fall angewählt.

Bei der wechselnden Schnittiefe erfolgt der Wert für die Zustellung

konisch.

Durch Anwahl der wechselnden Schnittiefe  wird der Punkt auf der Schneidplatte, an der der größte Verschleiß stattfindet verschoben.

Die Reibung wird auf eine größere Fläche der Schneidplatte verteilt.

Dies hat eine längere Standzeit der Platte zur Folge.

Nach Auswahl der Bearbeitung

und Eingabe der Werte in die Eingabemaske

, wird dies in den Arbeitsplan übernommen und kann simuliert werden.

Die Frässtrategie von ShopTurn sieht wie folgt aus. Die Fräsbearbeitung fängt außerhalb der programmierten Grenzkontur an. Die Form der Bearbeitung entspricht der Endform der  “Inselkontur“ nur in größerem Maßstab. Die Bearbeitung erfolgt bis auf das Fertigmaß. Bei der Strategie können auch harte und zähe Materialien bis auf das gewünschte Endmaß “geschält“ werden.

Wir stehen im Grundverzeichnis mit folgenden Softkeys:

- Maschine

- Programme

- Programmedit

- Alarmliste

- Werkzeugnullpunkt

Element3

Element 4

Die Kontur ist fertig erstellt und wird durch Drücken des Softkeys

Bedienart TSM

in den Arbeitsplan übernommen.

Für die Bearbeitung von Fräskonturen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

entsteht über diese vier Softkeys,

wie bei der Konturbeschreibung für das Drehen die Fräskontur.

Element 1

Element2

Das Koordinatenkreuz im Konturrechner kann vom Maschinenhersteller / Inbetriebnehmer frei definiert werden. Beim Programmieren ist hierauf zu achten.

Freier Abspanzyklus

und Übernahme der Werte in den Arbeitsplan, wird im nächsten Schritt erneut eine Kontur angelegt.

Nach Eingabe des Konturstartpunktes

Die Grenzkontur sollte einen größeren Durchmesser haben, als das Rohteil, damit kein Grat stehen bleibt.

Der Durchmesser sollte allerdings nicht zu groß gewählt werden, da die Außenbahn den größten Bearbeitungsweg darstellt.

Als erste Kontur wird die Grenzkontur beschrieben.

Der Startpunkt wird “radiusbezogen“ eingegeben.

Nach Eingabe der Werte für den Grenzkreis

In dem Programmbeispiel “Ring“, soll der aktuelle Bearbeitungsdurchgang als Meldetext bei der Bearbeitung angezeigt werden.

Im ersten Schritt wird am Programmanfang die Variable

R1 auf Null gesetzt.

Durch Drücken des Softkeys

und

, wird die Liste der zur Verfügung stehenden Parameter angezeigt.

Der Unterschied zwischen einer manuellen und einer CNC– Maschine  esteht in der logischen Verknüpfung von Zahlenwerten.

In der Bedienart “Hand“ sind folgende Fräszyklen vorhanden.:

Rechteck–

Kreistasche,

Rechteck-

Kreiszapfen,

und Übernahme ins Programm

Wird der Rückzug programmiert.

Im nächsten Schritt wird das Gewinde programmiert.

Nach Aufruf des Werkzeuges

und drücken des Softkeys

und

öffnet sich die Eingabemaske.

Anschließend kann die Simulation wie unter ShopTurn erfolgen.

Im nächsten Schritt wird der Gewindefreistich erstellt.

Nach Eingabe des Starpunktes

drücken des Softkeys

und

wird die Maske für den Freistich geöffnet.

Nach Eingabe der Werte

Nach Eingabe der Werte

und Programmierung des Werkzeugwechselpunktes

Ist das Gewinde fertig programmiert und das Programm fertig erstellt.

Beliebige Position

Lochreihe

Lochkreis

Lochgitter

Im nächsten Schritt wird der Werkzeugwechselpunkt aufgerufen.

Zur Simulation des Programms muss am Programmende ein M30 programmiert werden.

Durch drücken des Softkeys

und

Kann eine Definition des Rotheils für die Simulation vorgenommen werden.

Die Kontur ist fertig erstellt.

Da diese Kontur später als Unterprogramm in einem anderen Programm aufgerufen wird steht am Programmende der Befehl M17 für  “Unterprogrammende“.

Durch drücken des Softkeys

in den Editor übernommen.

Element 9

Element 10

Element 11

Nun wird ein weiteres Programm mit dem Namen

Erstellt.

Im nächsten Schritt

wird auf den Werkzeugwechselpunkt durch Aufruf des Programms “WWP“ gefahren.

Der Werkzeugaufruf erfolgt durch drücken des Softkeys

und

Zum Programmieren der Werkzeuge steht die ShopTurn Werkzeugverwaltung zur Verfügung.

Nach Anwahl eines Werkzeuges

erfolgt die Programmierung für die Plandrehbearbeitung.

Durch drücken des Softkeys

und

wird der Abspanzyklus geöffnet.

Im ersten Schritt wird der Programmnamen der Kontur angegeben.

Danach erfolgen die weiteren Eingaben.

Diese werden durch drücken des Softkeys

übernommen.

Element 5

Element 6

Element 7

Element 8

wird der Konturrechner für die Standardprogrammierung geöffnet.

Nach Wahl des Startpunktes

und drücken des Softkeys

Wird, wie beim Konturrechner von ShopTurn, über folgende Softkeys die Werkstückkontur (siehe Zeichnung)  beschrieben.

Nach Eingabe des Werkzeugswechselpunktes,

wird ein neues Programm mit dem Namen Kontur erstellt.

Durch drücken des Softkeys

und

Element 1

Element2

Element 3

Element 4

In den ShopTurn Zyklen ist die an und Abfahrtsstrategie enthalten, nicht in den Standardzyklen.

Mit dem Programm “WWP“ wird der Werkzeugwechselpunkt definiert der nach der Bearbeitung angefahren wird.

Folgendes Werkstück soll programmiert werden.

Konturendpunkt setzen

Elementmitte

Element Endpunkt

Mausposition

Aktuelle Position

G18- Ebenenanwahl XZ-Ebene (Drehebene)

G41- Werkzeugradiuskorrektur von links

G54- Aktivieren der ersten Nullpunktverschiebung

G90- Programmierung von Absolutmaßen

G95- Umdrehungsvorschub in mm/U

G96- Konstante Schnittgeschwindigkeit

Unter ShopTurn kann sowohl DIN nach,

(DIN 66025)

als auch mit den Zyklen der 840D programmiert werden.

Beim Anlegen eines neuen Programms,

wird durch drücken des Softkeys

der DIN Editor unter ShopTurn geöffnet.

Das Programmbeispiel wird mit Hilfe der Standardzyklen erstellt.

Folgende G- Funktionen werden zur Programmerstellung verwendet.

Beispiel DIN Programmierung

wird der Programmname, der als Unterprogramm aufgerufen werden soll eingegeben.

Liegt das Programm im gleichen Pfad wie das Hauptprogramm, braucht der Name des Pfades nicht eingegeben werden.

Die Endung eines Programms z.B. “.mpf“ muss auch nicht eingegeben werden.

Das Programm

wird nun als Unterprogramm im Hauptprogramm “Ring“ ausgeführt.

In ShopTurn ist jedes Unterprogramm ein Hauptprogramm und jedes Hauptprogramm ein Unterprogramm.

Hier wird bei der Programmierung nicht unterschieden.

In unserem Beispiel soll die Bohrbearbeitung in einem Unterprogramm erfolgen.

Durch Drücken des Softkeys

und

In diesem Modul wird die DIN-Programmierung unter ShopTurn erklärt.

Die Einstichzyklen,

die Freistichzyklen,

Durch Drücken des Softkeys

und

können in dieser Maske Verschiebungen,

bezogen auf den Werkstücknullpunkt,

oder

bezogen auf die letzte Verschiebung vorgenommen werden.

Innerhalb der Programmschleife wird bei jedem Durchlauf zur Variablen R1 die Zahl “1“ addiert.

Mit folgendem Programmbefehl wird der Wert der Variablen R1 beim Abarbeiten sichtbar.

Hierbei muss die korrekte Schreibweise zum Anzeigen der Variablen eingehalten werden.

Beim Abarbeiten des Programms wird nun der aktuelle Durchlauf der Programmschleife als Meldetext angezeigt.

Nach Eingabe des Wertes

und Übernahme in den Arbeitsplan,

ist das Programm fertig erstellt.

Es werden sechs Ringe gefertigt

Bezogen auf das Programmbeispiel “Ring“ wird ein Werkstückzähler über R-Parameter programmiert.

Programmtechnisch kann es sinnvoll sein Meldetexte zu programmieren die beim Abarbeiten eines Programms im Automatikbereich angezeigt werden.

Meldetexte werden wie folgt programmiert.

Der Text wird beim Abarbeiten bis zum Programmende angezeigt.

Soll der Text während des Abarbeitens nicht permanent angezeigt werden, wird dieser folgendermaßen gelöscht.

R-Parameter sind Variable, die dem Programmierer zur Verfügung stehen.

Nullpunkt

Nullpunkt

Im nächsten Schritt nach Drücken des Softkeys

wird im Eingabefeld die Anzahl der Wiederholungen eingegeben.

und in den Arbeitsplan übernommen.

Im letzten Schritt muss innerhalb der Programmschleife eine Verschiebung definiert werden.

Hierzu wird unterhalb des Abstiches eine Verschiebung eingefügt.

Werkzeugnullpunkt

Elementmitte

Start/Endpunkt

Mausposition

kann der Name der Marke

(Bezeichnung beliebig) eingegeben werden.

Durch Übernahme

wird die Marke über den Abstich eingefügt.

Auf diesem Wege wird auch eine weitere Marke (mit einem anderen Namen) unterhalb des Einstiches eingefügt.

die Gewindezyklen,

der Abstichzyklus.

Im ersten Arbeitsschritt wird eine Durchgangsbohrung von 32mm programmiert.

Nach der nachfolgenden Planbearbeitung,

erfolgt im nächsten Schritt die Längsbearbeitung auf den Durchmesser von 70mm.

Im ersten Schritt wird der Bereich des Programms der wiederholt werden soll, eingegrenzt.

Hierzu muss der

Cursor oberhalb des einzugrenzenden Programmsatzen stehen,

in diesem Beispiel oberhalb der Bearbeitung

Durch Drücken des Softkeys

und

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Im letzten Arbeitsschritt zum fertigen eines Werkstückes erfolgt der Abstich.

Ein Ring ist fertig erstellt.

Es folgen fünf weitere.

In diesem Modul werden die einzelnen Funktionsbereiche im Manuellen Bedienbereich

gezeigt und an Beispielen erklärt.

Unter der Bedienart “Hand“ in

ShopTurn können folgende Zyklen genutzt werden.

Durch Drücken des Softkeys

, stehen folgende Zyklen zur Verfügung.

Die Abspanzyklen für das Plan– und Längsdrehen.

Abschnitt 7

Der hier dargestellte Ring soll 6x hergestellt werden.

Es wird ein Programm

mit dem Namen

erstellt.

Unter ShopTurn besteht die Möglichkeit G-Code Zeilen in ein Programm einzufügen.

Diese Zeilen können auch als Kopf- und Informationszeilen verwendet werden.

Durch das Auskommentieren der jeweiligen Zeile,

kann hinter dem Semikolon ein beliebiger Text eingefügt werden der im Programm nicht abgearbeitet wird.

Jeder der hier beschriebenen Zyklen kann nach Eingabe der Werte, direkt abgearbeitet werden. Es braucht kein Programm erstellt zu werden.

Das Verfahren einzelner, oder mehrerer Achsen z.B. beim Kegeldrehen wird grafisch dargestellt. Vorschub “grün“ Eilgang “rot“

Es ist unter der Bedienart “Hand“ auch möglich die Maschine manuell, zu bedienen.

Nach Anwahl des Werkzeuges und der Technologie,

fährt die Maschine mit der eingegebenen Technologie.

Längsnut-

Kreisnut,

und

Mehrkant möglich.

Auch die Gewindefräszyklen,

das Gewindebohren

und der Gravurzyklus ist in der Bedienart “Hand“

vorhanden.

Alle hier beschriebenen Zyklen sind mit den Zyklen die in einem ShopTurn Programm verwendet werden, identisch.

Weiterhin ist das mittige– außermittige Bohren und das Reiben möglich.

Es wird im Einzelnen der Aufbau, Verwaltung, Editieren und das Sichern von Programmen unter

ShopMill beschrieben.

Es erfolgt beim Verfahren auf die Zielposition keine Kollisionskontrolle

Wie die Spindeln, und mit welchen Bezeichnungen diese deklariert sind, ist abhängig vom Maschinenhersteller.

Es ist deshalb unbedingt erforderlich die Angaben des Maschinenherstellers zu beachten.

Es wird zwischen

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge aufsteigend nach Ihrem Magazinplatz dargestellt.

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge in alphabetischer Reihenfolge des Namens dargestellt.

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge nach dem Typ sortiert.

Bei der Sortierung

werden  Werkzeugnamen, die durch Zahlen definiert werden aufsteigend sortiert.