Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

Modul S03

CNC-Programmierung Fräsen

ShopMill

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort:	6

2	Einleitung:	8

2.1	Entwicklungsphasen der CNC- Technologie	8

2.2	Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend	8

2.3	Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN	8

3	Bedienkomponenten	9

4	Programmverwaltung - Fräsen	11

4.1	Verzeichnis	12

4.2	Programmstruktur	13

4.3	Editieren von Programmen	15

5	Sichern von Programmdaten	15

6	Programmaufbau - Fräsen	18

6.1	Programmkopf	18

7	Werkzeugverwaltung – Fräsen	22

7.1	Aufrufen der Werkzeugliste	23

7.2	Aufbau der Werkzeugliste	24

7.3	Der Werkzeugverschleiß	27

7.4	Das Magazin	29

7.5	Neues Werkzeug anlegen / löschen	29

7.5	Neues Werkzeug anlegen / löschen	30

7.6	Werkzeug mit mehreren Schneiden	32

7.7	Sortierung von Werkzeugen	33

8	Programmierbeispiel Konturprogrammierung	35

8.1	Beispiel zur Konturprogrammierung	35

8.2	Planfräsen	36

8.3	Konturrechner	37

8.4	Bahnfräsen	42

8.5	Vorwärts-Rückwärts	43

9	Programmierbeispiel  Konturzapfen	45

9.1	Konturzapfenfräsen Restmaterial entfernen	45

9.2	Planfräsen	46

9.3	Erste Kontur Grenzkontur	48

9.4	Zweite Kontur tatsächliche Kontur Zapfen	49

9.5	Zapfen Restmaterial	51

10	Programmierbeispiel Standard Fräszyklen	53

10.1	Programmierbeispiel zu Fräszyklen (Rechteckzapfen, Kreistasche)	53

10.2	Planfräsen	55

10.3	Rechteckzapfen	58

10.4	Kreistasche	61

10.5	Abarbeiten (Basissatz)	63

11	Programmierbeispiel - Positionsmuster Bohr- und Fräszyklen	64

11.1	Beispiel zu Bohr- und Fräspositionen	64

11.2	Rechtecktasche	66

11.3	Kreistaschen	68

11.4	Positionsmuster	69

11.5	Bohren und Positionen	70

12	Programmierbeispiel -  Zentrieren - Bohren - Gewindeschneiden	72

12.1	Übungen Zentrieren, Bohren, Gewindeschneiden	72

12.2	Zentrieren von Rahmen und Lochkreis	73

12.3	Bohren	75

12.4	Programmierung „Bohren des Lochkreises“ durch Kopieren und Einfügen	76

12.5	Bohrungen Gewinde für Rahmen	77

13	Programmierbeispiel - Programmierbare Transformationen, Unterprogrammtechnik	79

13.1	Programmkopf	80

13.2	Konturrechner linke obere Ecke	81

13.3	Bahnfräsen	82

13.4	Spiegeln	83

13.5	Längsnuten	87

13.6	Kreisnut	89

13.7	Konturtaschen mit Konturrechner	90

14	Rotation Konturtaschen	94

15	Bohrungen mit Vollbohrer herstellen	96

16	Unterprogramme	98

17	Formenbau - Fräsen	100

17.1	Voraussetzungen	101

17.2	Programmstruktur Technologieprogramm mit Geometrieprogrammen	102

17.3	Programmstruktur Komplettprogramm	103

17.4	Programm erstellen	105

17.5	High speed settings	107

17.6	Unterprogramm aufrufen	111

17.7	Programm abarbeiten	112

17.8	Bearbeitung an bestimmter Programmstelle starten	114

17.9	Simulation von Volumenmodell	117

18	Infos zum Formenbau	118

19	Grundlagen von CNC Maschinen	119

20	Manueller Bedienbereich - Fräsen	120

20.1	Bedienbereich TSM	121

20.2	Bedienbereich NPV setzen	124

20.3	Bedienbereich Nullpunkt Werkstück	125

20.4	Messen Werkzeuglänge	128

20.5	Messen Werkzeugradius	130

20.6	Schwenken	131

20.7	Manuelles Positionieren	132

20.8	Planfräsen Manuell	133

21	Messen der Werkstücke im Einrichtebetrieb JOG - Fräsen	134

21.1	Manuell messen - Automatisch messen	135

21.2	Kante messen	136

21.3	Ecke messen	139

21.4	Tasche und Bohrung messen	143

21.5	Zapfen messen	146

21.6	Ebene ausrichten	150

22	DIN / G-Code – Programmierung unter      ShopMill	153

22.1	Kontur erzeugen mit Konturrechner	156

23	Mehrfachaufspannung	163

24	CAD Reader	165

24.1	Allgemeine Funktion	165

24.2	Öffnen des CAD READERS	165

24.3	DXF Zeichnung aus einer Datei öffnen.	167

24.4	Tooleiste	168

24.5	Nullpunkt festlegen	169

24.6	Konturverfolgung	169

24.7	Grafische Darstellung beeinflussen	171

24.8	Eingelesenen Datei bearbeiten	172

24.9	Konturelemente in das Verzeichnis übertragen.	174

25	Beispielzeichnungen - Fräsen	176

25.1	Montageplatte	176

25.2	Lochplatte	177

25.3	Gehäusedeckel	178

25.4	Laengsfuehrung	179

25.5	Beispiel 1	180

25.6	Spritzform	181

25.7	Messe-Teil	182

25.8	Formplatte	183

25.9	Uebung 11	184

26	Flansch	185

26.1	Druckplatte	186

26.2	Prisma	187

26.3	Nierenplatte	188

26.4	Pleuelstange	189

26.5	Fluegel	190

# Vorwort:

Die Ausbildungsunterlage ‚Programmieren mit ShopMill’ dient dem kennen lernen der Software.

CNC-Steuerungen gelten heute als Kernstück jeder Automatisierung. Mit den Steuerungen ShopMill und ShopTurn, können je nach Problemstellung die verschiedensten Aufgaben in den Dreh-, Fräs-, Laser-, Schleif- und vielen weiteren Einsatzbereichen wirtschaftlich ausgeführt werden.

Lernziel:

Das Modul S03 zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Programmierung mit ShopMill.

Der Leser soll anschließend die Aufgabenstellungen lösen können.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der CNC- Programmierung mit Sinutrain (z.B. Modul S01 )

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional ab SP1 mit 500 MHz und 256 MB RAM,

freier Plattenspeicher ca. 400 MB davon 50 MB auf dem Systemlaufwerk,

1GB bei Installation aller Produkte, MS-Internet-Explorer ab 6.0

2	Software SINUTRAIN 802D/ 810D/  840D/ 840Di/ Programming &Training, SinuTrain/JopShop

# Einleitung:

## Entwicklungsphasen der CNC- Technologie

- Anfang der Achtziger Jahre erste CNC Maschinen mit einfachen Steuerungen

- Mitte der Achtziger Jahre durch schnellere Prozessoren leistungsfähigere Steuerungen mit Zyklen,

sowie Werkzeugmaschinen mit höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten

- Ende der Achtziger Jahre Werkzeugmaschinen mit 5 und mehr Achsen und speziellen

Software Tools zur externen Programmierung mit Hilfe von CAD/CAM Systemen

- Anfang der Neunziger Jahre flexible Fertigungssysteme mit umfangreichen Zusatzfunktionen

wie Palettensysteme und Mehrfachaufspannung mit Mehrspindeltrieben

- Mitte der Neunziger Jahre Weiterentwicklung der Werkzeugsysteme und Einsatz von speziellen

Werkzeugen zur Bearbeitung von komplexen Werkstückkonturen mit nur einem Werkzeug

- Ende der Neunziger Jahre Zentrale Programmiersysteme zur Programmierung von mehreren

unterschiedlichen Steuerungen an verschiedenen Werkzeugmaschinen

## Anforderungen der Steuerungen im neuen Jahrtausend

- Offenheit: Die Steuerungen sollen vom Maschinenhersteller oder Anwender

nach eigenen Anforderungen konfiguriert und erweitert werden können

- Unabhängigkeit: Programmierung über eine einheitliche Steuerungsoberfläche

für verschiedenste CNC Bearbeitungen

- Gleichheit:. Alle Maschinendaten sollen auch in den externen Programmierplatz zur Verfügung stehen.

Programmierung am externen Programmierplatz ist gleich der, an der Werkzeugmaschine

- Programmierzeiteinsparung: Mit grafischen Arbeitsplänen und mit Hilfsbildern soll es möglich sein

komplexe Werkstückkonturen sehr einfach und schnell erstellt zu können

- Editierbarkeit: Durch umfangreiche Editorfunktionen soll eine Programmänderung bzw. Erweiterung

schnell und einfach erreicht werden

## Vorteile der CNC Programmierung mit SinuTrain SHOPMILL, SHOPTURN

Die Steuerung wird ständig optimiert und kann jederzeit an die einzelnen Bedürfnisse der Maschinenhersteller angepasst werden. Zudem kann man Zyklen und Funktionen nachträglich einbinden.

Egal ob Drehen, Fräsen oder eine andere Bearbeitung durchgeführt wird, es wird immer mit der gleichen Programmoberfläche und den gleichen Menüs bzw. Funktionen gearbeitet.

Retrofit: Dies meint, es können auch ältere CNC Maschinen auf Shopmill und Shopturn von Siemens umgerüstet werden.

Vorteil: Die Bedienung der Software und die Menüstruktur muss nur einmal erlernt werden.

Durch Übertragen der Maschinendaten in das Programmiersystem von SINUTRAIN ist die Programmierung am externen Programmierplatz gleich wie an der Werkzeugmaschine.

Mit Hilfe von Konturrechner und CAD-Reader ist ein einfaches Programmieren ohne Fachtermini möglich. Durch direkte Eingabe von technologischen Werten müssen keine externen Berechnungen vorab durchgeführt werden. Der integrierte Konturrechner kann alle erdenklichen Bemaßungen verarbeiten und ist trotzdem sehr einfach sowie übersichtlich in der Handhabung. Über Arbeitsschrittprogrammierung und vielen Online-Hilfsfunktionen können sehr schnell umfangreiche Programmieraufgaben gelöst werden.

Mit Funktionen wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen ist eine komfortable Programmierung möglich.

Da das Programm über einzelne Arbeitsschritte als grafischer Arbeitsplan im Editor erstellt wird sind alle Bearbeitungsschritte in übersichtlicher Weise dargestellt.

# Bedienkomponenten

# Programmverwaltung - Fräsen

## Verzeichnis

In den Verzeichnissen können Programme abgelegt werden. Dadurch bleibt der Programmspeicher übersichtlich.

## Programmstruktur

Durch öffnen eines Verzeichnisses kann auf bestehende Programme zugegriffen werden, oder aber neue angelegt werden.

## Editieren von Programmen

Es stehen wie in MS Word die gleichen Funktionen zu Verfügung.

# Sichern von Programmdaten

Hier können alle wichtigen Programmdaten z. B. Werkzeuge und Nullpunkte gespeichert werden.

# Programmaufbau - Fräsen

## Programmkopf

Im Programmkopf werden die Grundeinstellungen beschrieben.

# Werkzeugverwaltung – Fräsen

## Aufrufen der Werkzeugliste

## Aufbau der Werkzeugliste

## Der Werkzeugverschleiß

## Das Magazin

## Neues Werkzeug anlegen / löschen

## Werkzeug mit mehreren Schneiden

## Sortierung von Werkzeugen

# Programmierbeispiel Konturprogrammierung

## Beispiel zur Konturprogrammierung

## Planfräsen

Die Werkstückoberfläche wird überfräst, um eine ebene, saubere Fläche zu erhalten. Dazu gibt es das Planfräsen.

## Konturrechner

Mit dem Konturrechner sind auch schwierige Konturen relativ leicht zu programmieren.

## Bahnfräsen

## Vorwärts-Rückwärts

Es kann auch gegen die programmierte Kontur (rückwärts) gearbeitet werden.

# Programmierbeispiel  Konturzapfen

## Konturzapfenfräsen Restmaterial entfernen

## Planfräsen

## Erste Kontur Grenzkontur

## Zweite Kontur tatsächliche Kontur Zapfen

Durch die Bearbeitung von außen nach innen, können auch zähe und harte

Werkstoffe mit diesem Zyklus bearbeitet werden.

## Zapfen Restmaterial

# Programmierbeispiel Standard Fräszyklen

Es wird anhand eines Beispiels das Arbeiten mit den Standard Fräszyklen unter ShopMill

beschrieben.

## Programmierbeispiel zu Fräszyklen (Rechteckzapfen, Kreistasche)

## Planfräsen

## Rechteckzapfen

## Kreistasche

## Abarbeiten (Basissatz)

# Programmierbeispiel - Positionsmuster Bohr- und Fräszyklen

Anhand eines Beispiels werden die Positionsmuster für die Bohr– und Fräszyklen unter ShopMill erklärt.

## Beispiel zu Bohr- und Fräspositionen

## Rechtecktasche

Falls es erforderlich ist, können beliebig viele Positionsmuster hintereinander beschrieben werden.

## Kreistaschen

## Positionsmuster

## Bohren und Positionen

Die Positionen der Kreistaschen können alternativ auch mit dem Positionsmuster

“Rahmen“ eingegeben werden.

# Programmierbeispiel -  Zentrieren - Bohren - Gewindeschneiden

In diesem Modul wird das Zentrieren, Bohren und Gewindeschneiden unter ShopMill beschrieben

## Übungen Zentrieren, Bohren, Gewindeschneiden

## Zentrieren von Rahmen und Lochkreis

## Bohren

## Programmierung „Bohren des Lochkreises“ durch Kopieren und Einfügen

## Bohrungen Gewinde für Rahmen

# Programmierbeispiel - Programmierbare Transformationen, Unterprogrammtechnik

## Programmkopf

## Konturrechner linke obere Ecke

## Bahnfräsen

## Spiegeln

## Längsnuten

## Kreisnut

## Konturtaschen mit Konturrechner

# Rotation Konturtaschen

# Bohrungen mit Vollbohrer herstellen

# Unterprogramme

# Formenbau - Fräsen

Anhand eines Beispiels wird ein Formenbauprogramm erstellt.

## Voraussetzungen

## Programmstruktur Technologieprogramm mit Geometrieprogrammen

## Programmstruktur Komplettprogramm

## Programm erstellen

## High speed settings

## Unterprogramm aufrufen

## Programm abarbeiten

## Bearbeitung an bestimmter Programmstelle starten

## Simulation von Volumenmodell

# Infos zum Formenbau

# Grundlagen von CNC Maschinen

# Manueller Bedienbereich - Fräsen

In diesem Modul werden die einzelnen Funktionsbereiche im manuellen Bedienbereich aufgeführt und wenn nötig an einem Beispiel erklärt.

## Bedienbereich TSM

Werkzeug Spindeldrehzahl Maschinenfunktionen

## Bedienbereich NPV setzen

## Bedienbereich Nullpunkt Werkstück

## Messen Werkzeuglänge

## Messen Werkzeugradius

## Schwenken

## Manuelles Positionieren

## Planfräsen Manuell

# Messen der Werkstücke im Einrichtebetrieb JOG - Fräsen

Dieses Modul beschreibt anhand eines Beispiels wie man im Einrichtebetrieb mit Messzyklen unter ShopMill arbeitet.

## Manuell messen - Automatisch messen

## Kante messen

## Ecke messen

## Tasche und Bohrung messen

## Zapfen messen

## Ebene ausrichten

# DIN / G-Code – Programmierung unter      ShopMill

In diesem Modul wird anhand eines Beispiels das Programmieren in DIN unter ShopMill erklärt.

## Kontur erzeugen mit Konturrechner

# Mehrfachaufspannung

Die Funktion "Mehrfachaufspannung" bewirkt eine Optimierung der

Werkzeugwechsel über mehrere Werkstückaufspannungen. Dadurch

verkürzen sich die Nebenzeiten, da erst alle Bearbeitungen eines

Werkzeugs auf allen Aufspannungen durchgeführt werden, bevor der

nächste Werkzeugwechsel angestoßen wird.

Neben flächigen Aufspannungen können Sie die Funktion

"Mehrfachaufspannung" auch für rotierende Spannbrücken einsetzen.

Hierfür muss die Maschine über eine zusätzliche Rundachse (z.B. AAchse)

bzw. über einen Teilapparat verfügen.

Beachten Sie hierzu bitte die Angaben des Maschinenherstellers.

Sie können nicht nur gleiche, sondern auch verschiedene Werkstücke

mit dieser Funktion bearbeiten.

Die Funktion "Mehrfachaufspannung für verschiedene Programme" ist

eine Software-Option.

ShopMill generiert aus mehreren Programmen automatisch ein Einzelnes.

Die Reihenfolge der Werkzeuge innerhalb eines Programms

bleibt dabei erhalten.

Zyklen und Unterprogramme werden nicht aufgebrochen, Positionsmuster werden geschlossen bearbeitet.

Die einzelnen Programme müssen folgenden Anforderungen

genügen:

• Nur Schrittketten-Programme (keine G-Code-Programme)

• Programme müssen lauffähig sein

• Programm der 1. Aufspannung muss eingefahren sein

• Keine Marken/Wiederholungen, d.h. keine Sprünge im Programm

• Keine Inch/metrisch - Umschaltung

• Keine Nullpunktverschiebungen

• Keine Koordinatentransformationen (Verschiebung, Skalierung

usw.)

• Konturen müssen eindeutige Namen besitzen, d.h. derselbe

Konturname darf nicht in mehreren Programmen aufgerufen

werden.

• Im Ausräumzyklus (Kontur fräsen) darf der Parameter "Startpunkt"

nicht auf "manuell" gesetzt sein.

• Keine selbsthaltenden Einstellungen, d.h. Einstellungen, die sich

auf alle folgenden Programmsätze auswirken (nur bei

Mehrfachaufspannung für verschiedene Programme)

• Max. 50 Konturen pro Aufspannung

• Max. 99 Aufspannungen

Marken bzw. Wiederholungen, die in Programmen für die Mehrfachaufspannung

nicht eingesetzt werden dürfen, können durch den

Einsatz von Unterprogrammen umgangen werden.

Öffnen Sie den Programmmanager.

Weiteres  Mehrfachaufspg.

-Drücken Sie die Softkeys "Weiteres" und "Mehrfachaufspg.".

-Geben Sie die Anzahl der Aufspannungen und die Nummer der

ersten Nullpunktverschiebung ein, die verwendet werden soll.

Die Aufspannungen werden in aufsteigender Reihenfolge ab der

Start-Nullpunktverschiebung bearbeitet. Die Nullpunktverschiebungen

werden im Menü "Werkzeuge/Nullpunktverschiebungen"

definiert (siehe Kap. "Nullpunktverschiebungen").

-Geben Sie einen Namen für das neue Gesamt-Programm ein

(XYZ.MPF).

-Drücken Sie den Softkey "OK".

Eine Liste wird aufgeblendet, in der den Nullpunktverschiebungen die

verschiedenen Programme zugeordnet werden müssen. Es müssen

nicht allen Nullpunktverschiebungen, d.h. Aufspannungen,

Programmen zugeordnet werden, aber mindestens zwei.

Drücken Sie den Softkey "Programm Auswahl".

Die Programmübersicht wird aufgeblendet.

-Platzieren Sie den Cursor auf das gewünschte Programm.

-Drücken Sie den Softkey "OK".

Das Programm wird in die Zuordnungsliste übernommen.

-Wiederholen Sie den Vorgang, bis jeder gewünschten

Nullpunktverschiebung ein Programm zugeordnet ist.

-Drücken Sie den Softkey "Auf alle Aufspg.", wenn Sie dasselbe

Programm auf allen Aufspannungen abarbeiten möchten.

Sie können auch erst einzelnen Nullpunktverschiebungen

verschiedene Programme zuweisen und dann den restlichen

Nullpunktverschiebungen über den Softkey "Auf alle Aufspg."

dasselbe Programm zuordnen.

-Drücken Sie den Softkey "Auswahl löschen" oder "Alles löschen",

wenn Sie einzelne bzw. alle Programme aus der Zuordnungsliste

wieder entfernen möchten.

-Drücken Sie den Softkey "Programm berechnen", wenn die

Zuordnungsliste komplett ist.

Es erfolgt eine Optimierung der Werkzeugwechsel.

Das Gesamt-Programm wird anschließend neu durchnummeriert und

beim Wechsel zwischen den verschiedenen Aufspannungen wird

jeweils die Nummer der aktuellen Aufspannung angegeben.

Zusätzlich zum Gesamt-Programm (XYZ.MPF) wird die Datei

XYZ_MCD.INI angelegt, in der die Zuordnung zwischen

Nullpunktverschiebungen und Programmen abgelegt ist. Die beiden

Programme werden in dem Verzeichnis abgelegt, das vorher im

Programmmanager angewählt war.

Wechseln Sie von der Zuordnungsliste (ohne "Abbrechen" oder

"Programm erzeugen") zu einer anderen Funktion und rufen Sie

später wieder die Funktion "Mehrfachaufspannung" auf, wird dieselbe

Zuordnungsliste wieder aufgeblendet.

# CAD Reader

## Allgemeine Funktion

Der CAD Reader dient dazu, Zeichnungen die mittels eines CAD Systems konstruiert wurden, mit der SINUMERIK-Steuerung weiter zu bearbeiten. Als Format wird eine DXF-Datei (Drawing eXchange

Format) eingelesen und Konturen bzw. Bohrpunkte herausgefiltert.

Teile, welche zur Bearbeitung nicht notwendig sind (wie Bemaßungen,

Schraffuren, Beschriftungen, Rahmen usw.) können entfernt werden.

Die erzeugten Konturen oder Bohrmuster werden so umgesetzt,

dass sie vom Geometrie-Prozessor oder von der Zyklenunterstützung

verstanden wird.

## Öffnen des CAD READERS

Mit dieser Pfeiltaste nach rechts öffnet sich diese Softkeyleiste.

## DXF Zeichnung aus einer Datei öffnen.

## Tooleiste

Die Toolleiste ist über globale Kopfzeile mit "Ansicht → Anzeige

Toolleiste“ anwählbar.

Allgemeine Bedienung

Alle Funktionen des CAD-Readers sind sowohl mit der Tastatur als

auch der Maus bedienbar. Die rechte Maustaste entspricht der

„ESCAPE“-Funktion, mit der aktivierte Menüs oder Funktionen

zurückgesetzt werden können.

Bedienfolge

DXF-Dateien öffnen

Mit Öffnen wird die selektierte CAD-Zeichnung ausgewählt.

Speichern des erzeugten Programms

Erzeugte Konturen können abgespeichert werden als Dateityp im

• MPF Format (∗.mpf)

• SPF Format (∗.spf)

• ARC Format (∗.arc) (SINUMERIK Archiv)

Zurück

Bei Konturverfolgung wird die letzte Aktion entsprechend der Auswahl

elementweise oder der letzte Schnittpunkt zurückgesetzt.

## Nullpunkt festlegen

Für die Ausgabe der Kontur als NC-Programm ist es notwendig, einen

Nullpunkt der Zeichnung anzugeben, weil dieser in den meisten Fällen

von dem Nullpunkt der DXF-Datei abweichen wird.

Zur Definition des Nullpunktes gibt es folgende Möglichkeiten:

• automatisch auf Element Mitte

• automatisch auf Element Start

• automatisch auf Element Ende

• direkt Eingabe der Koordinaten z.B. X100, Y100

• beliebige Position durch Anwahl mit der Maus

## Konturverfolgung

Konturstartpunkt setzen

Konturverfolgung mit Startpunkt und Endpunkt

Der Start- und Endpunkt der zu erzeugen Kontur wird abhängig von

der Ausgangsposition der angewandten Technologie gewählt:

• automatisch auf Element Mitte

• automatisch auf Element Start- / Endpunkt

• direkt durch Anwahl mit der Maus

Beispiel

1. Die Konturrichtung

ergibt sich aus der Festlegung des Startpunktes •

und der weiteren Konturselektion. Bei der Konturverfolgung wird

versucht die Kontur soweit wie möglich automatisch zu selektieren.

2. Auswahl bei Konflikt

Kann die automatische Konturverfolgung ein Nachfolgeelement

nicht mehr eindeutig bestimmen, wird in den interaktiven Modus

geschaltet. Der Anwender wird aufgefordert, das nächste Element

zu bestimmen, mit dem die Kontur weitergeht.

3. Vollkreis als Kontur

Ein Vollkreis kann mit der Konturverfolgung in beiden Richtungen

übernommen werden.

4. Setzen des Endpunktes

Der Endpunkt kann auf ein beliebiges selektiertes

Konturverfolgungs-Element gesetzt und übernommen werden.

Weitere Hinweise

• Vollkreise können als Kontur oder als Bohrpunkte übernommen

werden.

• Abgebrochen wird die Konturverfolgung entweder über die

Tastatur mit der Taste „Esc“ oder mit der Maus über die rechte

Maustaste.

Konturlabel setzen

Vor der Konturverfolgung können Labels durch Eingabe von

Anfangslabel und Endlabel gesetzt werden.

Bei doppelter Labelvergabe wird der CAD-Reader interaktiv,

wenn das Label schon einmal vergeben wurde.

• Bei der Konturverfolgung in schon selektierten Konturen

• Bei Anhängen an Dateien, wenn das Label schon in der Datei

vorkommt.

Bohrpunkte Setzen

1. Vollkreis als Bohrung

Ein Vollkreis kann mit der Funktion Bohrpunkte angewählt

werden. Die Ausgabe des erzeugten G-Codes entspricht dem

Zyklenformat.

Bohrpunkte Start

2. Bohrpunkte sind mit der Auswahl Bohrbild parametrierbar als

• beliebige Bohrpositionen

• entsprechend Zyklus

• entsprechend Zyklus

• entsprechend Zyklus

Bohrpunkte Ende

3. Ausgewählte Bohrpunkte aus der Auswahl Bohrbild werden

hiermit übernommen.

## Grafische Darstellung beeinflussen

Auswahl des Bearbeitungsbereichs:

Sind in der Datei viele Zusatzzeichnungen enthalten, wie z.B. Schnitte,

Bemaßungen, Schraffuren, Beschriftungen, Detaildarstellungen,

Rahmen etc., kann durch ein „Lasso“ die Anwahl eines Bearbeitungsbereichs,

die Anzahl der Elemente reduziert werden.

Abwahl des Bearbeitungsbereichs:

Die getroffene Auswahl des Bearbeitungsbereiches kann mit dieser

Abwahl rückgängig gemacht werden.

Zoom / Tasten “+“ und “– “

Es besteht die Möglichkeit innerhalb einer Zeichnung einen

Zoombereich mit der Maustaste festzulegen. Mit Mausklick auf das

Symbol und durch ein „Lasso“ oder mit den Tasten “+“ und “–“ wird

der Bildbereich zentrisch schrittweise vergrößert oder verkleinert.

Mit den Cusortasten kann der Bildbereich verschoben werden.

## Eingelesenen Datei bearbeiten

Neuzeichnen / Leertaste

Gibt die aktuelle Zeichnung entsprechend der Layerauswahl optimiert neu aus.

Geometrie

Für das selektierte Element werden die Koordinaten bei Mausklick entsprechend dem aktuellen Nullpunkt ausgegeben. Erscheint in der Anzeigemaske ein Button Edit, kann dieses Element durch Anwahl auf diesen Button editiert werden.

Hinweis

Diese Funktion eignet sich für kleinere Änderungen in der Geometrie,

um Unzulänglichkeiten (insbesondere fehlende Schnittpunkte) der CAD-Zeichnung zu beheben.

Für größere Änderungen benutzen Sie den Geometrieprozessor.

Erfolgte Änderungen können nicht zurückgesetzt werden.

Layerauswahl:

Die ausgewählte DXF Datei wird Anfangs immer mit allen Layern

dargestellt. Enthält die Datei mehrere Layer, werden diese in der

Grundansicht alle dargestellt.

Es können jedoch Layer, welche keine konturrelevanten Daten

enthalten, ausgeblendet werden. Ebenso können Konturen die über

mehrere Layer gehen, über eine Auswahlmaske für die

Konturverfolgung selektiert werden.

Die Layerauswahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Kontur Drehen

Durch Betätigen dieser Ikone wird die Zeichnung jeweils

um 90 Grad

entsprechend der Voreinstellungen um den festgelegte Nullpunkt

gedreht. Bereits erstellte Konturverläufe werden nicht mitgedreht.

Schraffuren und Maße Einblenden

Hiermit lassen sich Schraffuren und Maße in den CAD-Zeichnungen

entfernen oder einblenden. Durch ein weiteres Anklicken mit der Maus wird diese Funktion zurückgesetzt.

Konturverfolgung Löschen

Bereits definierte Konturen können selektiert und komplett gelöscht

werden. Die Funktion „Kontur löschen“ wird durch erstmaliges

Betätigen dieser Ikone aktiviert und durch wiederholtes Betätigen

deaktiviert. Fertige Konturen Löschen:

Ikone anwählen: Kontur löschen aktivieren

Kontur selektieren: Kontur wird gelöscht

Geometrie-Element Löschen

Mit dieser Funktion können einzelne Geometrie-Elemente gelöscht

werden. Die Funktion „Geometrie-Element löschen“ wird durch

erstmaliges Betätigen dieser Ikone aktiviert und durch wiederholtes

Betätigen deaktiviert. Geometrie-Element löschen:

Ikone anwählen: Geometrie-Element löschen aktivieren

Elemente selektieren: Geometrie-Elemente wird gelöscht

Geometrie-Bereich Löschen

Über ein mit der Maus aufgezogenes Rechteck

(entspricht dem zulöschenden Bereich) kann hier ein ganzer Bereich aus der Geometrie gelöscht werden.

Diese Funktion wird mit jedem Löschvorgang

selbsttätig deaktiviert und muss jedes Mal mit dieser Ikone neu

aktiviert werden.

Ikone anwählen: Geometrie-Bereich löschen aktivieren

Bereich selektieren: Geometrie-Bereich wird gelöscht

## Konturelemente in das Verzeichnis übertragen.

-Speichern unter

-SI_Train

-dh

-wks.dir

-Verzeichnis anwählen, in der die Kontur abgelegt wird.

In das Verzeichnis z.B.CAD_DXF werden alle Konturelemente abgespeichert.

# Beispielzeichnungen - Fräsen

## Montageplatte

## Lochplatte

## Gehäusedeckel

## Laengsfuehrung

## Beispiel 1

## Spritzform

## Messe-Teil

## Formplatte

## Uebung 11

# Flansch

## Druckplatte

## Prisma

## Nierenplatte

## Pleuelstange

## Fluegel

# Text boxes

Grundlagen zur
CNC-Programmierung mit SINUTRAIN

2- 3 Tage    Module S01

Weiterführende 
CNC-Programmierung mit ShopTurn

2- 3 Tage Module S02

Weiterführende
CNC-Programmierung mit ShopMill

2- 3 Tage Module S03

2. SINUTRAIN

1 PC

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Nullpunkt

Nullpunkt

Werkzeug-

nullpunkt

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Nullpunkt

Nullpunkt

Werkzeug-

nullpunkt

In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Bedienkomponenten aufgezeigt. Diese Komponenten sind als Beispiel anzusehen und sind nicht zwingend in der beschriebenen Ausführung auf der Maschine enthalten.

Angaben des Maschinenherstellers beachten!

Hier ein Beispiel einer Bedientafel vom Typ OP010C.

Diese Bedientafel besteht aus einem Bildschirm mit

horizontalen

und

vertikalen

Sofkeys.

Hierüber werden die einzelnen Zyklen, Programme und Funktionen aufgerufen.

Je nach Bedientafel

befindet sich an der Seite ein Alpha/Numerikblock und ein Korrekturblock.

Hier ein Beispiel einer Maschinensteuertafel.

Über die Maschinensteuertafel wird beispielsweise die Bearbeitung des Werkstücks gestartet.

In diesem Kapitel werden die von Siemens vorbelegten Tasten mit Ihren Funktionen nicht weiter beschrieben, da sie ausführlich in der Bedienungsanleitung „Bedienen/Programmieren“ ausgeführt sind.

Inhalt des Moduls:

Programmstruktur

Editieren von Programmen

Verzeichnisstruktur

Sichern von Programmdaten

Durch Drücken des Softkeys

werden im  Bedienbereich

die vorhandenen Verzeichnisse unter ShopMill geöffnet.

Es werden die Namen der Verzeichnisse,

der Verzeichnistyp

sowie das Erstellungsdatum mit der Zeit angezeigt.

Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisgröße wird nicht angezeigt.

Das Kreuz im Bereich “Geladen“ sagt aus, dass das Verzeichnis auf der NC der Maschine geladen ist.

Durch Drücken der Pfeiltaste

auf der CNC-Tastatur,

öffnet sich das angewählte Verzeichnis.

Es können in ShopMill nur Hauptverzeichnisse erstellt werden - mpf -  und keine Unterprogramme - spf -

Nach Öffnen des Verzeichnisses,  werden vorhandene Programme in dem Verzeichnis angezeigt. Es können neue Programme erstellt werden.

Durch Drücken des Softkeys

werden neue Programme erstellt, die im geöffneten Verzeichnis verwaltet werden.

Die Programmierung und der Programmaufbau wird im Kapitel Programmaufbau beschrieben.

Durch Drücken der

Pfeiltaste,

wird das Verzeichnis wieder geschlossen. Man gelangt dann wieder in die Verzeichnisübersicht.

In diesem Modul wird der Aufbau der Werkzeugverwaltung mit den einzelnen Bedien - und Einstellmöglichkeiten beschrieben.

Mit den Softkeys

können Verzeichnisse, Programme, oder einzelne Programmteile editiert werden.

Die einzelnen Softkeys werden hier nicht näher beschrieben, da Sie auf den folgenden Seiten in den Übungen vorkommen.

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich

erscheint in der vertikalen Softkeyleiste der Softkey

Mit „Daten sichern“ können die relevanten Bearbeitungsdaten des aktuell angewählten Programms gesichert werden.

Durch Drücken dieses  Softkeys

öffnet sich ein Dialogfeld.

Mit dem Key

werden die gewünschten Daten ausgewählt.

Durch Drücken des Softkeys

wird im Bedienbereich

eine “ini“ Datei mit dem Programmnamen erstellt, deren Daten in der Datei gesichert wurden.

Das Programm mit der entsprechenden “INI“ Datei kann nun extern gesichert werden.

Mit dem Programm und der INI Datei sind alle relevanten Daten für die Fertigung des Werkstücks gesichert und können jederzeit abgerufen werden.

Bei der Anwahl einer “INI Datei“, werden die gespeicherten Daten wieder eingelesen.

Beim Einlesen der im Programm verwendeten Werkzeuge, erfolgt bei Werkzeugen mit gleichem Namen die Rückfrage, ob das aktuelle Werkzeug überschrieben werden soll.

Hierbei können die “komplette Werkzeugliste“, oder “die im Programm verwendeten“ Werkzeuge gespeichert werden.

Wird die “komplette Werkzeugliste“ eingelesen, werden alle vorhandenen Werkzeuge gelöscht und durch die gespeicherten Werkzeuge ersetzt.

Nach Eingabe des Programmnamens

und Bestätigen der Eingabe mit

wird der Programmkopf des neuen Programms automatisch geöffnet.

Hier werden Grundeinstellungen für den Programmablauf vorgenommen.

Als erste Eingabe kann direkt im Programmkopf eine Nullpunktverschiebung für das Programm          programmiert werden.

Im nächsten Eingabefeld wird das Rohteil definiert.

Als erstes Eingabefeld wird der Eckpunkt des Rohteiles beschrieben.

Das Rohteil kann im nächsten Schritt entweder über die Abmaße, bezogen auf den ersten Eckpunkt beschrieben werden

oder es wird der zweite Eckpunkt des Rohteiles beschrieben.

Es wird im Programmkopf nur das Rohteil für die Simulation definiert.

Wenn man keine Werte für das Rohteil eingibt wird die Fräsermittelpunktsbahn in der Simulation angezeigt.

In den nächsten Eingabefeldern werden die Werkzeugachse, die Rückzugsebene und der Sicherheitsabstand

definiert.

Es muss hierbei ein Wert für den Sicherheitsabstand eingegeben werden.

Beim Bearbeitungsdrehsinn kann zwischen

und

ausgewählt werden.

Beim Rückzug kann zwischen

“Rückzug auf Rückzugsebene“

und

„Rückzug auf Sicherheitsabstand“

ausgewählt werden.

Es muss für jede Bearbeitung ein Rückzug, sowie ein Sicherheitsabstand angegeben werden.

Die im Programmkopf eingegebenen Daten können durch Drücken des Softkeys

und

jederzeit neu im Programm definiert werden.

Inhalt des Moduls:

Aufrufen der Werkzeugliste

Aufbau der Werkzeugliste

Der Werkzeugverschleiß

Das Magazin

Neues Werkzeug anlegen/ löschen

Werkzeug mit mehreren Schneiden

Sortierung von Werkzeugen

Nach dem Start von ShopMill ist der Bedienbereich

aktiv.

Durch Drücken des Softkeys

und

wird im Bereich

die

aufgerufen.

Die Platznummer:

Die Platznummer beschreibt den Magazinplatz. Steht hinter der Platznummer ein Werkzeug, ist dieses aktiv, d.h. im Magazin vorhanden.

Werkzeuge die über keine Platznummer verfügen, sind im Magazin nicht aktiv.

Sie befinden sich in der „Schublade“ bzw. im Handmagazin.

Der Typ:

Hier wird einem jeweiligen Werkzeugtyp ein     Symbol zugeordnet.

Es stehen folgende Werkzeugtypen mit den entsprechenden Symbolen zur Auswahl:

Der Werkzeugname:

In diesem Feld wird ein Name zur Identifizierung des Werkzeugs eingegeben.

Es können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.

Die Duplonummer:

Wird ein weiteres Werkzeug mit einem schon vorhandenem Namen angelegt, wird daraus ein Duplowerkzeug.

Die Schneidenlänge:

Ist ein Werkzeug vermessen, stehen die Werkzeuglängen in der Werkzeugliste.

Der Durchmesser:

Hier wird der Werkzeugdurchmesser in die Liste eingegeben.

Anzahl der Schneiden:

Hier wird die Anzahl der Schneiden des Werkzeugs eingegeben.

Die Spindeldrehrichtung:

Die Spindeldrehrichtung bezieht sich bei         Werkzeugen auf die Werkzeugspindel.

Rechts:

Links:

und  Spindelstopp

Die Kühlwasserzufuhr:

Unter ShopMill kann z.B. die innere und äußere Kühlmittelzufuhr aktiviert werden.

Im Bereich

werden durch        Drücken des Softkeys

die Eingabefelder für  den

aktiviert.

Hier kann der  Schneide eines Werkzeuges

ein Verschleißwert für die Länge und Durchmesser

Die Eingriffsdauer eines Werkzeuges kann über die

oder über die

zugeordnet werden.

definiert werden.

Nach Erreichen der Vorwarngrenze erscheint eine Meldung, dass die Standzeit bzw. die Anzahl der Einwechselungen bald erreicht ist.

Werkzeuge können  als „gesperrt“,

oder als „übergroß“ definiert werden.

Im Bereich

werden durch       Drücken des Softkeys

die Eingabefelder für das

Hier kann ein Magazinplatz gesperrt werden.

Der Werkz. zustand

d.h. wenn ein Werkzeug “gesperrt“ oder “übergroß“ ist, wird es hier angezeigt.

aktiviert.

Als Beispiel soll     folgendes Werkzeug angelegt werden.

Hierbei muss der Cursor auf einem freien Eingabefeld der Werkzeugliste stehen.

Durch Drücken des Softkeys

erscheinen in der  vertikalen Softkeyleiste die verschiedenen Werkzeugtypen. Nach Auswahl

wird der Name des Werkzeuges definiert.

Beispiel:

Im nächsten Schritt wird der Durchmesser

sowie die Anzahl der Zähne und die Drehrichtung  angegeben.

Das Werkzeug kann nun in der Länge vermessen werden.

Beim Arbeiten mit Werkzeugen gleichen Typs, sollten eindeutige Namen vergeben werden, da aus Werkzeugen mit gleichem Namen ohne        Meldung Duplowerkzeuge erstellt werden.

Zum Löschen eines Werkzeuges aus der Werkzeugliste, wird der Platz mit dem Werkzeug angewählt.

Durch Drücken des Softkeys

erscheinen die     Softkeys

Durch Drücken des Softkeys

wird das angewählte Werkzeug aus der Werkzeugliste gelöscht.

Angaben des Maschinenherstellers beachten. Bei manchen Herstellern kann kein aktives Werkzeug gelöscht werden.

Ein Werkzeug mit mehreren Schneiden wird wie zuvor beschrieben, angelegt.

Durch Drücken des Sofkeys

öffnet sich die Eingabemaske in der mehrere Schneiden definiert werden können.

Durch Drücken des Softkeys

kann eine weitere Schneide für das angewählte Werkzeug angelegt werden.

Bei Aufruf der Werkzeugliste und Drücken des Softkeys

erscheinen vier

Möglichkeiten für das Sortieren von Werkzeugen.

Die Sortierung die aktiv ist, ist dunkel hinterlegt.

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge aufsteigend nach Ihrem Magazinplatz dargestellt.

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge in alphabetischer Reihenfolge des Namens dargestellt.

Bei der Sortierung

werden die Werkzeuge nach dem Werkzeugtyp sortiert.

Bei der Sortierung

werden  Werkzeugnamen, die durch Zahlen definiert werden aufsteigend sortiert.

Anhand eines Beispiels werden der Konturrechner und das anschießende Bearbeiten beschrieben.

wird das Planfräsen in den Arbeitsplan übernommen.

Für dieses Werkstück soll ein ShopMill Programm erstellt werden.

Nach Anlegen eines Programms mit dem Namen „Montageplatte“,

erfolgen die Eingaben im Programmkopf

Nach Übernahme des Programmkopfs,

erfolgt als nächstes das Planfräsen.

Nach Eingabe der Werte in die Eingabemaske,

Im nächsten Schritt wird nun die Fräskontur beschrieben.

Nach Anlegen einer neuen Kontur,

wird im Konturrechner der Startpunkt definiert.

Als nächstes wird das erste Konturelement programmiert.

Bei der Eingabe des Winkels ist auf die Richtung zu achten.

Als nächstes wird der Kreisbogen programmiert.

Nach Eingabe der Werte

öffnet sich eine      Dialogauswahl.

Durch Drücken des Softkeys,

wird das ausgewählte Element in den Konturrechner übernommen.

Die im Dialog ausgewählte Richtung des Elementes, kann jederzeit durch Drücken des Softkeys

geändert werden.

Das nächste Element ist eine Gerade in X-Richtung.

Danach folgt wieder ein Kreisbogen.

Auch bei diesem Element findet eine Dialogauswahl statt, die durch Drücken des Softkeys

in den Konturrechner übernommen wird.

Das nächste Element ist eine Schräge dessen Endpunkt bekannt ist.

Mit dem letzten Konturelement, einer Geraden, wird die Kontur geschlossen.

Durch Drücken des Softkeys

und Kontur schließen

ist die Kontur fertig erstellt.

Nach Übernahme der Kontur in den Arbeitsplan

öffnet sich neben dem Symbol für das Konturelement eine Klammer.

Im nächsten Schritt erfolgt die Beschreibung der Bearbeitung.

Die Bearbeitung soll durch Bahnfräsen erfolgen.

Durch Drücken des Softkeys

im Bereich “Konturfräsen“ wird die entsprechende Eingabemaske geöffnet.

Nach Eingabe des Werkzeugs, der Technologie und Auswahl der Radiuskorrektur

kann im nächsten Schritt die Bearbeitungsrichtung bezogen auf die Kontur bestimmt werden.

Die Kontur wird in programmierter Richtung der Kontur bearbeitet.

Die Kontur wird entgegen der programmierten Richtung der Kontur bearbeitet.

Nach Eingabe der Bearbeitungsstrategie

wird in den folgenden Eingabefeldern die An- und Abfahrtstrategie, sowie der Abhebemodus definiert.

Nach Übernahme der Bearbeitung in den Arbeitsplan

ist die Klammer geschlossen. Der Kontur wurde eine Bearbeitung angefügt.

Das Programm ist fertig erstellt.

Beschreibung des Moduls:

Dieses Modul beschreibt den Standardfräszyklus Konturzapfen anhand eines Beispieles.

Die Kontur bleibt stehen und das Restmaterial wird automatisch abgefräst.

Beispiel

Element Mitte

Element Start

Element Ende

Freie Eingabe

Mausposition

Dieses Beispiel soll mit ShopMill programmiert werden.

Mit dem Zyklus Bahnfräsen ist dies nicht möglich, da maximal ein 10er Fräser eingesetzt werden kann.

Somit bleiben Restecken stehen.

Aus diesem Grunde müssen zwei Konturen beschrieben werden.

Eine, die das Rohteil umschließt die so genannte „Grenzkontur“ und die eigentliche Kontur, welche hervorspringt, also als “Insel“ stehen bleibt.

Nach Anlegen eines neuen Programms

und den Eingaben in den Programmkopf

Planfräsen der Werkstückoberfläche

Infos zum Formenbau finden Sie im Internet unter www.automation.siemens.com/doconweb/

Nach Anlegen eines neuen Programms

und den Eingaben in den Programmkopf

Planfräsen der Werkstückoberfläche,

wird eine neue Kontur angelegt.

Diese Kontur, etwas größer als das Werkstück, beschreibt später die Bearbeitungsgrenze.

Die erste Bearbeitung erfolgt weiterhin mit dem Planfräser.

Die “Grenzkontur“ kann beim Zapfenfräsen eckig sein. Bei der Beschreibung einer Konturtasche sollten die Konturecken einen Radius haben. Der Eckenradius sollte mindestens so groß sein, wie der Radius des größten Werkzeuges.

der Zyklus für das Konturzapfenfräsen geöffnet.

Es wird die Strategie verfolgt, dass mit Beginn der Bearbeitung immer außerhalb des Werkstückes begonnen wird.

Nach Übernahme der Kontur in den Arbeitsplan,

wird durch Drücken des Softkeys

Im nächsten Schritt wird die zweite Kontur programmiert.

Dann werden die Werte eingegeben.

Die eingegebenen Werte werden in den Arbeitsplan übernommen, somit ist die Klammer mit den zwei Konturelementen geschlossen.

Da Aufgrund des Fräserdurchmessers von 30mm das Werkstück nicht fertig gestellt werden kann, erfolgt eine weitere Bearbeitung. Die so genannte „Restmaterialbearbeitung.“

Durch Drücken des Softkeys

Der Zyklus für die Restmaterialbearbeitung wird geöffnet.

Nach Anwahl eines kleineren Fräsers und Eingabe der Werte,

wird dieser Zyklus in den Arbeitsplan übernommen.

Die Klammer erweitert sich um diese Bearbeitung.

Das Programm ist fertig erstellt.

Dieses Werkstück “Montageplatte“ soll mit Hilfe der Fräszyklen erstellt werden.

Nach Anlegen eines Programms mit dem Namen „Montageplatte“

wird nach Eingabe des Nullpunktes,  das Rohteil für die Simulation eingegeben.

Nach Eingabe der weiteren Werte in den Programmkopf

und Übernahme in den Arbeitsplan,

erfolgt im nächsten Schritt die Planbearbeitung.

Drücken der Softkeys

und

Hierdurch wird die Eingabemaske für das Planfräsen geöffnet.

Über die vier vertikalen Softkeys

können

Bearbeitungsgrenzen definiert werden.

Beispiel:

Aktivierte Grenzen

Eine Bearbeitungsgrenze muss in diesem Beispiel nicht definiert werden.

Nach Anwahl des Werkzeuges und der Technologiedaten,

wird im nächsten Schritt die Bearbeitung Schruppen,

oder Schlichten

angewählt.

Danach wird die Bearbeitungsstrategie ausgewählt.

Nach Eingabe der Werte wird

durch Drücken des Softkeys

das Planfräsen in den Arbeitsplan             übernommen

Im nächsten Schritt wird der Rechteckzapfen programmiert.

Durch Drücken des Softkeys

im Bereich Fräsen

und Anwahl des

wird das Eingabefeld geöffnet.

Nach Anwahl des Werkzeuges mit der entsprechenden Technologie,

wird im nächsten Schritt der Bezugspunkt des Rechteckzapfens definiert.

Nach Anwahl der Position

wird nachfolgend der Zapfen und die Bearbeitungsstrategie beschrieben.

Im letzten Schritt wird der Rohteilzapfen angegeben, auf den sich die Bearbeitung bezieht.

Der Zapfen ist fertig programmiert.

Das Material zwischen dem Rohteil- und Fertigteilzapfen wird in einer seitlichen Zustellung zerspant.

Ist die Zustellung zu groß, sollte die Programmierung des fertigen Zapfens in mehreren Schritten erfolgen.

Im letzten Schritt wird die Kreistasche programmiert.

Durch Anwahl des Zyklus “Kreistasche“,  öffnet sich das entsprechende Eingabefeld.

Nach Anwahl des Werkzeuges und Eingabe der Technologiedaten,

wird nachfolgend die Kreistasche programmiert.

Das Eintauchen in das Material kann mittig

oder helikal erfolgen.

Beim Eintauchen “Helikal“ wird die X-Y Bewegung durch eine Z Bewegung überlagert.

Hierdurch schneidet sich der Fräser permanent frei.

Durch Übernahme des Zyklus in den Arbeitsplan ist das Programm fertig erstellt

und kann simuliert werden.

Durch Drücken des Softkeys

wird das Programm in die Betriebsart

geladen und kann abgearbeitet werden.

Durch Drücken des Softkeys

wird das Programm beim Abarbeiten in einem weiteren Fenster im G-Code dargestellt.

Durch das Aktivieren des Basissatzes werden die nächsten programmierten Verfahrbewegungen sichtbar.

Ein mögliches frühzeitiges Eingreifen in den Programmablauf wird somit für den Bediener einfacher.

Das Beispiel zum Konturprogrammieren,

soll um Rechteck und die Kreistaschen erweitert werden.

Das Programm “Spritzform“ im Bereich

wird angewählt.

Durch Drücken des Softkeys

und

öffnet sich ein Dialogfenster.

Da das vorhandene Programm nicht überschrieben werden soll, wird eine Erweiterung an den Programmnamen gehängt. (2)

Durch Drücken des Softkeys

wird ein neues Programm mit dem Namen “Spritzform2“ im angewählten Verzeichnis angelegt.

Nach Öffnen des Programms wird durch Drücken des Softkeys

und

der entsprechende Zyklus zur Bearbeitung der mittigen Tasche aufgerufen.

Nach Eingabe der entsprechenden Werte in die Eingabemaske

und Übernahme in den Arbeitsplan,

ist die Rechtecktasche fertig programmiert.

Im nächsten Schritt werden die Kreistaschen programmiert.

Nach Öffnen des entsprechenden Zyklus

und wird das Werkzeug mit der entsprechenden Technologie eingegeben.

Nun wird nicht wie bisher die

sondern, da es sich um mehrere Kreistaschen gleichen Typs handelt, durch Drücken des Softkeys

das

angewählt.

Durch diese Anwahl,

entfällt die Möglichkeit Positionen in der Eingabemaske des Zyklus zu beschreiben.

Eingaben der Werte in die Maske.

Durch Übernahme in den Arbeitsplan,

wird an der Kreistasche, eine offene Klammer angezeigt.

Im nächsten Schritt werden die Positionen der Kreistaschen programmiert.

Durch Drücken des Softkeys

und

öffnet sich das entsprechende Eingabefeld.

Nach Eingabe der entsprechenden Positionen in der Eingabemaske

und Übernahme in den Arbeitsplan,

ist die Klammer geschlossen und das Programm fertig erstellt.

„Datei öffnen“,

erfolgt im nächsten Schritt die Programm-ierung der Zentrierung.

Als Beispiel für das Zentrieren, Bohren, Gewindeschneiden, soll diese Zeichnung programmiert werden.

Nach Anlegen eines neues Programms,

der Definition des Programmkopfes,

und programmieren des Planfräszyklus,

Nach Öffnen der Eingabemaske für die Zentrierungen (Anbohren) werden die Werte in die Eingabefelder eingegeben.

Da an keiner der Bohrungen eine Fase programmiert wird, kann die Zentrierung für alle Bohrungen erfolgen.

Es werden sowohl die Positionen des mittigen Kreises,

als auch der äußere Rahmen programmiert.

Nach Übernahme der Positionsmuster in den Arbeitsplan, sind  die Zentrierungen der Bohrungen fertig programmiert.

Im nächsten Schritt werden die Bohrungen des mittigen Lochkreises programmiert.

Nach Öffnen der Eingabemaske für das Bohren und Eingabe der Werte,

wird die Eingabe in den Arbeitsplan übernommen.

Da die Positionen der Bohrungen schon programmiert wurden, werden diese durch Drücken des Softkeys

und

dem Bohren angehängt.

Die mittigen Bohrungen sind fertig erstellt.

Im letzten Schritt werden die Bohrungen des “Rahmens“ programmiert.

Nach Eingabe der Werte für die Bohrungen

und der Eingabe der Werte für das Gewinde,

werden die Eingaben in den Arbeitsplan übernommen.

Da auch die Positionen der Bohrungen schon programmiert wurden, werden diese wiederum durch Drücken der Softkeys

und

dem Bohren angehängt.

Das Programm ist nun fertig erstellt.

Beschreibung des Moduls:

Dieses Modul beschreibt anhand eines Beispiels das Programmieren von Transformationen und Unterprogrammen von ShopMill.

und

Transformationen

Unterprogramme

Transformationen Spiegeln Verdrehen

Anhand dieses Beispiels sollen die Funktionen „Programmschleife“ -  „Verschiebung“ erklärt und vertieft werden.

Anlegen des Programms

Alle unbemaßten Radien R=5

Eingabe der Werte in den Programmkopf

und die Eingabe der Parameter für das Planfräsen,

erfolgt im nächsten Schritt, die Programmierung der Eckkontur.

Nach Öffnen des Konturrechners und der Definition des Startpunktes für die linke obere Ecke,

erfolgt die Konturprogrammierung inkremental.

Nach Übernahme der Kontur in den Arbeitsplan,

wird der Zyklus “Bahnfräsen“ geöffnet.

Nach Übernahme der Werte in den Arbeitsplan, ist die erste

Eckenbearbeitung programmiert.

Diese Ecke soll nicht noch dreimal programmiert, sondern unter ShopMill gespiegelt werden.

Nach Drücken des Softkeys

und

werden die möglichen Transformationen   unter ShopMill dargestellt.

Durch Drücken des Softkeys

öffnet sich die entsprechende Eingabemaske.

Die Spiegelung der Ecken erfolgt “additiv“, d.h. immer bezogen auf den zuletzt gespiegelten Bezugspunkt.

Nach dem Aktivieren der entsprechenden Achse

und Übernahme in den Arbeitsplan, werden alle weiteren Programmschritte  hinter der Spiegelung um die X-Achse eingefügt.

Nach dem Markieren und Kopieren

der Kontur mit der zugehörigen Bearbeitung

wird durch Drücken des Softkeys

die Kontur hinter der Spiegelung eingefügt.

Das Einfügen von kopierten Programmteilen erfolgt unterhalb der aktuellen Position.

Die Programmierung der zweiten Ecke ist beendet.

Durch erneute        additive Spiegelung, dieses mal um die Y-Achse

und anschließender additiver Spiegelung um die X-Achse,

mit dem zusätzlichen Einfügen der Kontur samt Bearbeitung unterhalb der Spiegelungen

ist das Programm für die 4 Eckenbearbeitungen fertig erstellt.

Nach Eingabe der letzten Ecke ist die Spiegelung immer noch aktiv und muss durch

ausgeschaltet werden.

Im nächsten Schritt werden die seitlichen Längsnuten gefräst.

Nach Öffnen des Zyklus für Längsnuten und Eingabe der entsprechenden Werte in die Eingabemaske,

wird der Zyklus in den Arbeitsplan übernommen.

Nach Öffnen der Eingabemaske für das Positionsmuster,   Eingabe der entsprechenden  Werte

und Übernahme in den Arbeitsplan,

sind die Längsnuten fertig programmiert.

Im nächsten Schritt werden die Kreisnuten programmiert.

Nach Öffnen des Zyklus für Kreisnuten und Eingabe der entsprechenden Werte in die Eingabemaske,

wird der Zyklus in den Arbeitsplan übernommen.

Die Kreisnuten sind fertig programmiert.

Im nächsten Schritt werden die Konturtaschen programmiert.

Nach Öffnen des Konturrechners wird der Startpunkt der Tasche definiert.

Im nächsten Schritt wird der halbe Kreisbogen programmiert.

Durch Drücken des Softkeys

stehen weitere Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.

In der erweiterten Eingabemaske wird der so bemasste Öffnungswinkel eingegeben.

Anschließend wird die Schräge programmiert.

Nach Öffnen der Eingabemaske und Drücken des Softkeys

wird die Länge der Schräge, sowie der Winkel zum Vorgängerelement eingegeben.

Im nächsten Schritt wird der untere Kreisbogen programmiert.

Nach Öffnen der Eingabemaske und Drücken des Softkeys

wird der Kreisbogen auch wieder über den Öffnungswinkel programmiert.

Nun wird wiederum eine Schräge programmiert.

Nach Öffnen der Eingabemaske und Drücken des Softkeys

wird die Länge der Schräge, sowie der Winkel zum Vorgängerelement eingegeben.

Mit dem letzten Element wird die Kontur geschlossen.

Nach Übernahme der Kontur in den Arbeitsplan und Anfügen der Bearbeitung „Konturtasche“ ist die erste Tasche fertig programmiert.

Durch Drücken des Sofkeys

im Bereich “Diverses“,   wird die Konturtasche um die Z-Achse gedreht.

Nach Eingabe der Drehung

und dem Kopieren und Einfügen der Kontur mit Bearbeitung unterhalb der Rotation, ist die zweite Konturtasche fertig erstellt.

Auf gleichem Wege wird die letzte Konturtasche erstellt.

Löschen der

Drehung

Im letzten Schritt werden die Bohrungen programmiert.

Nach Eingabe der Werte

und den Positionen

ist das Programm fertig erstellt.

In diesem Programm sollen Unterprogramme als Wiederholungen eingefügt werden. Um das Programm transparenter zu machen, werden die Konturtaschen in ein Unterprogramm gelegt.

Nach Anlegen eines neuen Programms,

durch Ausschneiden der Konturtaschen aus dem Programm „Formplatte“ und Einfügen in das neue Programm „Konturtasche,“ verschoben.

Anschließend ist das Programm fertig erstellt.

im Bereich „Diverses“

Das Programm muss nun einmal simuliert werden. Dadurch wird dieses berechnet und kann als Unterprogramm verwendet werden.

Durch Drücken des Softkeys

wird der Name des Unterprogramms eingegeben.

Liegt das Unterprogramm im gleichen Pfad, braucht unter Pfad/Werkstück keine Eingabe zu erfolgen.

Der Programmname wird ohne eine Endung wie z.B. *mpf* eingegeben und in den Arbeitsplan übernommen.

Das Unterprogramm ist fertig erstellt.

Jedes Hauptprogramm kann auch als Unterprogramm verwendet werden!

Den Softkey „CAD Reader“ drücken

Ablauf:

Voraussetzungen

Programm erstellen

“High speed settings”

Unterprogramm aufrufen

Programm abarbeiten

ShopMill kann neben Arbeitsschrittprogrammen auch G-Code-

Formenbauprogramme abarbeiten. Voraussetzung hierfür sind optimierte Antriebe.

Programmstruktur

Damit Sie eine optimale Geschwindigkeitsführung für die Formenbauprogramme

erreichen, sollten Sie das Formenbauprogramm in ein zentrales Technologieprogramm und separate Geometrieprogramme aufteilen und nicht ein Komplettprogramm erstellen.

Technologieprogramm

Das Technologieprogramm beinhaltet grundlegende Einstellungen wie Nullpunktverschiebung, Werkzeugaufruf, Vorschubwerte,

Spindeldrehzahl und Steuerungsbefehle für die Geschwindigkeitsführung. Außerdem werden vom Technologieprogramm die Geometrieprogramme als Unterprogramme aufgerufen.

Das Technologieprogramm kann im G-Code-Editor von ShopMill erstellt werden.

Geometrieprogramm

Die Geometrieprogramme der einzelnen Bearbeitungsarten (Schruppen, Vorschlichten und Schlichten) beinhalten ausschließlich

die Geometriewerte der zu bearbeitenden Freiformfläche. Die Erstellung der Geometrieprogramme erfolgt auf einem externen CAM-System in Form von G01-Sätzen. Je nach Anwendung haben Geometrieprogramme eine Größe von 500 KB bis zu 100 MB. Programme dieser Größe können nicht mehr direkt im NCK-Arbeitsspeicher, sondern

müssen extern über EXTCALL abgearbeitet werden. D.h. die Geometrieprogramme müssen entweder auf der Festplatte der PCU 50.3 (HMI Advanced) oder auf einer Compact Flash Card

bei ShopMill auf NCU (HMI Embedded) gespeichert werden. Bei beiden ShopMill-Varianten haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Geometrieprogramme auf einem Netzlaufwerk abzuspeichern.

NCK-Arbeitsspeicher

Festplatte oder

Compact Flash Card

Technologieprogramm

Nullpunkt 1

Werkzeug 1

Vorschub 1

Spindeldrehzahl 1

High Speed Settings 1

EXTCALL Geometrieprogramm

1

Nullpunkt 2

Werkzeug 2

Vorschub 2

Spindeldrehzahl 2

High Speed Settings 2

EXTCALL Geometrieprogramm

2

Geometrieprogramm 1

(Schruppen)

X Y Z

X Y z

...

Geometrieprogramm 2

(Vorschlichten)

X Y Z

X Y Z

...

Komplettprogramm

Komplettprogramme enthalten sowohl die grundlegenden Einstellungen wie Nullpunktverschiebung, Werkzeugaufruf usw. als auch die Geometriewerte der zu bearbeitenden Freiformfläche. Die Programmierung der optimalen Geschwindigkeitsführung ist für ein Komplettprogramm allerdings sehr aufwendig.

Komplettprogramme werden auch auf externen CAM-Systemen erstellt. Aufgrund ihrer Größe befinden sich die Komplettprogramme auf der Festplatte der PCU 50.3 (HMI Advanced) oder auf der CompactFlash Card bei ShopMill auf NCU (HMI Embedded).

Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, die Komplettprogramme auf einem Netzlaufwerk abzuspeichern.

Festplatte oder

Compact Flash Card

Komplettprogramm

Nullpunkt

Werkzeug

Vorschub

Spindeldrehzahl

High Speed Settings

X Y Z

X Y Z

Vorschub

X Y Z

X Y Z

……...

Abarbeiten von der

Festplatte

Datenübertragung

Ein Formenbauprogramm kann von einem Netzlaufwerk oder einem USB-Laufwerk direkt auf die Steuerung kopiert werden.

• ShopMill auf NCU (HMI Embedded)

• Die Programme werden auf den Anwenderspeicher der CompactFlash Card kopiert.

• PCU 50.3 (HMI Advanced)

Die Programme werden auf die Festplatte kopiert.

Werkzeug messen

Bei der Erstellung des Geometrieprogramms berücksichtigt das CAMSystem schon die Werkzeuggeometrie. Die berechnete Werkzeugbahn bezieht sich dabei entweder auf die Werkzeugspitze oder den Werkzeugmittelpunkt. D.h. wenn Sie die Länge Ihrer Werkzeuge

bestimmen, müssen Sie den gleichen Bezugspunkt (Werkzeugspitze oder Werkzeugmittelpunkt) verwenden wie das CAM-System.

Nutzen Sie eine ShopMill-Funktion zum Messen Ihrer Werkzeuge, dann bezieht sich die Werkzeuglänge auf die Werkzeugspitze. Wurde

im CAM-System dagegen der Werkzeugmittelpunkt bei der Berechnung der Werkzeugbahn berücksichtigt, müssen Sie in der Werkzeugliste

noch den Radius des Werkzeugs von der Werkzeuglänge abziehen. Für die Bearbeitung von Formenbauprogrammen ist der Eintrag des

Werkzeugdurchmessers in der Werkzeugliste nicht relevant. Zur besseren Übersicht sollten Sie den Werkzeugdurchmesser aber trotzdem

in die Werkzeugliste eintragen.

Programm anlegen

Für das Technologieprogramm legen Sie im Programmmanager ein neues G-Code-Programm an und bearbeiten es anschließend im in diesem.

Editor. Ein Arbeitsschritt-Programm eignet sich nicht als Technologieprogramm.

Das Geometrieprogramm bzw. Komplettprogramm erstellen Sie mit einem externen CAM-System. Möchten Sie nachträglich z.B. noch

Kommentare ins Geometrieprogramm einfügen oder den Werkzeugnamen im Komplettprogramm ändern, können Sie hierfür auch den GCode-Editor von ShopMill verwenden.

Nach Eingabe eines Programmnamens,

Mit den Pfeiltasten kann ein Verzeichniss geöffnet werden.

Werkzeug programmieren

Wenn Sie im Technologieprogramm ein Werkzeug programmieren, müssen Sie folgendes beachten:

Die Geometrie des programmierten Werkzeugs muss mit der Werkzeuggeometrie übereinstimmen, die vom CAM-System bei der Erstellung des Geometrieprogramms berücksichtigt wurde.

Als erstes wird im Programm das Werkzeug, Spindeldrehzahl und die Spindelrichtung programmiert.

Weiterhin werden der Vorschub, das Einschalten des Kühlmittels und die Nullpunktver-schiebung mit dem Startpunkt programmiert.

wird der G- Code Editor unter ShopMill geöffnet.

Zyklus "High Speed Settings" programmieren

Bei der Bearbeitung von Freiformflächen gibt es hohe Anforderungen sowohl an Geschwindigkeit als auch an Genauigkeit und Oberflächengüte.

Die optimale Geschwindigkeitsführung in Abhängigkeit von der Bearbeitungsart (Schruppen, Vorschlichten, Schlichten) können Sie sehr einfach mit dem Zyklus "High Speed Settings" erreichen. Den Zyklus können Sie über die Zyklenunterstützung im G-Code- Editor aufrufen. Im Parameter "Toleranz" geben Sie in der Regel die Ausgabetoleranz des Postprozessors des CAM-Systems ein. Programmieren Sie den Zyklus im Technologieprogramm vor dem Aufruf des Geometrieprogramms.

Nach Drücken der Softkeys

öffnet sich folgende Eingabemaske, in der zwischen der Bearbeitungsart

Toleranz

Die benötigte Toleranz kann in der Eingabemaske im Zyklus für das aus dem CAM System generiertem Programm eingegeben werden.

High speed settings

ausgewählt werden kann.

Wenn der Kompressor aktiv ist, kann dieser über die Eingabemaske parametriert werden.

Durch Drücken des Softkeys

kann zwischen

gewählt werden.

Durch Drücken des Softkeys

kann zwischen

gewählt werden.

Durch Drücken des Softkeys

wird die Eingabemaske geschlossen.

Der “CYCLE832” wurde in das Programm übernommen.

Das Geometrieprogramm rufen Sie als Unterprogramm vom Technologieprogramm

aus auf. Da die Geometrieprogramme nicht im NCArbeitsspeicher abgelegt sind, sondern auf der Festplatte der PCU 50.3 oder auf der Compact Flash Card der TCU oder auf einem Netzlaufwerk, müssen Sie das Unterprogramm mit dem G-Code-Befehl

"EXTCALL" aufrufen.

PCU 50.3

Das Technologieprogramm und die Geometrieprogramme liegen im

selben Verzeichnis auf der Festplatte.

EXTCALL "Geometrieprogramm"

Beispiel: EXTCALL "SCHRUPPEN"

NCU HMI Embedded

Je nach Ablageort des Geometrieprogramms auf der Compact Flash Card ist die Programmiersyntax etwas anders.

• Geometrieprogramm liegt direkt auf der Compact Flash Card.

EXTCALL ("C:\Geometrieprogramm.mpf")

Beispiel: EXTCALL ("C:\Schruppen.mpf")

• Geometrieprogramm liegt in einem Verzeichnis auf der Compact Flash Card.

EXTCALL ("C:\Verzeichnis\Geometrieprogramm.mpf")

Beispiel: EXTCALL ("C:\Mold\Schruppen.mpf")

Netzlaufwerk

Liegt das Geometrieprogramm auf einem über Ethernet verbundenen Netzlaufwerk, lautet die Programmiersyntax folgendermaßen.

EXTCALL ("Pfad\Geometrieprogramm.mpf")

Beispiel: EXTCALL ("H:\Mold\Schruppen.mpf")

Hier wird ein Programm aufgerufen welches auf der CF—Karte als

mpf– Programm gespeichert ist.

Das Technologieprogramm, das sich im NCK-Arbeitsspeicher befindet, wählen Sie wie ein normales G-Code-Programm zur Abarbeitung an. Die Anwahl des Geometrieprogramms erfolgt dann automatisch über den Befehl "EXTCALL". Die Anwahl eines Komplettprogramms, das sich entweder auf der Festplatte der PCU 50.3 (HMI Advanced) oder auf der Compact Flash Card bei ShopMill auf NCU (HMI Embedded) oder auf einem USB- /Netzlaufwerk befindet, geschieht über den Softkey "Abarbeit. Festpl." im Programmmanager.

Vor dem Abarbeiten des Programms, wird durch Drücken des Softkeys

das Programm      grafisch simuliert.

Wir stehen im Grundverzeichnis mit folgenden Softkeys:

- Maschine

- Programme

- Programmedit

- Alarmliste

- Werkzeugnullpunkt

Durch Drücken des Softkeys

und

ist das Programm im Bedienbereich “Auto” angewählt.

Das Programm kann im Einzelsatz abgefahren werden.

Mit “Zyklus-Start” kann das Programm Schritt für Schritt abgearbeitet werden.

Nach dem Einfahren kann das Programm ohne Einzelsatz gefahren werden.

Programm abarbeiten

Bearbeitung an bestimmter Programmstelle starten

Um in einem Geometrieprogramm die Abarbeitung eines bestimmten Programmabschnitts zu starten, geben Sie das Ziel in den Suchzeiger ein.

Ebene 1 (Technologieprogramm): Programmzeile mit dem Aufruf des

gewünschten Geometrieprogramms

Ebene 2 (Geometrieprogramm): Programmzeile für den Start der Bearbeitung.

Liegt das Geometrieprogramm auf der Compact Flash Card, dann

müssen Sie in der Ebene 2 im Eingabefeld "Programm" nicht nur den Programmnamen, sondern auch den Pfad mit angeben. Wählen Sie die beschleunigte Berechungsvariante "Extern – ohne Berechnung". Der Satzsuchlauf im Technologieprogramm erfolgt mit Berechnung. Dabei werden alle EXTCALL-Befehle vor dem gewünschten Geometrieprogramm übersprungen. Der Satzsuchlauf im gewünschten Geometrieprogramm erfolgt ohne Berechnung. Diese Berechnungsvariante setzt jedoch voraus, dass alle Maschinenfunktionen wie Werkzeugaufruf, Bearbeitungsvorschub, Spindeldrehzahl usw. im Technologieprogramm stehen. Das Geometrieprogramm darf lediglich Geometriewerte für die Freiformfläche beinhalten.

Die Zeile für den  Programmstart kann mit den Pfeiltasten angewählt werden.

Nach Drücken der beiden weiteren Softkeys

wird der ausgewählte Programmsatz aktiv.

Durch weiteres Drücken der Taste

Erscheint die Meldung 10208

Kanal 1 zur Programmfortsetzung NC-Start drücken.

,

Soll von einem bestimmten Programmpunkt gestartet werden, wird durch Dücken von

und Eingabe der Programmnummer und Drücken des Softkeys

das Programm gestartet.

Beispielprogramm

Im Programmbereich “NC” ist ein Formenbauprogramm geöffnet.

Auf der “CF-Karte“ sind die entsprechenden Technologiedaten. Diese wurden per “Mouse click” mit einen “USB Stick” auf die “CF Karte“ geladen.

Der Unterschied zwischen einer manuellen und einer CNC– Maschine  besteht in der logischen Verknüpfung von Zahlenwerten. Dieses Modul über die Grundlagen der CNC Technik soll Ihnen beim Mythos CNC helfen.

Referenzpunkt Z

Referenzpunkt X

Nullpunkt

Nullpunkt

Werkzeug-

nullpunkt

Nullpunktverschiebung   setzen

Nullpunkt Werkstück

Bedienbereich TSM

Schwenken

Werkzeug Messen

Planfräszyklus

Positionieren

Nach dem Start von ShopMill ist der     Bedienbereich

aktiv.

Durch Drücken des Softkeys

wird das Eingabefenster für das manuelle Bedienen der  Maschine eingeblendet.

In der ersten Eingabemaske wird das Werkzeug definiert.

Die Spindeldrehzahl kann nur in

In den weiteren Eingabefeldern können

M- Funktionen und Nullpunktverschiebungen eingegeben

werden. Es kann zwischen der Maßeinheit

gewählt werden.       Die Werkzeugachse

kann ebenso angewählt werden.

eingegeben werden.

Beispiel:

Nach Aufruf des Werkzeugs mit der entsprechenden Technologie,

wird durch Drücken der NC Start Taste

das Werkzeug mit den eingegebenen Technologiedaten aktiviert.

Der Bedienbereich „NPV setzen“ wird benötigt, um die Achsen mit dem Werkstück abzugleichen.

Beispiel:

Es wird mit einem Fräser die Kante des Werkstücks angekratzt.

Durch Drücken des Softkeys

wird der Wert für die aktuelle Achse farbig hinterlegt.

Über die folgenden Softkeys kann jede Achse „abgenullt“ werden.

Es kann auch über die Maschinentastatur ein beliebiger Wert in das aktuell angewählte Feld eingegeben werden, oder mit

kann der Wert der Achse auf Null gesetzt werden.

Der Wert wird in die aktive Nullpunktverschiebung eingerechnet und in die Nullpunkttabelle eingetragen

Bei dieser Bedienart kann der Wert für die Werkstückvermessung direkt in die gewünschte Nullpunktverschiebung geschrieben werden.

ShopMill Version 6.4 bietet hierbei viele Möglichkeiten.

Durch drücken des Softkeys

Es gibt fünf Möglichkeiten den Nullpunkt zu bestimmen.

Kante

Ecke

Bohrung

Rechtecktasche

Zapfen

Rechteck

Ebene ausrichten

Die beschriebenen Zyklen können sowohl mit einem manuellen Messtaster als auch mit einem automatischen Messtaster genutzt werden.

Durch Drücken des Softkeys

werden die Möglichkeiten des “Messen Kante“ unter ShopMill dargestellt.

Durch Drücken des Softkeys

öffnet sich die Eingabemaske.

Nach Anwahl der Nullpunktverschiebung

und der Achse

kann die Messung erfolgen.

Nach erfolgter Messung in einen nicht aktiven Nullpunkt, wird in einem Dialogfenster nachgefragt, ob der Nullpunkt aktiviert werden soll.

Durch Drücken des Softkeys

wird die Eingabe   übernommen und der Nullpunkt aktiviert.

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich

und Drücken des   Softkeys

wird das Werkzeug durch Anfahren des Werkstücks in der Länge - Z -Richtung vermessen.

Nach Anwahl des Werkzeugs

Wahl des Bezugspunktes ob

oder

kann nach “Ankratzen“ der Werkstückoberfläche noch ein Aufmaß eingegeben werden.

Durch Drücken des Softkeys

wird die gemessene Werkzeuglänge aktiviert und in die Werkzeugliste übernommen.

Im nächsten Schritt wird der Durchmesser des Werkzeuges ermittelt.

Durch Drücken des Softkeys

Im Bereich “Messen Werkzeug“,

öffnet sich die entsprechende Eingabemaske.

Nach Anwahl des Werkzeuges

kann bezogen auf die Werkzeugkante in X und in Y ein Aufmaß eingetragen werden.

Nach Anfahren mit dem Werkzeug an die Werkstückkante wird durch Drücken des Softkeys

der gemessene Durchmesser aktiviert und in die Werkzeugliste übernommen.

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich Manuell

öffnet sich der       Bereich für das         manuelle Schwenken unter ShopMill

Das manuelle Schwenken unter ShopMill ist nicht Bestandteil der            Schulungsunterlage.

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich

wird die Zielposition in die Eingabefelder eingegeben.

Die Verfahrbewegung kann im Vorschub oder

im Eilgang

eingegeben werden.

Es erfolgt beim Verfahren auf die Zielposition keine Kollisionsüberwachung

Beliebige Position

Lochreihe

Lochkreis

Lochgitter

Durch Drücken des Softkeys

im Bedienbereich

wird das Eingabefeld für den Planfräszyklus geöffnet.

Dieser Planfräszyklus wird näher im Kapitel “Programmierbeispiel Standard Fräszyklus beschrieben.

Das oben beschriebene Planfräsen im Bedienbereich Manuell bietet die einzige Möglichkeit einen Zyklus unter ShopMill 6.4 zu nutzen, ohne ein Programm zu erstellen.

Kante messen

Ecke messen

Anforderung

Tasche und Bohrung messen

Zapfen messen

Ebene ausrichten

Manuell messen

Beim manuellen Messen des Nullpunkts müssen Sie Ihr Werkzeug manuell an das Werkstück heranfahren. Sie können Kantentaster, Messtaster oder Messuhren verwenden, deren Radius und Länge

jeweils bekannt ist. Alternativ können Sie auch ein beliebiges Werkzeug mit bekanntem Radius und bekannter Länge einsetzen. Die zum Messen verwendeten Werkzeuge dürfen nicht vom Typ 3DTaster sein.

Automatisch messen

Für automatische Messungen verwenden Sie ausschließlich elektronische Messtaster vom Typ 3D-Taster oder Monotaster. Die elektronischen Messtaster müssen Sie vorher kalibrieren. Beim automatischen Messen positionieren Sie den Messtaster zunächst manuell vor. Nach Start mit der Taste “Cycle-Start“ wird der Messtaster automatisch mit Messvorschub an das Werkstück heran und mit Eilgang wieder zurück zur Startposition gefahren.

Damit Sie den Werkstücknullpunkt automatisch messen können, müssen vom Maschinenhersteller die Messzyklen vorher eingerichtet werden.

Um die gewünschten Messergebnisse zu erhalten, muss in der Regel

die Reihenfolge der Messpunkte beachtet werden, die in den Hilfebildern dargestellt ist.

Messpunkte können widerrufen und anschließend wiederholt

gemessen werden. Dies geschieht durch Betätigung des jeweils aktiv

dargestellten Softkeys (Messwertes). Beim manuellen Messen kann

das Zurücksetzen in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden,

beim automatischen Messen jedoch nur in umgekehrter Messreihenfolge.

Nur Messen

Wenn Sie den Werkstücknullpunkt "nur Messen" möchten, werden die

gemessenen Werte angezeigt, ohne Veränderung des Koordinatensystems.

Beachten Sie hierzu bitte die Angaben des Maschinenherstellers.

Beim Messen an einer Kante haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Kante setzen

Das Werkstück liegt parallel zum Koordinatensystem auf dem

Arbeitstisch. Sie messen einen Bezugspunkt in einer der Achsen

(X, Y, Z).

• Kante ausrichten

Das Werkstück liegt beliebig, d.h. nicht parallel zum

Koordinatensystem auf dem Arbeitstisch. Durch Messung zweier

Punkte an der Werkstückkante ermitteln Sie den Winkel zum

Koordinatensystem.

• Abstand 2 Kanten

Das Werkstück liegt parallel zum Koordinatensystem auf dem

Arbeitstisch. Sie messen den Abstand L zweier paralleler

Werkstückkanten in einer der Achsen (X, Y oder Z) und ermitteln

dessen Mitte.

Nachfolgend wird an einem Beispiel das Messen der Werkstückkante beschrieben.

oder

oder

Für “Messen Kante” drücken Sie bitte den folgenden Softkey

und

und

Mit der

Anwahl der

Durch Drücken des Softkeys

Drücken der Pfeiltaste

und

Um die Achsen zu wechseln drücken Sie

oder

Zum manuellen Messen fahren Sie das Werkstück mit dem Taster an.

Zum automatischen Messen fahren Sie nah ans Werkstück und drücken ”CYCLE START”.

Die Position der Werkstückkante wird berechnet und angezeigt.

Konturendpunkt setzen

Elementmitte

Element Endpunkt

Mausposition

Aktuelle Position

Sie haben die Möglichkeit sowohl Werkstücke mit einem 90° Winkel als auch mit beliebigen Winkeln zu messen.

• Rechtwinklige Ecke messen

Das Werkstück hat eine 90° Ecke und liegt beliebig auf dem Arbeitstisch. Durch Messung von 3 Punkten ermitteln Sie den Eckpunkt in der Arbeitsebene (X/Y-Ebene) und den Winkel α zwischen der Bezugskante am Werkstück (Linie durch P1 und P2) und der Bezugsachse (immer die 1. Achse der Arbeitsebene).

• Beliebige Ecke messen

Das Werkstück hat eine beliebige (nicht rechtwinklige) Ecke und liegt beliebig auf dem Arbeitstisch. Durch die Messung von 4 Punkten ermitteln Sie den Eckpunkt in der Arbeitsebene (X/Y-Ebene), den Winkel α zwischen der Bezugskante am Werkstück (Linie durch P1 und P2) und der Bezugsachse (immer die 1. Achse der Arbeitsebene) und den Winkel β der Ecke.

Auf den folgenden Seiten wird das Messen eines Werkstückes unter einem Winkel beschrieben.

oder

Zum Messen der Ecke drücken Sie

und

und

Drücken Sie

Und gehen Sie auf

Drücken Sie

Zur Auswahl “Außenecke” “Innenecke” drücken Sie

und

Zur Wahl der Ecke drücken Sie

Messen Ecke

Zum Messen des Punktes “P1” fahren Sie diesen an und drücken

Wiederholen Sie das für “P2” und “P3”

Beim automatischen Messen fahren Sie vor die Messstelle und drücken “CYCLE START”

Der Eckpunkt und die Winkel α bzw. β werden berechnet und

angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, Rechtecktaschen sowie eine oder mehrere Bohrungen zu vermessen und anschließend das Werkstück auszurichten.

• Rechtecktasche messen

Die Rechtecktasche ist rechtwinklig zum Koordinatensystem auszurichten. Durch Messung von vier Punkten innerhalb der Tasche ermitteln Sie Länge, Breite und Mittelpunkt der Tasche.

• 1 Bohrung messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat eine Bohrung. Sie ermitteln über 4 Messpunkte den Durchmesser und den Mittelpunkt der Bohrung.

• 2 Bohrungen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat zwei Bohrungen. In beiden Bohrungen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Bohrungsmittelpunkte berechnet. Aus der Verbindungslinie zwischen beiden Mittelpunkten und der Bezugsachse wird der Winkel α berechnet sowie der neue Nullpunkt bestimmt, der dem Mittelpunkt der 1. Bohrung entspricht.

• 3 Bohrungen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat drei Bohrungen. In den drei Bohrungen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Bohrungsmittelpunkte berechnet. Es wird ein Kreis durch die drei Mittelpunkte gelegt. Daraus werden der Kreismittelpunkt und der Kreisdurchmesser ermittelt. Bei Anwahl einer Winkelkorrektur kann zusätzlich die Grunddrehung α ermittelt werden.

• 4 Bohrungen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat vier Bohrungen. In den vier Bohrungen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Bohrungsmittelpunkte berechnet. Es werden jeweils zwei Bohrungsmittelpunkte diagonal

verbunden. Daraus wird der Schnittpunkt der beiden Linien ermittelt. Bei Anwahl einer Winkelkorrektur kann zusätzlich die Grunddrehung α ermittelt werden.

2, 3 und 4 Bohrungen können Sie nur automatisch messen.

Die nachfolgenden Seiten Beschreiben das “Messen Bohrung”

Zum Messen des Durchmessers und Mittelpunkts einer Bohrung drücken Sie

und

und

Drücken Sie

und wählen Sie

. Drücken sie

oder

oder

oder

oder

Gehen Sie auf “Durchmesser Bohrung”

Wählen Sie den “Antastwinkel”.

Wählen Sie den ersten Punkt der im Menü als erstens beschrieben ist und fahren Sie diesen an.

Beim automatischen Messen fahren Sie in die Bohrung und drücken“CYCLE START”.

Durchmesser und Mittelpunkt der Bohrung werden berechnet und angezeigt.

Elementmitte

Start/Endpunkt

Mausposition

Sie haben die Möglichkeit, Rechteckzapfen sowie einen und mehrere Kreiszapfen zu vermessen und auszurichten:

• Rechteckzapfen messen

Der Rechteckzapfen ist rechtwinklig zum Koordinatensystem auszurichten. Durch Messung von vier Punkten am Zapfen ermitteln Sie Länge, Breite und Mittelpunkt des Zapfens.

• 1 Kreiszapfen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat einen Zapfen. Sie ermitteln über 4 Messpunkte den Durchmesser und den Mittelpunkt des Zapfens.

• 2 Kreiszapfen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat zwei Zapfen. An den beiden Zapfen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Zapfenmittelpunkte berechnet. Aus der Verbindungslinie zwischen beiden Mittelpunkten und der Bezugsachse wird der Winkel α berechnet sowie der neue Nullpunkt bestimmt, der dem Mittelpunkt des

ersten Zapfens entspricht.

• 3 Kreiszapfen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat drei Zapfen. An den drei Zapfen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Zapfenmittelpunkte berechnet. Es wird ein Kreis durch die drei Mittelpunkte gelegt und der Kreismittelpunkt und der Kreisdurchmesser werden ermittelt. Bei Anwahl einer Winkelkorrektur kann zusätzlich die

Grunddrehung α ermittelt werden.

• 4 Kreiszapfen messen

Das Werkstück liegt beliebig auf dem Arbeitstisch und hat vier Zapfen. An den vier Zapfen werden jeweils 4 Punkte automatisch gemessen und daraus die Zapfenmittelpunkte berechnet. Es werden jeweils zwei Zapfenmittelpunkte diagonal verbunden und dann wird der Schnittpunkt der beiden Linien ermittelt. Bei Anwahl einer Winkelkorrektur kann zusätzlich die Grunddrehung α ermittelt werden.

2, 3 und 4 Kreiszapfen können Sie nur automatisch messen.

Nachfolgend wird das Messen eines Zapfens beschrieben.

Um den Durchmesser oder das Zentrum eines Zapfens zu messen drücken Sie

und

und

Gehen Sie mit dem

zur

Und drücken Sie

oder

oder

oder

oder

Gehen Sie mit dem Cursor auf Durchmesser Zapfen und drücken Sie

Gehen Sie auf den Wert “DZ” und drücken Sie

Beim automatischen Messen fahren Sie an das Werkstück und drücken “CYCLE START”.

Gehen Sie auf den Antastwinkel und drücken Sie

Wählen Sie den     ersten Punkt der im Menü als erstens Beschrieben ist und fahren Sie diesen an.

Durchmesser und Mittelpunkt des Zapfens werden berechnet und angezeigt.

Sie können eine räumlich schräge Ebene eines Werkstücks vermessen und dabei die Drehungen α und β ermitteln. Durch eine anschließende Koordinatendrehung ist damit die senkrechte Ausrichtung der  Werkzeugachse auf die Werkstückebene möglich. Für die Bestimmung der Lage der Ebene im Raum wird in der Werkzeugachse an drei verschiedenen Punkten gemessen. Zur senkrechten Ausrichtung der Werkzeugachse benötigen Sie einen Schwenktisch bzw. einen Schwenkkopf.

Damit die Ebene gemessen werden kann, muss die Fläche plan sein.

Nachfolgend wird das Messen der schrägen Ebene beschrieben.

Zum Ausrichten und nur Messen einer schrägen Ebene drücken Sie

und

. Drücken Sie

. Gehen Sie auf

und drücken Sie

Ebene ausrichten

Beim automatischen Messen fahren Sie an das Werkstück und drücken Sie

Fahren sie den ersten Messpunkt der im Zyklus dargestellt ist an, speichern diesen

und fahren danach die weiteren Punkte an.

Die Winkel α und β werden berechnet und angezeigt.

Es wird im Einzelnen Aufbau, Verwaltung, Editieren und Sichern von Programmen unter

ShopMill beschrieben.

Unter ShopMill kann sowohl im so genannten ISO G-Code nach DIN 66025 als auch mit den Zyklen der 840D programmiert werden.

Beim Anlegen eines neuen Programms,

wird durch Drücken des Softkeys

der DIN Editor unter ShopMill geöffnet.

Das Programmbeispiel wird mit Hilfe der Standardzyklen erstellt.

Folgende G- Funktionen werden zur Programmerstellung verwendet.

G17– Bearbeitungsebene XY Ebene

G41– Werkzeugradiuskompensation (links)

G54– Aktive Nullpunktverschiebung

G90– Absolutmaßprogrammierung

G94– Vorschub in mm/min

Das folgende Werkstück soll im G-Code mit Zyklenunterstützung programmiert werden.

Die ShopMill Zyklen beinhalten im Gegensatz zu den Standardzyklen die An– und Abfahrtstrategie an die Kontur.

Nach Eingabe der grundlegenden Befehle, dem Werkzeugaufruf und der Anfahrposition vor der Bearbeitung,

wird durch Drücken des Softkeys

und

Der entsprechende Zyklus geöffnet.

Nach Eingabe der Werte und Drücken des Softkeys

wird der Zyklus geschlossen und übernommen.

Als nächstes wird die Kontur beschrieben.

wird der Standardkonturrechner geöffnet.

Nach Eingabe der Werte

and pressing the

Wird das Konturelement wie bei ShopMill übernommen.

Durch Drücken von

Element 1

Zum Akzeptieren

drücken Sie

Element2

Zum Akzeptieren

Drücken Sie

Element 3

Zum Akzeptieren

Drücken Sie

Element 4

Zum Akzeptieren

Drücken Sie

Element 5

Zum Akzeptieren

Drücken Sie

Element 6

Zum Akzeptieren

Drücken Sie

Zum Akzeptieren

der Kontur Drücken Sie

Die Kontur wird als G-Code dargestellt.

Mit dem zweiten Werkzeug werden die Nuten gefertigt.

Gehen sie zum Ende des Programms

und legen Sie ein neues Werkzeug mit den Technologiedaten an.

Danach wird die

Startposition definiert.

Durch Drücken  von

wird die Werkzeugliste von ShopMill geöffnet.

Nach Anwahl des Werkzeuges und drücken des Softkeys  “ins Programm” wird das Werkzeug ins Programm übernommen.

Durch Drücken des Sotftkeys

kann die bekannte Simulation auch für ein DIN– Programm gestartet werden.

Es besteht die Möglichkeit über verschiedene Softkeys die Ansicht zu ändern.