Manual de formación

para soluciones generales en automatización

Totally Integrated Automation (T I A )

MÓDULO A7

Guardar/archivar/documentación del programa

Este documento fue suministrado por SIEMENS Siemens A&D SCE (Tecnología en Automatización y Accionamientos, Siemens A&D, coopera con la Educación) para formación.  Siemens no hace ningún tipo de garantía con respecto a su contenido.

El préstamo o copia de este documento, incluyendo el uso e informe de su contenido, sólo se permite dentro de los centros de formación.

En caso de excepciones se requiere el permiso por escrito de Siemens A&D SCE (Mr. Knust:  E-Mail:  michael.knust@hvr.siemens.de).  Cualquier incumplimiento de estas normas estará sujeto al pago de los posibles perjuicios causados.  Todos los derechos quedan reservados para la traducción y posibilidad de patente.

Agradecemos al Ingeniero Michael Dziallas, a los tutores de las escuelas de formación profesional, así como a todas aquellas personas que nos han prestado su colaboración para la elaboración de este documento.

PÁGINA:

1.	Inicio		4

2.	Direccionamiento Simbólico		6

3.	Almacenamiento del Programa en la EPROM- Memory Card en la CPU		9

4.	Archivar / Desarchivar Proyectos		11

5.	Mostrar Referencias Cruzadas		15

Los símbolos siguientes acceden a los módulos especificados:

Programación

Notas

1.	inicio

El módulo A6 pertenece al contenido de la Programación Básica de STEP 7

Finalidad del Aprendizaje:

En este módulo, el lector aprenderá el manejo de las herramientas de documentación de programa y archivo de los programas de STEP 7.

(	Direccionamiento Simbólico

(	Salvaguarda del programa de un SIMATIC S7-300 en una EPROM-Memory Card

(	Archivar Desarchivar Programasde STEP 7.

(	Visualizar e interpretar los datos de referencias cruzadas de un programa de STEP 7

Requisitos:

Para el correcto aprovechamiento de este módulo, se requieren los siguientes conocimientos:

(	Conocimientos de uso de Windows 95/98/2000/ME/NT4.0

(	Programación Básica de PLC con STEP 7 ( Módulo A3 - ‘Puesta en Marcha’ programando PLC con STEP 7)

Hardware y software Necesarios

- PC, Sistema Operativo Windows 95/98/2000/ME/NT4.0 con

- Mínimo: 133MHz y 64MB RAM, aprox. 65 MB de espacio libre en disco duro

- Óptimo: 500MHz y 128MB RAM, aprox. 65 MB de espacio libre en disco duro

- Software STEP 7 V 5.x

- Interfase MPI para PC (p.e. PC- Adapter)

- PLC SIMATIC S7-300 con al menos un módulo de entradas/salidas

.

Ejemplo de configuración:

- Fuente de Alimentación: PS 307 2A

- CPU: CPU 314

- Entradas Digitales: DI 16x DC24V

- Salidas Digitales: DO 16x DC24V / 0.5 A

2.	direccionamiento simbólico

El direccionamiento simbólico hace posible el trabajar con símbolos (p.e. MOTOR_ON) en lugar de con direcciones absolutas. Los símbolos asignados a las entradas, salidas, marcas, temporizadores, contadores y bloques se hallan en la tabla de síbolos.

La generación de una tabla de símbolos para el proyecto ‘Puesta en Marcha’ del módulo A3 – ‘Puesta en Marcha‘.  Programación de PLC con STEP 7 se realiza de la siguiente forma:

1. 	Abrir la tabla de símbolos (( Símbolos).

- Introduzca un símbolo por registro de la tabla ( ( Símbolo ( Dirección ( Tipo de Datos ( Comentario ) y salve los cambios ( ( Tabla ( Guardar).

3. 	En el Editor de Programas AWL/KOP/FUP, los bloques (como p.e. OB1) pueden ser ahora seleccionados a través de su representación simbólica.

( (  Ver ( Mostrar ( Representación Simbólica y/o Información del Símbolo ).

Los bloques serán entonces representados en KOP, FUP o AWL en su forma simbólica de la siguiente manera:

KOP:

FUP:

AWL:

3.	Almacenamiento del Programa del plc en una memory-card

Con el SIMATIC S7-300 existe la posibilidad, en la mayoría de sus CPUs, de transferir o cargar un programa hacia/desde una Flash EPROM.  Las excepciones son para los modelos CPU312 IFM y  CPU314 IFM, los cuales llevan ya integrada una EPROM. Los requisitos previos para poder llevar a cabo esta operación es de disponer de una programadora conectada a través de MPI a la CPU con el selector de modo en STOP.  La forma de Proceder es la siguiente:

1. 	Seleccionar la carpeta Bloques en el Administrador SIMATIC (( Bloques).

2. 	Seleccione la opción de menú Cargar Programa de Usuario en la Memory Card (( Sistema de Destino ( Cargar Programa de Usuario en la Memory Card).

- Todos los bloques del proyecto se transferirán a la Flash EPROM de la CPU.

- Si el mismo programa necesita ser ejecutado en una segunda CPU, dicha CPU deberá apagarse antes de introducir la Memory Card. Tras encender la CPU y pasarla a modo RUN, se lleva a cabo un borrado de memoria en la memoria de la CPU.

4.	Archivar/desarchivar proyectos

Los proyectos de STEP 7 suelen ser tan grandes que no pueden ser almacenados en un disquette.  Es por esto que STEP 7 ofrece una función de archivado.

Se han de seguir los siguientes pasos:

- Cerrar el proyecto a archivar y seleccionese en el Administrador SIMATIC el menú ‘Archivar’ (® Administrador SIMATIC  ® Archivo ® Archivar).

2. 	Seleccione el proyecto y pulse ‘Aceptar’ (® Aceptar).

- Seleccione la carpeta destino, nombre de fichero y pulse en ‘Guardar’(® Guardar).

4. 	El mensaje siguiente lo acusaremos con ‘Aceptar’ (® Aceptar). En caso de no querer volver a ver esta pantalla, seleccionaremos la casilla ‘No visualizar más este mensaje’

5. 	 Los pasos a seguir para Desarchivar  son similares a los de Archivar. (® Administrador SIMATIC ® Archivo ® Desarchivar).

6. 	Se seleccionara el nombre de archivo deseado y se pulsará ‘Abrir’ (® Abrir).

7. 	A continuación, seleccionamos la carpeta destino donde se va a descomprimir el proyecto. Confirmamos con ‘Aceptar’ ( ® Aceptar).

8. 	Tras desarchivar se muestra la siguiente pantalla. Acusar con ‘Sí’ una vez más ( ® Sí).

5.	mostrar referencias cruzadas

Si se desea hacer alguna modificación a un programa externo, es muy útil tener la posibilidad de conocer la estructura de dicho programa, así como otro tipo de datos. Para poder hacer esto, STEP 7 ofrece varias posibilidades.

1. 	Primero se seleccionará la carpeta ‘Bloques’ ( ® Bloques ) y se seleccionará la opción de menú ‘Datos de Referencia’. ( ® Herramientas ® Datos de Referencia ® Mostrar) .

2. 	Se puede acceder ahora a una ventana donde se muestre la estructura del programa, asignaciones (entrada/salida, marcas, contadores y temporizadores), referencias cruzadas, símbolos no utilizados y operandos sin símbolo.

3. 	Los datos pueden ser filtrados. Esta opción se encuentra en ‘Filtrar’(® Ver

® Filtrar).

# Text boxes

3 PC Adapter

2 STEP 7

1 PC

4 SIMATIC S7-300

Comunicación IT

con SIMATIC S7

1- 2 días Módulo E

Sistemas de Bus de Campo Industrial

2- 3 días Módulos D

Visualización de Procesos

2- 3 días Módulos F

Programación Secuencial

2- 3 días Módulos C C

Funciones Adicionales

de Programación STEP 7

2- 3 días       Módulos B

Programación Básica

De STEP 7

2 - 3 días      Módulos A

Seleccionar las opciones de filtrado de los datos a visualizar

Hacer Click en  ‘Filtrar‘!