Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL H03

Projektierungssoftware SIZER

für Frequenzumrichter

SINAMICS

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	4

1.	Projektierungssoftware SIZER	6

1.1	Antriebsprojektierung Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit der Software SIZER	7

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

# 1.	Vorwort

Das Modul H03 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Frequenzumrichter an SIMATIC S7’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie eine Antriebslösung mit der Software SIZER geplant wird und welche Dateien ihm für die weitere Planung zur Verfügung gestellt werden.

Anhand von Beispielen für den Frequenzumrichter SINAMICS soll hier die prinzipielle Vorgehensweise gezeigt werden

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen zur Antriebstechnik

Benötigte Hardware und Software

- PC mit Pentium III 500MHz und 512 Mbyte RAM, freier Plattenspeicher mindestens 4 GByte, zusätzlich 100 Mbyte freier Festplattenspeicher auf Windows-Systemlaufwerk, Betriebssystem XP Professional ab SP2 / XP Home Edition SP2,  MS-Internet-Explorer 5.5 SP2, MDAC V2.81 SP1

- Projektierungs- -Software SIZER V3.1

# 1.	Projektierungssoftware SIZER

Die komfortable Projektierung der Antriebsfamilie SINAMICS und MICROMASTER 4 erfolgt mit dem PC-Tool SIZER. Es unterstützt bei der technischen Auslegung der für eine Antriebsaufgabe notwendigen Hardware- und Firmware-Komponenten. SIZER umfasst die Projektierung des kompletten Antriebssystems und ermöglicht die Handhabung von einfachen Einzelantrieben bis hin zu komplexen Mehrachsanwendungen.

SIZER unterstützt alle Projektierungsschritte in einem geführten Arbeitsablauf:

- Auswahl der Netzeinspeisung

- Motorauslegung als Ergebnis der Lastprojektierung

- Berechnung der Antriebskomponenten

- Zusammenstellung des erforderlichen Zubehörs

- Auswahl der netz- und motorseitigen Leistungsoptionen

Die Antriebskonfiguration wird in einem Projekt abgelegt. Im Projekt sind die verwendeten Komponenten und Funktionen entsprechend ihrer Zuordnung in einer Baumsicht dargestellt.

Die Projektsicht ermöglicht die Projektierung von Antriebssystemen sowie das Kopieren/Einfügen/Modifizieren von bereits projektierten Antrieben.

Ergebnisse der Projektierung sind:

- Stückliste der benötigten Komponenten

- technische Daten

- Kennlinien

- Aussagen zu Netzrückwirkungen

- Aufbauzeichnung und Maßbilder

Diese Ergebnisse werden in einem Ergebnisbaum angezeigt und können für Dokumentationszwecke weiterverwendet werden.

Zur Unterstützung des Anwenders steht eine technologische Online-Hilfe zur Verfügung mit:

- detaillierten technischen Daten

- Informationen zu den Antriebssystemen und deren Komponenten

- Entscheidungskriterien für die Auswahl von Komponenten

## 1.1	Antriebsprojektierung Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit der Software SIZER

Im Folgenden wird die Erstellung einer Antriebskonfiguration für einen Frequenzumrichter G120 mit dem Sizer beschrieben. Dabei erstellen wir ein Projekt und wählen die gewünschten Komponenten  in den folgenden Schritten:

1. 	Der ‚SIZER’ kann vom Desktop aus mit einem Doppelklick aufgerufen werden. ( ® Sizer)

2. 	Durch einen Klick auf ‚Projekt erstellen’ wird ein neues Projekt mit dem Namen ‚Aufzug01’ im Projektpfad angelegt ( ®   ® Aufzug01 ® OK ® Projekt erstellen)

3.	Im Sizer haben Sie dann auf der linken Seite den Projektbaum mit der Struktur des

Antriebsprojektes. Auf der rechten Seite werden Details angezeigt. Später im „Workflow“ wird hier gezeigt in welchen Schritten ein Antriebssystem angelegt wird.

Klicken Sie nun zuerst auf ‚Netzeigenschaften’ um in den Dialog zum Einstellen von ‚Spannung’, ‚Frequenz’ und ‚Phasenzahl’ zu kommen. ( ® Netzeigenschaften ® Spannung 400V ® Frequenz 50Hz ® Phasenzahl 3® OK)

4. 	Durch einen Klick auf ‚Neues Antriebssystem’ öffnen wir den Dialog um ein neues Antriebssystem hinzuzufügen. Dabei wird die Gerätevariante und die Anwendung ausgewählt. Wir wählen hier ‚Einzelantriebe’ und dann den ‚SINAMICS G120/G120D’ ( ® Neues Antriebssystem ® Einzelantriebe ® SINAMICS G120/G120D)

5. 	Als Leistungsteil wählen wir ‚PM240’ mit einem Leistungsbereich von 0,37 bis 110kW.

( ® PM240)

6. 	Dann klicken wir auf die SIEMENS- Motorenserien ‚1LA/1LG/1PQ/1M…’ wählen als Regelungsart ‚FCC bzw. U/f’ – Kennlinie und ‚Keine Safety Integrated Funktionalität’.

( ® 1LA/1LG/1PQ/1M… ® FCC bzw. U/f ® Keine Safety Integrated Funktionalität ® OK)

7. 	Das ‚Antriebssystem’ kann jetzt in einem grafischen Workflow bearbeitet werden. Dabei können zuerst die Umgebungsbedingungen festgelegt werden um dann den Motor auszulegen ‚’. ( ® Umgebungsbedingungen ® Motor  )

8. 	Zuerst wird hier die Art der ‚Wicklungssysteme’, die ‚Bauform’, die ‚Kühlart’ und die ‚Motorfrequenz’ eingegeben. Dann wird gewählt ob eine ‚Bremse’ oder ein ‚Motorgeber’ gewünscht wird. ( ® Wicklungssysteme: 1 ® keine Bremse ® kein Motorgeber ® Bauform: IM B3 ® Kühlart: eigenbelüftet ® Motorfrequenz: 50 Hz ® Weiter)

9. 	Im nächsten Schritt findet dann die Vorauswahl des Grundtyps des Motors statt.

( ® Grundtyp ® 1LA7 )

10. 	Im nächsten Schritt führt dann die Auswahl weiterer Optionen zur Bestellnummer des Motors. ( ® 1LA7053-2AA60 ® Weiter)

11. 	Wenn wir so die Bestellbezeichnung ermittelt haben können wir noch Einstellungen zum Betriebspunkt (mit Hilfe der Kennlinie) vornehmen. ( ® Betriebspunkt verschieben ® n/n-Bem: 0,50 ® M/M-S1(n): 0,50 ® Weiter)

12. 	Nun wird noch bestimmt ob ein ‚zusätzlicher Motorschutz’ gewünscht wird. Hier wird auch die Lage des ‚Klemmenkastens’ ausgewählt bevor wir den Motor ‚Fertig stellen’. ( ® kein zusätzlicher Motorschutz ® Klemmenkasten oben ® Fertig stellen)

13. 	Sämtliche Daten zum Motor werden nun im Workflow dargestellt.

14. 	Als Nächstes bestimmen wir den ‚Leistungsteil’. ( ® Leistungsteil ® )

15. 	Anhand der Stromwerte  kann nun der Leistungsteil abschließend bestimmt werden ( ® 6SL3224-0BE13-7UA0 ® OK)

16. 	Details zum Leistungsteil werden nun im Workflow dargestellt.

17. 	Die ‚Ausgangskomponenten’ wie ‚Ausgangsdrossel’ und ‚Geberauswertung’ werden hier abgewählt. ( ® Ausgangskomponenten ® Ausgangsoptionen ® Nein ® Geberauswertung ® Nein)

18. 	Bei den ‚Systemkomponenten’ werden die ‚Eingangsoptionen’ abgewählt und die ‚Regelungselektronik’ bestimmt. ( ® Systemkomponenten ® Eingangsoptionen ® Nein ® Regelungselektronik ® )

19. 	Bei der Regelungselektronik geht es darum die Control Unit (CU) und deren Optionen wie ‚MMC-Karte’, ‚Basic Operator Panel (BOP)’ und ‚PC-Verbindungssatz’ auszuwählen. ( ® PROFINET IO ® CU240S PN ® MMC-Karte ® Basic Operator Panel (BOP)® PC-Verbindungssatz ® OK)

20. 	Ist die Antriebskonfiguration fertig, so kann das Projekt gespeichert werden ( ® Speichern )

21a. 	In den Ergebnissen sehen Sie die ‚Stückliste’, ‚Technische Daten’, ‚Kennlinien’ und ‚Maßbilder’ zu dem Antriebsprojekt. (® Stückliste ® Technische Daten ® Maßbilder ® Kennlinien )

21b. 	In den Ergebnissen sehen Sie die ‚Stückliste’, ‚Technische Daten’, ‚Kennlinien’ und ‚Maßbilder’ zu dem Antriebsprojekt. (® Stückliste ® Technische Daten ® Maßbilder ® Kennlinien )

22. 	Unter dem Menüpunkt ‚Extras’ finden Sie noch Optionen um z.B. Daten in SAP zu exportieren. (® Extras ® SAP Daten exportieren ® Stückliste exportieren ® Technische Daten exportieren)

# Text boxes

1 PC

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

2 SIZER

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H