Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL F7

Bedienen und Beobachten

mit WinCC flexible 2008 und dem TP177B

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE

1.	Vorwort	6

2.	Bedienen und Beobachten mit WinCC flexible	8

2.1.	Systembeschreibung	8

2.2.	Installation / Deinstallation	9

2.2.1	Systemvoraussetzungen	9

2.2.2	WinCC flexible installieren	10

2.2.3	WinCC flexible deinstallieren	10

2.2.4	Totally Integrated Automation	11

3.	Projektbeschreibung	12

3.1.	Hardware-Aufbau	12

3.2.	Anlagenbeschreibung	13

3.3.	Aufgabenstellung	14

3.4.	Projektierung	14

4.	STEP7-Projekt „Farbmischanlage“	15

4.1.	Neues Projekt	15

4.2.	SIMATIC 300-Station einfügen.	16

4.3.	Hardware Konfiguration	17

4.3.1	Profilschiene einfügen	17

4.3.2	Spannungsversorgungsbaugruppe einfügen	18

4.3.3	CPU einfügen	19

4.3.4	Signalmodule einfügen	21

4.3.5	Panel TP170B über PROFINET einbinden	23

4.3.6	Hardware speichern, übersetzen und in die CPU laden	25

4.4.	Bibliothek der Farbmischanlage	26

4.5.	Zuordnungsliste	28

4.6.	Steuerungsprogramm	29

4.6.1	Funktionsbaustein FB1	29

4.6.2	Variablendeklartion	30

4.6.3	Paneleingänge FB5 als Multiinstanzbaustein aus der Programmbibliothek einfügen	31

4.6.4	Tankbaustein FB10	34

4.6.5	Automatischer Programmablauf FB15	37

4.6.6	Handbedienung FC20	38

4.6.7	Mischerbewegung FB25	39

4.6.8	Automatik- und Manuell Lampen	39

4.6.9	Organisationsbaustein OB1	40

4.7.	Laden in die CPU	41

4.8.	Programmtest	41

5.	SIMATIC HMI-Station	42

5.1.	HMI-Station einfügen	42

5.2.	HMI-Station konfigurieren	44

5.3.	Verbindung mit NetPro kontrollieren	45

5.4.	HMI-Station öffnen	46

6.	WinCC flexible Engineering System	47

6.1.	Programmoberfläche	47

6.1.1	Menüs und Symbolleisten	48

6.1.2	Arbeitsbereich	49

6.1.3	Projektfenster	50

6.1.4	Eigenschaftsfenster	51

6.1.5	Werkzeugfenster	52

6.1.6	Ausgabefenster	53

6.1.7	Objektfenster	53

6.1.8	Anordnung zurücksetzen	53

6.2.	Projektieren von Bildern	54

6.2.1	Bild Vorlage	55

6.2.2	Bilder erstellen	59

6.2.3	Grafikanzeige einfügen	60

6.2.4	Bildwechsel projektieren	64

6.2.5	Projektierung im Runtime testen	65

6.3.	Einstellungen am Touch Panel TP177B color PN/DP	67

6.3.1	Datum und Uhrzeit einstellen	68

6.3.2	MPI Adresse einstellen	69

6.3.3	PROFIBUS DP Adresse einstellen	70

6.3.4	ETHERNET Adresse vergeben	70

6.3.5	Transfereigenschaften einstellen	71

6.3.6	PROFINET Gerätenamen vergeben	72

6.3.7	Transfer Mode	73

6.4.	Transfereinstellungen und Datentransfer unter WinCC flexible	74

6.4.1	Betriebssystem aktualisieren	75

6.5.	Schaltfläche ENDE	76

6.6.	Verbindung projektieren	78

7.	Anzeige- und Bedienobjekte	79

7.1.	Ebenen	79

7.2.	Basisobjekte	80

7.3.	Erweiterte Objekte	82

8.	Anzeige- und Bedienobjekte im Projekt „Farbmischanlage“	83

8.1.	Anzeige- und Bedienobjekte im Bild „Tank1“ projektieren	83

8.1.1	Balkenanzeige projektieren	83

8.1.2	Schieberegler projektieren	87

8.1.3	Schaltfläche projektieren	90

8.1.4	Ventilfunktion farbig darstellen	94

8.1.5	Bild „Tank1“ im Runtime testen	97

8.2.	Anzeige- und Bedienobjekte in den Bildern „Tank2“ und „Tank3“ projektieren	98

8.3.	Objekte im Grundbild	100

8.3.1	Füllstände der Tanks und Ventildarstellungen	100

8.3.2	Mischermotor projektieren	101

8.3.3	Handbetrieb für das Ablaufventil des Behälters projektieren	106

8.3.4	Betriebsarten umschalten	108

8.3.5	8.3.5 Füllvorgaben projektieren	110

8.3.6	Schaltfläche „START“ projektieren	112

8.3.7	Mischerbewegung projektieren	114

8.4.	Objekte im Permanentfenster projektieren	118

8.4.1	Textfelder projektieren	118

8.4.2	Ausgabefelder projektieren	119

9.	Projektieren von Meldungen	122

9.1.	Analogmeldungen	122

9.2.	Bitmeldungen	123

9.3.	Meldefenster	124

9.4.	Meldeindikator	126

9.5.	Meldeprojektierung im Runtime testen	127

10.	Rezepturen projektieren	128

10.1.	Rezeptur hinzufügen	128

10.2.	Datensätze vorgeben	129

10.3.	Bilder „Rezepteingabe“ und „Rezeptauswahl“ erstellen	129

10.3.1	Bild „Rezepteingabe“ projektieren	129

10.3.2	Bild „Rezeptauswahl“ projektieren	131

10.3.3	Schaltflächen zum Bildwechsel projektieren	132

10.4.	Rezeptur im Runtime auswählen	134

10.4.1	Neue Rezepturen im Runtime eingeben	135

11.	Benutzerverwaltung projektieren	136

11.1.	Benutzergruppen einrichten	136

11.2.	Benutzer anlegen	137

11.3.	Berechtigungen zuordnen	138

11.3.1	Sicherheit der Startschaltfläche	138

11.3.2	Sicherheit der Datensatzauswahl	139

11.3.3	Sicherheit bei der Rezepteingabe	139

11.3.4	Sicherheit bei der Betriebsartenauswahl	140

11.4.	Benutzerverwaltung im Runtime testen	141

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

# Vorwort

Das Modul F7 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Prozessvisualisierung’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul die wesentlichen Funktionen der Software WinCC Flexible 2008 kennen lernen.

Typische Aufgabenstellungen werden an einer Musteranlage bearbeitet.

(	Installation der Software

(	Schritte zur Erstellung eines Step7-Projektes

(	Einfügen einer HMI-Station

(	Oberfläche von WinCC flexible

(	Projektieren von Anzeige- und Bedienobjekten

(	Projektierung von Meldungen

(	Erstellen einer Rezepturverwaltung

(	Benutzerverwaltung einrichten

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS-Programmierung mit STEP7 (z. B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

- Software STEP 7 V 5.4

- Projektierungssoftware WinCC flexible 2008 Advanced

- SPS SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP und mindestens einer digitalen

Ein- und Ausgabebaugruppe.

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315F-2 PN/DP

- Digitale Eingänge: DI 16x DC24V

- Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A

- Ethernet- Verbindung zwischen PC, CPU 315F-2 PN/DP und TP177B

- Touch Panel TP177B

# Bedienen und Beobachten mit WinCC flexible

## Systembeschreibung

Da die Prozesse immer vielschichtiger werden und die Ansprüche an die Funktionalität von Maschinen und Anlagen steigen, benötigt der Bediener ein leistungsfähiges Werkzeug zur Steuerung und Überwachung von Produktionsanlagen. Ein HMI-System (Human Machine Interface) stellt die Schnittstelle zwischen dem Menschen (Bediener) und dem Prozess (Maschine/Anlage) dar. Die eigentliche Kontrolle über den Prozess hat die Steuerung. Es gibt also eine Schnittstelle zwischen dem Bediener und WinCC flexible (am Bediengerät) und eine Schnittstelle zwischen WinCC flexible und der Steuerung.

WinCC flexible Engineering System ist die Software, mit der Sie alle notwendigen Projektierungsaufgaben erledigen. Die WinCC flexible Edition bestimmt, welche Bediengeräte des SIMATIC HMI Spektrums projektierbar sind.

WinCC flexible Runtime ist die Software zur Prozessvisualisierung. In Runtime führen Sie das Projekt im Prozessbetrieb aus.

WinCC flexible übernimmt dabei folgende Aufgaben:

• Prozess darstellen

Der Prozess wird am Bediengerät abgebildet. Wenn sich im Prozess z. B. ein Zustand ändert, wird die Anzeige am Bediengerät aktualisiert.

• Prozess bedienen

Der Bediener kann den Prozess über die grafische Bedienoberfläche bedienen. Der Bediener kann z. B. einen Sollwert für die Steuerung vorgeben oder einen Motor starten.

• Meldungen ausgeben

Wenn im Prozess kritische Prozesszustände auftreten, wird automatisch eine Meldung ausgelöst, z. B. wenn ein vorgegebener Grenzwert überschritten wird.

• Prozesswerte und Meldungen archivieren

Meldungen und Prozesswerte können vom HMI-System archiviert werden. Auf diese Weise können Sie den Prozessverlauf dokumentieren und Sie haben auch später noch Zugriff auf ältere Produktionsdaten.

• Prozesswerte und Meldungen dokumentieren

Meldungen und Prozesswerte können vom HMI-System als Protokoll ausgegeben werden. Damit können Sie sich z. B. nach Schichtende die Produktionsdaten ausgeben lassen.

• Prozessparameter und Maschinenparameter verwalten

Parameter für Prozesse und Maschinen können vom HMI-System in Rezepturen gespeichert werden. Diese Parameter können Sie z. B. mit einem Arbeitsschritt vom Bediengerät an die Steuerung übertragen, um die Produktion auf eine andere Produktvariante umzustellen.

## Installation / Deinstallation

### Systemvoraussetzungen

WinCC flexible unterstützt alle gängigen IBM/AT-kompatiblen PC-Plattformen. Obwohl Werte für eine minimale Konfiguration angegeben sind, sollte man sich an die empfohlenen Werte für eine optimale Konfiguration richten, um eine effiziente Operation von WinCC flexible zu erzielen.

Freigegebene Betriebssysteme

● Windows XP Professional SP2

● Windows XP Professional SP3

● Windows Vista Business (32 Bit)

● Windows Vista Ultimate (32 Bit)

Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung auf der WinCC flexible DVD.

### WinCC flexible installieren

Wenn alle genannten System-Voraussetzungen erfüllt sind, installieren Sie WinCC flexible 2008 von der Produkt- DVD. Gegebenenfalls müssen noch Servicepacks installiert werden.

WinCC flexible Edition wählen

Bei der Installation unterscheiden Sie nicht zwischen WinCC flexible Compact, Standard oder Advanced. Welche Edition von WinCC flexible Sie betreiben, hängt von der Lizenz und damit vom installierten License Key ab.

Wenn Sie auf eine höhere Edition umsteigen wollen, installieren Sie den License Key der höheren Edition. Wenn beim Start von WinCC flexible mehrere License Keys zur Verfügung stehen, wird der License Key der höchsten Edition zugewiesen. Deinstallieren Sie bei Bedarf den License Key der niedrigen Edition.

Wenn Sie auf eine niedrige Edition umsteigen wollen, installieren Sie den License Key der

niedrigen Edition. Deinstallieren Sie den License Key der höheren Edition.

Notwendige Benutzerrechte und Lizenzen

Für die Installation von WinCC flexible und WinCC flexible Runtime benötigen Sie Administratorrechte.

Für den Betrieb von WinCC flexible und WinCC flexible Runtime unter Windows XP

benötigen Sie einfache Benutzerrechte.

Zusätzlich müssen noch die notwendigen Lizenzen übertragen werden. Entweder Sie installieren die Lizenzen gleich mit oder nachträglich. Wenn Sie WinCC flexible Optionen erworben haben, installieren Sie jede Option separat. Sie installieren eine Option, indem sie den zugehörigen License Key installieren.

Ausführliche Informationen zur Installation entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung auf der DVD WinCC flexible Software im Ordner „CD1\Documents\<Sprache>\Installation Guides“.

### WinCC flexible deinstallieren

1. 	Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen, insbesondere WinCC flexible Engineering

System und WinCC flexible Runtime.

2. 	Deaktivieren Sie das WinCC flexible Start Center.

Weitere Hinweise zum WinCC flexible Start Center finden Sie im Kapitel "WinCC flexible

Start Center".

3. 	Öffnen Sie die Systemsteuerung über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung".

4. 	Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung den Eintrag "Software".

Der Dialog "Software" wird geöffnet.

5. 	Markieren Sie im Dialog "Software" den Eintrag "SIMATIC WinCC flexible 2008".

Die Schaltflächen "Ändern" und "Entfernen" werden eingeblendet.

6. 	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".

Der WinCC flexible InstallShield Wizard wird geöffnet.

7. 	Aktivieren Sie die Option "Programm entfernen" und klicken Sie auf die Schaltfläche

"Weiter".

8. 	Bestätigen Sie die Deinstallation mit "OK".

WinCC flexible wird vom Projektierungs- PC entfernt.

9. 	Beenden Sie im nachfolgenden Dialog die Deinstallation über die Schaltfläche

"Fertigstellen".

### Totally Integrated Automation

Zu einer vollständigen Automatisierungslösung gehören neben einem HMI-System wie WinCC flexible noch weitere Komponenten, z. B. Steuerung, Prozessbus und Peripherie. Eine besonders weitgehende Integration bietet WinCC flexible mit Komponenten aus der SIMATIC- Produktfamilie:

• Durchgängige Projektierung und Programmierung

• Durchgängige Datenhaltung

• Durchgängige Kommunikation

Integration in SIMATIC STEP 7

Prozessvariablen sind das Bindeglied für die Kommunikation zwischen Steuerung und HMI-System.

Ohne die Vorteile der Totally Integrated Automation müssen Sie jede Variable zweimal definieren: einmal für die Steuerung und einmal für das HMI-System.

Die Integration von SIMATIC STEP 7 in die Projektierungsoberfläche führt zu einer geringeren Fehlerhäufigkeit und zu einem geringeren Projektierungsaufwand. Während der Projektierung greifen Sie direkt auf die STEP 7-Symboltabelle und die Kommunikationseinstellungen zu:

Die STEP 7-Symboltabelle enthält die Datenpunktdefinitionen (z. B. Adressen oder Datentypen), die Sie bei der Erstellung des Steuerungsprogramms festgelegt haben.

Die Kommunikationseinstellungen beinhalten die Busadressen und Steuerungsprotokolle.

Die Kommunikationseinstellungen nehmen Sie z. B. mit NetPro vor.

# Projektbeschreibung

## Hardware-Aufbau

In unserem Beispielprogramm einer Farbmischanlage verwenden wir ein Programmiergerät mit dem WinCC flexible 2008 Advanced Engineeringsystem und dem WinCC flexible 2008 Runtime.

Die Farbmischanlage wird über eine SIMATIC S7-300 gesteuert. Über ein Touch Panel (TP177B) kann der Bediener den Prozess über die grafische Bedienoberfläche bedienen.

Der Bediener kann z. B. einen Sollwert für die Steuerung vorgeben oder einen Motor starten.

Das Programmiergerät, die SIMATIC S7-300 Steuerung und das Bedienpanel TP177B sind über die Ethernet-Schnittstelle miteinander verbunden.

Die Farbmischanlage ist über digitale Ein- und Ausgänge mit der Steuerung verbunden.

PC zur Projektierung

TP177B als Bediengerät

Hinweis

Das Touch Panel TP177B kann auch mit WinCC flexible 2008 Runtime auf dem Programmiergerät dargestellt werden.

## Anlagenbeschreibung

Eine Farbmischanlage wird über eine SIMATIC S7-300 im Automatik- bzw. Manuellbetrieb gesteuert. In der Betriebsart „Automatik“ werden die drei Tanks über eine Zweipunktregelung befüllt. Bei minimalem Füllstand wird automatisch das Zulaufventil geöffnet und erst nach Erreichen des max. Füllstands wieder geschlossen. Nach Betätigen der Start-Taste wird das vorgegebene Programm durchlaufen. Dabei werden zunächst die Ablaufventile geöffnet und die jeweiligen Vorgabemengen aus den einzelnen Tanks in den Behälter gefüllt. Nach dem Schließen der Ablaufventile wird der Mischermotor gestartet. Nach Ablauf der Mischerzeit und nach einer kurzen Ruhephase wird das Ablaufventil des Behälters geöffnet und die fertige Farbmischung abgelassen. Ist der Behälter leer, leuchtet die Lampe des Starttasters und es kann eine neue Farbmischung gestartet werden.

In der Betriebsart „Manuell“ wird der automatische Ablauf abgebrochen und alle Ventile und der Mischermotor können von Hand bedient werden. Die Lampen in den Tastern für die Handbedienung leuchten.

Hinweis

Die Vorgabemengen und die Zeitvorgaben werden durch das Programm bestimmt.

Soll eine andere Farbmischung erfolgen, so müssen die Vorgabemengen und Zeitvorgaben im Programm verändert werden oder ein neues Programm in die Steuerung geladen werden.

## Aufgabenstellung

Bei der Farbmischanlage wurde bei jeder Änderung des Mischungsverhältnisses eine Programmänderung mit dem Programmiergerät durchgeführt. Da diese Änderungen nicht nur zeitaufwendig und bei Falscheingaben auch gefährlich sind, hat man beschlossen, die Farbmischanlage mit einem Touch- Panel TP177B zu erweitern.

Mit Hilfe des Panels sollen folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Die Bedienung der Farbmischanlage soll jetzt zusätzlich auch über das Panel möglich sein.

- Die Füllstände der Tanks und des Behälters sollen als Balken und zusätzlich als Zahlenwert angezeigt werden.

- Die Bewegung des Mischermotors soll grafisch dargestellt werden.

- Die Vorgabemengen sollen am Panel eingegeben werden.

- In eigenen Tankbildern soll eine Vorgabe der min. bzw. max. Füllstände der drei Tanks erfolgen.

- Ein Umschalten der Betriebsarten soll auch über das Panel erfolgen und die jeweilige Betriebsart wird am Panel angezeigt.

- Die fertigen Mischungen sollen im Panel als Rezeptur gespeichert werden und müssen vom Bediener nur noch angewählt werden.

- Die Füllstände werden überwacht und im Gefahrenfall sollen Meldungen ausgegeben werden.

- Die Bedienung der Farbmischanlage soll nur noch über eine Passworteingabe möglich sein.

- Die Kommunikation des Panel TP177B mit der SIMATIC S7-300 Steuerung soll über die Ethernet-Schnittstelle erfolgen.

## Projektierung

Auf dem Programmiergerät wird mit Hilfe der Projektierungssoftware WinCC flexible 2008 Advanced eine Prozessvisualisierung für die Farbmischanlage erstellt. Mit Bildern und Bildobjekten werden die Prozesswerte dargestellt. Mit Bedienelementen können Vorgabewerte an die Steuerung übergeben werden. Die Kommunikation zwischen Bedienpanel und der Maschine oder dem Prozess findet mittels Variablen über die Steuerung statt. Der Wert einer Variablen wird in einen Speicherbereich (Adresse) in der Steuerung geschrieben, wo er vom Bedienpanel aus gelesen wird.

Die Prozessvisualisierung wird gespeichert und nach dem Generieren von dem Programmiergerät zum Bedienpanel TP177B transferiert.

Nach dem Hochfahren des Panels kann der Prozess beobachtet und die Anlage bedient werden.

# STEP7-Projekt „Farbmischanlage“

## Neues Projekt

Starten Sie den SIMATIC Manager.

Erstellen Sie ein neues Projekt mit den Namen „Farbmischanlage“.

## SIMATIC 300-Station einfügen.

Durch Doppelklicken auf Hardware die Hardware Konfiguration starten.

## Hardware Konfiguration

### Profilschiene einfügen

Hardwarekatalog durch einen Klick auf das Symbol ‚’ öffnen.

‚Profilschiene’ mit einem Doppelklick einfügen.

Hinweis

Danach wird automatisch eine Konfigurationstabelle für den Aufbau des Racks 0 eingeblendet.

### Spannungsversorgungsbaugruppe einfügen

Aus dem Hardwarekatalog können nun alle Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrem realen Rack gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste  gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen.

Wir beginnen mit dem Netzteil ‚PS 307 5A’.

Hinweis

Falls Ihre Hardware von der hier gezeigten abweicht, so müssen Sie einfach die entsprechenden Baugruppen aus dem Katalog auswählen und in Ihr Rack einfügen. Die Bestellnummern der einzelnen Baugruppen, die auch auf den Komponenten stehen, werden in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

### CPU einfügen

Im nächsten Schritt ziehen wir die ‚CPU 315F-2 PN/DP’ auf den zweiten Steckplatz.

Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden.

Beim Eintragen der CPU erscheint folgendes Fenster, in dem Sie der CPU 315F-2 PN/DP eine ‚IP- Adresse’ zuordnen, die ‚Subnetzmaske’ festlegen.

Ethernet - Netz durch Klick auf die Schaltfläche „Neu“ erstellen und danach das erstellte ‚Ethernet(1)’- Netz auswählen. Optional kann für Netzübergreifende Kommunikation auch eine ‚Router- Adresse’ ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ‚OK’

Hinweise zur Vernetzung am Ethernet ( Weitere Informationen im Anhang V der Ausbildungsunterlage):

MAC- Adresse:

Die MAC-Adresse besteht aus einem festen und einem variablen Teil. Der feste Teil ("Basis-MAC-Adresse") kennzeichnet den Hersteller (Siemens, 3COM, ...). Der variable Teil der MAC-Adresse unterscheidet die verschiedenen Ethernet-Teilnehmer und sollte weltweit eindeutig vergeben werden. Auf jeder Baugruppe ist eine werksseitig vorgegebene MAC- Adresse aufgedruckt.

Wertebereich für IP-Adresse:

Die IP-Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.16

Wertebereich für Subnetzmaske:

Diese Maske wird verwendet, um erkennen zu können, ob ein Teilnehmer bzw. dessen IP- Adresse zum lokalen Subnetz gehört oder nur über einen Router erreichbar ist.

Die Subnetzmaske besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 255.255.0.0

Die 4 Dezimalzahlen der Subnetzmaske müssen in ihrer binären Darstellung von links eine Folge von lückenlosen Werten "1" und von rechts eine Folge von lückenlosen Werten "0" enthalten.

Die Werte "1" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Netznummer. Die Werte "0" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Teilnehmeradresse.

Beispiel:

richtige Werte:	255.255.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 Binär

255.255.128.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 Binär

255.254.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 Binär

falscher Wert:	255.255.1.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 Binär

Wertebereich für Adresse des Netzübergangs (Router):

Die Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.1.

Zusammenhang IP-Adressen, Adresse des Routers und Subnetzmaske:

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur an den Stellen unterschiedlich sein, an denen in der Subnetzmaske "0" steht.

Beispiel:

Sie haben eingegeben: für Subnetzmaske 255.255.255.0; für IP-Adresse 141.30.0.5 und für die Adresse des Routers 141.30.128.1.

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur in der 4. Dezimalzahl einen unterschiedlichen Wert haben. Im Beispiel ist aber die 3. Stelle schon unterschiedlich.

Im Beispiel müssen Sie also alternativ ändern:

- die Subnetzmaske auf: 255.255.0.0 oder

- die IP- Adresse auf: 141.30.128.5 oder

- die Adresse des Netzübergangs auf: 141.30.0.1

### Signalmodule einfügen

Im nächsten Schritt ziehen wir das Eingangsmodul für 16 Eingänge auf den vierten Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden.

Hinweis

Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

Im nächsten Schritt ziehen wir das Ausgangsmodul für 16 Ausgänge auf den fünften Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden.

Hinweis

Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

Nun muss noch der PROFINET- Gerätename auf PN-IOx100 geändert werden.

Wählen Sie ‚PN-IO’ mit einem Doppelklick und geben Sie den neuen Gerätenamen ein.

### Panel TP170B über PROFINET einbinden

Wird das Panel TP177B über eine PROFINET- Schnittstelle eingebunden, so erfolgt eine Überwachung der Kommunikationsverbindung und des Panel- Betriebszustands über PROFINET.

Im Fehlerfall wird der OB86 aufgerufen.

Hierzu muss in den Einstellungen des Panels TP177B das „PROFINET IO“ auf enabled gesetzt sein.

Soll ohne Überwachungsfunktionen nur über die ETHERNET- Schnittstelle kommuniziert werden, so können Sie diesen Schritt weglassen.

Ziehen Sie den PROFINET-IO-System (100) Strang nach rechts und fügen Sie aus dem Ordner PROFINET IO das HMI Panel TP177B durch Ziehen auf den Strang ein.

Hinweis

Wird das Panel TP177B über eine PROFIBUS- Schnittstelle eingebunden, so erfolgt eine Überwachung der Kommunikationsverbindung und des Panel- Betriebszustands über PROFIBUS.

Im Fehlerfall wird der OB86 aufgerufen.

Hierzu muss in den Einstellungen des Panels TP177B unter S7-Transfer Settings als Schnittstelle der PROFIBUS angewählt werden.

Doppelklicken Sie auf die eingefügte Baugruppe und ändern Sie den Gerätenamen auf TP177Bx110.

Hinweis

Dem Panel TP177B wird hier nur der Gerätename vergeben.

Würden Sie an dieser Stelle durch Anwahl von „IP-Adresse durch den IO-Controler zuweisen“

eine IP-Adresse zuweisen, kann das Panel TP177B nicht mehr als SIMATIC HMI-Station mit der selben Adresse ins Projekt eingefügt werden.

Wird das Panel TP177B über die PROFIBUS- Schnittstelle eingebunden so wird gleichzeitig auch im Projekt das Panel TP177B als eine HMI-Station eingefügt.

Bei PROFINET ist das noch nicht der Fall.

### Hardware speichern, übersetzen und in die CPU laden

Die Hardware Konfiguration wird nun durch einen Klick auf ‚’ gespeichert und übersetzt.

Dann kann die Hardware Konfiguration durch einen Klick auf ‚’ in die SPS geladen werden. Dabei sollte der Betriebsartenschalter an der CPU auf Stop stehen!

Hinweis

Nach dem Laden der Hardware blinkt die Busfehler LED.

Erst wenn alle notwendigen Einstellungen im Panel durchgeführt wurden und das Panel sich im Runtime- Betrieb befindet erlischt die Busfehler LED.

Damit sich die CPU auch im Fehlerfall in den RUN- Betrieb schalten lässt muss im Programm ein

OB86 erstellt und in die CPU geladen werden.

Hardware Konfiguration schließen.

## Bibliothek der Farbmischanlage

Die Bibliothek mit den Programmbausteinen muss erst in den SIMATIC Manager importiert werden.

Dazu wird im Menü Datei die Funktion Dearchivieren angewählt.

Wählen Sie aus dem Vorlagenverzeichnis die Datei „Farbmischanlage_Bibliothek“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.

Wählen Sie als Zielverzeichnis den Ordner „S7LIBS“ im Step7-Verzeichnis aus.

Bestätigen Sie mit OK.

Klicken Sie beim nachfolgenden Fenster auf die Schaltfläche „Nein“

Die Projektbibliothek „Farbmischanlage“ wurde ins Bibliotheksverzeichnis kopiert.

Hier sind alle notwendigen Programmbausteine abgelegt.

## Zuordnungsliste

Öffnen Sie im Projektfenster die Symboltabelle.

Tragen Sie die Symbolzuordnungen in die Symboltabelle ein.

Speichern und schließen Sie die Symboltabelle.

## Steuerungsprogramm

### Funktionsbaustein FB1

Erstellen Sie mit der rechten Maustaste im Ordner Bausteine den Funktionsbaustein FB1.

Tragen Sie den symbolischen Namen und den Symbolkommentar ein.

Wählen Sie als Erstellsprache „FUP“.

Setzen Sie den Haken bei Multiinstanzfähig.

Bestätigen Sie mit OK.

### Variablendeklartion

Öffnen Sie den FB1 durch Doppelklicken.

Geben Sie die folgenden STAT Variablen ein.

Geben Sie folgende TEMP Variablen ein.

Hinweis

Die STAT Variablen werden mit den Bedienschaltflächen im Touch Panel TP177B verbunden.

Die TEMP Variablen werden zur Weitergabe von Werten im FB1 benötigt.

### Paneleingänge FB5 als Multiinstanzbaustein aus der Programmbibliothek einfügen

Ziehen Sie per Drag and Drop den FB5 für die Paneleingänge aus der Bibliothek „Farbmischanlage“ in das Netzwerk 1.

Dieser Baustein ist notwendig, um die Eingangssignale vom Panel mit den Eingängen der Steuerung zu verbinden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den eingefügten Baustein

und wählen Sie „Ändern in Multiinstanz-Aufruf“.

Geben Sie den Namen „paneleingaenge“ ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Beschalten Sie die oberen 10 Eingänge des Bausteins mit den STAT Variablen.

Beschalten Sie die unteren 10 Eingänge des Bausteins mit den symbolischen Bezeichnungen.

### Tankbaustein FB10

Erstellen Sie ein neues Netzwerk.

Ziehen Sie per Drag and Drop den Tankbaustein FB10 aus der Bibliothek in das Netzwerk 2.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den eingefügten Baustein.

Wählen Sie „Ändern in Multiinstanz-Aufruf“

Geben Sie den Namen „tank1“ ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Dieser Baustein beinhaltet die Zweipunktregelung und die Berechnungen für die Simulation des Füllstandes. Bei Verwendung von Füllstandssensoren wäre nur die Zweipunktregelung notwendig.

Beschalten Sie die Eingänge des Bausteins.

Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für Tank2 im Netzwerk 3.

Hinweis

Wenn man die symbolischen Bezeichnungen in „GROßBUCHSTABEN“ und die

Variablen in „kleinbuchstaben“ schreibt, ist eine bessere Zuordnung möglich.

Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für Tank3 im Netzwerk 4.

Erstellen Sie ein neues Netzwerk und ziehen Sie per Drag and Drop den Tankbaustein FC10 aus der Bibliothek in das Netzwerk 5.

### Automatischer Programmablauf FB15

Der automatische Programmablauf ist in der Anlagenbeschreibung beschrieben.

### Handbedienung FC20

Erstellen Sie ein neues Netzwerk und ziehen Sie per Drag and Drop den FC20 aus der Bibliothek in das Netzwerk 7.

Dieser Baustein beinhaltet die Handbedienung der Ablaufventile der Tanks im Manuell-Betrieb.

Diese FC20 muss nach dem FB15 aufgerufen werden, da die automatischen Ventilbetätigungen des FB15 durch den Handbetrieb im FC20 überschrieben werden müssen.

Beschalten Sie die Eingänge des Bausteins.

### Mischerbewegung FB25

Dieser Baustein ist für die Simulation der Mischerbewegung erforderlich. Beim Betrieb des Mischermotors wird ein Zählwert im 150 ms Takt von Wert 0 bis 12 hochgezählt.

### Automatik- und Manuell Lampen

Im letzten Netzwerk des FB1 werden nun noch die Zuweisungen für die Automatik- und Manuell Lampen erstellt.

Der FB1 ist jetzt fertig gestellt.

Speichern und schließen Sie den FB1.

### Organisationsbaustein OB1

Öffnen Sie den OB1 durch Doppelklicken.

Ziehen Sie per Drag and Drop den FB1 für das Steuerungsprogramm

aus dem Ordner „FB Bausteine“ in das Netzwerk 1.

Geben Sie als Instanz-Datenbaustein DB1 ein.

Klicken Sie im Meldefenster auf die Schaltfläche „Ja“.

Der OB1 ist jetzt fertig gestellt.

Speichern und schließen Sie den OB1.

## Laden in die CPU

Das Steuerungsprogramm für die Farbmischanlage ist nun fertig.

Markieren Sie im Projektfenster den Ordner Bausteine und klicken Sie anschließend

auf die Schaltfläche „Laden“

## Programmtest

Nach dem Laden in die CPU schalten Sie die Steuerung in den RUN-Betrieb.

Testen Sie Ihr Programm, z. B. an den Tankbausteinen lassen sich die Füllstände beobachten.

Mit „Variable beobachten/steuern“ können Sie Füllvorgaben (MW120 - MW124) eingeben.

# SIMATIC HMI-Station

## HMI-Station einfügen

Markieren Sie in Ihrem Projektfenster den Projektnamen „Farbmischanlage“ und fügen Sie eine

SIMATIC HMI-Station ein.

Die Eigenschaften von WinCC flexible RT werden geöffnet.

Wählen Sie als Gerätetyp das TP 177B color PN/DP.

Bestätigen Sie mit OK.

Die Geräteversion bezieht sich auf die verwendete WinCC flexible Software

1.0.0.0	WinCC Flexible 2005

1.0.0.1	WinCC Flexible 2005 mit Hotfix 1

1.0.1.0	WinCC Flexible 2005 mit Servicepack 1

1.1.0.0	WinCC Flexible 2007

1.1.1.0	WinCC Flexible 2008 (WinCC Flexible 2007 mit Servicepack 1)

1.1.2.0	WinCC Flexible 2008 mit Servicepack 1 (WinCC Flexible 2007 mit Servicepack 2)

SIMATIC WinCC flexible ES wird gestartet und eine SIMATIC HMI-Station wird eingefügt.

## HMI-Station konfigurieren

Doppelklicken Sie bei der eingefügten SIMATIC HMI-Station auf Konfiguration.

Doppelklicken Sie in Zeile 5 auf HMI IE und das Fenster Eigenschaften wird geöffnet.

Klicken Sie bei der Registerkarte „Allgemein“ auf die Schaltfläche Eigenschaften.

Verbinden Sie in den Eigenschaften der Schnittstelle die SIMATIC HMI-Station mit

dem Ethernet-Netz und geben Sie die IP-Adresse ein.

Klicken Sie auf Speichern und übersetzen.

Schließen Sie die Konfiguration.

Hinweis

Im WinCC flexible Projekt wird automatisch eine Verbindung über Ethernet erstellt.

## Verbindung mit NetPro kontrollieren

Starten Sie NetPro durch Klicken auf die Schaltfläche im SIMATIC Manager.

Hier können Sie sehr gut die Kommunikationsverbindungen kontrollieren.

Sie können mit NetPro auch nachträglich Änderungen bzw. Korrekturen durchführen.

Mit Doppelklick werden die Eigenschaften der Baugruppe geöffnet.

Hinweis

NetPro, die Hardware Konfiguration und WinCC flexible greifen auf eine gemeinsame

Datenbasis zu und sollten nicht gleichzeitig geöffnet werden.

Ist bereits eines dieser Programme geöffnet, so sind im nächsten Programm oft nur lesende Funktionen möglich.

Der Vorteil ergibt sich daraus, dass eine Änderung z. B. der Ethernet Adresse in allen Programmen

übernommen wird.

## HMI-Station öffnen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „WinCC flexible RT“

und wählen Sie Objekt öffnen.

# WinCC flexible Engineering System

## Programmoberfläche

Die Arbeitsumgebung von WinCC flexible besteht aus mehreren Elementen. Einige dieser Elemente sind an bestimmte Editoren gekoppelt und nur dann sichtbar, wenn der entsprechende Editor aktiv ist.

WinCC flexible besteht aus folgenden Elementen:

### Menüs und Symbolleisten

In den Menüs und Symbolleisten finden Sie alle Funktionen, die Sie zum Projektieren Ihres

Bediengerätes benötigen. Wenn ein entsprechender Editor aktiv ist, sind editorspezifische

Menübefehle oder Symbolleisten sichtbar.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Befehl zeigen, erhalten Sie zu jeder Funktion eine

entsprechende QuickInfo.

Beim Anlegen eines neuen Projektes werden die Symbolleisten standardmäßig am oberen

Bildschirmrand positioniert. Die Position der Symbolleisten ist an den Benutzer gekoppelt,

der in Windows angemeldet ist. Wenn Sie Symbolleisten mit der Maus verschoben haben,

werden nach dem Start von WinCC flexible die Positionen wieder hergestellt, die die

Symbolleisten beim letzten Beenden hatten.

Folgende Menüs sind in WinCC flexible verfügbar:

Die Verfügbarkeit der Menüs und deren Befehlsumfang sind abhängig vom jeweils verwendeten Editor.

### Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich bearbeiten Sie die Objekte des Projekts. Alle Elemente von WinCC flexible werden um den Arbeitsbereich herum angeordnet. Mit Ausnahme des Arbeitsbereichs können Sie alle Elemente nach persönlichen Bedürfnissen anordnen und konfigurieren, z. B. verschieben oder ausblenden.

Im Arbeitsbereich bearbeiten Sie die Projektdaten entweder in tabellarischer Form, z. B. Variablen, oder grafisch, z. B. ein Prozessbild. Jeder geöffnete Editor wird im Arbeitsbereich auf einer eigenen Registerkarte dargestellt. Bei grafischen Editoren wird jedes Element auf einer separaten Registerkarte dargestellt. Wenn Sie mehrere Editoren gleichzeitig geöffnet haben, ist immer nur eine Registerkarte aktiv. Um zu einem anderen Editor zu wechseln, klicken Sie mit der Maus auf die entsprechende Registerkarte. Sie können maximal 20 Editoren gleichzeitig öffnen.

### Projektfenster

Das Projektfenster ist die zentrale Schaltstelle für die Projektbearbeitung. Alle Bestandteile und alle verfügbaren Editoren eines Projekts werden Ihnen im Projektfenster in einer Baumstruktur angezeigt und können von dort aus geöffnet werden. Jedem Editor ist ein Symbol zugeordnet, über das Sie die zugehörigen Objekte identifizieren können. Im Projektfenster werden nur Elemente angezeigt, die vom gewählten Bediengerät unterstützt werden. Im Projektfenster haben Sie Zugriff auf die Geräteeinstellungen des Bediengeräts, die Sprachunterstützung und die Versionsverwaltung.

Das Projektfenster stellt die Struktur des Projekts hierarchisch dar:

• Projekt

• Bediengeräte

• Ordner

• Objekte

Im Projektfenster legen Sie Objekte an und öffnen diese zur Bearbeitung. Sie können Ordner anlegen, um die Objekte Ihres Projektes zu strukturieren. Sie bedienen das Projektfenster ähnlich wie den Windows-Explorer. Sie können zu allen Objekten ein Kontextmenü aufrufen, in dem die wichtigsten Befehle zusammengefasst sind.

Elemente von grafischen Editoren werden im Projektfenster und im Objektfenster dargestellt.

Elemente von tabellarischen Editoren werden nur im Objektfenster angezeigt.

### Eigenschaftsfenster

Im Eigenschaftsfenster bearbeiten Sie die Eigenschaften von Objekten, z. B. die Farbe von

Bildobjekten.

Das Eigenschaftsfenster ist nur in bestimmten Editoren verfügbar.

Im Eigenschaftsfenster werden die Eigenschaften des ausgewählten Objektes nach

Kategorien geordnet angezeigt.

Sobald Sie ein Eingabefeld verlassen, werden Wertänderungen wirksam.

Wenn Sie einen ungültigen Wert eingeben, wird dieser farbig unterlegt.

Über die QuickInfo erhalten Sie dann z. B. Informationen über den gültigen Wertebereich.

Hinweis

Die Eingaben im Eigenschaftsfenster werden nicht mit dem Betätigen der Eingabetaste übernommen, sondern durch Verlassen des Feldes oder Anklicken eines anderen Feldes.

Achten Sie darauf, wo Sie nach Eingaben über die Tastatur mit der Maus hinklicken.

Es wird sonst zu den Eigenschaften des angewählten Objekts gewechselt oder im Eigenschaftsfenster ein Haken in einer Check-Box gesetzt, da der Focusbereich sehr groß ist.

### Werkzeugfenster

Im Werkzeugfenster finden Sie eine Auswahl an Objekten, die Sie in Ihre Bilder einfügen können,

z. B. grafische Objekte und Bedienelemente. Darüber hinaus befinden sich im Werkzeugfenster Bibliotheken mit fertigen Bibliotheksobjekten und Sammlungen von Bildbausteinen.

### Ausgabefenster

Im Ausgabefenster werden die Systemmeldungen standardmäßig in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Kategorien bezeichnen jeweils das WinCC flexible Modul, das eine Systemmeldung generiert hat. Systemmeldungen der Kategorie "Generator" werden z. B. während der Konsistenzüberprüfung erzeugt. Um die Systemmeldungen zu ordnen, klicken Sie in die Kopfzeile der entsprechenden Spalte. Im Ausgabefenster werden alle Systemmeldungen der letzten Aktion angezeigt. Bei jeder neuen Aktion werden alle vorangegangenen Systemmeldungen überschrieben.

Damit Sie weiterhin Zugriff auf bereits vorhandene Systemmeldungen haben, werden die Systemmeldungen in einer separaten Log-Datei gespeichert.

Fehler, z. B. beim Generieren, werden farbig dargestellt und können über das Kontextmenü angewählt werden. Sie können zu einer Fehlerstelle oder einer Variable springen, Systemmeldungen kopieren oder löschen.

### Objektfenster

Im Objektfenster werden die Inhalte der Ordner im Projektfenster angezeigt. Durch Doppelklicken wird das jeweilige Objekt im Arbeitsbereich geöffnet.

Das Fenster kann durch Andocken und Verschieben ins Projektfenster permanent angezeigt werden.

### Anordnung zurücksetzen

Klicken Sie im Menü „Ansicht“ auf „Anordnung zurücksetzen“.

## Projektieren von Bildern

Ein Bild kann aus statischen und dynamischen Anteilen bestehen. Statische Anteile, z. B. Text und Grafik, werden nicht von der Steuerung aktualisiert.

Dynamische Anteile sind mit der Steuerung verbunden und visualisieren aktuelle Werte aus dem Speicher der Steuerung. Das Visualisieren kann in Form alphanumerischer Anzeigen, Kurven und Balken erfolgen. Dynamische Anteile sind auch Eingaben am Bediengerät, die in den Speicher der Steuerung geschrieben werden. Die Anbindung an die Steuerung erfolgt über Variablen.

Bei unserer Farbmischanlage sollen zunächst fünf Bilder erstellt werden.

Bild Vorlage

Dieses Bild wird automatisch angelegt und beinhaltet zentrale Funktionen.

Im oberen Bildbereich wird ein Permanentfenster erstellt. Die Füllmengen der Tanks und des Behälters sowie der Projektname werden hier angezeigt.

Im unteren Bildbereich werden das Meldefenster und der Meldeindikator angezeigt.

Diese Objekte sind auch in allen Bildern eingebettet und werden z. B. bei einer Meldung

im Bildvordergrund geöffnet.

Grundbild

Auch dieses Bild ist bereits automatisch angelegt und es ist auch als Startbild definiert. Hier wird die gesamte Anlage dargestellt.

Das Umschalten der Betriebsart, das Starten des Mischvorgangs, die Handbedienung des Mischermotors und das Öffnen des Ablaufventils kann über Schaltflächen durchgeführt werden.

Die Bewegung des Mischers und die Zustände der Ventile werden grafisch dargestellt.

Über Eingabefelder werden die Füllmengen der einzelnen Zusätze vorgegeben.

Zusätzlich soll der Sprung in die anderen Bilder möglich sein. Mit der Schaltfläche ENDE wird Runtime am Panel beendet und es kann ein neuer Transfer durchgeführt werden.

Tank1

Im dritten Bild können die Ventile vom Tank1 im Handbetrieb betätigt werden. Die max. und min. Füllmenge muss an Schiebereglern voreingestellt werden. Über Schaltflächen (Ventil öffnen) können das Zulauf- und Ablaufventil geöffnet bzw. geschlossen werden. Die Ventile werden grafisch dargestellt und ändern im geöffneten Zustand ihre Farbe.

Der Füllstand wird mit roter Farbe angezeigt. Ist der max. Füllstand erreicht, wird das Zulaufventil im Automatikbetrieb geschlossen. Ist der Tank ganz gefüllt, kann das Zulaufventil nicht geöffnet werden.

Mit weiteren Schaltflächen wird auf die anderen Tanks oder auf das Grundbild umgeschaltet.

Tank2, Tank3

Die Bilder Tank2 und Tank3 sind genauso aufgebaut wie das Bild Tank1.

Die Ventile und der Füllstand des Tank2 werden in grüner Farbe dargestellt.

Die Ventile und der Füllstand des Tank3 werden in blauer Farbe dargestellt.

### Bild Vorlage

Permanentbereich festlegen und Hintergrundfarbe ändern.

Öffnen Sie durch Doppelklicken auf Vorlage im Projektfenster das Bild Vorlage.

Ziehen Sie den Balken im oberen Bereich des Panelbildfensters etwas nach unten.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe im Eigenschaftsfenster für den Permanentbereich auf Gelb.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe im Eigenschaftsfenster für den Arbeitsbereich auf Weiß.

Hinweis

Wenn Sie im Menü Extras die Einstellungen öffnen und das Raster anzeigen, so können Sie das Permanentfenster auf eine Größe von 32 Pixeln einstellen.

Textfeld einfügen

Ziehen Sie per Drag&Drop ein Textfeld aus dem Werkzeugfenster in das Permanentfenster.

Geben Sie bei den Eigenschaften des Textfeldes „Farbmischanlage“ ein.

Vorsicht! Nicht die Eingabetaste drücken.

Klicken Sie unter Eigenschaften auf Darstellung und entfernen Sie den Haken bei Automatisch anpassen. Ändern Sie die Größe und Position des Textfeldes.

Klicken Sie unter Eigenschaften auf Text und

ändern Sie die Schriftgröße und Ausrichtung des Textes.

Datum-Uhrzeit-Feld einfügen

Ziehen Sie per Drug&Drop ein Datum-Uhrzeit-Feld aus dem Werkzeugfenster in das Permanentfenster.

Ändern Sie unter Eigenschaften die Gestaltung auf Füllart „Transparent“

Klicken Sie unter Eigenschaften auf Darstellung und entfernen Sie den Haken bei Automatisch anpassen. Ändern Sie die Größe und Position.

Klicken Sie unter Eigenschaften auf Text.

Ändern Sie die Schriftgröße und Ausrichtung des Textes.

Das Bild Vorlage ist vorerst fertig.

Hinweis

Zwischendurch sollten Sie Ihr Projekt durch Klicken auf das Diskettensymbol speichern.

### Bilder erstellen

Klicken Sie im Projektfenster mit der rechten Maustaste auf Bild1 und wählen Sie Umbenennen.

Geben Sie als Bildnamen „Grundbild“ ein.

Doppelklicken Sie auf Bild hinzufügen und vergeben Sie den Bildnamen „Tank1“.

Erstellen Sie noch die Bilder Tank2 und Tank3.

Ändern Sie bei allen Bildern die Hintergrundfarbe des Arbeitsbereichs auf Weiß.

Klicken Sie dabei auf die Registerkarten der Bilder.

### Grafikanzeige einfügen

Ziehen Sie eine Grafikanzeige in den Arbeitsbereich des Grundbildes.

Im Eigenschaftsfenster der Grafikanzeige können jetzt Grafiken aus der Liste ausgewählt werden.

Über die Schaltflächen können Sie neue Grafiken aus Dateien oder OLE-Objekten erstellen.

Sie können auch Grafiken aus der Liste löschen.

Die angewählte Grafik erscheint im Vorschaufenster und muss mit den Schaltflächen

Auswählen bzw. Abwählen eingefügt bzw. entfernt werden.

Durch Doppelklicken auf die Grafik öffnen Sie das Grafikprogramm.

Es gibt zwei Möglichkeiten Grafiken einzufügen.

erste Möglichkeit

Klicken Sie auf Neue Grafik aus Datei erstellen.

Wählen Sie aus Vorlagenverzeichnis der Farbmischanlage die Datei „Anlage.bmp“ aus

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Öffnen.

zweite Möglichkeit

Klicken Sie auf Neue Grafik aus OLE-Objekt erstellen.

Wählen Sie Aus Datei erstellen und klicken Sie auf Durchsuchen.

Markieren Sie das Bild „Anlage.bmp“ und klicken Sie auf Öffnen.

Bestätigen Sie im nachfolgenden Fenster Ihre Auswahl mit OK.

Ändern Sie unter Darstellung die Größe und Position der Grafik.

Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für das Einfügen der Grafiken in den Bildern Tank1 bis Tank3.

Ändern Sie unter Darstellung die Größe und Position der drei eingefügten Grafiken.

Speichern nicht vergessen!

### Bildwechsel projektieren

In jedem Bild soll über Schaltflächen ein Bildwechsel zu den anderen drei Bildern möglich sein.

Bei WinCC flexible müssen hier nur die Bildnamen aus dem Projektfenster in das Bild gezogen werden. Die Schaltflächen werden dabei automatisch erzeugt.

Ändern Sie die Größe und Position der Schaltfläche.

Wählen Sie unter Text die Schriftart „Tahoma; 8pt“ aus.

Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für die Schaltflächen zu Tank2 und Tank3.

Erstellen Sie in den Tankbildern die Schaltflächen für die Bildwechsel.

Ändern Sie die Breite der Schaltfläche „Grundbild“ auf 60.

Sie können auch fertige Schaltflächen kopieren und einfügen.

Speichern nicht vergessen!

### Projektierung im Runtime testen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Runtime starten“ und nach der Generierung startet Runtime

Grundbild

Bild Tank1

Bild Tank2

Bild Tank3

Testen Sie in allen Bildern die Funktion der Schaltflächen

Hinweis

Wenn beim Generieren blau markierte Zeilen mit internen Warnungen auftreten,

müssen Sie zuerst das gesamte Projekt neu generieren.

Im Menü „Projekt“ auf Generator und Alles neu generieren anwählen.

## Einstellungen am Touch Panel TP177B color PN/DP

Bevor wir den ersten Test mit dem TP177B durchführen können, müssen erst

noch Grundeinstellungen am Touch Panel vorgenommen werden.

Folgende Einstellungen sind durchzuführen:

- Datum und Uhrzeit einstellen

- MPI- Adresse vergeben

- Profibus DP Adresse vergeben

- Ethernet Adresse vergeben

- Transfereigenschaften einstellen

- Profinet Gerätenamen vergeben

Das Touch Panel TP177B arbeitet mit dem Betriebssystem Windows CE und kann wie alle Touch Panels direkt am Bildschirm bedient werden. Zur besseren Bedienung sollten Sie einen Touch Stift verwenden oder an der USB Schnittstelle des Panels eine Maus anschließen.

Nach dem Start des Panels erscheinen der Desktop und das Fenster des Loader.

Am unteren Bildschirmrand befindet sich die Startleiste, über die Sie wie auch bei anderen Windowssystemen die Programme starten oder Einstellungen vornehmen können.

Schaltflächen im Loader:

Transfer: 	Datentransfer wird aktiv und Daten können von WinCC flexible eingelesen werden.

Start:	Das Runtime wird gestartet und die Prozessvisualisierung erscheint am Panel.

Control Panel:	Der Windows CE Desktop wird aufgerufen.

Taskbar:	Die Startleiste wird geöffnet.

### Datum und Uhrzeit einstellen

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, betätigen Sie die Schaltfläche Control Panel.

Der Desktop von Windows CE wird geöffnet.

Betätigen Sie Date/Time, um die Einstellungen durchzuführen.

Stellen Sie die Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein. Bestätigen Sie mit OK.

### MPI Adresse einstellen

Um die MPI Adresse am Panel einzustellen, betätigen Sie am Desktop „S7-Transfer Settings“

Hier wählen Sie die Kommunikationsschnittstelle zwischen der S7-CPU und dem Panel.

Wählen Sie MPI und betätigen Sie die Schaltfläche Properties.

Setzen Sie den Haken bei „Panel is the only master on the bus“.

Vergeben Sie die MPI Adresse 1 und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Viele Panels lassen einen Datentransfer über MPI nur zu, wenn entweder das Panel oder das Programmiergerät als einziger Master am Bus eingestellt ist.

### PROFIBUS DP Adresse einstellen

Um die Profibus DP Adresse einzustellen, betätigen Sie am Desktop „S7-Transfer Settings“

Wählen Sie PROFIBUS und betätigen Sie die Schaltfläche Properties.

Setzen Sie den Haken bei „Panel ist the only master on the bus“.

Vergeben Sie die Profibus DP Adresse 1 und bestätigen Sie mit OK.

### ETHERNET Adresse vergeben

Betätigen Sie am Desktop das Symbol

und wählen Sie den Onboard LAN Ethernet Driver.

Betätigen Sie die Schaltfläche Properties.

Hier können Sie die Einstellungen zum Ethernet vornehmen.

Um die Einstellungen zu übernehmen muss das Panel später noch neu gebootet werden.

Schließen Sie das Meldefenster mit OK.

### Transfereigenschaften einstellen

Betätigen Sie am Desktop das Symbol

Wählen Sie bei Channel 2: ETHERNET aus.

Setzen Sie den Haken bei Enable Channel und bei Remote Control.

Betätigen Sie die Schaltfläche Advanced um gegebenenfalls die Netzwerkeinstellungen zu prüfen.

Bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Die Einstellungen bei Transfer Settings haben nichts mit den Verbindungseinstellungen im

WinCC flexible Projekt zu tun.

So kann z. B. der Datentransfer zwischen dem Panel TP177B und dem WinCC flexible über die Ethernet Schnittstelle und die Kommunikation zwischen dem Panel und der SIMATIC S7-Steuerung über die MPI Schnittstelle erfolgen.

In unserem Beispiel wird sowohl der Datentransfer zwischen dem Panel TP177B und dem WinCC flexible wie auch die Kommunikation zwischen dem Panel und der SIMATIC S7-Steuerung über die

Ethernet-Schnittstelle durchgeführt.

### PROFINET Gerätenamen vergeben

Doppelklicken Sie am Desktop auf das Symbol PROFINET

Setzen Sie den Haken bei PROFINET IO enabled

und geben Sie den Gerätenamen des Panels TP177Bx110 ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Yes um das Panel neu zu booten.

### Transfer Mode

Nach dem „Reboot“ stellt Sie das Panel automatisch in den Transfer Mode.

Ist bereits eine Projektierung auf dem Panel dann wird nach ein paar Sekunden

Runtime gestartet.

Im Fenster Transfer erscheint Connecting to host …

## Transfereinstellungen und Datentransfer unter WinCC flexible

In WinCC flexible müssen jetzt noch die Einstellungen für den Transfer durchgeführt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Transfereinstellungen festlegen und Transfer starten.

Wählen Sie bei Modus Ethernet, geben Sie als IP-Adresse 192.168.0.110 ein.

Klicken Sie auf Transferieren.

Bestätigen Sie das Überschreiben der Kennwortliste.

Bei richtigen Transfereinstellungen am Panel und in WinCC flexible beginnt jetzt der Transfer.

Nach dem Neustart des Panels erscheint im Runtime das Startbild.

Testen Sie alle Schaltflächen für den Bildwechsel.

### Betriebssystem aktualisieren

Sollte der Transfer mit einem Hinweis auf eine falsche Version des Panel- Betriebsystems abgebrochen werden, dann muss zuerst das passende Betriebssystem in das Panels geladen werden.

Das Aktualisieren des Betriebssystems sollte nach Möglichkeit über die Ethernet- Schnittstelle durchgeführt werden, da ein Laden über die MPI-Schnittstelle über 30 Minuten dauern kann.

Das Laden des Betriebssystems wird normalerweise beim ersten Transferversuch angestoßen.

Wenn Sie unter der Oberfläche von WinCC flexible 2008 das Betriebsystem aktualisieren wollen, dann wählen Sie im Menü „Projekt“ unter Transfer „Betriebssystem aktualisieren“

Das Panel muss sich dabei im Transfer Mode befinden.

Nach der Aktualisierung müssen alle Panel-Grundeinstellungen nochmals durchgeführt werden. Wiederholen Sie alle Schritte von Kapitel 6.3.

Hinweis

Aus dem Menü Transfer können auch zusätzliche License Keys auf das Panel geladen werden.

Beim Aktualisieren des Betriebssystems bleiben die Lizenzen auf dem Panel unberührt.

## Schaltfläche ENDE

Ein erneutes Transferieren des Projekts kann nur durchgeführt werden, wenn das Panel TP177B

im Transfer-Mode ist oder sich im Runtime befindet und in den Paneleinstellungen bei Transfer- Settings „Remote Contol“ angewählt wurde. Beim Hochfahren des Panels erscheint für ein paar Sekunden der Loader mit der Schaltfläche „Transfer“. Ohne aktiven „Remote Control“ müsste das Panel vor jedem Transfer spannungslos gemacht werden, damit der Loader erscheint und somit ein Umschalten in den Transfer-Mode möglich ist.

Dabei gehen Daten verloren, z. B. Datum und Uhrzeit müssen neu eingestellt werden.

Deswegen erstellen wir in unserem Grundbild eine Schaltfläche zum Beenden des Runtime-Mode.

Ziehen Sie eine Schaltfläche in Ihr Grundbild.

Ändern Sie den Text, die Schriftgröße, die Größe 40 x 20, Position und Farbe (rot) der Schaltfläche.

Wählen Sie unter Ereignisse bei Klicken die Funktion StoppeRuntime.

Mit Fettschrift wird auf eine projektierte Funktion hingewiesen.

Unter Modus bestehen noch weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Bei unserem Panel TP177B soll nur Runtime beendet werden.

Speichern Sie Ihr Projekt und Starten Sie die Generierung.

Hinweis

Wenn bei der Generierung blau markierte Zeilen mit internen Warnungen auftreten,

müssen Sie zuerst das gesamte Projekt neu generieren.

Im Menü „Projekt“ auf Generetor und Alles neu generieren anwählen.

Ohne aktiven „Remote Control“ machen Sie am Panel einen Neustart (kurz spannungslos machen).

Schalten Sie das Panel in den Transfer-Mode und transferieren Ihr Projekt in das Panel.

Mit aktiven „Remote Control“ können Sie Ihr Projekt im Runtime-Betrieb des Panels transferieren.

Betätigen Sie die ENDE-Schaltfläche.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit neu ein und Starten Sie Runtime.

## Verbindung projektieren

Bisher haben wir in unserem Projekt ohne Zugriff auf die SIMATIC S7-Steuerung gearbeitet.

Auf unserem Panel sollen auch Füllstände angezeigt und Füllvorgaben eingegeben werden.

Bei Bedien- und Anzeigeobjekten, die auf Prozesswerte einer Steuerung zugreifen, muss zuerst eine Verbindung zur Steuerung projektiert werden.

Hier legen Sie fest, wie und über welche Schnittstelle das Panel mit der Steuerung kommuniziert.

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Verbindungen.

Durch die Einstellungen in der Hardware Konfiguration sind bereits alle Parameter eingestellt.

Aktivieren Sie die automatisch angelegte Verbindung_1.

Speichern, Generieren und Transferieren Sie Ihr Projekt.

Nach erfolgreichen Laden ins Panel erlischt die Busfehler LED an der CPU.

Hinweis

Zum Erstellen einer neuen Verbindung doppelklicken Sie in das freie Feld in der ersten Spalte.

Ändern Sie die Verbindungsparameter der neu erstellten Verbindung.

# Anzeige- und Bedienobjekte

Anzeige- und Bedienobjekte sind grafische Elemente, mit denen Sie die Prozessbilder gestalten.

Alle Anzeige- und Bedienobjekte besitzen in Runtime ein dynamisches Verhalten.

Darüber hinaus können Sie die Eigenschaften von Objekten dynamisieren.

Ein Beispiel dafür ist die Grafik eines Tanks, dessen Flüssigkeitspegel abhängig vom entsprechenden Prozesswert veränderlich dargestellt wird.

Ein weiteres Beispiel für das dynamische Verhalten eines Objekts ist eine Schaltfläche, die eine bestimmte Funktion auslöst. Grundsätzlich können Sie alle Grafikobjekte dynamisieren.

Sie haben folgende Projektierungsmöglichkeiten:

- Das Objekt ändert sein Erscheinungsbild: Farbe und Blinkverhalten.

- Das Objekt bewegt sich im Bild.

- Das Objekt wird eingeblendet oder ausgeblendet.

Für Bedienelemente haben Sie zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Das Objekt wird für die Bedienung freigegeben oder gesperrt.

- Durch die Bedienung des Objekts, z. B. Anklicken, wird ein Ereignis ausgelöst, an das die Abarbeitung einer Funktionsliste projektiert ist.

## Ebenen

Zur differenzierten Darstellung und Bearbeitung der Objekte eines Bildes dienen Ebenen und die Tiefenstaffelung der Objekte innerhalb von Ebenen.

Ein Bild besitzt 32 Ebenen. In jeder Ebene können Sie Objekte einfügen. Die Zuordnung zu einer Ebene legt die Tiefenstaffelung eines Objekts im Bild fest. Objekte der Ebene 0 liegen ganz im Hintergrund des Bildes, Objekte der Ebene 31 ganz im Vordergrund.

Zusätzlich sind die Objekte einer einzelnen Ebene ebenfalls gestaffelt.

Bei der Erstellung eines Prozessbildes werden die Objekte einer einzelnen Ebene standardmäßig in der Reihenfolge ihrer Projektierung angeordnet. Das zuerst eingefügte Objekt liegt innerhalb der Ebene ganz hinten. Jedes weitere Objekt wird jeweils eine Position weiter vorn eingefügt.

Innerhalb einer Ebene ist es möglich, die Lage der Objekte zueinander zu ändern.

Es gibt immer eine aktive Ebene. Wenn Sie Objekte in ein Bild einfügen, werden diese standardmäßig der aktiven Ebene zugeordnet. Die Nummer der aktiven Ebene wird in der Symbolleiste "Ebene" angezeigt. In der Ebenenpalette wird die aktive Ebene farbig hervorgehoben.

Wenn Sie ein Bild öffnen, werden immer alle 32 Ebenen des Bildes angezeigt.

Mit der Ebenenpalette können Sie nach dem Öffnen alle Ebenen außer der aktiven Ebene ausblenden. So können Sie gezielt die Objekte der aktiven Ebene bearbeiten.

## Basisobjekte

Hinweis

Abhängig vom Bediengerät, für das Sie projektieren, sind einige Objekte aus dem Werkzeugfenster nicht oder nur mit eingeschränkter Funktionsweise verfügbar.

Nicht verfügbare Objekte werden im Werkzeugfenster grau dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

## Erweiterte Objekte

# Anzeige- und Bedienobjekte im Projekt „Farbmischanlage“

## Anzeige- und Bedienobjekte im Bild „Tank1“ projektieren

Zunächst werden ein Balken, zwei Schieberegler und zwei Schaltflächen projektiert.

Danach sollen die Zu- und Ablaufventile noch farbig animiert werden.

### Balkenanzeige projektieren

Zur Anzeige des aktuellen Füllstands von Tank1 projektieren wir einen Balken.

Ziehen Sie einen Balken in das Bild Tank1.

Geben Sie als Maximaler Wert 1000 ein.

Wählen Sie als Prozessvariable aus den Symbolen der Farbmischanlage

die Variable „INHALT_T1“ aus.

Es wurde automatisch die WinCC flexible Variable „INHALT_T1“ als erzeugt.

Durch Doppelklicken auf Variablen im Projektfenster können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Ändern Sie den Erfassungszyklus der Variable auf 100 ms. Die Variable wird jetzt alle 100 ms aktualisiert. Die Balkenbewegung, d. h. der Füllstand des Tanks, wird jetzt fließender dargestellt.

Hinweis

Die Kommunikation beeinflusst die Zykluszeit der SIMATIC S7 300-Steuerung. Bei einer großen Anzahl an Variablen sollte der Erfassungszyklus jeder einzelnen Variable genau abgewägt werden.

Ändern Sie im Eigenschaftsfenster unter Gestaltung die Farbzuordnungen der

Vordergrundfarbe auf Rot und des Balkenhintergrundes auf Weiß.

Entfernen Sie bei Skala den Haken bei „Skala anzeigen“.

Entfernen Sie bei Grenzen den Haken bei „Grenzwertlinien anzeigen“.

Ändern Sie bei Darstellung die Position und Balkengröße.

Die Balkenrichtung ist schon auf Oben voreingestellt.

Der Balken zur Darstellung des Füllstands im Bild Tank1 ist nun fertig.

### Schieberegler projektieren

Für die Einstellung des minimalen Füllstands projektieren wir einen Schieberegler.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Erweiterte Objekte den Schieberegler ins Bild „Tank1“

Geben Sie als Maximaler Wert 450, als Minimaler Wert 10 ein und wählen Sie als Prozessvariable

aus dem FB Aufruf „tank1“ des DB1 der Farbmischanlage die Variable „low_level“ aus.

Hinweis

Man kann unter WinCC flexible auch auf die Variablendeklaration in einem Datenbaustein zugreifen.

Geben Sie bei Design als Beschriftung „MIN“ ein.

Ändern Sie bei Darstellung die Position und Größe des Schiebereglers.

Ändern Sie noch bei Text die Schriftgröße.

Fügen Sie einen zweiten Schieberegler für die Einstellung des maximalen Füllstands im Tank1 ein.

Ändern Sie Minimaler Wert auf 550, Maximaler Wert auf 990 und wählen Sie als Prozessvariable aus dem FB Aufruf „tank1“ des DB1 die Variable „high_level“ aus.

Geben Sie bei Design als Beschriftung „MAX“ ein.

Positionieren Sie den Schieberegler auf X244 und Y32 und ändern Sie die Größe auf 64 x 152.

Ändern Sie noch bei Text die Schriftgröße.

Das Bild Tank1 sieht nun so aus.

Es sind inzwischen drei Variablen automatisch angelegt worden. Sollten noch zusätzliche Variablen vorhanden sein, so markieren Sie die Zeile und löschen die Variable (rechte Maustaste).

Speichern nicht vergessen!

### Schaltfläche projektieren

Für das Öffnen der Ventile projektieren wir eine Schaltfläche.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Basisobjekte eine Schaltfläche ins Bild „Tank1“.

Setzen Sie bei Allgemein den Haken zu Text EIN und geben Sie die Texte ein.

Vorsicht! Nach der Texteingabe nicht die Eingabetaste drücken, sonst wird eine neue Zeile erzeugt.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe auf Weiß und wählen sie eine kleinere Schriftgröße.

Stellen Sie die Position und die Größe ein.

Wählen Sie in der Funktionsliste bei Drücken die Funktion „SetzeBitWaehrendTasteGetrueckt“.

Wählen Sie als Variable aus dem DB1 „hand_zulauf_tank1“ aus.

Die Schaltfläche soll nur im Manuell-Betrieb bedienbar sein.

d. H. die Schaltfläche soll sich nur bedienen lassen, wenn die Variable „H3_MAN“ den Wert 1 hat.

Wählen Sie unter Animationen die Bedienbarkeit.

Setzen Sie den Haken bei Aktiviert.

Wählen Sie als Variable aus den Symbolen „H3_MAN“ aus.

Setzen Sie den Zustand auf Aktiviert.

Wählen Sie bei Typ Bit mit Bitposition 0.

Die Schaltfläche soll im Manuell-Betrieb die Farbe ändern, d. H. wenn die Variable „H3_MAN“ den Wert 1 hat. Damit die Farbänderung sichtbar wird, ändern Sie bei Gestaltung die Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe in Blau.

Kopieren und Einfügen Sie die Schaltfläche.

Ändern Sie den Text auf „Ablaufventil“, die Position auf X80, Y158.

Wählen Sie unter Ereignisse Drücken die Variable „hand_ablauf_tank1“.

In unserer Variablenliste sind nun drei weitere Variablen automatisch angelegt worden.

### Ventilfunktion farbig darstellen

Die Schaltzustände der Ventile sollen durch eine Farbänderung sichtbar sein.

Zunächst den Zoomfaktor der Ansicht auf 400 % stellen und den Bildausschnitt des Ventils wählen.

Markieren Sie im Werkzeugfenster das Polygon.

Zeichnen Sie das Ventil nach, indem Sie an jeder Ecke einen Mausklick und am Ende einen Doppelklick machen.

Durch die Rasterfunktion wird das Polygon etwas größer als auf der Grafik.

In den Eigenschaften werden die Größe und Position noch angepasst.

Ändern Sie Position und Größe so, das die Grafik und das Polygon zusammenpassen.

Stellen Sie in den Eigenschaften bei Gestaltung die Füllfarbe auf Gelb.

Aktivieren Sie bei der Animation die Gestaltung und verwenden Sie die Variable „ZULAUF_T1“.

Setzen Sie den Typ auf Bit 0 und ändern Sie bei Wert 1 die Hintergrundfarbe auf Rot.

Kopieren und fügen Sie das Polygon ein. Drehen Sie das Polygon um 90 Grad und positionieren Sie es unterhalb des Tanks (Schaltfläche zum Drehen um 90 Grad ist oben in der Symbolleiste).

Verwenden  Sie die Variable „ABLAUF_T1“ für den Farbwechsel in der Gestaltung.

Speichern nicht vergessen!

### Bild „Tank1“ im Runtime testen

Generieren Sie ihr Projekt.

Hinweis

Wenn bei der Generierung blau markierte Zeilen mit internen Warnungen auftreten,

müssen Sie zuerst das gesamte Projekt neu generieren.

Im Menü „Projekt“ auf Generetor und Alles neu generieren anwählen.

Transferieren Sie das Projekt in das Panel und testen Sie die Funktionen im Bild „Tank1“.

Hinweis

Ist der Behälter vollgelaufen, kann das Ablaufventil nicht mehr geöffnet werden.

Sie müssen erst über den Taster „HAND_OUT_BEH (E1.6)“ den Behälter leeren.

Wenn Sie den Erfassungszyklus aller Variablen auf 100 ms einstellen, werden die Betätigung der Schaltflächen und die Ventilfunktion schneller aktualisiert.

## Anzeige- und Bedienobjekte in den Bildern „Tank2“ und „Tank3“ projektieren

Das Bild für Tank2 bzw. Tank3 ist genauso aufgebaut wie das Bild zu Tank1.

Im Bild „Tank2“ sollen der Füllstand des Tanks und die Ventilfunktion mit grüner Farbe angezeigt werden und es werden die Variablen zu Tank2 verwendet, z. B. „INHALT_T2“.

Im Bild „Tank3“ sollen der Füllstand des Tanks und die Ventilfunktion mit blauer Farbe angezeigt werden und es werden die Variablen zu Tank3 verwendet, z. B. „INHALT_T3“.

Projektieren Sie Tankbilder, indem Sie entweder die Arbeitsschritte wie unter 8.1 beschrieben wiederholen und dabei eine andere Farb- und Variablenzuordnung verwenden oder

die Objekte des Bildes „Tank1“ kopieren und in Bild „Tank2“ und „Tank3“ einfügen.

Sie können mehrere Objekte mit SHIFT+Mausklick markieren und kopieren.

Wechseln Sie dann zu Bild „Tank2“ bzw. Bild „Tank3“ und fügen die Objekte ein.

Nach dem Einfügen müssen dann nur noch die Farbzuordnungen und die Variablen verändert werden. Bei den Balken und Ventilen müssen zusätzlich noch Größe und Position an die Hintergrundgrafik angepasst werden.

Kontrollieren Sie die erstellten Variablen und testen Sie Objekte der Bilder im Runtime.

Ansicht von Bild „Tank2“

Ansicht von Bild „Tank3“

## Objekte im Grundbild

### Füllstände der Tanks und Ventildarstellungen

Im Grundbild sollen die Füllstände und die Ventilfunktionen der drei Tanks angezeigt werden. Zusätzlich sollen der Füllstand des Behälters und die Funktion des Ablaufventils am Behälter grafisch dargestellt werden.

Kopieren Sie aus den drei Tankbildern die Balken der Tanks und die Polygone der Zu- und Ablaufventile in das Grundbild.

Nach dem Einfügen ändern Sie nur die Größe und Position der eingefügten Objekte.

Erstellen Sie einen neuen Balken für den Füllstand des Behälters. Verwenden Sie die Variable „INHALT_BEH“ für den Prozesswert und geben Sie als Maximaler Wert 3000 ein.

Verwenden Sie die Farbe violett als Balkenfüllfarbe (Vordergrundfarbe).

Entfernen Sie die Skala und die Grenzwertlinien.

Passen Sie Größe und Position an die Hintergrundgrafik an.

Kopieren und Einfügen Sie eines der Polygone zur Ventildarstellung im Grundbild.

Positionieren Sie das Polygon über das Ablaufventil des Behälters und verändern Sie

in den Eigenschaften bei Animation die Farbe in violett.

Verwenden Sie als Steuervariable die Variable „ABLAUF_BEH“.

Testen Sie das Grundbild im Runtime.

### Mischermotor projektieren

Für die Darstellung des Mischermotors wird ein Grafisches EA-Feld, das mit einer Grafikliste verbunden ist, verwendet.

Für die Handbedienung über das Panel verwenden wir ein Symbolisches EA-Feld, das mit einer Textliste verbunden ist.

Grafikliste erstellen

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Grafiklisten im Ordner „Text- und Grafiklisten“.

Doppelklicken Sie in der Spalte Name in die erste Zeile und erstellen Sie so eine neue Grafikliste.

Ändern Sie den Namen der Grafikliste auf „Motor“.

Wählen Sie bei Auswahl „Bereich (… - …)“ oder „Bit (0,1)“

Fügen Sie unten bei Wert 0 die Grafik „motor_aus“ und bei Wert 1 die Grafik „motor_ein“

aus dem Vorlagenverzeichnis Bilder ein.

Grafisches EA-Feld einfügen

Ziehen Sie ein Grafisches EA-Feld in das Grundbild.

Stellen Sie in den Eigenschaften den Modus auf Ausgabe und wählen Sie die Grafikliste Motor und die Variable „MISCHERMOTOR“ aus.

Passen Sie Größe und Position an.

Textliste erstellen

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Textlisten im Ordner „Text- und Grafiklisten“.

Doppelklicken Sie in der Spalte Name in die erste Zeile und erstellen Sie so eine neue Textliste.

Ändern Sie den Namen der Textliste auf „Motortext“.

Wählen Sie bei Auswahl „Bereich (…-…)“ oder „Bit (0,1)“.

Geben Sie unten bei Wert 0 den Text „Motor aus“ und bei Wert 1 den Text „Motor ein“ ein.

Symbolisches EA-Feld einfügen

Ziehen Sie ein Symbolisches EA-Feld in das Grundbild.

Stellen Sie den Modus auf Eingabe/Ausgabe und wählen Sie die Textliste Motortext und die Variable „hand_mischermotor“ aus. Passen Sie Schriftgröße, Größe und Position an.

Aktivieren Sie unter Animation bei Manuellbetrieb Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe Blau.

Zusätzlich darf die Handbedienung nur im Manuellbetrieb möglich sein

Testen Sie die Funktion im Runtime.

### Handbetrieb für das Ablaufventil des Behälters projektieren

Für das Öffnen des Ablaufventils projektieren wir eine weitere Schaltfläche.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Basisobjekte eine Schaltfläche ins Grundbild.

Geben Sie unter Allgemein bei Text AUS „Ablauf öffnen“ ein. Setzen Sie den Haken zu Text EIN und geben Sie den Text „Ablauf offen“ ein.

Vorsicht! Nach der Texteingabe nicht die Eingabetaste drücken, sonst wird eine neue Zeile erzeugt.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe auf weiß und wählen Sie eine kleinere Schriftgröße.

Stellen Sie die Position und die Größe ein.

Wählen Sie in der Funktionsliste bei Drücken die Funktion „SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt“.

Wählen Sie als Variable aus dem DB1 „hand_ablauf_behaelter“ aus.

Die Schaltfläche soll nur im Manuell-Betrieb bedienbar sein.

Wählen Sie unter Animationen die Bedienbarkeit.

Setzen Sie den Haken bei Aktiviert.

Wählen Sie als Variable aus den Symbolen „H3_MAN“ aus.

Setzen Sie den Zustand auf Aktiviert.

Wählen Sie bei Typ Bit mit Bitposition 0.

Damit die Farbänderung sichtbar wird, ändern Sie bei Gestaltung die Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe in Blau.

Testen Sie die Funktion der Schaltfläche im Manuell- bzw. Automatikbetrieb.

### Betriebsarten umschalten

Auch am Panel TP177B soll eine Anwahl der Betriebsart möglich sein.

Für diese Funktion verwenden wir nun einen Schalter.

Ziehen Sie einen Schalter in das Grundbild.

Wählen Sie bei Einstellungen den Schalter mit Text und geben sie die Texte ein.

Verwenden Sie als Variable „man_auto“ aus dem DB1.

Ändern Sie in den Eigenschaften bei Gestaltung die Textfarbe auf weiß und die Hintergrundfarbe auf blau, wählen sie bei Text eine kleinere Schriftgröße.

Stellen Sie unter Darstellung die Position und die Größe ein.

Wählen Sie bei Gestaltung die Variable „H2_AUTO“ aus der Symboltabelle.

Testen Sie die Manuell-Automatik-Umschaltung im Runtime.

### 8.3.5	Füllvorgaben projektieren

Die Füllmengen der Tanks sollen über das Panel TP177B eingegeben werden.

Dazu werden Eingabefelder projektiert.

Ziehen Sie ein EA-Feld in das Grundbild.

Ändern Sie die Einstellungen bei Allgemein. Verwenden Sie die Variable „VORGABE_T1“.

Ändern Sie die Eigenschaften bei Darstellung.

Ändern Sie die Eigenschaften bei Text.

Kopieren und Einfügen Sie das EA-Feld. Positionieren Sie es je einmal neben Tank 2 auf X171 und Tank 3 auf X282.

Ändern Sie die Variablen auf VORGABE_T2 bzw. VORGABE_T3.

### Schaltfläche „START“ projektieren

Zum Starten der Farbmischanlage benötigen wir noch die Schaltfläche „START“.

Die Schaltfläche soll grün blinken, wenn die Startfreigabe vom Programm aktiviert ist.

Ein Bedienen der Schaltfläche soll nur bei aktiver Startfreigabe möglich sein.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Basisobjekte eine Schaltfläche ins Grundbild.

Geben Sie unter Allgemein bei Text AUS „START“ ein.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe auf weiß und wählen Sie eine kleinere Schriftgröße.

Stellen Sie die Position X280, Y110 und die Größe 40 x 20 ein.

Wählen Sie in der Funktionsliste bei Drücken die Funktion „SetzeBit“.

Wählen Sie als Variable aus dem DB1 „start_prog“ aus.

Wir wollen die Funktion eines Tasters erzeugen, deswegen projektieren Sie nun die Funktion „RuecksetzeBit“ mit der Variable „start_prog“ beim Loslassen der Schaltfläche.

Wählen Sie unter Animationen die Bedienbarkeit und setzen Sie den Haken bei Aktiviert.

Wählen Sie als Variable aus den Symbolen „H1_STARTFREIGABE“ aus.

Geben Sie bei „Von“ 1 und bei „Bis“ 1 ein. Setzen Sie den Zustand auf Aktiviert.

Die Schaltfläche kann jetzt nur bedient werden, wenn die Startfreigabe vorhanden ist.

Damit die Startfreigabe sichtbar wird, aktivieren Sie noch die Gestaltung.

Verwenden Sie die Variable „H1_STARTFREIGABE“.

Zusätzlich ändern Sie noch die Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe in Grün.

Stellen bei Blinken auf „Ja“.

Testen Sie die Funktion der Eingabefelder und der START Schaltfläche im Runtime.

Geben Sie über die Eingabefelder die Füllmengen vor und starten Sie das Programm.

Die Startfreigabe erfolgt nur, wenn der untere Tankbehälter leer ist d.H. eventuell vorher

im Manuell-Betrieb das Ablaufventil öffnen bis der Behälter leer ist.

### Mischerbewegung projektieren

Für die Animation der Mischerbewegung verwenden wir ein Grafisches EA-Feld, mit dem über eine Grafikliste die Mischerbewegung wie in einem Zeichentrickfilm dargestellt wird.

Erstellen Sie eine neue Grafikliste mit dem Namen „Mischerbewegung“.

Fügen Sie bei Wert 0 bis 12 die Grafiken „Mixer1“ bis „Mixer7“ zuerst in aufsteigender und danach in absteigender Reihenfolge aus dem Volagenverzeichnis ein.

Auf der nächsten Seite geht’s weiter

Ziehen Sie ein Grafisches EA-Feld in das Grundbild. Wählen Sie bei Modus „Ausgabe“

und unter Anzeige die Grafikliste „Mischerbewegung“.

Als Variable verwenden Sie „zaehlwert“ aus dem FB „mischerbewegung“ im DB1.

Wählen Sie als Transparente Farbe weiß und setzen Sie den Haken.

Stellen Sie Position und Größe ein.

Testen Sie die Mischerbewegung im Runtime.

Hinweis

Für eine ruckfreie Bewegung stellen Sie den Erfassungszyklus der Variablen auf 100 ms.

## Objekte im Permanentfenster projektieren

Im Permanentfenster sollen die Füllstände der drei Tanks und des Behälters angezeigt werden.

### Textfelder projektieren

Ziehen Sie ein Textfeld in das Permanentfenster des Grundbildes.

Geben Sie als Text „Tank1:“ ein.

Stellen Sie die Füllart auf Transparent.

Stellen Sie Position und Größe ein.

Wählen Sie eine kleine Schriftgröße und ändern Sie die Textausrichtung.

Kopieren und Einfügen Sie das Textfeld. Ändern Sie den Text und positionieren Sie das Textfeld so, dass noch ein Ausgabefeld mit der Größe 40 x 16 rechts daneben passt.

### Ausgabefelder projektieren

Für die Ausgabefelder wollen wir eine neue Funktion von WinCC flexible nutzen.

Öffnen Sie dazu das Fenster der Objekte und pinnen Sie es fest.

Klicken Sie im Projektfenster auf Variablen und alle Variablen werden im Objektfenster angezeigt. Scrollen Sie die Bildlaufleiste bis zu den Variablen der Füllstände (INHALT_...).

Ziehen Sie die Variable „INHALT_T1“ in das Permanentfenster und es wird automatisch ein EA-Feld eingefügt, das mit der Variable verbunden ist.

Stellen Sie die Eigenschaften ein.

Ziehen Sie die Variablen der anderen Füllstände vom Objektfenster in das Permanentfenster und ändern Sie die Eigenschaften oder Kopieren und Einfügen Sie das EA_Feld und ändern in den Eigenschaften die Variable und die Position.

Hinweis

Klicken Sie im Menü Ansicht auf Anordnung wiederherstellen, um die Fensteranordnung auf die Grundeinstellung zurückzusetzen.

Speichern Sie Ihr Projekt und machen Sie eine Konsistenzprüfung.

Transferieren Sie das Projekt erst in das Panel, wenn die Prüfung ohne Fehler und Warnungen ist.

Testen Sie die Objekte im Permanentfenster im Runtime. Schalten Sie auch auf die Tankbilder.

# Projektieren von Meldungen

Die Darstellung der Farbmischanlage ist nun soweit fertig gestellt. Was noch fehlt, sind Meldungen.

Meldungen werden beim Auftreten eines Meldebits (Bitmeldungen) oder beim Über- bzw. Unterschreiten eines Grenzwertes (Analogmeldungen) erzeugt.

Die Meldetexte beinhalten eine Beschreibung der Meldeursache mit Meldestatus oder nur Hinweise zum laufenden Betrieb der Anlage.

Unterschieden wird in Meldeklassen wie Warnungen oder Fehler für Betriebs- und Störmeldungen. Betriebsmeldungen beziehen sich auf Zustände einer Maschine oder eines Prozesses, Störmeldungen zeigen Alarme einer Maschine oder eines Prozesses an und müssen quittiert werden.

## Analogmeldungen

Die Füllstände der drei Tanks und des Behälters sollen überwacht werden.

Ist der ein Tank oder der Behälter vollgelaufen, so soll eine Störmeldung ausgegeben werden.

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Analogmeldungen.

Geben Sie die Meldetexte und die überwachten Variablen ein.

Bei den Grenzen der Tanks verwenden Sie die Variablen der max. Füllvorgaben.

Bei dem Grenzwert des Behälters geben Sie als konstanten Wert 2999 ein.

Hinweis

Sie können auch mehrere Meldungen zu einer überwachten Variable erzeugen.

Dabei müssen Sie nur andere Grenzwerte mit auf- bzw. absteigender Flanke setzen.

Verzögerungszeit vorgeben

Da die Variablengrenzen bei INHALT_T1, INHALT_T2 und INHALT_T3 durch weitere Variablen vorgegeben werden, müssen in den Eigenschaften unter Trigger-Einstellungen Verzögerungszeiten programmiert werden. Das ist notwendig, da beim Hochfahren des Panels diese Variablen noch nicht mit der Steuerung aktualisiert sind und dadurch diese Meldungen im Meldefenster angezeigt werden. Hierbei sollte die doppelte Zeit des Erfassungszyklus der Variable verwendet werden.

Tragen Sie bei INHALT_T1, INHALT_T2 und INHALT_T3 eine Verzögerung von 200 Millisek. ein.

## Bitmeldungen

Bitmeldungen werden genauso projektiert wie Analogmeldungen, nur das hier beim Anstehen eines Medebits die Meldung ausgegeben wird.

## Meldefenster

In einem Meldefenster sollen die Meldetexte angezeigt werden.

Das Meldefenster wird in das Vorlagenbild projektiert. Dadurch ist es automatisch in den Hintergrund aller anderen Bilder eingebettet.

Öffnen mit einem Doppelklick im Projektfenster das Bild „Vorlage“.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Erweiterte Objekte das Meldefenster ins Vorlagenbild. Ziehen Sie das eingefügte Meldefenster auf. Verwenden Sie das Meldefenster für anstehende und unquittierte Meldungen und wählen Sie bei Meldeklassen Fehler und System.

Ändern Sie bei Gestaltung die Hintergrundfarbe auf weiß und bei Text die Schriftgröße für Tabelle und Überschrift auf Tahoma; 8pt.

Setzen Sie in den Anzeigeeinstellungen den Haken für die Schaltflächen „Hilfetext“ und „Quittieren“.

Wählen Sie die sichtbaren Spalten des Meldefensters.

Vergeben Sie bei Modus den Fenstertitel und stellen Sie noch weitere Eigenschaften ein.

## Meldeindikator

Der Meldeindikator wird angezeigt, wenn Meldungen der festgelegten Meldeklasse anstehen oder quittiert werden müssen. Der Meldeindikator kann zwei Zustände haben:

- Blinkend: Mindestens eine unquittierte Meldung steht an.

- Statisch: Die Meldungen sind quittiert, aber mindestens eine davon ist noch nicht gegangen.

Beim Anklicken des Meldeindikators wird die projektierte Aktion ausgeführt.

Stellen Sie im Vorlagenbild die aktive Ebene auf 1, dadurch ist der Meldeindikator im Vordergrund.

Ziehen Sie einen Meldeindikator in das Vorlagenbild und vergeben Sie die Funktion

„ZeigeMeldefenster“ bei Klicken und bei Klicken mit Blinken.

## Meldeprojektierung im Runtime testen

Öffnen Sie die Zulaufventile der Tanks und lassen Sie die Tanks über den max. Wert volllaufen.

Das Meldefenster und der Meldeindikator erscheinen. Schließen Sie das Meldefenster.

Der Meldeindikator bleibt solange, bis die Meldungen gegangen (d. h. die Ursache beseitigt)

und quittiert wurden, auch wenn Sie auf ein anderes Bild umschalten.

# Rezepturen projektieren

Für die verschiedenen Mischungsverhältnisse der Farbmischanlage können Rezepte angelegt werden. Über Rezepturen ist es möglich, mehrere Variable gleichzeitig an die Steuerung zu übertragen. Rezepturen können in der Steuerung oder im Panel gespeichert werden.

## Rezeptur hinzufügen

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf „Rezeptur hinzufügen“.

Geben Sie als Rezepturname und als Anzeigename „Farbmischungen“ ein.

Entfernen Sie bei den Einstellungen der Rezeptur, den Haken bei „Variablen synchronisieren“

Erstellen Sie drei Rezepturelemente mit den Namen „ROT, GRÜN, BLAU“ und verbinden Sie diese mit den Variablen für die Vorgabe von Tank1 bis Tank3.

## Datensätze vorgeben

Klicken Sie auf „Datensätze“ und geben Sie die Datensätze der Rezeptur „Farbmischungen“ ein.

## Bilder „Rezepteingabe“ und „Rezeptauswahl“ erstellen

Für die Neueingabe und Auswahl von Rezepten müssen noch zwei weitere Bilder erstellt werden. Über eine Rezepturanzeige mit definierbaren Schaltflächen können so neue Rezepte eingegeben oder nur eine Auswahl getroffen werden.

### Bild „Rezepteingabe“ projektieren

Erstellen Sie ein neues Bild mit dem Namen „Rezepteingabe“.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Erweiterte Objekte eine Rezepturanzeige ins Bild.

Wählen Sie die Rezeptur „Farbmischungen“.

Entfernen Sie den Haken bei Auswahlfeld anzeigen.

Stellen Sie die Hintergrundfarbe auf weiß und wählen Sie bei Text eine kleinere Schriftgröße.

Ändern Sie die Position auf X0 und Y0, die Größe auf 320 x 188.

Die Einstellungen bei Anzeige und den Schaltflächen können übernommen werden.

### Bild „Rezeptauswahl“ projektieren

Erstellen Sie ein neues Bild mit dem Namen „Rezeptauswahl“.

Ziehen Sie aus dem Werkzeugfenster unter Erweiterte Objekte eine Rezepturanzeige ins Bild.

Wählen Sie die Rezeptur „Farbmischungen“.

Entfernen Sie den Haken bei Auswahlfeld anzeigen.

Stellen Sie die Hintergrundfarbe auf weiß und wählen Sie bei Text eine kleinere Schriftgröße.

Ändern Sie die Position auf X0 und Y0, die Größe auf 320 x 188.

Entfernen Sie alle Schaltflächen bis auf „Schreiben in Steuerung“ in der Rezepturanzeige.

### Schaltflächen zum Bildwechsel projektieren

Ziehen Sie das Grundbild und das Bild „Rezepteingabe“ in das Bild „Rezeptauswahl“.

Ändern Sie die Schriftgröße, Position und Größe der Schaltflächen.

Erstellen Sie genauso die Schaltfläche im Bild „Rezepteingabe“.

Wechseln Sie in das Grundbild.

Ziehen Sie das Bild „Rezeptauswahl“ in das Grundbild.

Ändern Sie bei Allgemein den Text AUS in „Rezepte“.

Ändern Sie die Schriftgröße, Position und Größe der Schaltfläche.

Speichern und Generieren Sie Ihr Projekt.

Transferieren Sie das Projekt erst in das Panel, wenn die Prüfung ohne Fehler und Warnungen ist.

## Rezeptur im Runtime auswählen

Wechseln Sie zum Bild „Rezeptauswahl“ und wählen Sie einen Datensatz, dadurch werden die Werte in die Rezeptur-Variablen geschrieben.

Durch die Schaltfläche „Schreiben in Steuerung“ werden die Vorgabewerte in die CPU geladen.

### Neue Rezepturen im Runtime eingeben

Wechseln Sie zum Bild „Rezepteingabe“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

Geben Sie den Datensatznamen und die Werte ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Speichern und wählen Sie im Auswahlbild den Datensatz.

# Benutzerverwaltung projektieren

Über die Benutzerverwaltung können Benutzergruppen und Benutzer eingerichtet werden.

Die Zugriffsrechte werden einer Benutzergruppe erteilt. Diese Zugriffsrechte regeln den

Zugriff auf Daten und Funktionen, um sie vor unbefugtem Bedienen zu schützen.

Ein Benutzer wird dann einer Benutzergruppe zugewiesen.

## Benutzergruppen einrichten

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Gruppen im Ordner Benutzerverwaltung Runtime.

Standardmäßig sind schon zwei Benutzergruppen angelegt, die Gruppe der Administratoren mit allen Berechtigungen und die Gruppe der Benutzer mit der Berechtigung für das Bedienen. Benutzern können wir aber noch weitere Berechtigungen geben.

Für unsere Farbmischanlage benötigen wir noch zwei weitere Benutzergruppen mit zusätzlichen Berechtigungen.

Erstellen Sie die Gruppe „Einsteller“ mit der Berechtigung „Betriebsarten umschalten“.

Erstellen Sie die Gruppe „Entwickler“ mit der Berechtigung „Rezepte eingeben“.

## Benutzer anlegen

Doppelklicken Sie im Projektfenster auf Benutzer im Ordner Benutzerverwaltung Runtime.

Hier legen wir drei neue Benutzer an und ordnen diese den Benutzergruppen zu.

Erstellen Sie einen Benutzer mit dem Namen „MEIER“ und dem Kennwort „HANS“.

Hinweis

Auf Groß- und Kleinschreibung achten.

Erstellen Sie einen Einsteller mit dem Namen „SCHMIDT“ und dem Kennwort „KLAUS“.

Erstellen Sie einen Entwickler mit dem Namen „HUBER“ und dem Kennwort „FRANZ“.

## Berechtigungen zuordnen

Das Betätigen der Startschaltfläche und das Auswählen einer Farbmischung aus den Rezepturen sind nur Benutzern mit Bedienberechtigung gestattet.

Das Umschalten der Betriebsart für die Handbedienung der Anlage darf nur von einem Einsteller durchgeführt werden.

Das Ändern oder die Neueingabe von Datensätzen der Rezeptur ist nur den Entwicklern gestattet.

Für alle anderen Funktionen, z. B. Bildwechsel, ist kein Zugriffsschutz erforderlich.

### Sicherheit der Startschaltfläche

Öffnen Sie das Grundbild und markieren Sie die Schaltfläche „START“.

Wählen Sie bei Sicherheit die Berechtigung „Bedienen“. Setzen Sie den Haken bei Aktiviert.

### Sicherheit der Datensatzauswahl

Markieren Sie im Bild „Rezeptauswahl“ die Rezepturanzeige und ändern Sie die Sicherheitseinstellungen.

### Sicherheit bei der Rezepteingabe

Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen der Rezepturanzeige im Bild „Rezepteingabe“.

### Sicherheit bei der Betriebsartenauswahl

Ändern Sie noch die Sicherheitseinstellungen für die Automatik-Manuell-Umschaltung.

Speichern und Generieren Sie Ihr Projekt.

Transferieren Sie das Projekt erst in das Panel, wenn die Prüfung ohne Fehler und Warnungen ist.

Bestätigen Sie das Überschreiben der Rezepturdaten und der Kennwortliste mit „Ja“.

## Benutzerverwaltung im Runtime testen

Wenn Sie im Runtime ein gesichertes Objekt betätigen, werden Sie mit einem Anmeldefenster zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert.

Nach der Eingabe muss die Betätigung des Objektes erneut erfolgen.

# Text boxes

4 SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP

3 Projektierungssoftware

WinCC flexible 2008 Advanced

5 Ethernet- Verbindung

1 PC

2 STEP 7

6 Touch Panel TP177B

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

Ausgabefenster

Bibliothek

Projektfenster

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

Arbeitsbereich

Objektfenster

Eigenschaftsfenster

Werkzeugfenster

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

Symbolleiste

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

Menüleiste

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H