Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL C1

Schrittkettenprogrammierung mit S7-GRAPH

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	6

2.	Hinweise zum Einsatz von S7- GRAPH	8

3.	Installation der Software S7-GRAPH	8

4.	Ablaufsteuerungen	9

4.1.	Zeitgeführte Ablaufsteuerung	9

4.2.	Prozessabhängige Ablaufsteuerung	10

5.	Darstellungsmöglichkeiten von Bewegungsabläufen und Signalzuständen	11

5.1.	Beschreibung der Steuerungsaufgabe	12

5.2.	Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge	13

5.3.	Tabellenform	13

5.4.	Kurzschreibweise	13

5.5.	Bewegungsdiagramme	14

5.5.1	Weg- Schritt- Diagramm	14

5.5.2	Funktionsdiagramm	15

5.5.3	Weg- Zeit- Diagramm	15

6.	Projektierung der Abschervorrichtung	16

6.1.	Zuordnung der Signalglieder	16

6.2.	Zuordnung der Arbeitselemente	16

6.3.	Funktionsplan nach DIN 40719-6 und GRAFCET DIN EN 60848	16

6.3.1	S7-GRAPH der Abschervorrichtung nach DIN EN 61131-3 (IEC 61131-3)	17

6.3.2	GRAFCET der Abschervorrichtung nach DIN EN 60848	18

7.	Erstellen eines S7-Graph Programmes	19

7.1.	SIMATIC- Manager starten und neues Projekt erstellen	19

7.2.	SIMATIC 300-Station einfügen und Hardwarekonfiguration öffnen	20

7.3.	Hardware konfigurieren und ins Automatisierungsgerät übertragen	21

7.4.	Symboltabelle erstellen und Symbole eingeben	22

7.5.	S7-GRAPH Funktionsbaustein einfügen	23

7.6.	S7-GRAPH öffnen und Schrittkette eingeben	24

7.7.	Das Prinzip der Ablaufkette	25

7.8.	Aktiver Schritt	25

7.9.	Elemente einer Ablaufkette	25

7.10.	Erstellen der Ablaufsteuerung nach dem Funktionsplan	26

7.10.1	Erster Schritt	26

7.10.2	Zweiter Schritt	28

7.10.3	Dritter und vierter Schritt	29

7.10.4	Verzweigung einfügen	31

7.10.5	Aktionen und Transitionen der Schritte fünf bis acht eingeben und letzten Schritt einfügen	32

7.10.6	Letzter Schritt bearbeiten und Rücksprung zum ersten Schritt einfügen	33

7.10.7	Baustein-Eigenschaften einstellen und fertigen Baustein speichern	34

7.10.8	Eigenschaften des Organisationsbausteins einstellen und OB1 öffnen	35

7.10.9	Organisationsbaustein OB1 bearbeiten und Bausteine in Baugruppe laden	36

8.	Test- und Diagnosefunktionen	37

8.1.	Beobachten der Schrittkette	37

8.2.	Variable beobachten/steuern	37

8.3.	Kette steuern	38

8.4.	Synchronisation	39

8.4.1	Voraussetzungen	39

8.4.2	Starten der Synchronisation	39

8.4.3	Synchronisation durchführen und neuen Schritt aktivieren	40

8.5.	Diagnosefunktionen	41

8.5.1	Abfragen von Baugruppenzustand und Betriebszustand	41

8.5.2	Auswerten des Diagnosepuffers	41

8.5.3	Auswerten der CPU­Meldungen	42

8.5.4	Anzeigen von Referenzdaten	42

8.5.5	Erzeugen von Diagnosedaten	42

8.5.6	Aktualisieren von Diagnosedaten nach dem Umverdrahten	42

9.	Ergänzungen und Tipps	43

9.1.	Löschen eines Schrittes	43

9.2.	Simultane Verzweigung mit begrenzter Schrittdauer	43

9.3.	permanente Operationen	44

9.4.	Interlock (Verriegelung)	45

9.5.	Überwachung (Supervision)	46

9.6.	Zeitüberwachungen	47

10.	Projektierung der Abschervorrichtung mit zusätzlichen Randbedingungen	48

10.1.	Beschreibung der Randbedingungen	48

10.2.	Zuordnung der Signalglieder	49

10.3.	Zuordnung der Arbeitselemente und Leuchtmelder	49

10.4.	Einfügen der Randbedingungen in das Steuerungsprogramm	50

10.5.	Hierarchie der Randbedingungen	50

11.	Programmieren der zusätzlichen Randbedingungen	52

11.1.	Symboltabelle öffnen und Symbole ergänzen	52

11.2.	Erstellen einer Funktion FC1 für die Randbedingungen	53

11.3.	Funktion FC1 öffnen und Netzwerke eingeben	54

11.3.1	Netzwerk 1 eingeben und Symboltabelle ergänzen	54

11.3.2	FC1 Steuerungsprogramm NW1 bis NW3 eingeben	55

11.3.3	FC1 Steuerungsprogramm NW4 bis NW7 eingeben	56

11.4.	Funktionsbaustein FB1 öffnen und Änderungen durchführen	57

11.4.1	Schritt S1 in Einzelschritt-Darstellung anzeigen	57

11.4.2	Schritt S1 mit Verriegelung (Interlock) programmieren	58

11.4.3	Schritt S6 mit Überwachung (Supervision) programmieren	59

11.5.	Zusätzliche Aktionen und Ereignisse	60

11.5.1	Standardaktionen ­ mit und ohne Interlock	60

11.5.2	Ereignisabhängige Aktionen	61

11.6.	Baustein-Eigenschaften einstellen	62

11.7.	Baustein-Einstellungen übernehmen und Funktionsbaustein FB1 speichern	63

11.8.	Organisationsbaustein OB1 ändern	64

11.8.1	OB1 öffnen	64

11.8.2	OB1 bearbeiten, Netzwerk 1 eingeben	65

11.8.3	Netzwerk2, Parameter beim Aufruf FB1 eingeben	66

11.9.	Übertragen des Programms in die Baugruppe	67

12.	Die Betriebsarten der Ablaufsteuerung	68

12.1.	Voraussetzungen zum Betrieb in verschiedenen Betriebsarten	68

12.2.	Wahl der Betriebsarten	68

12.3.	Handhabung von Betriebsfreigaben	69

13.	Parameter des S7-GRAPH-FB	70

13.1.	Parametersätze des FB	70

13.2.	Eingangsparameter des S7-GRAPH-FB	71

13.3.	Ausgangsparameter des S7-GRAPH-FB	74

14.	Gegenüberstellung von GRAFCET und S7-Graph	76

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Hinweise

# Vorwort

Das Modul C1 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚Programmiersprachen’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul das programmieren einer Schrittkettensteuerung mit dem grafischen Programmierwerkzeug S7-GRAPH erlernen. Das Modul zeigt in den folgenden Schritten die Vorgehensweise anhand eines ausführlichen Beispiels.

(	Installation der Software

(	Vorstellung der Arten von Ablaufsteuerungen und die Darstellungsmöglichkeiten von

Bewegungsabläufen, Schaltzuständen, Signalfluss und Bewegungsdiagrammen.

(	Erstellen eines einfachen Bewegungsablaufs dargestellt als Weg-Schritt-Diagramm und als

Funktionsplan anhand eines Programmierbeispiels.

(	Die dazugehörige Ablaufsteuerung wird als Schrittkettenprogramm in S7-GRAPH erstellt

Mit Hilfe der Test- und Diagnosefunktionen wird die Funktionsweise des erstellten Programms

überprüft.

(	Durch eine Ergänzung der Aufgabenstellung mit zusätzlichen Randbedingungen werden die

erweiterten Funktionen von S7-GRAPH vermittelt.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

2	Software STEP7 V 5.4

3	Software S7-GRAPH V5.x

3	MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)

5	SPS SIMATIC S7-300 mit mindestens einer digitalen Ein- und Ausgabebaugruppe. Die

Eingänge müssen auf ein Schaltfeld herausgeführt sein.

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 314 (Mindestvoraussetzung)

- Digitale Eingänge: DI 16x DC24V

- Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A

# Hinweise zum Einsatz von S7- GRAPH

S7-GRAPH

  - ist seit November 2001 gemäß IEC 61131-3 und PLCopen Base Level zertifiziert.

  - Siemens ist damit der erste Hersteller, der für die Programmiersprache „Schrittkettenprogrammierung“ 
(IEC 61131-3: SFC - Sequential Function Chart) das PLCopen-Zertifikat erhalten hat.

  - Programmierer die S7-GRAPH einsetzen, erstellen ihre Programme damit konsequent nach dem internationalen Standard IEC 61131-3.

Datenformate, Sprachelemente und grafische Darstellung entsprechen damit durchgehend der Norm IEC 61131-3.

Mit der Programmiersprache S7-GRAPH wird der Funktionsumfang von STEP 7 um eine grafische Programmiermöglichkeit für Ablaufsteuerungen erweitert.

Mit S7-GRAPH können Sie Ablaufsteuerungen übersichtlich und schnell programmieren. Der Prozess wird dabei in Einzelschritte zerlegt und der Ablauf graphisch dargestellt.

In den Einzelschritten werden die auszuführenden Aktionen festgelegt.

Die Weiterschaltbedingungen zu den jeweiligen nächsten Schritt (Transitionen) können in der Programmiersprache KOP oder FUP erstellt werden.

Bei dem Einsatz von S7-GRAPH ist folgendes zu beachten:

- Voraussetzung ist das Softwarepaket STEP 7 Professional Basisversion oder STEP 7 Basis Software for Students ( Nicht STEP 7 Mini ! )

- Die erstellten Programme sind auf CPUs der SIMATIC S7-300 und S7-400 ablauffähig.

# Installation der Software S7-GRAPH

S7-GRAPH ist ein Optionspaket zu STEP 7, setzt also voraus, dass STEP 7 bereits auf Ihrem Rechner installiert ist. S7-GRAPH wird auf CD-ROM mit einer beiliegenden Diskette oder USB-Stick ausgeliefert, darauf befindet sich der License Key (Autorisierung), der auf den PC übertragen werden muss und die Nutzung von S7-GRAPH erst ermöglicht.

In der STEP 7 Professional V5.4 ist S7-GRAPH bereits enthalten und hat auch keine eigene Lizenz.

Die Professional-Lizenz kann als „Floating Lizenz“ auch über ein Netzwerk verwaltet werden.

Zum Thema Installation und Übertragung der Autorisierungen sehen Sie bitte auch Modul A2 – Installation von STEP 7 V5.x / Handhabung der Authorisierung.

Um nun S7-GRAPH zu installieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. 	Legen Sie die CD von S7-GRAPH in das CD- ROM- Laufwerk ein.

- Das Setup-Programm wird nun automatisch gestartet. Falls nicht, starten Sie es, indem Sie auf die Datei ‚( setup.exe’ doppelklicken.

Das Setup-Programm führt Sie durch die gesamte Installation von S7-GRAPH.

- Für die Nutzung von S7-GRAPH ist auf Ihrem Rechner ein License Key (Autorisierung), d.h. eine Nutzungsberechtigung, erforderlich. Diese müssen Sie von der Autorisierungsdiskette

auf den Rechner übertragen.

# Ablaufsteuerungen

Eine Ablaufsteuerung ist eine Steuerung mit zwangsläufig schrittweisem Ablauf, bei der das Weiterschalten von einem Schritt auf den programmgemäß nächsten Schritt abhängig von Weiterschaltbedingungen erfolgt.

Die Schrittfolge kann in besonderer Weise programmiert sein, z. B. mit Sprüngen, Schleifen, Verzweigungen.

Mit S7-GRAPH können Ablaufsteuerungen programmiert werden, da der schrittweise Ablauf sehr einfach und schnell graphisch dargestellt werden kann.

Es gibt zwei Arten von Ablaufsteuerungen:

Zeitgeführte Ablaufsteuerung

Bei der zeitgeführten Ablaufsteuerung sind die Weiterschaltbedingungen nur von der Zeit abhängig.

Zum Erzeugen der Weiterschaltbedingungen können z. B. Zeitglieder, Zeitzähler, Schaltwalzen oder Nockenmatten mit gleichbleibender Drehzahl benutzt werden.

Prozessabhängige Ablaufsteuerung

Bei der prozessabhängigen Ablaufsteuerung sind die Weiterschaltbedingungen nur von Signalen der gesteuerten Anlage abhängig. Zum Erzeugen der Signale werden Signalglieder wie Grenztaster,

Schalter, Taster oder Sensoren verwendet. Die erfassten Signale können auch mit Zeitfunktionen verknüpft werden.

Schneidvorrichtung

Bei Betätigung des Start-Ventils fährt der Zylinder der Schneidvorrichtung aus. Nach Erreichen der vorderen Endlage wird der Grenztaster betätigt und der Zylinder fährt selbsttätig wieder ein.

# Darstellungsmöglichkeiten von Bewegungsabläufen und Signalzuständen

Das Zusammenwirken von Arbeits- und Steuerungselementen kann durch geeignete Darstellungsmöglichkeiten übersichtlich aufzeigt werden. Selbst bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen lassen sich die Zusammenhänge noch schnell und sicher erkennen.

Zudem ermöglicht eine einfache Darstellung von Bewegungsabläufen und Schaltzuständen eine Verständigung verschiedenster Fachleute in größerem Rahmen.

mögliche Darstellungsformen von Bewegungsabläufen und Signalzuständen

- Beschreibung der Steuerungsaufgabe

In Form eines Textes wird der Steuerungsablauf beschrieben.

- Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge

In Kurzen Zeilen wird der Bewegungsablauf dargestellt.

- Tabellenform

Der schrittweise Ablauf wird in eine Tabelle eingetragen.

- Kurzschreibweise

Durch eine vereinfachte Darstellung der Bewegungen kann der Ablauf schnell und einfach dargestellt werden.

- Bewegungsdiagramm

Mit Hilfe von Weg-Schritt bzw. Weg-Zeit Diagrammen wird der Bewegungsablauf graphisch dargestellt, zudem ist eine bessere Übersicht der Zusammenhänge gegeben.

- Funktionsplan

Eine prozessorientierte Darstellung der Steuerungsaufgabe. Der Funktionsplan ersetzt oder ergänzt die verbale Beschreibung und stellt eine Steuerungsaufgabe mit ihren wesentlichen Eigenschaften und den jeweiligen Anwendungen übersichtlich dar.

S7-GRAPH ist eine Programmiersprache die in den Grundlagen einen Funktionsplan entspricht.

- Grafcet

Die Abläufe werden wie beim Funktionsplan in Schritte und Transitionen unterteilt.

Im Schrittfeld steht nur noch die alphanumerische Kennzeichnung.

Kommentare dürfen in „Anführungszeichen“ daneben stehen.

Die Weiterschaltbedingung steht auf der rechten Seite der Transition.

Der Punkt bzw. der dafür verwendete Stern beschreibt eine UND-Verknüpfung, das Plus-Zeichen beschreibt eine ODERVerknüpfung.

Negationen werden mit einem Strich über dem Variablennamen beschrieben..

Anhand eines Programmbeispiels sollen die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten erläutert werden.

Beschreibung der Steuerungsaufgabe

Es soll eine Steuerung für eine Abschervorrichtung entworfen werden. Durch das Zusammenwirken einer Zuführeinheit und einer Schervorrichtung soll Stangenmaterial abgeschnitten werden.

Die Zuführung erfolgt durch den Vorschubzylinder (Zylinder B), der beim Vor- bzw. Rückhub die pneumatische Spannzange (Zylinder A) mitbewegt. Ist das Material gegen einen Festanschlag eingeschoben, wird es durch die Spannvorrichtung (Zylinder C) festgehalten. Danach kann der Abschervorgang beginnen (Zylinder D) und gleichzeitig das Öffnen der Spannzange (Zylinder A) erfolgen. Ist die Spannzange (Zylinder A) geöffnet so erfolgt das Zurückfahren (Zylinder B) in Ausgangsstellung. Ist der Abschervorgang beendet (Zylinder D) und hat die Zuführeinheit die Ausgangsstellung erreicht, so wird die Spannvorrichtung (Zylinder C) geöffnet und es kann ein neuer Arbeitsablauf begonnen werden.

Der Start wird durch die Betätigung der Start-Taste ausgelöst, wenn sich alle Zylinder in der hinteren Endlage befinden.

Aufschrieb in chronologischer Reihenfolge

Zylinder A fährt aus und schließt die Spannzange,

Zylinder B fährt aus und schiebt das Material bis zum Anschlag,

Zylinder C fährt aus und spannt das Stangenmaterial in der Schervorrichtung,

Zylinder A fährt ein (die Spannzange geöffnet) und Zylinder D fährt aus (Abscheren),

Zylinder B fährt ein (die Vorschubeinheit fährt zurück) und Zylinder D fährt ein,

Zylinder C fährt ein und öffnet die Spannvorrichtung.

Tabellenform

| Schritt | Zylinder A | Zylinder B | Zylinder C | Zylinder D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ausfahren | - | - | - |
| 2 | - | ausfahren | - | - |
| 3 | - | - | ausfahren | - |
| 4 | einfahren | - | - | ausfahren |
| 5 | - | einfahren | - | einfahren |
| 6 | - | - | einfahren | - |

Kurzschreibweise

Für den Bewegungsablauf ist es oft unerheblich welche Aufgaben mit einer Bewegung erfüllt werden, so kann ein Bewegungsablauf auch für unterschiedlichste Steuerungen verwendet werden.

Bei umfangreicheren Steuerungen sollte der Bewegungsablauf zuerst in der Kurzschreibweise beschrieben werden, da hier eine schnelle Übersicht der Bewegungen gegeben wird.

Bei der Kurzschreibweise werden den Bewegungen Bezeichnungen zugeordnet.

- Bezeichnung für das Ausfahren oder den Vorhub eines Zylinders:	+

- Bezeichnung für das Einfahren oder den Rückhub eines Zylinders:	-

- Für Motoren können M+ für Rechtslauf, M- für Linkslauf und M* für Stop verwendet werden.

Parallelbewegungen werden in der Kurzschreibweise übereinander geschrieben.

Für unser Programmbeispiel sieht die Kurzschreibweise folgendermaßen aus.

A-	B-

A+	B+	C+	D+	D-	C-

Aus der Kurzschreibweise lesen Sie folgende Informationen:

Anzahl der Arbeitselemente und der notwendigen Schritte (4 Arbeitselemente und 6 Schritte)

Parallel- und Mehrfachbewegungen eines Arbeitselements (Parallelbewegung in Schritt 4 und 5)

Grundstellung der Anlage (A- B- C- D-)

Signalzustände der Signalgeber (a0 b0 c0 d0 Grundstellung)(b0 c0 d0 A+)(a1 b0 c0 d0 1.Schritt)

A-                 B-

Signalfluss der Signalgeber (S0 – A+, a1 – B+, b1 – C+, c1 – D+, a0 & d1 D-, b0 & d0 C-, c0 & S0…)

Bewegungsdiagramme

### Weg- Schritt- Diagramm

Hier wird der Arbeitsablauf eines Arbeitselements dargestellt und zwar wird in Abhängigkeit von den jeweiligen Schritten (Schritt: Änderung des Zustands irgendeiner Baueinheit) der zurückgelegte Weg aufgetragen. Sind für eine Steuerung mehrere Arbeitsglieder vorhanden, so werden diese in derselben Weise dargestellt und untereinander gezeichnet. Der Zusammenhang wird durch die Schritte hergestellt. Beim Weg-Schritt-Diagramm ist der Abstand der Schrittlinien immer gleich.

Zusätzlich können in das Weg-Schritt-Diagramm die Signallinien mit eingetragen werden.

Für unser Programmbeispiel sieht das Weg-Schritt-Diagramm folgendermaßen aus.

### Funktionsdiagramm

Ein Funktiosdiagramm besteht aus einem Steuerdiagramm und einem Weg-Schritt-Diagramm

Aufgabe: Finden Sie den Fehler im Funktionsdiagramm

### Weg- Zeit- Diagramm

Das Weg-Zeit-Diagramm ist im Wesentlichen ein Weg-Schritt-Diagramm bei dem zusätzlich der zeitliche Verlauf der Bewegungen aufgezeigt wird durch eine Zeitleiste am unteren Ende des Diagramms kann die Dauer einer Bewegung abgelesen werden. Der Abstand der Schrittlinien verändert sich je nach benötigter Zeit. Die Anzahl der Schritte und die Art der Bewegungen bleiben unverändert.

# Projektierung der Abschervorrichtung

Zur Projektierung der Abschervorrichtung soll nach einer Zuordnung der Signalglieder und der Arbeitselemente ein Funktionsplan erstellt werden.

Zuordnung der Signalglieder

S0				Start-Taster

S1		a0	Grenztaster Zyl. A eingefahren

S2		a1	Grenztaster Zyl. A ausgefahren

S3		b0	Grenztaster Zyl. B eingefahren

S4		b1	Grenztaster Zyl. B ausgefahren

S5		c0	Grenztaster Zyl. C eingefahren

S6		c1	Grenztaster Zyl. C ausgefahren

S7		d0	Grenztaster Zyl. D eingefahren

S8		d1	Grenztaster Zyl. D ausgefahren

Zuordnung der Arbeitselemente

Y1			Ventil für Zylinder A aus/einfahren

Y2			Ventil für Zylinder B aus/einfahren

Y3			Ventil für Zylinder C aus/einfahren

Y4			Ventil für Zylinder D aus/einfahren

Funktionsplan nach DIN 40719-6 und GRAFCET DIN EN 60848

Der Funktionsplan und Grafcet sind eine prozessorientierte Darstellung einer Steuerungsaufgabe, unabhängig von deren Realisierung, z.B. der verwendeten Betriebsmittel. Er erleichtert das Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen, z.B. Maschinenbau, Pneumatik, Hydraulik, Verfahrenstechnik, Elektrik, Elektronik usw. Eine Steuerungsaufgabe wird mit ihren wesentlichen Eigenschaften in einer Grobstruktur (Schrittfeld) und mit den für die jeweilige Anwendung erforderlichen Details in einer Feinstruktur (Befehlsfeld) übersichtlich dargestellt.

Weitere Informationen zu dem Funktionsplan und zu GRAFCET finden Sie in entsprechender Fachliteratur oder im Internet.

Hinweis

Da es sich bei der Abschervorrichtung um zwei getrennte Arbeitsstationen (Zuführstation und Schervorrichtung) handelt, muss der Funktionsplan bzw. der Grafcet mit einer Simultanverzweigung erstellt werden.

A-   (a0)  B-

A+ B+ C+ (c1)                         (b0) & (d0) C-

D+  (d1)  D-

Bei einer Simultanverzweigung teilt sich die Schrittkette auf und die Schritte laufen parallel.

### S7-GRAPH der Abschervorrichtung nach DIN EN 61131-3 (IEC 61131-3)

### GRAFCET der Abschervorrichtung nach DIN EN 60848

# Erstellen eines S7-Graph Programmes

Aus dem Funktionsplan soll nun ein lauffähiges S7-GRAPH Programm erstellt werden.

SIMATIC- Manager starten und neues Projekt erstellen

1. Auf das Symbol Neu klicken.

2. Projektnamen eingeben.

3. Auf OK klicken.

SIMATIC 300-Station einfügen und Hardwarekonfiguration öffnen

1. Projektnamen Abschervorrichtung markieren.

2. Auf Einfügen klicken.

3. Station anwählen.

4. Auf SIMATIC 300-Station klicken.

5. SIMATIC 300(1) anwählen.

6. Auf Hardware doppelklicken.

Hardware konfigurieren und ins Automatisierungsgerät übertragen

1. Hardwarekomponenten eingeben.

2. Speichern und Übersetzen.

3. Hardware in Baugruppe laden.

4. Fenster schließen.

Hinweis

Die dargestellte Hardwarekonfiguration ist ein Beispiel.

Es sollte, je nach verwendetem Automatisierungsgerät, eine eigene Hardwarekonfiguration vorgenommen werden.

Symboltabelle erstellen und Symbole eingeben

1. Verzeichnisbaum öffnen und S7-Programm(1) anklicken.

2. Auf Symbole doppelklicken.

3. Symboltabelle eingeben.

4. Symboltabelle speichern.

5. Fenster schließen.

Hinweis

Die Adressen der Operanden müssen den jeweiligen Automatisierungsgeräten angepasst werden.

S7-GRAPH Funktionsbaustein einfügen

1. Verzeichnisbaum öffnen und Bausteine anklicken.

2. Auf Einfügen klicken.

3. S7-Baustein anwählen.

4. Auf Funktionsbaustein klicken.

5. GRAPH als Erstellsprache anwählen.

6. auf OK klicken.

S7-GRAPH öffnen und Schrittkette eingeben

1. Bausteine anklicken.

2. Auf FB1 doppelklicken.

Das S7 GRAPH Programm wird geöffnet.

Hinweis

Sind im Baustein noch Fehler, so kann er nicht gespeichert werden. Ein fehlerhafter Baustein kann nur als Quelle generiert werden. Beim Abspeichern des Bausteins werden ein dazugehöriger Datenbaustein und der SFC64 erzeugt. Beide werden ins Verzeichnis Bausteine kopiert.

Die automatisch erstellten Bausteine werden nach den Voreinstellungen der Baustein-Einstellungen generiert. Vor dem Speichern müssen im Menü „Extras“ die Baustein-Einstellungen und die Eigenschaften des S7-GRAPH Bausteins eingestellt werden

Das Prinzip der Ablaufkette

Eine Ablaufkette besteht aus einer Folge von Schritten, die abhängig von den Bedingungen zum Weiterschalten in einer festgelegten Reihenfolge aktiviert werden.

Die Bearbeitung einer Ablaufkette beginnt immer mit einem Initialschritt oder mit mehreren Initiallschritten die an beliebiger Stelle in der Ablaufkette stehen. Solange die Aktionen eines Schrittes ausgeführt werden, ist dieser Schritt aktiv. Bei Ausführung von mehreren Schritten gleichzeitig sind alle diese Schritte aktiv.

Ein Schritt wird verlassen, wenn alle eventuell anstehenden Störungen behoben bzw. bestätigt sind und die dem Schritt folgende Transition erfüllt ist.

Der nächste Schritt, der der erfüllten Transition folgt, wird aktiv.

Am Ende einer Ablaufkette steht ein Sprung zu einem beliebigen Schritt dieser Ablaufkette oder einer anderen Ablaufkette des FB. Dadurch ist ein zyklischer Betrieb der Ablaufkette möglich. Am Ende der Ablaufkette kann auch ein Kettenende stehen. Der Ablauf endet mit Erreichen des Kettenendes.

Aktiver Schritt

Ein aktiver Schritt ist ein Schritt, dessen Aktionen gerade bearbeitet werden.

Der Schritt wird aktiv

- wenn die Bedingungen der vorhergehenden Transition erfüllt sind oder

- wenn er als Initialschritt definiert ist und die Ablaufkette initialisiert wurde oder

- wenn er durch eine ereignisabhängige Aktion aufgerufen wird.

Elemente einer Ablaufkette

Erstellen der Ablaufsteuerung nach dem Funktionsplan

### Erster Schritt

1. Bausteinkommentar und Schrittbezeichnung doppelklicken und Eingaben durchführen.

2. Eingang der Transition anklicken.

3. Und Symbol einfügen.

4. Zusätzliche Eingänge anfügen.

5. Operanden am Und-Symbol eingeben.

6. Transition T1 anklicken.

7. Schritt und Transition anklicken.

Der zweite Schritt ist eingefügt.

### Zweiter Schritt

1. Bezeichnungsfeld anklicken und Schrittbezeichnung eingeben.

2. Aktion einfügen.

3. Auszuführende Aktion durch Doppelklicken eingeben oder mit der rechten Maustaste anklicken und Objekteigenschaften anwählen.

4. Transition eingeben.

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung der Aktionen und Bedingungen finden Sie im S7-GRAPH Handbuch oder in der Hilfe zu S7-GRAPH Ablaufsteuerungen programmieren.

Zusätzliche Informationen bekommen Sie auch durch Betätigen der Hilfe-Schaltfläche oder mit F1

### Dritter und vierter Schritt

1. Transition T2 anklicken.

2. Schritt und Transition zweimal Anklicken um die Schritte S3 und S4 einzufügen.

3. Schrittbezeichnungen und Aktionen eingeben.

4. Transitionen eingeben.

Die nächsten Schritte werden mit einer Verzweigung eingefügt.

Es gibt zwei Arten von Verzweigungen

Die Alternativ-Verzweigung,

sie wird nach dem angewählten Schritt eingefügt und beginnt mit einer Transition

Die Schritte einer Alternativ-Verzweigung werden nur bearbeitet wenn die Transition erfüllt ist.

Die Verzweigung kann, entweder nach links zu einer Transition geschlossen oder mit Kettenende beendet werden.

Alternativ-Verzweigung schließen.

Kettenende einfügen.

Die Simultan-Verzweigung,

sie wird nach der angewählten Transition eingefügt und beginnt mit einem Schritt.

Die Schritte einer Simultan-Verzweigung müssen bearbeitet werden, da sie parallel zu den Grundschritten durchlaufen werden.

Die Verzweigung muss nach links zu einem Schritt geschlossen werden.

Simultan-Verzweigung schließen.

### Verzweigung einfügen

Um Verzweigungen einzufügen ist es besser in die Übersichts-Darstellung zu wechseln.

Um die Simultan-Verzweigung zu Erstellen muss folgendermaßen vorgegangen werden.

- Transition T4 anklicken.

- Schritt und Transition einfügen (Schritt S5 und Transition T5 werden eingefügt).

- Transition T4 anklicken.

- Simultan-Verzweigung auf anklicken (Schritt S6 wird eingefügt).

- Transition T5 anklicken.

- Schritt und Transition einfügen (Schritt S7 und Transition T6 werden eingefügt).

- Schritt S6 anklicken.

- Schritt und Transition einfügen (Schritt S8 und Transition T7 werden eingefügt).

- Schritt S8 anklicken.

- Simultan-Verzweigung zu anklicken.

- Schritt S7 anklicken.

Zum Eingeben der Aktionen und der Transitionen sollte wieder auf die Einblatt-Darstellung gewechselt werden.

### Aktionen und Transitionen der Schritte fünf bis acht eingeben und letzten Schritt einfügen

1. Auf Einblatt-Darstellung wechseln.

2. Aktionen eingeben.

3. Transitionen eingeben.

4. Transition T6 anklicken.

5. Schritt mit Transition einfügen.

### Letzter Schritt bearbeiten und Rücksprung zum ersten Schritt einfügen

1. Schrittbezeichnung und Aktion eingeben.

2. Transition eingeben.

3. Transition T8 anklicken.

4.  Sprung einfügen.

5. S1 an der Sprungmarke eingeben oder auf Schritt S1 klicken, damit das Sprungziel eingefügt wird.

### Baustein-Eigenschaften einstellen und fertigen Baustein speichern

Vor dem Speichern des Bausteins sollten die Baustein-Einstellungen verändert werden.

1. Auf Extras klicken.

2. Auf Baustein-Einstellungen klicken.

3. Größe des FB´s auf Minimal stellen.

4. Ablauffähigkeit auf Eigenständig lauffähig stellen damit die Standard FC´s in den Funktionsbaustein eingebunden werden.

5. Synchronisation anklicken.

6. Auf OK klicken.

7. Baustein speichern.

8. S7-GRAPH schließen.

Hinweis

Sind im Baustein noch Fehler so kann er nicht gespeichert werden. Ein fehlerhafter Baustein kann nur als Quelle generiert werden. Beim Abspeichern des Bausteins werden ein dazugehöriger Datenbaustein und der SFC64 erzeugt. Beide werden ins Verzeichnis Bausteine kopiert.

### Eigenschaften des Organisationsbausteins einstellen und OB1 öffnen

1. Auf Bausteine klicken.

2. Auf OB1 doppelklicken.

3. In den Eigenschaften des Organisationsbausteins als Erstellsprache FUP einstellen.

4. Auf OK klicken.

Hinweis

Sollte der OB1 nach der Einstellung der Eigenschaften nicht automatisch geöffnet werden, so muss OB1 im Verzeichnis Bausteine noch einmal doppelt angeklickt werden.

### Organisationsbaustein OB1 bearbeiten und Bausteine in Baugruppe laden

1. Ansicht auf Funktionsplan FUP umstellen.

2. Bausteinüberschrift und Netzwerküberschrift eingeben.

3. In das Eingabefeld klicken.

4. Programmelemente öffnen.

5. FB1 durch Doppelklicken einfügen.

6. DB1 eingeben.

7. Baustein OB1 speichern.

8. KOP/AWL/FUP schließen.

9. Bausteine anklicken und Bausteine in Baugruppe laden.

Nach dem Übertragen der Bausteine in die Baugruppe kann das Programm getestet werden.

# Test- und Diagnosefunktionen

Beobachten der Schrittkette

Der Funktionsbaustein kann mit S7-GRAPH getestet werden. Nach dem Öffnen des FB´s kann z.B. mit der Funktion „Beobachten“  der schrittweise Ablauf verfolgt werden.

Es werden der Signalzustand der Eingangsvariablen und der Signalzustand der Ausgangsvariablen angezeigt. Die aktiven Schritte werden farbig gekennzeichnet.

Variable beobachten/steuern

Unter dem Menü „Zielsystem“ befindet sich das Programm zum Beobachten und Steuern von Variablen. Nach dem Erstellen einer Variablentabelle und der Einstellung für den Trigger kann hier in den laufenden Prozess eingegriffen werden um Testfunktionen durchzuführen.

Kette steuern

Im Menü „Test“ befindet sich die Testfunktion „Kette steuern“, mit der die S7-GRAPH Ablaufsteuerung in allen Betriebsarten getestet werden kann. Alle Eingaben und Einstellungen des Dialogfeldes wirken sich wie die entsprechenden FB-Parameter aus.

Die Eingaben im Dialogfeld „Kettensteuerung“ können sich von den Einstellungen unterscheiden, die der Programmierer zum Übersetzen der Kette eingerichtet hat. Die Einstellungen die hier vorgenommen werden sind den anderen Einstellungen, die beim Übersetzen der Kette eingerichtet wurden, übergeordnet.

Um Änderungen vornehmen zu können muss sich der Betriebsartenschalter auf der CPU in der Position RUN-P befinden.

Einstellen der Betriebsart

Durch Aktivieren eines der runden Optionsfelder schalten Sie die Ablaufkette in die gewählte Betriebsart. So können Sie z.B.: Ihre Ablaufkette statt im Automatikbetrieb im Handbetrieb ablaufen lassen. Im Handbetrieb können Sie jeden beliebigen Schritt aktivieren

oder deaktivieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1.	Tragen Sie die Schrittnummer des Schritts, den Sie bearbeiten wollen, in das Feld "Schrittnummer" ein oder klicken Sie den gewünschten Schritt einfach an.

2.	Wählen Sie die Aktion, die mit dem Schritt durchgeführt werden soll:

- Aktivieren: Der angewählte Schritt wird aktiviert, auch wenn die vorherige

Transition nicht erfüllt ist.

- Deaktivieren: Der angewählte Schritt wird deaktiviert.

Beachten Sie, dass Sie vor dem Aktivieren eines Schritts den derzeit aktiven Schritt

deaktivieren müssen, da in einer linearen Kette immer nur ein Schritt aktiv sein darf. Sie können den gewünschten Schritt also erst aktivieren, wenn Sie den aktuell aktiven Schritt deaktiviert haben. Haben Sie eine neue Betriebsart eingestellt, wird die ursprüngliche Betriebsart durch Fettdruck gekennzeichnet.

Nachdem Sie Ihre Kette im Handbetrieb gesteuert haben, können Sie in den

Automatikbetrieb zurückkehren und das Dialogfeld "Kettensteuerung“ schließen.

Wird die Schaltfläche „Erweitert“ betätigt, so können zusätzliche Parameter gesteuert werden.

Synchronisation

S7­GRAPH hilft Ihnen beim Auffinden möglicher Synchronisationspunkte zwischen Prozess und Ablaufkette. Ein Prozess ist nicht mehr synchron, wenn er von Hand in einen anderen Zustand gebracht wird. Das kann z.B. durch Umschalten in den Handbetrieb geschehen, indem Sie jeden beliebigen Schritt aktivieren können auch dann, wenn seine vorausgeschaltete Transition nicht erfüllt ist. Um anschließend den eventuell veränderten Prozess wieder automatisch laufen lassen zu können und die möglichen Synchronisationspunkte zu finden, rufen Sie die Funktion Synchronisation auf. S7­GRAPH markiert alle Schritte, für die die folgende Bedingung erfüllt ist:

Die dem Schritt vorhergehende Transition ist erfüllt und die nachfolgende Transition ist nicht erfüllt.

### Voraussetzungen

-. Die Ablaufkette wird im Handbetrieb gesteuert.

-. Der Baustein wurde mit der Option "Synchronisation" übersetzt.

(Diese Option finden Sie im Register "Übersetzen / Speichern"

Im Menü „Extras“ unter „Baustein-Einstellungen“).

### Starten der Synchronisation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Synchronisation ablaufen zu lassen:

1.	Rufen Sie im Menü „Test“ die Menüzeile „Synchronisation“ auf.

S7­GRAPH sucht nun alle Schritte, für die die Synchronisationsbedingung zutrifft

(Transition vor dem Schritt ist erfüllt und Transition nach dem Schritt ist nicht erfüllt).

Alle gefundenen Schritte werden gelb markiert.

2.	Wählen Sie mit dem Mauszeiger, der sich in ein Fadenkreuz verwandelt, aus

diesen Schritten den oder die zu aktivierenden Schritte aus. Sie können auch

andere Schritte, die nicht gelb markiert sind, selektieren.

3.	Aktivieren Sie mit der Schaltfläche "Aktivieren" die ausgewählten Schritte.

4.	Schalten Sie nun die Ablaufkette zurück in den Automatikbetrieb.

Hinweis

In einer Simultanverzweigung muss jeder Zweig einen zu aktivierenden Schritt enthalten.

### Synchronisation durchführen und neuen Schritt aktivieren

1. Mit der Maus Schritt markieren.

2. Aktivieren anklicken.

Nur der ausgewählte Schritt ist jetzt aktiv. Vorher aktive Schritte (z.B. Schritt S1) werden deaktiviert.

Hinweis

Da sich der Schritt S6 in einer Simultanverzweigung befindet muss zusätzlich der Schritt S5 oder der Schritt S7 aktiviert werden (auch wenn diese nicht gelb markiert sind).

Um die Synchronisation durchzuführen muss sich der Schalter der CPU im RUN-P Betrieb befinden.

Diagnosefunktionen

Es stehen folgende Diagnosefunktionen zur weiteren Analyse der Ablaufsteuerung zur Verfügung. Beachten Sie aber, dass nicht alle angebotenen Funktionen Aussagen zu der S7­GRAPH liefern:

-· Abfrage des Baugruppenzustands

-· Abfrage des Betriebszustands

-· Auswerten von CPU-Meldungen

-· Erzeugen von Referenzdaten

-· Erzeugen von Prozessdiagnosedaten

Mit diesen Diagnosefunktionen ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, die Fehlerursachen zu erkennen oder wichtige Informationen über die Verwendung von Bausteinen und Operanden zu erhalten. Diese Diagnosefunktionen können Sie auch direkt im SIMATIC Manager aufrufen.

Hinweis

Wenn Sie mehr Informationen zu diesen Themen benötigen, rufen Sie bitte im

SIMATIC Manager die Hilfe zu den entsprechenden Menübefehlen auf.

### Abfragen von Baugruppenzustand und Betriebszustand

Im Menü „Zielsystem“ können Sie unter „Baugruppenzustand“ verschiedene Informationen zu Baugruppen abfragen. Als Zusatzinformation zur Ablaufsteuerung sind insbesondere der Inhalt des Diagnosepuffers und die aktuelle Auslastung des Arbeits­ und Ladespeichers von Interesse.

Ursachen für Fehler können Sie z.B. mit Hilfe der Register "Diagnosepuffer" und "Stacks" ermitteln.

Mit dem Menübefehl „Betriebszustand“ im Menü „Zielsystem“ können Sie den aktuellen Zustand Ihrer CPU abfragen und ändern, z.B. Wiederanlauf.

### Auswerten des Diagnosepuffers

Haben Sie im Menü „Extras“ unter „Baustein-Einstellungen“ im Register "Meldungen" die Option "Meldung mit WR_USMSG (SFC52)" eingestellt, trägt S7­GRAPH die folgenden Meldungen in den Diagnosepuffer ein:

-· Verriegelungsfehler gekommen/gegangen

-· Überwachungsfehler (Ablauffehler) gekommen/gegangen

Der Detailinformation zur jeweiligen Meldung können Sie entnehmen, wo der Fehler aufgetreten ist.

### Auswerten der CPU­Meldungen

Im SIMATIC Manager können Sie im Menü „Zielsystem“ unter „CPU­Meldungen“ die Anzeige von Betriebs­ und Störmeldungen aufrufen.

### Anzeigen von Referenzdaten

Zum Testen der Ablaufsteuerung können Sie verschiedene Referenzdaten heranziehen

Sie erzeugen Referenzdaten wie folgt:

Beim Speichern des FB´s werden Referenzdaten erzeugt, wenn Sie dies im Menü „Extras“ unter „Applikations-Einstellungen“ im Register "Allgemeines" vorgesehen haben.

Das Feld "Referenzdaten erzeugen" muss angewählt sein.

Mit dem Menübefehl „Referenzdaten“ im Menü „Extras“ werden die Referenzdaten bei Bedarf erzeugt. Anschließend wird von S7­GRAPH das STEP 7­Dialogfeld zur Anzeige von Referenzdaten aufgerufen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Listen zusammen:

Werden die Referenzdaten "Programmstruktur" oder "Querverweisliste" angezeigt, können Sie durch Doppelklicken mit der Maus direkt zu der Stelle im Anwenderprogramm springen, an der ein angewählter Baustein oder Operand verwendet wird.

### Erzeugen von Diagnosedaten

Diagnosedaten werden beim Speichern des FB erzeugt, wenn Sie im Dialogfeld "Applikations-Einstellungen" im Register "Allgemeines" die Option "Diagnosedaten erzeugen" gewählt haben. Zusätzlich müssen Sie im Dialogfeld "Baustein-Einstellungen" im Register "Meldungen" die Option "Melden mit ALARM_SQ/ALARM_S" angewählt haben.

### Aktualisieren von Diagnosedaten nach dem Umverdrahten

Haben Sie im SIMATIC Manager mit dem Menübefehl „Umverdrahten“ Operanden

verändert, die auch die Ablaufkette verwendet, werden die zugehörigen Diagnosedaten erst dann aktualisiert, wenn Sie den entsprechenden S7­GRAPH­FB erneut öffnen und speichern.

# Ergänzungen und Tipps

Löschen eines Schrittes

Um einen Schritt zu löschen muss nicht nur der Schritt, sondern auch eine dazugehörende Transition gelöscht werden:

- Schritt anklicken (markieren)

- rechte Maustaste – Löschen		ODER		Entf-Taste

- ( der Schritt wird gestrichelt dargestellt!

- dann die Transition anklicken (markieren)

- rechte Maustaste – Löschen		ODER		Entf-Taste

( nun sind Schritt und Transition gelöscht!

Simultane Verzweigung mit begrenzter Schrittdauer

Häufiges Problem bei einer Simultan-Verzweigung ist, dass die letzten beiden Schritte zeitlich oder durch eine Bedingung begrenzt sind und nicht länger aktiviert sein dürfen. Der gemeinsame nachfolgende Schritt darf aber auch noch nicht aktiviert werden.

Einfachste Lösung sind zwei "Warte-Schritte" ohne Aktionen. Die anschließende gemeinsame Transition zum nächsten Schritt bleibt dann leer. Die Weiterschaltung geschieht dann, sobald beide "Warte-Schritte" aktiv sind.

In dem nebenstehenden Beispiel verzweigt sich die Kette nach der Bedingung "leer".

In dem linken Zweig wird für eine bestimmte Zeit "zeit1" der "heizer" eingeschaltet.

Step5 ist nun der Warte-Schritt.

In dem rechten Zweig wird eine "pumpe" eingeschaltet, bis der Level "voll" erreicht ist. Hier ist Step11 der Warte-Schritt.

Erst wenn

Step5 UND Step11 aktiv sind, wird zum Step6 weitergeschaltet.

permanente Operationen

Permanente Operationen sind Bedingungen (logische Verknüpfungen) und Bausteinaufrufe (call), die der Ablaufkette vorausgeschaltet oder nachgeschaltet sind. Sie werden unabhängig vom Zustand der Ablaufkette einmal pro Zyklus bearbeitet, entweder vor oder nach der Ablaufkette.

Vorgehen:

- Das notwendige Fenster wird eingeblendet, durch Anklicken der folgenden Schaltfläche in der oberen Funktionsleiste:

- Klicken Sie nun auf das obere (vorgeschaltete...) oder das untere (nachgeschaltete...) Kästchen. Nun können die Bedingungen oder Bausteinaufrufe programmiert werden.

- Wählen Sie dazu den Menübefehl
 Einfügen > Permanente Operation > Bedingung oder Aufruf,
oder klicken Sie mit der Maus auf das entsprechende Symbol in der Funktionsleiste.

- Bei den Bedingungen sind dieselben logischen Verknüpfungen möglich wie bei den Transitionen. Bei der Zuweisung muss die Operation eingetragen werden:

=	Zuweisung

S	Setzen

R	Rücksetzen

(siehe Beispiel rechts ()

- Ein Bausteinaufruf geschieht nach den Regeln für AWL.

- Beispiel:

Interlock (Verriegelung)

Ein Interlock ist eine programmierbare Bedingung, die die Ausführung einzelner Aktionen beeinflusst.

Ist die Verknüpfung der Bedingungen erfüllt, werden mit Interlock verknüpfte Aktionen ausgeführt, ansonsten wird die Ausführung verhindert.

Ist die Verknüpfung der Bedingungen nicht erfüllt, liegt eine Störung vor:

(	mit Interlock verknüpfte Aktionen werden nicht ausgeführt.

(	es wird ein Verriegelungsfehler gemeldet (Ereignis L1).

Hinweise

Wenn Sie eine Schrittverriegelung programmieren, wird diese in den Aktionen erst verwendet, wenn deren Operationen um den Buchstaben C erweitert werden.

Eine Verriegelung programmieren Sie in der Darstellungsart Einzelschritt.

Maximal 32 KOP­ bzw. FUP-Elemente sind je Interlock programmierbar.

Ein programmierter Interlock wird in jeder Darstellungsart mit dem Buchstaben C links vom Schritt angezeigt:

Leerer Interlock

Ein Interlock ohne Bedingung (d.h. ohne KOP­ bzw. FUP-Elemente) verhält sich wie ein erfüllter Interlock.

Überwachung (Supervision)

Eine Supervision ist eine programmierbare Bedingung zur Schrittüberwachung, die das Weiterschalten von einem Schritt zum nächsten verhindern kann.

Ist die Verknüpfung der Bedingungen erfüllt, liegt eine Störung vor und das Ereignis V1 wird gemeldet.

( Die Ablaufkette schaltet nicht weiter in den nächsten Schritt.

( Der aktuelle Schritt bleibt jedoch aktiv.

( Die Schrittaktivierungszeit (Schrittaktivierungszeit U) wird angehalten, sobald die

Bedingung erfüllt ist.

Ist die Verknüpfung der Bedingungen nicht erfüllt, liegt keine Störung vor. Wenn die folgende Transition erfüllt ist, schaltet die Ablaufkette weiter in den nächsten Schritt.

Diese beiden Schritte haben somit dieselbe Funktion:

Hinweise

Eine programmierte Supervision (Überwachung) wird in jeder Darstellungsart mit dem Buchstaben V links vom Schritt angezeigt.

Supervisionen programmieren Sie in der Darstellungsart Einzelschritt.

Maximal 32 KOP­ bzw. FUP-Elemente sind je Supervision programmierbar.

Eine Negation ist nur am Eingang der KOP- bzw. FUP-Elemente möglich; daher die obige Programmierung mit einem ODER mit negierten Eingängen.

Zeitüberwachungen

Es gibt zwei Arten der Zeitüberwachung:

Zeitüberwachung T: Fügt in eine Bedingung eine Überwachung der gesamten Schrittaktivierungszeit    T ein.

Zeitüberwachung U: Fügt in eine Bedingung eine Überwachung der ungestörten Schrittaktivierungszeit U ein. (siehe auch 5. Überwachung)

Sie werden in die Transition mit eingebaut.

Wird nur die Zeitüberwachung in die Transition eingebaut, dann wird nach dieser Zeit weitergeschaltet.

Ist die Zeitüberwachung:

- UND-verknüpft, dann ist der Schritt mindestens die eingestellte Zeit aktiv.

- ODER-verknüpft, dann wird nach einer bestimmten Schrittaktivierungszeit zwangsweise in den nächsten Schritt weiter geschaltet werden:

Vorgehen:

- auf die Transition (hier: T3) klicken (markieren)

- Zeitüberwachung einfügen (aus der Symbolleiste oder Menü – Einfügen - )

- Zeit eintragen, Format siehe Beispiel

Hinweise

Ist bereits eine Transitionsbedingung eingetragen, so wird die Zeitüberwachung UND-verknüpft.

Ist eine ODER-Verknüpfung notwendig (wie im Bsp.) so muss die bestehende Bedingung erst gelöscht und die Zeitüberwachung als erste Bedingung eingetragen werden. Das ODER kann dann anschließend eingefügt werden.

# Projektierung der Abschervorrichtung mit zusätzlichen Randbedingungen

Der Arbeitsablauf der Abschervorrichtung liegt bereits als S7-GRAPH Ablaufsteuerung vor.

Hier sollen, durch eine Ergänzung der Aufgabenstellung mit zusätzlichen Randbedingungen,

die erweiterten Funktionen von S7-GRAPH vermittelt werden.

Beschreibung der Randbedingungen

- Wahlmöglichkeit zwischen „Automatik“ oder „Manuell“. Wird im laufenden Zyklus von Automatik auf Manuell geschaltet, so bleibt die Steuerung im Ablauf stehen. Nach Wiedereinschalten auf Automatikbetrieb läuft der Zyklus erst weiter nachdem die Start-Taste betätigt wurde.

- Bei Vorwahl „Automatik“ soll zusätzlich die Wahlmöglichkeit zwischen „Einzelzyklus“ oder „Dauerzyklus“ bestehen.

Der Dauerzyklus soll durch Umschalten auf Einzelzyklus gelöscht werden. Ein bereits begonnener Zyklus läuft zu Ende.

Der Start erfolgt durch die Betätigung des Starttasters.

- Bei Vorwahl „Manuell“ soll die Steuerung über eine Richten-Taste in die Grundstellung gerichtet werden können. Mit dem Start-Taster ist es im Manuellbetrieb möglich die Steuerung schrittweise durchzutakten.

- Über einen Grenztaster wird das Profilmaterial abgetastet. Ist die Materialstange zu Ende, muss die Abschervorrichtung in der Grundstellung anhalten und der Dauerzyklus muss unterbrochen werden. Nach Einlegen einer neuen Materialstange kann die Steuerung durch Betätigen der Start-Taste erneut gestartet werden.

- Bei Energieausfall und Wiederkehr darf die Anlage nicht selbsttätig weiterlaufen, sondern muss durch das Startsignal erneut gestartet werden.

- Nach Betätigung des Not-Aus-Tasters soll die Anlage sofort stehen bleiben. Ein Neustart ist nur möglich nachdem die Abschervorrichtung in Grundstellung gerichtet wurde.

- Die Betriebsarten „Manuell“, „Automatik“, „Dauerzyklus“ und „Not-Aus“ sollen über die Leuchtmelder H1 bis H4 angezeigt werden.

Zuordnung der Signalglieder

E1.1	MAN/AUTO	Manuell-Automatik Schalter		Signal 1 = Automatikbetrieb

E1.2	EZ/DZ	Einzelzyklus-Dauerzyklus Schalter	Signal 1 = Dauerzyklus

E1.7	NOT-AUS	Not-Aus Schlagtaste (Öffner NC)	Signal 0 = Not-Aus

E1.6	RICHTEN	Richten- Taste

E1.3	TEIL		Materialerkennung

E1.4	QUITT	Fehler quittieren

E1.0	S0-Start	Start-Taste

E0.0	S1-a0		Grenztaster Zyl. A eingefahren

E0.1	S2-a1		Grenztaster Zyl. A ausgefahren

E0.2	S3-b0		Grenztaster Zyl. B eingefahren

E0.3	S4-b1		Grenztaster Zyl. B ausgefahren

E0.4	S5-c0		Grenztaster Zyl. C eingefahren

E0.5	S6-c1		Grenztaster Zyl. C ausgefahren

E0.6	S7-d0		Grenztaster Zyl. D eingefahren

E0.7	S8-d1		Grenztaster Zyl. D ausgefahren

Zuordnung der Arbeitselemente und Leuchtmelder

A4.0	Y1-A+/-		Ventil für Zylinder A aus/einfahren

A4.1	Y2-B+/-		Ventil für Zylinder B aus/einfahren

A4.2	Y3-C+/-		Ventil für Zylinder C aus/einfahren

A4.3	Y4-D+/-		Ventil für Zylinder D aus/einfahren

A4.4	H1-Man		Leuchtmelder für Manuellbetrieb

A4.5	H2-Auto		Leuchtmelder für Automatikbetrieb

A4.6	H3-DZ		Leuchtmelder für Dauerzyklus

A4.7	H4-NA		Leuchtmelder für Not-Aus

Hinweis

Ergänzen Sie später die Symboltabelle in Ihrem S7-Projekt „Abschervorrichtung“.

Einfügen der Randbedingungen in das Steuerungsprogramm

S7-GRAPH bietet in den Baustein-Einstellungen, durch Verändern der FB-Parameter, die Möglichkeit Funktionsbausteine mit zusätzlichen Variablen zu erstellen. Mit Hilfe dieser Funktionsbausteine ist es möglich alle Funktionen der Kettensteuerung über Eingangssignale zu aktivieren. Über Ausgangsvariablen können verschiedene Zustände der Schrittkette angezeigt werden. Zudem können in der Einzelschritt-Darstellung Verriegelungen (Interlocks) und Überwachungen (Supervision) programmiert werden. Verriegelungs- und Überwachungsfehler werden im Diagnosepuffer der CPU eingetragen und können bei Bedarf angezeigt werden.

Mit Hilfe dieser zusätzlichen Funktionen ist ein sicherer Ablauf der Schrittkette gewährleistet.

Auf diese Weise sind fast alle Randbedingungen der Abschervorrichtung programmierbar.

Hierarchie der Randbedingungen

Für das Programmieren der geforderten Randbedingungen sollte die Rangfolge beachtet werden. Die Eingangssignale der Taster und Schalter können oft nicht direkt verwendet werden, da sie sich nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. Manuellbetrieb) auswirken dürfen.

Die Rangfolge und die gestellten Bedingungen sind wie folgt:

1.	„Not-Aus“ (Gefahrenschaltung)

In der Elektronik bzw. Elektrik wird bei Auftreten eines Not-Aus-Signals in der Regel die gesamte Anlage energielos gemacht. Dies hat bei Verwendung von pneumatischen Arbeitselementen, wegen der Kompessibilität der Luft und der fehlenden Selbsthemmung, selten den gewünschten Erfolg. Man ist daher gezwungen, die eventuellen Gefahrenmomente jedes einzelnen Arbeitselementes zu betrachten und gegebenfals für jedes Element eigene Not-Aus-Bedingungen festzulegen (z.B. ein Spannzylinder darf nicht drucklos gemacht werden).

Für eine Not-Aus-Situation der Abschervorrichtung lassen sich folgende Aussagen treffen:

- das Programm muss sofort unterbrochen werden.

- die Schrittkette wird ausgeschaltet.

- Die Arbeitselemente bleiben in ihrer Position.

- alle Betriebsarten (Manuell, Automatik, Dauerzyklus usw.) sind ohne Funktion.

- alle Signalgeber sind wirkungslos.

- die Not-Aus-Lampe (H4-NA) leuchtet.

2.	Betriebsart „Manuell“

Im Manuellbetrieb ist der Automatikbetrieb wirkungslos und es kann die Funktion „Richten“ durchgeführt werden. Mit Hilfe des Start-Tasters kann die Steuerung schrittweise durchgetaktet werden. Die Lampe für Manuellbetrieb (H1-Man) leuchtet.

3.	„Richten“

Über die Richten-Taste kann die Anlage in Grundstellung gerichtet werden. Für das Richten der Abschervorrichtung lassen sich folgende Aussagen treffen:

- die Schrittkette wird initialisiert.

- alle Arbeitelemente gehen in Grundstellung

(Zylinder C jedoch erst nachdem alle anderen Zylinder eingefahren sind)

Hinweis

Richten darf nur in der Betriebsart „Manuell“ möglich sein.

Nach Not-Aus muss die Anlage gerichtet werden.

4.	Betriebsart „Automatik“

Im Automatikbetrieb sind alle Funktionen des Manuelbetriebs wirkungslos. Die Betriebsarten „Einzelzyklus“ oder „Dauerzyklus“ sind möglich. Durch Betätigung der Start-Taste wird das vorgeschriebene Programm automatisch durchlaufen. Die Automatiklampe (H2-Auto) leuchtet.

5.	Betriebsart „Einzelzyklus“

Nach erfolgtem Start wird der Programmzyklus einmal durchlaufen und die Anlage bleibt dann in Grundstellung stehen.

6.	Betriebsart „Dauerzyklus“

Nach erfolgtem Start wird der Programmzyklus solange wiederholt, bis durch Umschalten auf Einzelzyklus, der Dauerzyklus gelöscht wird oder kein Profilmaterial mehr in der Abschervorrichtung vorhanden ist. Die Lampe für Dauerzyklus (H3-DZ) leuchtet.

7.	„Start-Taste“

Für die Funktion der Start-Taste lassen sich folgende Aussagen treffen:

-. Im Manuellbetrieb wird mit der Start-Taste die Schrittkette schrittweise durchgetaktet.

-. Im Automatikbetrieb wird mit der Start-Taste die Ablaufsteuerung gestartet.

-. Das Wiedereinschalten des Automatikbetriebs wird mit der Start-Taste durchgeführt.

-. Das Einlegen einer neuen Materialstange wird mit dem Startsignal bestätigt.

-. Nach Energieausfall kann mit der Start-Taste die Steuerung erneut in Betrieb gesetzt werden.

8.	„Materialabfrage“

Das Profilmaterial wird über einen Grenztaster auf der Zuführstation abgetastet. Ist kein Material mehr vorhanden, so wird der Dauerzyklus unterbrochen und die Anlage läuft einen bereits begonnenen Zyklus zu Ende.

9.	„Quitt-Taste“

- Fehler quittieren (wenn eine Quittierpflicht programmiert wurde).

# Programmieren der zusätzlichen Randbedingungen

Symboltabelle öffnen und Symbole ergänzen

1. Im Verzeichnis S7-Programm(1) auf Symbole doppelklicken.

2. Symboltabelle ergänzen.

Erstellen einer Funktion FC1 für die Randbedingungen

Im Simatic Manager einen S7-Baustein anlegen und öffnen

1. Verzeichnis Bausteine anklicken.

2. Menü Einfügen anklicken.

3. S7-Baustein anwählen.

4. Auf Funktion doppelklicken

5. Erstellsprache FUP anwählen.

6. Auf OK klicken.

Funktion FC1 öffnen und Netzwerke eingeben

### Netzwerk 1 eingeben und Symboltabelle ergänzen

1. FC1 doppelklicken.

2. Netzwerk 1 eingeben.

3. M0.0 mit der rechten Maustaste anklicken und Symbole bearbeiten anwählen.

4. Symbol und Kommentar eingeben.

5. Auf OK klicken.

Hinweis

Auf diese Weise können Adressen direkt mit Symbolen versehen werden. Die Symbole werden in die Symboltabelle automatisch eingefügt und stehen sofort zur Verfügung.

### FC1 Steuerungsprogramm NW1 bis NW3 eingeben

### FC1 Steuerungsprogramm NW4 bis NW7 eingeben

Nach der Eingabe aller Netzwerke Funktion FC1 abspeichern und Programmteil schließen.

Funktionsbaustein FB1 öffnen und Änderungen durchführen

### Schritt S1 in Einzelschritt-Darstellung anzeigen

1. Verzeichnis Bausteine anklicken.

2. FB1 doppelklicken.

3. Schritt S1 anwählen.

4. Auf Einzelschritt-Darstellung klicken.

In der Darstellungsart Einzelschritt werden fast alle Bereiche gezeigt, in denen Aktionen und Bedingungen programmiert werden können.

Verriegelungen (Interlocks) und Überwachungen (Supervision) werden hier eingegeben.

### Schritt S1 mit Verriegelung (Interlock) programmieren

Im ersten Schritt wird die Grundstellung programmiert. Beim Richten der Abschervorrichtung wird die Schrittkette initialisiert d.h. der Initialschritt S1 wird aktiviert. Die Arbeitselemente sollen in Ausgangsstellung verfahren werden. Dabei ist zu Beachten, dass Zylinder C erst einfährt, wenn alle anderen Zylinder eingefahren sind. Diese Bedingung wird mit einem Interlock programmiert.

Ein Interlock ist eine programmierbare Bedingung die die Ausführung einzelner Aktionen beeinflusst.

1. Schrittkommentar eingeben.

2. Bedingung für Interlock eingeben.

3. S0-Start durch Startmerker SM ersetzen.

4. Aktionen einfügen.

5. Aktionen eingeben oder mit rechter Maustaste anklicken und Objekteigenschaften anwählen.

### Schritt S6 mit Überwachung (Supervision) programmieren

Im sechsten Schritt wird das Werkstück abgeschert. Da beim Schervorgang das Schneidwerkzeug klemmen kann, soll hier eine Überwachung der Schrittzeit (maximale Laufzeit eines Schrittes) programmiert werden. Wird diese Zeit überschritten, so entsteht ein Überwachungsfehler und es kann nicht auf den nächsten Schritt geschaltet werden. Ein Weiterschalten der Schrittkette ist nur möglich, wenn die erforderliche Transition erfüllt ist und der Überwachungsfehler über die Quittieren-Taste bestätigt wurde. Diese Bedingungen sollen mit einer Supervision programmiert werden.

Eine Supervision ist eine programmierbare Bedingung zur Schrittüberwachung, die das Weiterschalten von einem Schritt zum nächsten beeinflusst.

- Schritt S6 anwählen und Schrittkommentar eingeben.

- Schritt S6 und Symbol für Zeitüberwachung U anklicken.

- Zeit „T#5S“ eingeben.

Bei der Zeitüberwachung T wird die gesamte Schrittaktivierungszeit verwendet.

Bei der Zeitüberwachung U wird nur die ungestörte Schrittaktivierungszeit verwendet.

Hinweis

Im Tipp-Betrieb muss innerhalb der Überwachungszeit weitergeschaltet werden.

Zusätzliche Aktionen und Ereignisse

### Standardaktionen ­ mit und ohne Interlock

Alle Standardaktionen können mit Interlock (Verriegelung) verknüpft werden. Die Aktionen werden nur dann ausgeführt, wenn die Bedingungen von Interlock erfüllt sind (Buchstabe C ergänzen).

Standardaktionen ohne Interlock werden ausgeführt, solange der Schritt aktiv ist.

Hinweis

Alle Aktionen, die die Operationen D oder L enthalten, erfordern eine Zeitangabe. Zeitangaben werden als Konstante mit der Syntax T#<const> programmiert und sind beliebig kombinierbar.

<const>= nD (n Tage), nH (n Stunden), nM (n Minuten), nS (n Sekunden), nMS (n Millisekunden), wobei n = Anzahl (ganzzahlige Werte)

Beispiel: T#2D3H: Zeitkonstante = 2 Tage und 3 Stunden

### Ereignisabhängige Aktionen

Eine Aktion kann mit einem Ereignis verknüpft werden. Ein Ereignis ist der Wechsel des Signalzustands eines Schritts, einer Schrittüberwachung (Supervision) oder einer Schrittverriegelung (Interlock) bzw. das Quittieren einer Meldung oder das Kommen einer Registrierung. Ist eine Aktion mit einem Ereignis verknüpft, wird der Signalzustand des Ereignisses durch Flankenauswertung erfasst. Das bedeutet, dass die Operationen nur in dem Zyklus ausgeführt werden können, in dem das Ereignis auftritt.

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung der Aktionen und Bedingungen finden Sie im S7-GRAPH Handbuch oder in der Hilfe zu S7-GRAPH Ablaufsteuerungen programmieren.

Baustein-Eigenschaften einstellen

Die Eigenschaften des S7-GRAPH Bausteins müssen verändert werden.

In den Bausteineinstellungen Übersetzen / Speichern wird unter FB Parameter ein Standardbaustein mit mehreren Variablen eingestellt. Mit einem Standardbaustein können die zusätzlichen Funktionen wie z.B. Automatik- und Manuellbetrieb einfach programmiert werden.

1. Im Menü „Extras“ „Baustein-Einstellungen“ doppelklicken.

2. FB Parameter auf Standard einstellen.

3. Quittierpflicht bei Fehler anwählen.

4. Auf nächste Karte Meldungen klicken.

Hinweis

Quittierpflicht bei Fehler beteutet dass,

Fehler bei Überwachungen (Supervision) am „ACK_EF „ Eingang quittiert werden müssen.

Baustein-Einstellungen übernehmen und Funktionsbaustein FB1 speichern

1. Meldungen mit WR_USMSG anwählen.

2. mit Senden deaktivieren.

3. Auf OK klicken

4. Baustein speichern und Übersetzen

5. S7-GRAPH schließen.

Organisationsbaustein OB1 ändern

### OB1 öffnen

1. Verzeichnis Bausteine anwählen.

2. Auf OB1 doppelklicken.

3. Meldung mit OK bestätigen.

4. Bausteinaufruf im Netzwerk 1 anklicken und löschen.

Hinweis

Der Bausteinaufruf stimmt mit dem Baustein FB1 nicht mehr überein. Es muss daher ein neuer Bausteinaufruf im OB1 programmiert werden.

### OB1 bearbeiten, Netzwerk 1 eingeben

1. Im Netzwerk 1 FC1 aufrufen.

2. Im Netzwerk 2 FB1 aufrufen.

3. Netzwerküberschriften für NW1 und NW2 eingeben.

Hinweis

Der Funktionsbaustein FB1 ist jetzt mit Standard-Parameter versehen. Dadurch sind zusätzliche Funktionen beim Programmaufruf programmierbar. Es müssen jedoch nicht alle Parameter programmiert werden.

Der Vorteil beim Aufruf von Bausteinen im FUP liegt darin, dass vor den Parametern noch logische Verknüpfungen programmiert werden können.

### Netzwerk2, Parameter beim Aufruf FB1 eingeben

1. DB1 eingeben.

2. Parameter des FB1 eingeben.

3. OB1 speichern.

4. KOP/AWL/FUP schließen.

Die Belegung der wichtigsten Eingangsparameter für Automatik und Tipp-Betrieb.

Übertragen des Programms in die Baugruppe

1. Verzeichnis Bausteine anwählen.

2. Laden in Baugruppe anklicken.

3. Auf Alle klicken.

Es werden alle Bausteine in die CPU übertragen. Die CPU sollte sich in der Betriebsart STOP befinden.

Hinweis

Nach dem Übertragen in die CPU des Automatisierungsgerätes kann das Steuerungsprogramm der Abschervorrichtung mit den geforderten Randbedingungen getestet werden.

Die Test und Diagnosefunktionen sind im Kapitel 8 beschrieben.

# Die Betriebsarten der Ablaufsteuerung

Mit der Wahl einer der vier möglichen Betriebsarten bestimmen Sie das Weiterschaltverhalten der Ablaufkette. Bei entsprechender Parametrierung des S7­GRAPH­FB können Sie die Betriebsart der Ablaufsteuerung je nach Erfordernis wählen. Die folgenden Betriebsarten stehen zur Verfügung:

- Automatischer Betrieb:
Im Automatikbetrieb wird weitergeschaltet, wenn eine Transition erfüllt ist.

- Handbetrieb:
Im Gegensatz zum Automatikbetrieb wird im Handbetrieb bei erfüllter Transition nicht weitergeschaltet. Die Schritte werden manuell an- und abgewählt.

- Tipp­Betrieb zum schrittweisen Weiterschalten:
Der Tippbetrieb entspricht dem automatischen Betrieb mit einer zusätzlichen Weiterschaltbedingung. Es muss nicht nur die Transition erfüllt sein, sondern auch noch eine steigende Flanke am Parameter T_PUSH anliegen, damit weitergeschaltet wird.

- Automatik oder schrittweise Weiterschalten:
Im Betrieb "Automatik oder schrittweise Weiterschalten" wird weitergeschaltet, wenn die Transition erfüllt ist oder wenn eine steigende Flanke am Parameter T_PUSH anliegt.

Voraussetzungen zum Betrieb in verschiedenen Betriebsarten

Automatischer Betrieb ist die Standard­Betriebsart für Ablaufketten. Sie ist für alle Parametersätze der S7­GRAPH­FBs verfügbar und voreingestellt.

Um eine andere Betriebsart wählen zu können, müssen Sie den S7­GRAPH­FB mit dem Parametersatz Standard, Maximal oder Definierbar übersetzen.

Wahl der Betriebsarten

Die Wahl einer der vier Betriebsarten geschieht über die Eingangsparameter des FB. Geben Sie eine steigende Flanke auf einen der folgenden Parameter, um die entsprechende Betriebsart zu aktivieren.

- SW_AUTO (Automatischer Betrieb)

- SW_MAN (Handbetrieb)

- SW_TAP (Tipp­Betrieb)

- SW_TOP (Automatik oder Weiterschalten)

Handhabung von Betriebsfreigaben

Bei Fertigungseinrichtungen werden häufig Medien wie Hydraulik und Pneumatik benötigt, von deren Bereitstellung die Funktion aller anderen Aggregate abhängig ist. Deshalb ist es sinnvoll, das Einschalten der Hydraulik und Pneumatik von zentraler Stelle aus nach dem Einschalten der Anlage zu veranlassen und auch Bereitschaftssignale für die anderen Bausteine zu erzeugen.

Das folgende Bild zeigt beispielhaft, wie die Erzeugung von Betriebsfreigaben in S7­GRAPH erfolgen kann.

- Nach dem Einschalten der Steuerung wird über den Parameter INIT_SQ der Schritt 1 (Initialschritt) aktiviert und die Signale Einheit_bereit und Ablauffreigabe zurückgesetzt.

- Nach einer vorgegebenen Mindestwartezeit werden mit Schritt 2 abhängig von dem Signal Steuersp_IO (Steuerspannung in Ordnung) mit der Aktion Steuerung_Ein die Aggregate für Hydraulik und Pneumatik eingeschaltet.

- Nach der Rückmeldung, dass Hydraulik und Pneumatik OK sind, wird mit Schritt 3 die Meldung Einheit_bereit (u.a. an die Zentrale Steuerung) ausgegeben.

- Ausgelöst durch das Signal "Start_Zentral" (Start vom Hauptbedienfeld der Fertigungseinrichtung) wird mit Schritt 4 die Einheit in den Bereitzustand versetzt und der automatische Ablauf freigegeben.

- Mit "Not_Aus" oder dem Wegfall des Signals "Tuer_Zu" wird durch Wechsel in den Schritt 5 die Ablauffreigabe weggenommen. Wird dieses quittiert, wird in den Schritt 2 gewechselt.

- Fällt bei vorliegender Ablauffreigabe (Schritt 4) ein OK­Signal der Medien weg, werden mit Wechsel in den Schritt 2 ebenfalls die Freigabesignale weggenommen. Sobald die OK_Signale der Medien wieder vorliegen, kann mit Start_Zentral die Einheit wieder in den Zustand der Ablauffreigabe versetzt werden.

- Die Signale Steuerung_ein, Einheit_bereit und Ablauffreigabe werden den anderen Bausteinen und auch der zentralen Steuerung mitgeteilt.

- Mit dem Signal Einheit_bereit wird darüber hinaus im Betriebsarten­Baustein die Betriebsartenwahl freigegeben.

- Das Signal Ablauffreigabe gibt den Automatik­Betrieb frei.

# Parameter des S7-GRAPH-FB

Parametersätze des FB

Eingangsparameter des S7-GRAPH-FB

Ausgangsparameter des S7-GRAPH-FB

# Gegenüberstellung von GRAFCET und S7-Graph

# Text boxes

Zylinder C ausfahren

S2 a1

Zylinder B ausfahren

Zylinder A ausfahren

S

S

S

9

8

7

6

5

4

3

2

S7 d0 Zyl.D eingefahren

S5 c0 Zyl.C eingefahren

S3 b0 Zyl.B eingefahren

S1 a0 Zyl A eingefahren

S0 Start

S4 b1

S6 c1

Hinweis

Mit der Einstellung „Meldungen mit WR_USMSG“ wird der SFC52 erzeugt. Mit diesem Baustein werden die Fehlermeldungen von Verriegelungen (Interlocks) und Überwachungen (Supervisionen) in den Diagnosepuffer der CPU eingetragen.

Mit der Funktion „Senden“ werden die Meldungen auch an andere vernetzte Teilnehmer z.B. OP´s gesendet.

R

Zyl. A einf.

S

Zyl. D ausf.

S1 a0

S8 d1

&

R

Zyl. B einf.

1

R

Zyl. D einf.

&

S3 b0

S7 d0

R

Zylinder C einfahren

Initialschritt

Grenztaster

Zustandslinie

Funktionslinie

Schrittlinie

Und-Verknüpfung zweier Signale

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H

Signallinie

Der erste Schritt der Ablaufkette wird in den Baustein automatisch eingefügt. Dieser Schritt wird als Initialschritt gekennzeichnet und ist beim Start der Ablaufkette aktiv.

Transition bzw.

Weiterschaltbedingung

Aktionen bzw. Befehlsfeld

Schrittfeld

Fehlermeldungen und Warnungen

Sprung

Alt-Verzweigung auf

Alt-Verzweigung zu

Kettenende

Kette einfügen

Schritt und Transition

Sim-Verzweigung auf

Sim-Verzweigung zu

S  Setze Operand

R  Rücksetze Operand

N  nicht speichern

D  verzögert

L  zeitlich begrenzt

Bereich für Verriegelungsbedingungen (Interlock)

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

Diese Aktion wird nur durchgeführt wenn der Interlock erfüllt ist.

Das C am Schrittfeld zeigt einen programmierten Interlock an.

Mögliche Standard-Operationen

Mögliche Ereignisse

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

5 SIMATIC S7-300

3 S7-GRAPH

2 STEP 7

1 PC

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

4 PC Adapter USB

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

Bereich für Überwachungsbedingungen (Supervision)

Schließer NO

S2 a1

S4 b1

S6 c1

S1 a0

S8 d1

(S3 b0) * (S7 d0)

S5 c0

3

4

5

6

7

8

9

2

1

Zylinder A := 1

Zylinder B := 1

Zylinder C := 1

Zylinder A := 0

Zylinder B := 0

Zylinder C := 0

"Zylinder B ausfahren"

"Zylinder A ausfahren"

"Zylinder C ausfahren"

"Endlage Zylinder D erreicht"

"Zylinder C einfahren"

"Endlage Zylinder A erreicht"

"Start-Bedingung: Ein-Taster  UND alle Zylinder in Grundstellung"

"Endlage Zylinder B erreicht"

"Endlage Zylinder A erreicht"

"Endlage Zylinder B UND D erreicht"

"Endlage Zylinder C erreicht"

"Zylinder B einfahren"

"Zylinder A einfahren"

"Endlage Zylinder C erreicht"

Zylinder D := 1

Zylinder D := 0

"Zylinder D einfahren"

"Zylinder D ausfahren"

"Initialschritt"

(S0 EIN) * (S7 d0) * (S5 c0) * (S3 b0) * (S1 a0)

Interlock ist programmiert

Diese Operation (Rücksetzen Y2) ist an die Bedingung (a0 = 1) geknüpft