Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL E11

Radio Frequency Identification (RFID)

mit SIMATIC S7-300F-2 PN/DP und RF180C

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1	Vorwort	4

2	Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP	6

3	Hinweise zu den SIMATIC RFID-Komponenten	7

4	RFID Grundlagen	8

5	Inbetriebnahme eines RFID-Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und RF180C	9

5.1	Neues Projekt anlegen	10

5.2	Hardware Konfigurieren	12

5.3	Gerätenamen zuweisen	19

5.4	UDT Bausteine und FB45 einfügen	21

5.5	Datenbausteine erstellen	22

5.6	Programmierung von Neustart und Wiederanlauf	31

5.7	FC11 Funktion für einen Befehl bzw. Auftrag	32

5.8	Grundlagen zu den Eingaben am Kommando-Baustein FC11	34

5.9	Befehlskette	37

5.10	Grundlagen zum FB45 und DB45	38

5.11	FB10 SLG_Steuerungsprogramm	47

5.12	FB1 Steuerungsprogramm	50

5.13	OB1 Programmaufruf	55

5.14	Variablentabelle STATUS_SLG_1	56

5.15	Variablentabelle STATUS_SLG_2	57

5.16	Symboltabelle	58

5.17	Bausteinordner	59

5.18	Datensicht des DB49	59

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

# Vorwort

Das Modul E11 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚IT-Kommunikation mit SIMATIC S7’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie die Vernetzung und der Datenaustausch zwischen SPSen und RFID-Komponenten aufgebaut wird.

Als SPS-Steuerung wird eine CPU 315F-2 PN/DP und als Radio Frequency Identification (RFID) ein SIMATIC RFID System eingesetzt. Die RFID-Komponenten bestehen aus einem Anschaltmodul RF180C (ASM) mit Schreib-Lese-Gerät RF310R (Reader oder SLG) und verschiedene Mobile-Datensysteme wie RF340T, RF350T, RF360T oder ISO Moby D MDS D124 (Transponder oder MDS). Die Vernetzung zwischen SPS und SIMATIC RF180C erfolgt über PROFINET.

Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise zur Inbetriebnahme anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

(	Grundlagen der Netzwerktechnik (z.B. Anhang V – Grundlagen der Netzwerktechnik)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

- Software STEP 7 V 5.4

- SPS SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP und mindestens einer digitalen

Ein- und Ausgabebaugruppe.

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315F-2 PN/DP

- Digitale Eingänge: DI 16x DC24V

- Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A

- SIMATIC RF180C ASM (Anschaltmodul)

RF310R oder RF340R SLG (Schreib-Lese-Gerät)

verschiedene Transponder MDS (Mobiles-Daten-System)

vom Typ:

RF340T (8 KB)

RF350T (32 KB)

RF360T (64 KB)

ISO Moby D MDS D124 (112 Byte)

- Ethernet- Verbindung zwischen PC, CPU 315F-2 PN/DP und RF180C

# Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP

Die CPU 315F-2 PN/DP ist eine CPU die mit 2 integrierten Schnittstellen ausgeliefert wird.

- Die erste Schnittstelle ist eine kombinierte MPI/PROFIBUS-DP– Schnittstelle, die am

PROFIBUS DP als Master oder Slave für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten eingesetzt werden kann.

Des Weiteren kann Die CPU hier über MPI oder auch über PROFIBUS DP

programmiert werden

- Die zweite Schnittstelle ist eine integrierten PROFINET- Schnittstelle.

Diese ermöglicht den Einsatz der CPU als PROFINET IO- Controller für den Betrieb von

dezentraler Peripherie an PROFINET. Über diese Schnittstelle kann die CPU ebenfalls

programmiert werden!

- An beiden Schnittstellen können auch fehlersichere Peripheriegeräte eingesetzt werden.

Hinweise:

-	In diesem Modul wird die CPU 315F-2 PN/DP als Steuerung für den Datenaustausch eines

SIMATIC RFID-Systems am PROFINET eingesetzt.

-	Zum Betrieb dieser CPU ist eine Micro Memory Card erforderlich!

- Die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen können bei dieser CPU parametriert werden.

# Hinweise zu den SIMATIC RFID-Komponenten

Das Kommunikationsmodul RF180C ist eine Baugruppe für den Betrieb von RFID-Komponenten über PROFINET IO an beliebigen Steuerungen.

Am RF180C können bis zu 2 Reader (SLG) parallel betrieben werden. Der Anwender kann parallel an 2 Readern (SLG) einen Befehl starten (FB 45 bei Betrieb an einer SIMATIC S7).

Der Zugriff auf die Tag-Daten erfolgt über die physikalische Adressierung des Tags.

In der SIMATIC S7 steht hierfür der FB 45 zur Verfügung. Der FB 45 stellt dem S7-Anwender eine einfach handhabbare Schnittstelle mit mächtigen Befehlen zur Verfügung (Bearbeitung eines kompletten Tags mit einem Befehl; Befehlskettung; S7-Datenstrukturen über UDTs).

Die Einbindung des RF180C in die Hardwarekonfiguration erfolgt über eine GSDML-Datei.

Danach kann das RF180C über HW-Konfig des SIMATIC-Managers konfiguriert werden.

Die GSDML-Datei befindet sich auf der CD „RFID Systems“.

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung

„RFID-Systeme Kommunikationsmodul RF180C“.

# RFID Grundlagen

Der englische Begriff „Radio Frequency Identification“ (RFID) bedeutet im Deutschen „Identifizierung mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen“. RFID ermöglicht die automatische Identifizierung und Lokalisierung von Gegenständen und Lebewesen und erleichtert damit erheblich die Erfassung und Speicherung von Daten. Ein RFID-System besteht aus einem Transponder, der sich am oder im Gegenstand bzw. Lebewesen befindet und diese kennzeichnet, sowie einem Lesegerät zum Auslesen der Transponder-Kennung. Das Lesegerät enthält eine Software (ein Mikroprogramm), das den eigentlichen Leseprozess steuert, und eine RFID-Middleware mit Schnittstellen zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken.

In der Regel erzeugt das Lesegerät ein elektromagnetisches Hochfrequenzfeld geringer Reichweite, vorzugsweise mit Induktionsspulen. Damit werden nicht nur Daten übertragen, sondern auch der Transponder mit Energie versorgt. Nur wenn größere Reichweiten erzielt werden sollen, werden aktive Transponder mit eigener Stromversorgung eingesetzt. Meist wird die Frequenz 13,56 MHz benutzt (RF300, ISO). Das Lesegerät (Reader) erzeugt ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, welches die Antenne des RFID-Transponders (RFID-Tag) beleuchtet. In der Antennenspule entsteht, sobald sie in das elektromagnetische Feld kommt, ein Induktionsstrom. Dieser Strom wird gleichgerichtet und damit ein Kondensator als Kurzzeitspeicher aufgeladen, welcher für den Lesevorgang die Stromversorgung des Chips besorgt. Diese Versorgung übernimmt bei aktiven Tags eine eingebaute Batterie. Der so aktivierte Mikrochip im RFID-Tag decodiert die vom Lesegerät gesendeten Befehle. Die Antwort codiert und moduliert dieser „Reader“ in das eingestrahlte elektromagnetische Feld durch Feldschwächung im kontaktfreien Kurzschluss oder gegenphasige Reflexion des vom Lesegerät ausgesendeten Feldes. Damit sendet das Tag seine eigene unveränderliche Seriennummer, weitere Nummern des gekennzeichneten Objekts oder andere vom Lesegerät abgefragte Daten. Der Transponder sendet selbst kein Feld aus, sondern verändert nur das elektromagnetische Sendefeld des Readers.

Schalter des Transponders offen, Antenne steht auf „Absorption“ (Rückgabewert 0).

Schalter des Transponders geschlossen, Antenne steht auf „Reflektieren“ (Rückgabewert 1).

(Quelle: Wikipedia)

# Inbetriebnahme eines RFID-Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und RF180C

Im Folgenden wird die Inbetriebnahme eines RFID-Projektes beschrieben.

Dabei wird als SIMATIC S7-300 Station eine CPU 315F-2 PN/DP eingesetzt.

Im Steuerungsprogramm der CPU muss eine Datenstrukur über einen Funktionsbaustein-Aufruf (FB45) mit Datenbausteinen und eingebetteten UDT Datentypen erstellt werden.

In unserem Beispiel sollen pro Reader folgende Aktionen durchgeführt werden können:

- Schreiben von Daten auf den Transponder (DB 48 der CPU zu MDS).

- Lesen der Daten von dem Transponder (MDS zu DB48 der CPU).

- Lesen der Transponder-Status Informationen (MDS zu DB49 der CPU).

- Lesen der Reader-Status Informationen (SLG zu DB50 der CPU).

Die Datenstruktur mit den deutschsprachigen UDTs hat folgenden Aufbau:

Zum Erstellen der Datenstruktur müssen die notwendigen UDT Datentypen in das

Step 7 Projekt und der Funktionsbaustein FB45 importiert werden.

Ein Beispielprogramm mit den Bausteinen befindet sich auf der CD „RFID Systems“.

Weitere Informationen zu der Datenstruktur finden Sie im Funktionshandbuch

„RFID Systems FB45“

## Neues Projekt anlegen

1. 	Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ‚SIMATIC Manager’, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. ( ® SIMATIC Manager)

2. 	STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt

( ® Datei ® Neu)

3.	Dem Projekt wird nun der ‚Name’ ‚RFID_RF180C’ gegeben ( ® RFID_RF180C ® OK)

- Markieren Sie Ihr Projekt und fügen Sie ein ‚Industrial Ethernet- Subnetz’ ein

(( RFID_RF180C ( Einfügen ( Subnetz ( Industrial Ethernet).

- Dann wird eine ‚SIMATIC 300-Station’ eingefügt. (® Einfügen ® Station ® SIMATIC 300-Station)

## Hardware Konfigurieren

- Konfigurationswerkzeug für die ‚Hardware’ mit einem Doppelklick öffnen. (® Hardware)

- Hardwarekatalog durch einen Klick auf das Symbol ‚’ öffnen. (® )

‚Profilschiene’ mit einem Doppelklick einfügen ( ® SIMATIC 300 ® RACK-300

® Profilschiene ).

Hinweis

Danach wird automatisch eine Konfigurationstabelle für den Aufbau des Racks 0 eingeblendet.

- Aus dem Hardwarekatalog können nun alle Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrem realen Rack gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste  gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen.

Wir beginnen mit dem Netzteil ‚PS 307 5A’. (® SIMATIC 300 ®  PS-300 ® PS 307 5A)

Hinweis

Falls Ihre Hardware von der hier gezeigten abweicht, so müssen Sie einfach die entsprechenden Baugruppen aus dem Katalog auswählen und in Ihr Rack einfügen. Die Bestellnummern der einzelnen Baugruppen, die auch auf den Komponenten stehen, werden in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir die ‚CPU 315F-2 PN/DP’ auf den zweiten Steckplatz.

Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden.

(® SIMATIC 300 ®  CPU-300 ® CPU 315F-2 PN/DP ® 6ES7 315-2FH13-0AB0 ® V2.6 )

- Beim Eintragen der CPU erscheint folgendes Fenster, in dem Sie der CPU 315F-2 PN/DP eine ‚IP- Adresse’ zuordnen, die ‚Subnetzmaske’ festlegen und das bereits erstellte ‚Ethernet’- Netz auswählen müssen. Optional kann für Netzübergreifende Kommunikation auch eine ‚Router- Adresse’ ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ‚OK’ (( IP- Adresse: 192.168.0.100 ( Subnetzmaske: 255.255.255.0 ( Ethernet(1) ( Keinen Router verwenden ( OK)

Hinweise zur Vernetzung am Ethernet ( Weitere Informationen im Anhang V der Ausbildungsunterlage):

MAC- Adresse:

Die MAC-Adresse besteht aus einem festen und einem variablen Teil. Der feste Teil ("Basis-MAC-Adresse") kennzeichnet den Hersteller (Siemens, 3COM, ...). Der variable Teil der MAC-Adresse unterscheidet die verschiedenen Ethernet-Teilnehmer und sollte weltweit eindeutig vergeben werden. Auf jeder Baugruppe ist eine werksseitig vorgegebene MAC- Adresse aufgedruckt.

Wertebereich für IP-Adresse:

Die IP-Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.16

Wertebereich für Subnetzmaske:

Diese Maske wird verwendet, um erkennen zu können, ob ein Teilnehmer bzw. dessen IP- Adresse zum lokalen Subnetz gehört oder nur über einen Router erreichbar ist.

Die Subnetzmaske besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 255.255.0.0

Die 4 Dezimalzahlen der Subnetzmaske müssen in ihrer binären Darstellung von links eine Folge von lückenlosen Werten "1" und von rechts eine Folge von lückenlosen Werten "0" enthalten.

Die Werte "1" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Netznummer. Die Werte "0" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Teilnehmeradresse.

Beispiel:

richtige Werte:	255.255.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 Binär

255.255.128.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 Binär

255.254.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 Binär

falscher Wert:	255.255.1.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 Binär

Wertebereich für Adresse des Netzübergangs (Router):

Die Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.1.

Zusammenhang IP-Adressen, Adresse des Routers und Subnetzmaske:

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur an den Stellen unterschiedlich sein, an denen in der Subnetzmaske "0" steht.

Beispiel:

Sie haben eingegeben: für Subnetzmaske 255.255.255.0; für IP-Adresse 141.30.0.5 und für die Adresse des Routers 141.30.128.1.

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur in der 4. Dezimalzahl einen unterschiedlichen Wert haben. Im Beispiel ist aber die 3. Stelle schon unterschiedlich.

Im Beispiel müssen Sie also alternativ ändern:

- die Subnetzmaske auf: 255.255.0.0 oder

- die IP- Adresse auf: 141.30.128.5 oder

- die Adresse des Netzübergangs auf: 141.30.0.1

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Eingangsmodul für 16 Eingänge auf den vierten Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC 300 ® DI-300 ® SM 321 DI16xDC24V).

Hinweis

Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Ausgangsmodul für 16 Ausgänge auf den fünften Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC-300 ® DO-300 ( SM 322 DO16xDC24V/0,5A).

Hinweis

Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Nun muss noch der PROFINET- Gerätename auf PN-IOx100 geändert werden.

Wählen Sie ‚PN-IO’ mit einem Doppelklick. (® PN-IO,( PN-IOx100,( OK)

- Ziehen Sie den PROFINET-IO-System (100) Strang nach rechts und fügen Sie aus dem Ordner PROFINET IO die SIMATIC RFID Baugruppe RF180C durch Ziehen auf den Strang ein

Sollte die Baugruppe RF180C noch nicht zur Auswahl stehen muss sie erst über

Menü „Extras“ GSD-Dateien instalieren von einem Datenträger eingefügt werden.

- Doppelklicken Sie auf die eingefügte Baugruppe und ändern Sie den Gerätenamen auf RF180Cx110 und die IP-Adresse auf 192.168.0.110

- Die Hardware Konfiguration wird nun durch einen Klick auf ‚’ gespeichert und übersetzt.

## Gerätenamen zuweisen

- Markieren Sie die Baugruppe RF180C und wählen Sie anschließend über das Menü „Zielsystem“ bei Ethernet Gerätenamen vergeben.

Hinweis

Voraussetzung hierfür ist, dass die PG/PC- Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ist und die Netzwerkkarte des PCs richtig konfiguriert ist. Z.B.: IP- Adresse 192.168.0.99, Subnetz 255.255.255.0 und Router- Adresse -.-.-.- (Siehe Modul E02!)

- Markieren Sie die SIMATIC RFID Baugruppe und Klicken Sie anschließend auf die

Schaltfläche „Name zuweisen“. Fenster wieder schließen.

So sieht jetzt die fertige Hardware Konfiguration mit den zugehörenden Adressen aus

- Dann kann die Hardware Konfiguration durch einen Klick auf ‚’ in die SPS geladen werden. Dabei sollte der Betriebsartenschalter an der CPU auf Stop stehen! ( ®  )

- Hardware Konfiguration schließen.

## UDT Bausteine und FB45 einfügen

Bibliothek „RFID_FB45_UDT_Bausteine“ aus dem Vorlagenverzeichnis dearchivieren und öffnen.

Deutschsprachige UDT11, UDT21, UDT 111, UDT261, UDT271, UDT281 und FB45 kopieren und in den Bausteinordner des Projekts einfügen.

Bibliothek wieder schließen.

Hinweis

Anstelle der Bibliothek RFID_FB45_UDT_Bausteine kann auch das Beispielprogramm MOBY FB45 dearchiviert werden. Die Datei FB45_V1_3.zip finden Sie auf der RFID Systems CD

in dem Verzeichnis „Daten“, Unterverzeichnis „FB45“

## Datenbausteine erstellen

DB48 Schreib- bzw. Lesedaten

Hier werden die Quell-Daten eines Schreib-Auftrags zum Transponder abgelegt

oder die Ziel-Daten beim Lese-Auftrag vom Transponder gespeichert.

Datenbaustein DB48 erstellen

DB48 öffnen 1024 Byte anlegen

Unter Name „Daten“ eingeben.

Bei Typ (mit rechter Maustaste) Zusammengesetzte Datentypen das ARRAY Datenformat auswählen.

1..1024 innerhalb der Klammern eingeben.

In der nächsten Zeile BYTE auswählen bzw. eingeben.

DB48 speichern und schließen

DB49 MDS Status Informationen

Im DB49 werden die MDS-Status Informationen eingetragen.

Die Informationen werden in einem Datenbaustein mit einer festgelegten Datenstruktur abgelegt.

MDS-Status Lesen mit Sub_Command 01nach UDT261 oder Sub_Command 02 nach UDT271.

Datenbaustein DB49 erstellen

DB49 öffnen und UDT261 und UDT271 einfügen

Datensicht des DB49

Die Startadresse im DB49 ist bei Sub_Command 01 „0“ und bei Sub_Command 02 „18“

Die Datenlänge ist in beiden Fällen 18 Byte.

DB49 speichern und schließen

DB50 SLG-Status Informationen

Im DB50 werden die SLG-Status Informationen eingetragen.

Je nach Auftrag müssen die Informationen in einem Datenbaustein mit einer festgelegten Datenstruktur abgelegt werden.

SLG-Status Lesen mit Sub_Command 01nach UDT111 oder Sub_Command 06 nach UDT281.

Datenbaustein DB50 erstellen

DB50 öffnen und UDT111 und UDT281 einfügen

Öffnen Sie den DB50 und fügen Sie zu SLG_Status den UDT111ein.

Fügen Sie zu SLG_Diagnose den UDT281 ein.

Datensicht des SLG-Status im DB50 (UDT111) Byte 0 bis 27

Datensicht der SLG-Diagnose im DB50 (UDT281) Byte 28 bis 55

Die Startadresse im DB50 ist bei Sub_Command 01 „0“ SLG-Status Informationen

und bei Sub_Command 06 „28“ SLG-Diagnose Informationen

Die Datenlänge ist in beiden Fällen 28 Byte.

DB50 speichern und schließen

DB47 Auftragsdatenbaustein

Der DB47 wird über den UDT11 im DB45 angesteuert.

Im DB47 wird pro SLG (Schreib-Lese-Gerät) ein UDT21 eingebettet.

Im jeweiligen UDT21 werden dann die Auftrags-Kommandos eingegeben.

Die Daten des Schreib- bzw. Leseauftrags werden dann im DB48 abgelegt.

Der Verweis auf den DB48 wird in den UDT21 des DB47 zugeordnet.

Datenbaustein DB47 erstellen

DB47 öffnen und pro Auftrag den UDT21 einfügen

DB47 öffnen und für SLG1 über ARRAY Format fünf Mal den UDT21 einfügen.

Für SLG2 ebenfalls über ARRAY Format fünf Mal den UDT21 einfügen.

Hinweis

In unserem Beispiel sind pro SLG bzw. Kanal fünf Auftragsbefehle möglich.

Der UDT21 ist somit 10 Mal in den DB47 eingebettet.

Die Befehle bzw. Aufträge des zweiten SLGs beginnen ab der Adresse 50.

Datensicht des DB47

(Ab Byte 50 beginnen die Befehle zu SLG2 bzw. Kanal 2)

DB47 speichern und schließen

DB45 SLG Parameter Baustein

Jeder MOBY-Kanal (SLG) benötigt seine eigenen Parameter. Diese sind in einer Datenstruktur als UDT 10 (mit englischen Kommentaren), UDT 11 (mit deutschen Kommentaren) bzw. UDT 14 (mit spanischen Kommentaren) vordefiniert. Sie müssen für jeden MOBY-Kanal diesen UDT in einem Datenbaustein aufrufen. Im UDT 11 sind unterschiedliche Variablen definiert:

• INPUT-Parameter: Diese Variablen müssen vom Anwender einmalig bei der Projektierung eingegeben werden (Ausnahme: command_DB_number / command_DB_address). Während der gesamten Laufzeit ist es nicht notwendig, diese Parameter zu verändern oder abzufragen.

Bitte beachten Sie, dass nach Änderung eines INPUT-Parameters ein init_run durchzuführen ist, bevor die neue Einstellung wirksam wird (siehe Kapitel "Programmierung von Neustart und Wiederanlauf").

• Steuerbits: Mit diesen Boolschen Variablen startet der Anwender seine Befehle.

• Anzeigen: Die Anzeigen zeigen dem Anwender den Fortgang eines Befehls an. Fehleranalysen können einfach durchgeführt werden.

• FB-interne Variablen: Diese Variablen sind für den Anwender nicht von Bedeutung. Sie dürfen nicht durch die Anwendung verändert werden. Fehlfunktionen und Datenverfälschungen wären sonst die Folge.

Datenbaustein DB45 erstellen

DB45 öffnen und pro SLG den UDT11 einfügen

Im DB45 wird pro SLG der UDT11 aufgerufen.

Eingaben im DB45

Die Basisadresse des RF180C ist 256 (siehe Hardware) hier bei Adresse 0.0 und 50.0 einzutragen

Die Auswahl des SLG1 ist hier unter Adresse 2.0 einzutragen.

Die Auswahl des SLG2 ist hier unter Adresse 52.0 einzutragen.

Im DB45 wird auf den DB47 (Auftragsdatenbaustein) verwiesen.

Die Aufträge des ersten SLGs sind im DB47 ab DBB0 hier bei Adresse 4.0 und 6.0 einzutragen

Die Aufträge des zweiten SLGs sind im DB47 ab DBB50 hier bei Adresse 54.0 und 56.0 einzutragen

Alle anderen Werte werden nicht verändert.

Achten Sie bei den Eingaben im DB45 darauf, dass die Verkettung der DBs richtig fortgeführt wird.

Datensicht des DB45 bis Byte 33

Datensicht des DB45 ab Byte 34

DB45 speichern und schließen

Hinweis

Die Eingaben im Datenbaustein werden hier als Aktualwert eingetragen.

Achten Sie darauf, dass beim Initialisieren des Datenbausteines oder Urlöschen der CPU

die Aktualwerte mit den Anfangswerten des Datenbausteines überschrieben werden.

Weitere Informationen zum Aufbau der Datenstruktur mit Datenbausteinen und

zu den einzelnen UDTs finden Sie im Funktionshandbuch „RFID Systems FB45“.

## Programmierung von Neustart und Wiederanlauf

Ein Neustart des MOBY-ASM (An-Schalt-Modul) erfolgt durch das Setzen der Variablen "init_run".

Mit „init_run“ werden das ASM und der FB 45 neu parametriert und synchronisiert.

Ein „init_run“ ist notwendig nach

• dem Einschalten der SIMATIC (OB 100)

• dem Einschalten der Versorgungsspannung am ASM

• der Unterbrechung der PROFINET-Kommunikation

• einer Fehlermeldung durch die Variable "error_BUS"

• einem Transpondertypwechsel z.B. von RF300 auf ISO oder umgekehrt

• nach Änderung eines INPUT-Parameters im DB45 (SLG_Parameter)

OB100 erstellen

OB100 öffnen und Programm eingeben

OB100 speichern und schließen

## FC11 Funktion für einen Befehl bzw. Auftrag

Bevor Sie einen MOBY-Befehl mit „command_start“ starten können, müssen Sie diesen definieren. Für die einfache Definition eines Befehls steht Ihnen der der UDT 21 (deutsche Kommentare) zur Verfügung. Der UDT21 ist in den DB47 mehrfach eingebettet.

Damit nicht alle Eingaben im Datenbaustein DB47 durchgeführt werden müssen, soll hier ein Baustein für einen Befehl bzw. Auftrag erstellt werden.

Dieser Baustein kann dann im Steuerungsprogramm z.B. bei einer Befehlskette mehrfach aufgerufen werden.

Funktion FC11 erstellen

Legen Sie eine neue Funktion FC11 an.

IN Variablen anlegen

OUT Variablen anlegen

Netzwerke 1 bis 6 eingeben

FC11 speichern und schließen

## Grundlagen zu den Eingaben am Kommando-Baustein FC11

Über die Eingangs-Variablen des FC11 werden die Werte für den DB47 vorgegeben.

Pro Auftrag bzw. Befehl wird ein UDT21 verwendet.

Datensicht des UDT21

Befehlsübersicht

Daten auf Transponder schreiben

Daten vom Transponder lesen

Transponder initialisieren

SLG-Status auslesen

(Wir verwenden in unserem Beispiel die deutschsprachigen UDT111 und UDT281 zu RF300)

Befehl NEXT

Befehl END

Antenne des SLG ein bzw. ausschalten

Transponder Status

(Wir verwenden in unserem Beispiel die deutschsprachigen UDT261 und UDT271 zu RF300)

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

## Befehlskette

Der Aufbau einer Befehlskette erfolgt durch den Anwender, indem entsprechend viele UDT 21 hintereinander in einem DB abgelegt werden. Dabei müssen aneinander gekettete Befehle alle vom "Command"-Typ "4x" sein. Der letzte Befehl in einer Kette muss vom Typ 0x sein. Daran erkennt der FB 45 das Ende einer Befehlskette.

Beispiel für eine Befehlskette im DB47

Von einem MDS sollen 4 Datensätze bearbeitet werden.

Die Befehlsstruktur ist wie unten dargestellt im Auftrags-DB  hinterlegt.

Die Ziel und Quell-Daten des MDS werden im DB 48 fortlaufend abgelegt.

Lese MDS-Adresse 0000 hex Länge 600

Lese MDS-Adresse 1000 hex Länge 100

Lese MDS-Adresse 1200 hex Länge 1

Schreibe MDS-Adresse 1200 hex Länge 1

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

## Grundlagen zum FB45 und DB45

Der FB45 greift auf den DB45 zu. Im DB45 ist pro SLG ein UDT11 eingebettet.

Datensicht des UDT11

Input-Parameter des UDT11

Diese Variablen müssen vom Anwender einmalig bei der Projektierung eingegeben werden (Ausnahme: command_DB_number / command_DB_address).

Während der gesamten Laufzeit ist es nicht notwendig, diese Parameter zu verändern oder abzufragen.

Bitte beachten Sie, dass nach Änderung eines INPUT-Parameters ein „init_run“ durchzuführen ist, bevor die neue Einstellung wirksam wird (siehe Kapitel "Programmierung von Neustart und Wiederanlauf").

Notizen

Parameter „ASM_address“ Wert = 256 (siehe Hardware-Konfiguration) _________________

Parameter „ASM_channel“ Wert = 1 für SLG1 _____________________________________

Parameter „ASM_channel“ Wert = 2 für SLG2 _____________________________________

Parameter „command_DB_number“ Wert = 47 für beide SLGs _______________________

Parameter „command_DB_address“ Wert = 0 für SLG1  ____________________________

Parameter „command_DB_address“ Wert = 50 für SLG2  ___________________________

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Notizen

Parameter „option_1“ Wert = 2 um das rote Blinken der ERR-LED am SLG mit einem

“Init_Run” zurückzusetzen ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Notizen

Parameter „field_ON_time“ Wert = 0 für MDS-Typ RF300 ___________________________

Parameter „field_ON_time“ Wert = 1 für MDS-Typ ISO______________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Befehls- und Statuswort "BEST"

Im Befehls- und Statuswort sind die Steuerbits des FB 45 definiert.

Das Befehls- und Statuswort mit den Variablen wird mit dem UDT 11 generiert.

Die Variablen und die dazugehörigen relativen Adressen im UDT 11

sind im folgenden Bild wiedergegeben.

Steuerbits:

Mit diesen Boolschen Variablen startet der Anwender seine Befehle.

Steuerbits von Bit0 bis Bit7

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Steuerbits von Bit8 bis Bit15

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Weitere Anzeigen

Die Anzeigen zeigen dem Anwender den Fortgang eines Befehls an.

Fehleranalysen können einfach durchgeführt werden.

Notizen

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Alle weiteren Variablen des UDT 11 sind nur für den FB-internen Gebrauch.

Sie dürfen in keinem Fall vom Anwender verändert werden

## FB10 SLG_Steuerungsprogramm

Im FB10 soll nun das Steuerungsprogramm zu den Steuerbefehlen eines SLGs

und der Aufruf des FB45 programmiert werden.

Zusätzlich soll noch die Anwesenheitszeit des Transponders erfasst werden.

Funktionsbaustein FB10 erstellen

Legen Sie einen neuen Funktionsbaustein FB10 an.

IN Variablen anlegen

OUT Variablen anlegen

STAT Variablen anlegen

TEMP Variablen anlegen

Netzwerke 1 bis 3

Netzwerke 4 bis 8

Hinweis zu den Netzwerken 7 und 8:

Die Einschaltverzögerung TON (SFB4) im Netzwerk 7 und der FB45 Aufruf im Netzwerk 8 werden als Multiinstanz eingefügt. Nach dem Einfügen ins Programm den Baustein mit rechter Maustaste anklicken und „Ändern in Multiinstanz-Aufruf“ wählen.

Danach im Fenster den Namen der Multiinstanz (Siehe NW7 bzw. NW8 ohne #) eingeben.

FB10 speichern und schließen

## FB1 Steuerungsprogramm

Mit den fertigen Bausteinen kann jetzt das Steuerungsprogramm erstellt werden.

Aufgabenstellung:

In unserem Beispielprogramm sollen zwei Befehlsketten mit je zwei Aufträgen abgearbeitet werden.

Mit den START_SLG1 (E0.0) wird die Befehlskette des ersten SLG ausgeführt.

Erst soll die MDS-Status-Information gelesen werden und danach soll am SLG1 ein Schreib-Befehl durchgeführt werden. Wir schreiben mit den SLG1 8 Byte die im DB48 ab DBB0 abgelegt aufs MDS. Mit den RESET_SLG1 (E0.1) wird im Fehlerfall (LED am SLG1 blinkt rot) der Fehler zurückgesetzt und ein „Init_run Befehl“ zum Rücksetzen des ersten SLG ausgeführt.

Mit den RF300_ISO (E02) soll am ersten SLG (RF310R) ein Umschalten zwischen MDS-Typen z.B. RF360T oder ISO-Transpnder z.B. Moby D ISO durchgeführt werden.

Mit den START_SLG2 (E1.0) wird die Befehlkette des zweiten SLG ausgeführt.

Erst soll die MDS-Diagnose-Informationen gelesen werden und danach soll am SLG2 ein Lese-Befehl durchgeführt werden. Wir lesen mit dem SLG2 8 Byte aus dem Transponder und schreiben diese in den DB48 ab DBB50.

Mit den RESET_SLG2 (E1.1) wird im Fehlerfall (LED am SLG2 blinkt rot) der Fehler zurückgesetzt und ein „Init_run Befehl“ zum Rücksetzen des zweiten SLG ausgeführt.

Zusätzlich soll noch an den SLGs die Anwesenheitszeit der Transponder erfasst werden.

Symboltabelle ergänzen

Funktionsbaustein FB1 erstellen

Legen Sie einen neuen Funktionsbaustein FB1 an.

TEMP Variablen anlegen

Netzwerk 1 bis 2

Der FB10 wird als Multiinstanz-Baustein eingefügt.

Netzwerk 3

Netzwerk 4 bis 5

Netzwerk 6

FB1 speichern und schließen

## OB1 Programmaufruf

Doppelklicken Sie den OB1 im Projektfenster oder öffnen Sie die Objekteigenschaften des OB1

und geben Sie den Symbolischen Namen und Symbolkommentar ein.

OB1 öffnen und FB1 mit DB1 aufrufen

Fenster mit der Abfrage zum Generieren des DB1 durch Klick auf „Ja“ bestätigen.

OB1 speichern und schließen

Nun kann das Programm in die Steuerung geladen und getestet werden.

## Variablentabelle STATUS_SLG_1

## Variablentabelle STATUS_SLG_2

## Symboltabelle

## Bausteinordner

## Datensicht des DB49

# Text boxes

UDT11

Byte 50 bis Byte 99

zu SLG2

UDT11

Byte 0 bis Byte 49

zu SLG1

DB1

MultiinstanzDB

des FB45

FB45

zu SLG2

pro Befehl UDT21

DB45

pro SLG

ein UDT11

integriert

DB1

MultiinstanzDB

des FB45

FB45

zu SLG1

5 Ethernet- Verbindung

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

3 SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

4 SIMATIC RF180C (ASM)

mit Reader RF310R (SLG)

und Transponder RF340T (MDS)

Lesen MDS-Status

Command 0B / 02

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Lesen MDS-Status

Command 0B / 01

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

DB48

allg. Daten

Quell-Daten

Ziel-Daten

UDT261

DB49 MDS-Status

UDT271

Lesen SLG-Status

Command 04 /01

DB50 SLG-Status

Lesen SLG-Status

Command 04 / 06

SLG-Diagnose

UDT281

UDT111

DB47

1 PC

Schreiben auf MDS

Command 01

Lesen von MDS

Command 02

2 STEP 7