Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL E12

VISION SENSOR Formprüfung

mit SIMATIC S7-300F-2 PN/DP und VS120

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	4

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP	6

3.	Hinweise zu den SIMATIC VS120-Komponenten	6

3.1.	Produktbeschreibung	6

3.2.	Leistungsmerkmale	7

3.3.	Funktion	7

3.4.	Erfassung und Ausgabe von Erkennungswerten in einer PROFINET IO-Umgebung	8

3.5.	Kommunikationsschnittstelle des VS120 auf PROFINET einstellen	9

4.	Inbetriebnahme eines Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und VS120	11

4.1.	Neues Projekt anlegen	12

4.2.	Hardware Konfigurieren	14

4.3.	Gerätenamen zuweisen	22

4.4.	Bausteine und FB1 und DB10 ins Projekt einfügen	24

4.5.	Funktionsbaustein FB1	24

4.6.	Bedienung des FB1	27

4.7.	Fehlerinformationen des FB1	28

4.8.	Datenbaustein DB10	28

4.9.	Symboltabelle ergänzen	30

4.10.	FC10 Steuerungsprogramm	30

4.11.	FC10 im OB1 aufrufen	32

5.	WEB-Server basierte Bedienoberfläche des VS120	33

5.1.	Modell einrichten und auswerten	33

5.2.	Modellset einrichten und Modellnummer auswerten	41

6.	Ergebnisse der Bildauswertung in der CPU	45

6.1.	Web-Ansicht der Auswertung	45

6.2.	Datensicht des DB10	45

6.3.	Variablentabelle DB_Werte	46

6.4.	Symboltabelle	46

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

# Vorwort

Das Modul E12 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚IT-Kommunikation mit SIMATIC S7’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie die Vernetzung und der Datenaustausch zwischen SPSen und dem Vision Sensor Auswertgerät VS120 aufgebaut wird.

Als SPS-Steuerung wird eine CPU 315F-2 PN/DP und als Vision Sensor Auswertgerät ein VS120-System zur Formprüfung eingesetzt. Die SIMATIC VS120-Komponenten bestehen aus einem Auswertgerät mit Sensorkopf und LED-Ringlicht. Die Vernetzung zwischen SPS und dem SIMATIC VS120 erfolgt über PROFINET.

Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise zur Inbetriebnahme anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

(	Grundlagen der Netzwerktechnik (z.B. Anhang V – Grundlagen der Netzwerktechnik)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

- Software STEP 7 V 5.4

- SPS SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP und mindestens einer digitalen

Ein- und Ausgabebaugruppe.

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315F-2 PN/DP

- Digitale Eingänge: DI 16x DC24V

- Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A

- SIMATIC VS120 Auswertgerät mit Sensorkopf und LED-Ringlicht

- Ethernet- Verbindung zwischen PC, CPU 315F-2 PN/DP und VS120

# Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP

Die CPU 315F-2 PN/DP ist eine CPU die mit 2 integrierten Schnittstellen ausgeliefert wird.

- Die erste Schnittstelle ist eine kombinierte MPI/PROFIBUS-DP– Schnittstelle, die am

PROFIBUS DP als Master oder Slave für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten eingesetzt werden kann.

Des Weiteren kann Die CPU hier über MPI oder auch über PROFIBUS DP

programmiert werden

- Die zweite Schnittstelle ist eine integrierten PROFINET- Schnittstelle.

Diese ermöglicht den Einsatz der CPU als PROFINET IO- Controller für den Betrieb von

dezentraler Peripherie an PROFINET. Über diese Schnittstelle kann die CPU ebenfalls

programmiert werden!

- An beiden Schnittstellen können auch fehlersichere Peripheriegeräte eingesetzt werden.

Hinweise:

-	In diesem Modul wird die CPU 315F-2 PN/DP als Steuerung für den Datenaustausch eines

SIMATIC RFID-Systems am PROFINET eingesetzt.

-	Zum Betrieb dieser CPU ist eine Micro Memory Card erforderlich!

- Die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen können bei dieser CPU parametriert werden.

# Hinweise zu den SIMATIC VS120-Komponenten

## Produktbeschreibung

Der Vision Sensor SIMATIC VS120 dient der optischen Erkennung und Prüfung von Objekten im Auflichtverfahren. Der Vision Sensor SIMATIC VS120 prüft, ob es sich um das korrekte Objekt handelt, ob es unversehrt ist und in welcher Position es sich befindet.

Der Vision Sensor SIMATIC VS120 liefert folgende Erkennungswerte bei der Objekterkennung:

• x-Koordinate

• y-Koordinate

• Winkel

• Qualitätswerte der Prüfobjekte, Nummer der gefundenen Teile

Diese Objekterkennungsdaten werden an Auswerteeinheiten in Automatisierungssystemen übertragen. In den Auswerteeinheiten der Automatisierungssysteme werden die Daten verarbeitet.

Der Vision Sensor SIMATIC VS120 eignet sich für:

• Erkennung von Teilen für Sortieraufgaben

• Positionsermittlung für Pick&Place - Anwendungen

• Vorhandensein- und Positionskontrolle in der Fertigung

• Lagekontrolle in der Zuführtechnik, z. B. bei Schwingförderern, Werkstückträgern,

Förderbändern, Umlaufsystemen und Greifereinheiten sowie Robotern

• Qualitätskontrolle von Prüfobjekten

## Leistungsmerkmale

• Auflichtverfahren mit LED-Ringlicht

• Objekterkennung mit Objektsuche und Objektprüfung

• Inbetriebnahme über Einrichtunterstützung am PG / PC mit installiertem Internet Explorer

• Bis zu 20 Objektprüfungen pro Sekunde

• Bis zu 64 Prüfobjekte sind hinterlegbar

• Für die Sortierung der Prüfobjekte stehen 2 Digitalausgänge zur Verfügung: OK, N_OK

• Vollständig webbasierte Bedienoberfläche

• Weitreichende Bedien- und Beobachtfunktionen auch im Auswertebetrieb

• Weitreichende Diagnose- und Protokollierungsfunktionen: Fehlerbildspeicher und

Ereignisprotokollierung

• Firmware-Update über die Bedienoberfläche des Web-Browsers

• Steuerung über Digital I/O, PROFIBUS DP und PROFINET IO

Ergebnisausgabe über:

– PROFIBUS DP

– PROFINET IO

– RS232-Schnittstelle eines RS232-Ethernet-Umsetzers

– TCP/IP-Verbindung des PC / PG

## Funktion

Merkmale eines Prüfobjekts auf Korrektheit prüfen

Zur Erkennung von Prüfobjekten stehen 64 Modelle zur Verfügung. Die SIMATIC VS120 überprüft, ob die einzelnen Merkmale des Prüfobjektes wie beim gelernten Modell gestaltet sind.

Bei der Festlegung der Erkennungs- und Auswertebereiche sind Glanzstellen auf den Prüfobjekten zu vermeiden.

Erkennungsprinzip von Kanten

Für die Erkennung von Bildmustern werden Kanten verwendet. Diese Kanten aus den Bildern sind die Übergänge von Hell auf Dunkel oder umgekehrt. Aus der Summe der im Bild extrahierten Kanten und deren Anordnung wird ein Modell erzeugt.

Erkennen und Lokalisieren von Teilen

Die SIMATIC VS120 erkennt Prüfobjekte und ermittelt die Koordinaten samt Drehlage und leitet sie z. B über PROFIBUS DP an Steuerungssysteme wie die S7 weiter.

Prüfen eines Modells auf Vollständigkeit

Zusätzlich überprüft die SIMATIC VS120 die Prüfobjekte auf Vollständigkeit. Abweichungen zum trainierten Modell werden erkannt und die Qualitätswerte der Auswertung werden

angezeigt.

Sortierfunktionen von Modellen in Modellsets

Je nach der Wichtigkeit der Applikation können 15 Modellsets zur Auswertung mit 64 möglichen Modellen zusammengestellt und abgespeichert werden. Bei der Auswertung durch die SIMATIC VS120 werden die Modelle entsprechend der Applikation mit einer Steuerung sortiert.

## Erfassung und Ausgabe von Erkennungswerten in einer PROFINET IO-Umgebung

• Über Ethernet (TCP/IP) und einen Switch ist ein PC / PG angeschlossen, welches ausschließlich dem Einrichtvorgang dient.

• Über Ethernet und einen Switch besteht eine Verbindung zu einem PROFINET IO-fähigen Automatisierungssystem.

• Die SIMATIC VS120 wird durch das Automatisierungssystem gesteuert.

• Die Ergebnisausgabe der Prüfobjekte erfolgt über PROFINET IO zum

Automatisierungssystem.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 3 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

## Kommunikationsschnittstelle des VS120 auf PROFINET einstellen

Schalten Sie die Stromversorgung des Auswertegeräts VS120 für die Erstinbetriebnahme ein.

Bei der Erstinbetriebnahme erscheint auf der LCD-Display Anzeige "Factory-Settings Used".

Bestätigen Sie das mit "OK".

Danach führt das Auswertegerät VS120 einen Selbsttest durch:

• Überprüfung der Ethernet-Verbindung

ESC drücken

• Funktionsprüfung des Sensorkopfes

ESC drücken

Nach Durchlauf des Selbsttests erscheint auf dem LCD-Display die Anzeige "Adjust".

OK drücken um ins Hauptmenü zu gelangen

Bei jedem weiteren Start der SIMATIC VS120 führt das Auswertegerät VS120 folgenden Selbsttest durch:

• Überprüfung der abgespeicherten Einstellungen und Modelldaten

• Überprüfung der Ethernet-Verbindung

• Ggf. Prüfung der Verbindung zu PROFINET IO

• Ggf. Prüfung Ethernet RS232-Umsetzer bzw. TCP-Server und zum PC / PG

• Ggf. Prüfung ob Daten vom und zum PROFIBUS DP ausgetauscht werden können

• Funktionsprüfung des Sensorkopfes

• Ggf. Prüfung der Verbindung zur Archivierung der Modelldaten

Bei einem fehlerfreien Durchlauf des Selbsttests wird abhängig vom Zustand beim letzten

Ausschalten auf dem LCD-Display das Hauptmenü, die Anzeige "Adjust" oder das RUNMenü

angezeigt.

Ggf. mehrmals ESC drücken um ins Hauptmenü zu gelangen

Darüber hinaus navigieren Sie im LCD-Display zwischen den Menüs und nehmen Eingaben

vor.

"Haupt"-Menü:

Um das VS120 auf PROFINET einzustellen müssen Sie ins Menü „Connect“

Stellen Sie den Cursor vor Connect und drücken Sie die OK Taste

"Connect"-Menü:

Sie müssen den IP Mode des Ethernet auf PNIO stellen

Stellen Sie den Cursor vor Ports und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor Ethernet und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor IP Mode und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor PNIO und drücken Sie die OK Taste

Das Auswertgerät verlangt jetzt einen Neustart, drücken Sie die OK Taste um zu bestätigen.

Nach den Neustart blinkt die rote Busfehler LED (BF) solange bis eine Kommunikation über PROFINET zwischen einer Steuerung und dem VS120 aufgebaut wird.

Ggf. mehrmals ESC drücken um ins Hauptmenü zu gelangen.

Alle weiteren Informationen zu der Bedienung am Auswertgerät finden

Sie in den Kapiteln 8.3, 8.4 und 9.2 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

# Inbetriebnahme eines Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und VS120

Im Folgenden wird die Inbetriebnahme des VS120 in einem Projekt beschrieben.

Dabei wird als SIMATIC S7-300 Station eine CPU 315F-2 PN/DP eingesetzt.

Im Steuerungsprogramm der CPU muss eine Datenstrukur über einen Funktionsbaustein-Aufruf (FB1) mit Datenbaustein (DB10) erstellt werden.

Die Datenstruktur hat folgenden Aufbau:

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 10 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

## Neues Projekt anlegen

1. 	Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ‚SIMATIC Manager’, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. ( ® SIMATIC Manager)

2. 	STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt

( ® Datei ® Neu)

3.	Dem Projekt wird nun der ‚Name’ ‚VS120’ gegeben ( ® VS120 ® OK)

- Markieren Sie Ihr Projekt und fügen Sie ein ‚Industrial Ethernet- Subnetz’ ein

(( VS120 ( Einfügen ( Subnetz ( Industrial Ethernet).

- Dann wird eine ‚SIMATIC 300-Station’ eingefügt. (® Einfügen ® Station ® SIMATIC 300-Station)

## Hardware Konfigurieren

- Konfigurationswerkzeug für die ‚Hardware’ mit einem Doppelklick öffnen. (® Hardware)

- Hardwarekatalog durch einen Klick auf das Symbol ‚’ öffnen. (® )

‚Profilschiene’ mit einem Doppelklick einfügen ( ® SIMATIC 300 ® RACK-300

® Profilschiene ).

Hinweis:

Danach wird automatisch eine Konfigurationstabelle für den Aufbau des Racks 0 eingeblendet.

- Aus dem Hardwarekatalog können nun alle Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrem realen Rack gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste  gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen.

Wir beginnen mit dem Netzteil ‚PS 307 5A’. (® SIMATIC 300 ®  PS-300 ® PS 307 5A)

Hinweis:

Falls Ihre Hardware von der hier gezeigten abweicht, so müssen Sie einfach die entsprechenden Baugruppen aus dem Katalog auswählen und in Ihr Rack einfügen. Die Bestellnummern der einzelnen Baugruppen, die auch auf den Komponenten stehen, werden in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir die ‚CPU 315F-2 PN/DP’ auf den zweiten Steckplatz.

Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden.

(® SIMATIC 300 ®  CPU-300 ® CPU 315F-2 PN/DP ® 6ES7 315-2FH13-0AB0 ® V2.6 )

- Beim Eintragen der CPU erscheint folgendes Fenster, in dem Sie der CPU 315F-2 PN/DP eine ‚IP- Adresse’ zuordnen, die ‚Subnetzmaske’ festlegen und das bereits erstellte ‚Ethernet’- Netz auswählen müssen. Optional kann für Netzübergreifende Kommunikation auch eine ‚Router- Adresse’ ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ‚OK’ (( IP- Adresse: 192.168.0.100 ( Subnetzmaske: 255.255.255.0 ( Ethernet(1) ( Keinen Router verwenden ( OK)

Hinweise zur Vernetzung am Ethernet ( Weitere Informationen im Anhang V der Ausbildungsunterlage):

MAC- Adresse:

Die MAC-Adresse besteht aus einem festen und einem variablen Teil. Der feste Teil ("Basis-MAC-Adresse") kennzeichnet den Hersteller (Siemens, 3COM, ...). Der variable Teil der MAC-Adresse unterscheidet die verschiedenen Ethernet-Teilnehmer und sollte weltweit eindeutig vergeben werden. Auf jeder Baugruppe ist eine werksseitig vorgegebene MAC- Adresse aufgedruckt.

Wertebereich für IP-Adresse:

Die IP-Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.16

Wertebereich für Subnetzmaske:

Diese Maske wird verwendet, um erkennen zu können, ob ein Teilnehmer bzw. dessen IP- Adresse zum lokalen Subnetz gehört oder nur über einen Router erreichbar ist.

Die Subnetzmaske besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 255.255.0.0

Die 4 Dezimalzahlen der Subnetzmaske müssen in ihrer binären Darstellung von links eine Folge von lückenlosen Werten "1" und von rechts eine Folge von lückenlosen Werten "0" enthalten.

Die Werte "1" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Netznummer. Die Werte "0" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Teilnehmeradresse.

Beispiel:

richtige Werte:	255.255.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 Binär

255.255.128.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 Binär

255.254.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 Binär

falscher Wert:	255.255.1.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 Binär

Wertebereich für Adresse des Netzübergangs (Router):

Die Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.1.

Zusammenhang IP-Adressen, Adresse des Routers und Subnetzmaske:

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur an den Stellen unterschiedlich sein, an denen in der Subnetzmaske "0" steht.

Beispiel:

Sie haben eingegeben: für Subnetzmaske 255.255.255.0; für IP-Adresse 141.30.0.5 und für die Adresse des Routers 141.30.128.1.

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur in der 4. Dezimalzahl einen unterschiedlichen Wert haben. Im Beispiel ist aber die 3. Stelle schon unterschiedlich.

Im Beispiel müssen Sie also alternativ ändern:

- die Subnetzmaske auf: 255.255.0.0 oder

- die IP- Adresse auf: 141.30.128.5 oder

- die Adresse des Netzübergangs auf: 141.30.0.1

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Eingangsmodul für 16 Eingänge auf den vierten Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC 300 ® DI-300 ® SM 321 DI16xDC24V).

Hinweis:

Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Ausgangsmodul für 16 Ausgänge auf den fünften Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC-300 ® DO-300 ( SM 322 DO16xDC24V/0,5A).

Hinweis:

Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Nun muss noch der PROFINET- Gerätename auf PN-IOx100 geändert werden.

Wählen Sie ‚PN-IO’ mit einem Doppelklick. (® PN-IO,( PN-IOx100,( OK)

- Ziehen Sie den PROFINET-IO-System (100) Strang nach rechts und fügen Sie aus dem Ordner PROFINET IO die SIMATIC VS100 Baugruppe VS120 durch Ziehen auf den Strang ein.

Sollte die Baugruppe VS120 noch nicht zur Auswahl stehen muss sie erst über

Menü „Extras“ GSD-Dateien instalieren von einem Datenträger eingefügt werden.

- Doppelklicken Sie auf die eingefügte Baugruppe und ändern Sie den Gerätenamen auf VS120x120 und die IP-Adresse auf 192.168.0.120

- Doppelklicken Sie auf das SteuerByte der eingefügten Baugruppe und ändern Sie

die Adressen der Eingänge auf 10 und die der Ausgänge auf 20

Ansicht der Hardware

- Die Hardware Konfiguration wird nun durch einen Klick auf ‚’ gespeichert und übersetzt.

## Gerätenamen zuweisen

- Markieren Sie die Baugruppe VS120 und wählen Sie anschließend über das Menü „Zielsystem“ bei Ethernet Gerätenamen vergeben.

Hinweis:

Voraussetzung hierfür ist, dass die PG/PC- Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ist und die Netzwerkkarte des PCs richtig konfiguriert ist. Z.B.: IP- Adresse 192.168.0.99, Subnetz 255.255.255.0 und Router- Adresse -.-.-.- (Siehe Modul E02!)

- Markieren Sie die VS100 Baugruppe und Klicken Sie anschließend auf die

Schaltfläche „Name zuweisen“. Fenster wieder schließen.

- Dann kann die Hardware Konfiguration durch einen Klick auf ‚’ in die SPS geladen werden. Dabei sollte der Betriebsartenschalter an der CPU auf Stop stehen! ( ®  )

(Nach dem Laden der Hardware in die CPU erlischt die rote BF LED am VS120)

- Hardware Konfiguration schließen.

## Bausteine und FB1 und DB10 ins Projekt einfügen

Bibliothek VS120-2 aus dem aus dem Vorlagenverzeichnis oder von der

Image Processing System SIMATIC VS120 V2.1 CD aus dem Verzeichnis

„Function Blocks“ dearchivieren und öffnen.

FB1 und DB10 in den Bausteinordner des Projekts einfügen.

Bibliothek schließen.

Hinweis:

Anstelle der Bibliothek VS120-2 kann auch das Beispielprogramm VS120_Examples dearchiviert werden. Die Datei Vs120_Examples.zip finden Sie auf der Image Processing System SIMATIC VS120 V2.1 CD in dem Verzeichnis „Examples“, Unterverzeichnis „SIMATIC“

## Funktionsbaustein FB1

Zur einfacheren Bedienung der Funktionen von Vision Sensor SIMATIC VS120 gibt es einen

Funktionsbaustein FB1 für IO-Operationen.

Der FB1 erleichtert die softwaretechnische Einbindung ins Steuerungsprogramm.

Aufgaben des Funktionsbausteins FB1

• Anwählen eines Modells oder Modellsets

• Lesen der Ergebnisdaten und diese im DB10 ablegen

(DB10 ist im Dokumentationspaket enthalten)

• Steuer- und Status-Schnittstelle bedienen (Triggern, Ergebnisbits, ...)

• Verzögerungszeit (Delay-Time) des Triggers übertragen

• Fehlermeldungen ausgeben

Eingangs-Parameter des FB1

Notizen

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ausgangs-Parameter des FB1

Notizen

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

## Bedienung des FB1

Modellanwahl

• Um ein Modell anwählen zu können, muss das DISA-Bit auf 1 gesetzt werden.

• Die gewünschte Modellnummer wird am FB1-Eingang MODEL angelegt.

• Der Modellwechsel ist abgeschlossen, wenn das TRD- und RDY-Bit von FALSE auf TRUE wechselt. Die angelegte Modellnummer wird in diesem Fall auf den Ausgang MODEL_OUT gelegt.

• Solange kein Modell übertragen wurde, wird am Ausgang MODEL_OUT der Wert 0 ausgegeben.

• Der Ausgang MODEL_OUT wechselt auf 0, sobald das DISA-Bit zurückgesetzt wird.

• Bei MODEL = 0 bleibt das zuletzt angewählte Modell erhalten. Am Ausgang MODEL_OUT wird eine 0 ausgegeben.

Reset

• Beim Rücksetzen von Fehlern werden SIMATIC VS120 – Baugruppenfehler (IN_OP = 0) und die FB1-Übertragungsfehler zurückgesetzt.

Triggern

• Mit dem Triggereingang am FB1 kann eine Bildauswertung mit der SIMATIC VS120 ausgelöst werden.

• Beim Mix-Betrieb „Steuern über PROFIBUS DP und Triggern über DI / DO“ kann das Triggersignal direkt am Auswertegerät VS120 angeschlossen werden. Der FB1-Parameter TRG bleibt in diesem Fall frei.

Delay-Time übertragen

• Der Zeitwert für die hardwaremäßige Triggerverzögerung wird am FB1-Parameter DELAY angelegt. Mit dem Delay-Time Parameter kann der Wert für die hardwaremäßige

Triggerversorgung festgelegt werden.

Ergebnisdaten lesen und übertragen

• Der FB1 ist immer in Empfangsbereitschaft.

• Nach einer OK oder N_OK Auswertung werden die Ergebnisdaten ausgegeben.

• Die Daten sind gültig, wenn Bit NDR von Null auf 1 wechselt.

• Mit der Einrichtunterstützung unter "Verbindungen - Register Ausgabe" wird eingestellt,

wie viele Sub-ROIs übertragen werden.

## Fehlerinformationen des FB1

Ist ein Fehler aufgetreten, wird ERROR = 1 gesetzt.

Die genaue Fehlerursache wird dann im ERRCODE angezeigt.

Fehlerinformation

• 0000: kein Fehler

• 1xyz: FB1-interner Fehler

• 2xyz: Fehler des Auswertegeräts

• 8xyz: Fehlermeldungen interner SFC’s

## Datenbaustein DB10

Aufgaben des Datenbausteins DB10

Der DB10 ist ausgelegt für die strukturierte Aufnahme / Speicherung der Daten von einem

Main-ROI und max. 16 Sub-ROIs. In der Einrichtunterstützung wird die Anzahl der Sub-ROIs

eingestellt in Verbindungen - Register Ausgabe.

Aufbau des DB10

(Der DB10 hat eine Größe von 246 Byte und reicht für 16 SubROIs)

## Symboltabelle ergänzen

Offnen Sie die Symboltabelle und geben Sie folgende Symbolzuordnungen ein.

Speichern und Schließen Sie die Symboltabelle.

## FC10 Steuerungsprogramm

Im FC10 soll nun das Steuerungsprogramm zu den Vision Sensor Modul VS120 erstellt werden.

FC10 erstellen.

An den ersten vier Eingangsparametern des FB1 müssen die Ein- bzw. Ausgangsadressen des VS120 (Hardware) eingetragen werden.

Mit den Eingang E0.0 wird der Befehl zur Bildaufnahme und Starten der Auswertung ausgeführt.

Mit den Eingang E0.1 wird im Fehlerfall ein Rücksetzen des Fehlers durchgeführt.

Mit den Eingang E0.2 wird manuelle Bedienung des VS120 gesperrt.

Am Eingangsparameter RECV wird der DB10 als ANY P#DB10.DBX1.0 BYTE 245 angegeben.

Im DB10 werden die Daten erst ab dem Byte 1 eingetragen.

Über die Ausgänge A4.0 bis A4.6 werden die VS120 Statusinformationen angezeigt.

Im Netzwerk 1 wird der FB1 aufgerufen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 10.6 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

## FC10 im OB1 aufrufen

OB1 doppelklicken.

Symbolischer Name und Symbolkommentar eingeben.

Mit OK bestätigen.

Netzwerk 1 eingeben.

OB1 speichern und schließen.

Nun kann das Programm in die CPU geladen werden.

# WEB-Server basierte Bedienoberfläche des VS120

## Modell einrichten und auswerten

Öffnen Sie den Internet-Browser.

Geben Sie als Link die IP-Adresse 192.168.0.120 des VS120 ein.

Zur Spracheinstellung klicken Sie auf die deutsche Fahne.

Klicken Sie auf Sensor einrichten.

Im linken Teil der Bedienoberfläche finden Sie die Auswahl der Aufgaben in Form von Schaltflächen. Sie aktivieren die gewünschte Aufgabe durch einen Mausklick auf die zugehörige Schaltfläche. Anschließend wird der zugehörige Dialog im rechten Teil der Oberfläche angezeigt.

Die Web-Server basierte Bedienoberfläche für Vision Sensor SIMATIC VS120 bietet

folgende Dialogfelder zur Bildauswertung:

• Einrichten;

• Verbindungen;

• Trainieren;

• Auswerten;

• Optionen;

• Info;

• Verwalten;

• Stopp.

Unterhalb der Aufgaben-Schaltflächen befindet sich eine Ampel, mit der Sie auf einen Blick

erkennen, in welchem Betriebszustand sich das Auswertegerät VS120 befindet.

Die Ampel kann die folgenden Zustände annehmen:

• Grün: Auswertebetrieb VS120 mit Ergebnisausgabe

• Gelb: STOPP inkl. Einrichten und Trainieren

• Rot: Fehler

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten.

Hier geben Sie Parameter für die Bildaufnahme und Bildauswertung vor.

Zur Bildung von Mustern, die wiedererkannt werden können, werden Kanten, also Übergänge von Hell auf Dunkel oder umgekehrt, aus dem Bild verwendet. Der Algorithmus extrahiert zwar die Kanten automatisch, dennoch muss der Anwender für ein kontrastreiches Abbild durch optimale Belichtung sorgen, das heißt für die Erstellung von Modellen zur Wiedererkennung ist die Schaffung eines kontrastreichen Abbilds durch optimale Belichtung Voraussetzung.

Eine Automatische Belichtungszeit sollte nur gewählt werden, wenn sich das zu prüfende

Objekt nicht bewegt.

Die Auswahl der Genauigkeit richtet sich nach der Größe der Suchbereiche und nach den

erkennbaren Änderungen des Prüfobjektes. Die Suche von Teilen im Bild findet pyramidisch statt.

Es wird mit einer Grobsuche mit niedriger Auflösung begonnen und mit einer Feinsuche mit hoher Auflösung abgeschlossen. Durch die Genauigkeit wird die Grob- und Feinsuche beeinflusst.

Je höher die Prüfgenauigkeit umso länger dauert die Auswertung.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 4 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindungen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Integration oder auf die Schaltfläche Weiter.

Stellen Sie als Trigger die Quelle PROFINET IO ein.

Stellen Sie bei Verbindung die Ausgabe, OK / N_OK und Steuerung PROFINET IO ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Trainieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und stellen Sie die Parameter ein.

Ziehen Sie eine kreisförmige ROI (Region of Interest) um das Teil.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Die Informationen zu den Parametern finden Sie im Kapitel 4.3 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

Im Register Kanten können störende oder unwichtige Kanten der ROI enfernt werden.

Im Register Test wird das trainierte Teil getestet.

Auf die Schaltfläche Weiter klicken.

Im Register Speichern das Modell mit den Namen Teil1 speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten und starten Sie den Auswertbetrieb.

Stellen Sie die CPU auf Run und starten Sie mit „Start“ (E0.0) die Bildauswertung.

Auswertergebnis: Fehlerhaftes Teil mit Zahl 1 zu groß und krumm gefräst

Auswertergebnis: Fehlerhaftes Teil mit Zahl 16 statt Zahl 1

## Modellset einrichten und Modellnummer auswerten

Es sollen mehrere Modelle trainiert als Set zusammengefasst werden.

Teile 2 bis 5 trainieren

Es sollen die Teile1 bis 5 zu einem Modellset zusammengefasst werden.

Auf die Schaltfläche Optionen klicken.

Im Register Extras unter Multimodell Verwenden: Ein auswählen.

Teil1 bis Teil5 markieren.

mit den Namen Teil1 speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Alle weiteren Informationen zu der Bedienung der Web-Server basierten Oberfläche

finden Sie im Kapitel 9.3 der Betriebsanleitung

„Bildverarbeitungssysteme Vision Sensor SIMATIC VS120“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten und starten Sie den Auswertbetrieb.

Stellen Sie die CPU auf Run und starten Sie mit „Start“ (E0.0) die Bildauswertung.

Die Werkstücke werden erkannt.

Auch wenn die Zahl fehlerhaft ist wird über die Form noch eine Teilezuordnung getroffen

# Ergebnisse der Bildauswertung in der CPU

## Web-Ansicht der Auswertung

## Datensicht des DB10

Das Ergebnis der Bildauswertung wird im DB10 abgelegt

## Variablentabelle DB_Werte

## Symboltabelle

# Text boxes

DB10

Ergebnis der Formprüfung

Instanz DB1

des FB1

FB1

zu VS120

5 Ethernet- Verbindung

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

3 SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

4 SIMATIC VS120

mit Sensorkopf und LED-Ringlicht

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

1 PC

2 STEP 7