Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung

Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL E13

VISION SENSOR Codelesen

mit SIMATIC S7-300F-2 PN/DP und VS130-2

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	4

2.	Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP	6

3.	Hinweise zu den SIMATIC VS130-2 Komponenten	6

3.1.	Produktbeschreibung	6

3.2.	Leistungsmerkmale	7

3.3.	Auswerteanordnung	7

3.4.	Erfassung und Ausgabe von Erkennungswerten in einer PROFINET IO-Umgebung	8

3.5.	Kommunikationsschnittstelle des VS130-2 auf PROFINET einstellen	9

4.	Inbetriebnahme eines Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und VS130-2	11

4.1.	Neues Projekt anlegen	12

4.2.	Hardware Konfigurieren	14

4.3.	Gerätenamen zuweisen	22

4.4.	Baustein und FB79 ins Projekt einfügen	24

4.5.	FB 79 "VS130-2_CONTROL"	24

4.6.	Belegung der PROFINET IO relevanten Schnittstellen des Auswertegeräts	30

4.7.	DB20 Ergebnis-String Datenbaustein	31

4.8.	Symboltabelle ergänzen	32

4.9.	FC10 Steuerungsprogramm	33

4.10.	Programmierung von Neustart und Wiederanlauf	39

4.11.	FC10 im OB1 aufrufen	40

5.	WEB-Server basierte Bedienoberfläche des VS130-2	41

5.1.	Modell einrichten und auswerten	41

6.	Ergebnisse der Code-Auswertung in der CPU	51

6.1.	Web-Ansicht der Code-Auswertung	51

6.2.	Datensicht des DB20	51

6.3.	Variablentabelle VAT_VS130	52

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:

Information

Programmierung

Beispielaufgabe

Hinweise

# Vorwort

Das Modul E13 ist inhaltlich der Lehreinheit ‚IT-Kommunikation mit SIMATIC S7’ zugeordnet.

Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie die Vernetzung und der Datenaustausch zwischen SPSen und dem Vision Sensor Auswertgerät VS130-2 aufgebaut wird.

Als SPS-Steuerung wird eine CPU 315F-2 PN/DP und als Vision Sensor Auswertgerät ein VS130-2-System zum Codelesen eingesetzt. Die SIMATIC VS130-2-Komponenten bestehen aus einem Auswertgerät mit Sensorkopf und LED-Ringlicht. Die Vernetzung zwischen SPS und dem SIMATIC VS130-2 erfolgt über PROFINET.

Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise zur Inbetriebnahme anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

(	Kenntnisse in der Handhabung von Windows

(	Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 - ‚Startup’

SPS- Programmierung mit STEP 7)

(	Grundlagen der Netzwerktechnik (z.B. Anhang V – Grundlagen der Netzwerktechnik)

Benötigte Hardware und Software

1	PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte

- Software STEP 7 V 5.4

- SPS SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP und mindestens einer digitalen

Ein- und Ausgabebaugruppe.

Beispielkonfiguration:

- Netzteil: PS 307 2A

- CPU: CPU 315F-2 PN/DP

- Digitale Eingänge: DI 16x DC24V

- Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A

- SIMATIC VS130-2 Auswertgerät mit Sensorkopf und LED-Ringlicht

- Ethernet- Verbindung zwischen PC, CPU 315F-2 PN/DP und VS120

# Hinweise zum Einsatz der CPU 315F-2 PN/DP

Die CPU 315F-2 PN/DP ist eine CPU die mit 2 integrierten Schnittstellen ausgeliefert wird.

- Die erste Schnittstelle ist eine kombinierte MPI/PROFIBUS-DP– Schnittstelle, die am

PROFIBUS DP als Master oder Slave für den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldgeräten mit sehr schnellen Reaktionszeiten eingesetzt werden kann.

Des Weiteren kann Die CPU hier über MPI oder auch über PROFIBUS DP

programmiert werden

- Die zweite Schnittstelle ist eine integrierten PROFINET- Schnittstelle.

Diese ermöglicht den Einsatz der CPU als PROFINET IO- Controller für den Betrieb von

dezentraler Peripherie an PROFINET. Über diese Schnittstelle kann die CPU ebenfalls

programmiert werden!

- An beiden Schnittstellen können auch fehlersichere Peripheriegeräte eingesetzt werden.

Hinweise:

-	In diesem Modul wird die CPU 315F-2 PN/DP als Steuerung für den Datenaustausch eines

SIMATIC RFID-Systems am PROFINET eingesetzt.

-	Zum Betrieb dieser CPU ist eine Micro Memory Card erforderlich!

- Die Adressen der Ein- und Ausgangsbaugruppen können bei dieser CPU parametriert werden.

# Hinweise zu den SIMATIC VS130-2 Komponenten

## Produktbeschreibung

Der Vision Sensor SIMATIC VS 130-2 ist ein Codeleser für Datamatrixcodes vom Typ ECC200

(mit Ausnahme der Typen "Structured Append" und "Reader Programming Code")

sowie die Codes PDF417 und QR (mit Ausnahme der Typen "ECI-Code", "Byte-Code",

"Kanji-Code", "Structured Append" und "FNC1-Code").

Der Codetyp wird beim Trainieren und im Adjust automatisch erkannt und beim Trainieren als Codeeigenschaft mit abgespeichert.

SIMATIC VS 130-2 arbeitet im Auflichtverfahren. Dabei wird das Objekt von oben mit dem mitgelieferten Ring-Blitzlicht beleuchtet. Es besteht die Möglichkeit, über das Zubehörteil Lampenmultiplexer eine von bis zu 4 Lampen für die Beleuchtung auszuwählen.

Code lesen, vergleichen oder verifizieren

SIMATIC VS 130-2 kann Codes lesen, den gesamten Code oder Teile davon mit einem gelernten Code vergleichen und die Qualitätswerte des aktuell gelesenen Codes auf die Qualitätswerte eines gelernten Codes beziehen (verifizieren).

Die gelesene Zeichenkette kann entweder vollständig oder teilweise (also gefiltert) ausgegeben werden. Darüber hinaus können bei der Ausgabe weitere Zeichen voran- bzw. nachgestellt werden.

SIMATIC VS 130-2 kann sowohl im Stand-Alone-Betrieb Gut- /Schlecht-Entscheidungen treffen als auch innerhalb eines Steuerungsprozesses die gelesenen Codes weitergeben.

## Leistungsmerkmale

• Robustes Lesen von Datamatrix-Codes auch unter erschwerten Bedingungen

• Lesen von gedruckten Codes vom Typ PDF417 und QR auf homogenem Hintergrund

• Auflicht-Ringblitzleuchte bei VS 130-2

• Ansteuerung von bis zu 4 Lampen über einen speziellen Lampenmultiplexer

• Verknüpfung mehrerer trainierter Codes, die nicht notwendigerweise zu ein und demselben

Codetyp gehören müssen, zu einem Codeset bei VS 130-2

• Vorgabe eines Fangbereichs ist möglich bei VS 130-2

• Vollständig webbasierte Bedienoberfläche

• Bei Datamatrix-Codes bis zu 20 Codelesungen pro Sekunde

• Ermittlung der Qualitätsmerkmale

• Weitreichende Bedien- und Beobachtfunktionen auch im Auswertebetrieb

• Weitreichende Diagnose- und Protokollierungsfunktionen: Fehlerbildspeicher und

Ereignisprotokollierung

• Firmware-Update via Bedienoberfläche

• Steuerung über Digital I/O, PROFIBUS DP und PROFINET IO, Triggersignal zusätzlich über

RS232-Schnittstelle eines RS232-Ethernet-Umsetzers oder TCP-Server

• Aufnahme des Codes ohne Triggersignal ("Endlos"-Modus)

• Ergebnisausgabe über PROFIBUS DP, PROFINET IO, RS232-Schnittstelle

eines RS232-Ethernet-Umsetzers, TCP-Verbindung an PC

## Auswerteanordnung

Die Objekte mit dem Code werden mit einer geeigneten Fördereinrichtung am Sensorkopf vorbeigeführt. Sie müssen sich beim Lesevorgang vollständig innerhalb des Sensorsichtfeldes befinden. Durch Trainieren wird der Zeicheninhalt der Codes gespeichert.

Im Auswertebetrieb wird der aktuelle Code gelesen und ggf. mit dem gespeicherten Inhalt eines trainierten Codes verglichen. Abhängig vom Leseergebnis werden die digitalen Ausgangssignale gesetzt:

READ (Code wurde lokalisiert und decodiert),

MATCH (Code stimmt mit gelerntem Code überein),

N_OK (Code war nicht lesbar).

Das Leseergebnis wird je nach Parametrierung über PROFIBUS DP, über PROFINET IO, über die RS232-Schnittstelle eines RS232-Ethernet- Schnittstellenumsetzers oder über einen TCP-Server ausgegeben.

## Erfassung und Ausgabe von Erkennungswerten in einer PROFINET IO-Umgebung

• Über Ethernet (TCP/IP) und einen Switch ist ein PC / PG angeschlossen, welches ausschließlich dem Einrichtvorgang dient.

• Über Ethernet und einen Switch besteht eine Verbindung zu einem PROFINET IO-fähigen Automatisierungssystem.

• Die SIMATIC VS130-2 wird durch das Automatisierungssystem gesteuert.

• Die Ergebnisausgabe der Prüfobjekte erfolgt über PROFINET IO zum

Automatisierungssystem.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 1 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

## Kommunikationsschnittstelle des VS130-2 auf PROFINET einstellen

Schalten Sie die Stromversorgung des Auswertegeräts VS130-2 für die Erstinbetriebnahme ein.

Bei der Erstinbetriebnahme erscheint auf der LCD-Display Anzeige "Factory-Settings Used".

Bestätigen Sie das mit "OK".

Danach führt das Auswertegerät VS130-2 einen Selbsttest durch:

• Überprüfung der Ethernet-Verbindung

ESC drücken

• Funktionsprüfung des Sensorkopfes

ESC drücken

Nach Durchlauf des Selbsttests erscheint auf dem LCD-Display die Anzeige "Adjust".

OK drücken um ins Hauptmenü zu gelangen

Bei jedem weiteren Start der SIMATIC VS130-2 führt das Auswertegerät VS130-2 folgenden Selbsttest durch:

• Überprüfung der Ethernet-Verbindung

• Ggf. Prüfung der Verbindung zu PROFINET IO

• Ggf. Prüfung Ethernet RS232-Umsetzer bzw. TCP-Server und zum PC / PG

• Ggf. Prüfung ob Daten vom und zum PROFIBUS DP ausgetauscht werden können

• Funktionsprüfung des Sensorkopfes

Bei einem fehlerfreien Durchlauf des Selbsttests wird abhängig vom Zustand beim letzten

Ausschalten auf dem LCD-Display das Hauptmenü, die Anzeige "Adjust" oder das RUN Menü

angezeigt.

Ggf. mehrmals ESC oder OK drücken um ins Hauptmenü zu gelangen

Darüber hinaus navigieren Sie im LCD-Display zwischen den Menüs und nehmen Eingaben

vor.

"Haupt"-Menü:

Um das VS130-2 auf PROFINET einzustellen müssen Sie ins Menü „Connect“

Stellen Sie den Cursor vor Connect und drücken Sie die OK Taste

"Connect"-Menü:

Sie müssen den IP Mode des Ethernet auf PNIO stellen

Stellen Sie den Cursor vor Ports und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor Ethernet und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor IP Mode und drücken Sie die OK Taste

Stellen Sie den Cursor vor PNIO und drücken Sie die OK Taste

Das Auswertgerät verlangt jetzt einen Neustart, drücken Sie die OK Taste um zu Bestätigen.

Nach den Neustart blinkt die rote Busfehler LED (BF) solange bis eine Kommunikation über PROFINET zwischen einer Steuerung und dem VS130-2 aufgebaut wird.

Ggf. mehrmals ESC drücken um ins Hauptmenü zu gelangen

Alle weiteren Informationen zu der Bedienung am Auswertgerät finden

Sie in den Kapiteln 4 und 5.2 der Betriebsanleitung „SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

# Inbetriebnahme eines Projektes mit CPU 315F-2 PN/DP und VS130-2

Im Folgenden wird die Inbetriebnahme des VS130-2 in einem Projekt beschrieben.

Dabei wird als SIMATIC S7-300 Station eine CPU 315F-2 PN/DP eingesetzt.

Im Steuerungsprogramm der CPU muss eine Datenstrukur über einen Funktionsbaustein-Aufruf (FB79) mit Datenbaustein (DB20) erstellt werden.

Die Datenstruktur hat folgenden Aufbau:

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 6.5 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

## Neues Projekt anlegen

1. 	Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ‚SIMATIC Manager’, der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. ( ® SIMATIC Manager)

2. 	STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt

( ® Datei ® Neu)

3.	Dem Projekt wird nun der ‚Name’ ‚VS130-2’ gegeben ( ® VS130-2 ® OK)

- Markieren Sie Ihr Projekt und fügen Sie ein ‚Industrial Ethernet- Subnetz’ ein

(( VS130-2 ( Einfügen ( Subnetz ( Industrial Ethernet).

- Dann wird eine ‚SIMATIC 300-Station’ eingefügt. (® Einfügen ® Station ® SIMATIC 300-Station)

## Hardware Konfigurieren

- Konfigurationswerkzeug für die ‚Hardware’ mit einem Doppelklick öffnen. (® Hardware)

- Hardwarekatalog durch einen Klick auf das Symbol ‚’ öffnen. (® )

‚Profilschiene’ mit einem Doppelklick einfügen ( ® SIMATIC 300 ® RACK-300

® Profilschiene ).

Hinweis:

Danach wird automatisch eine Konfigurationstabelle für den Aufbau des Racks 0 eingeblendet.

- Aus dem Hardwarekatalog können nun alle Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrem realen Rack gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste  gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen.

Wir beginnen mit dem Netzteil ‚PS 307 5A’. (® SIMATIC 300 ®  PS-300 ® PS 307 5A)

Hinweis:

Falls Ihre Hardware von der hier gezeigten abweicht, so müssen Sie einfach die entsprechenden Baugruppen aus dem Katalog auswählen und in Ihr Rack einfügen. Die Bestellnummern der einzelnen Baugruppen, die auch auf den Komponenten stehen, werden in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir die ‚CPU 315F-2 PN/DP’ auf den zweiten Steckplatz.

Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden.

(® SIMATIC 300 ®  CPU-300 ® CPU 315F-2 PN/DP ® 6ES7 315-2FH13-0AB0 ® V2.6 )

- Beim Eintragen der CPU erscheint folgendes Fenster, in dem Sie der CPU 315F-2 PN/DP eine ‚IP- Adresse’ zuordnen, die ‚Subnetzmaske’ festlegen und das bereits erstellte ‚Ethernet’- Netz auswählen müssen. Optional kann für Netzübergreifende Kommunikation auch eine ‚Router- Adresse’ ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ‚OK’ (( IP- Adresse: 192.168.0.100 ( Subnetzmaske: 255.255.255.0 ( Ethernet(1) ( Keinen Router verwenden ( OK)

Hinweise zur Vernetzung am Ethernet ( Weitere Informationen im Anhang V der Ausbildungsunterlage):

MAC- Adresse:

Die MAC-Adresse besteht aus einem festen und einem variablen Teil. Der feste Teil ("Basis-MAC-Adresse") kennzeichnet den Hersteller (Siemens, 3COM, ...). Der variable Teil der MAC-Adresse unterscheidet die verschiedenen Ethernet-Teilnehmer und sollte weltweit eindeutig vergeben werden. Auf jeder Baugruppe ist eine werksseitig vorgegebene MAC- Adresse aufgedruckt.

Wertebereich für IP-Adresse:

Die IP-Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.16

Wertebereich für Subnetzmaske:

Diese Maske wird verwendet, um erkennen zu können, ob ein Teilnehmer bzw. dessen IP- Adresse zum lokalen Subnetz gehört oder nur über einen Router erreichbar ist.

Die Subnetzmaske besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 255.255.0.0

Die 4 Dezimalzahlen der Subnetzmaske müssen in ihrer binären Darstellung von links eine Folge von lückenlosen Werten "1" und von rechts eine Folge von lückenlosen Werten "0" enthalten.

Die Werte "1" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Netznummer. Die Werte "0" bestimmen den Bereich der IP-Adresse für die Teilnehmeradresse.

Beispiel:

richtige Werte:	255.255.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 Binär

255.255.128.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 Binär

255.254.0.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 Binär

falscher Wert:	255.255.1.0 Dezimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 Binär

Wertebereich für Adresse des Netzübergangs (Router):

Die Adresse besteht aus 4 Dezimalzahlen aus dem Wertebereich 0 bis 255, die durch einen Punkt voneinander getrennt sind; z.B. 141.80.0.1.

Zusammenhang IP-Adressen, Adresse des Routers und Subnetzmaske:

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur an den Stellen unterschiedlich sein, an denen in der Subnetzmaske "0" steht.

Beispiel:

Sie haben eingegeben: für Subnetzmaske 255.255.255.0; für IP-Adresse 141.30.0.5 und für die Adresse des Routers 141.30.128.1.

Die IP-Adresse und die Adresse des Netzübergangs dürfen nur in der 4. Dezimalzahl einen unterschiedlichen Wert haben. Im Beispiel ist aber die 3. Stelle schon unterschiedlich.

Im Beispiel müssen Sie also alternativ ändern:

- die Subnetzmaske auf: 255.255.0.0 oder

- die IP- Adresse auf: 141.30.128.5 oder

- die Adresse des Netzübergangs auf: 141.30.0.1

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Eingangsmodul für 16 Eingänge auf den vierten Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC 300 ® DI-300 ® SM 321 DI16xDC24V).

Hinweis:

Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Im nächsten Schritt ziehen wir das Ausgangsmodul für 16 Ausgänge auf den fünften Steckplatz. Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (® SIMATIC-300 ® DO-300 ( SM 322 DO16xDC24V/0,5A).

Hinweis:

Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.

- Nun muss noch der PROFINET- Gerätename auf PN-IOx100 geändert werden.

Wählen Sie ‚PN-IO’ mit einem Doppelklick. (® PN-IO,( PN-IOx100,( OK)

- Ziehen Sie den PROFINET-IO-System (100) Strang nach rechts und fügen Sie aus dem Ordner PROFINET IO die SIMATIC VS100 Baugruppe VS130-2 durch Ziehen auf den Strang ein.

Sollte die Baugruppe VS130-2 noch nicht zur Auswahl stehen muss sie erst über

Menü „Extras“ GSD-Dateien instalieren von einem Datenträger eingefügt werden.

- Doppelklicken Sie auf die eingefügte Baugruppe und ändern Sie den Gerätenamen auf

VS130-2x130 und die IP-Adresse auf 192.168.0.130

- Doppelklicken Sie auf das SteuerByte der eingefügten Baugruppe und ändern Sie

die Adressen der Eingänge auf 10 und die der Ausgänge auf 20

Ansicht der Hardware

- Die Hardware Konfiguration wird nun durch einen Klick auf ‚’ gespeichert und übersetzt.

## Gerätenamen zuweisen

- Markieren Sie die Baugruppe VS130-2 und wählen Sie anschließend über das Menü „Zielsystem“ bei Ethernet Gerätenamen vergeben.

Hinweis:

Voraussetzung hierfür ist, dass die PG/PC- Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ist und die Netzwerkkarte des PCs richtig konfiguriert ist. Z.B.: IP- Adresse 192.168.0.99, Subnetz 255.255.255.0 und Router- Adresse -.-.-.- (Siehe Modul E02!)

- Markieren Sie die VS100 Baugruppe und Klicken Sie anschließend auf die

Schaltfläche „Name zuweisen“. Fenster wieder schließen.

- Dann kann die Hardware Konfiguration durch einen Klick auf ‚’ in die SPS geladen werden. Dabei sollte der Betriebsartenschalter an der CPU auf Stop stehen! ( ®  )

(Nach dem Laden der Hardware erlischt die rote BF LED an der VS130-2)

- Hardware Konfiguration schließen.

## Baustein und FB79 ins Projekt einfügen

Bibliothek VS130-2 aus dem aus dem Vorlagenverzeichnis oder von der

Vision Sensor SIMATIC VS130-2 V2.6 CD aus dem Verzeichnis

„Function Blocks“ dearchivieren und öffnen.

FB79 in den Bausteinordner des Projekts einfügen.

Bibliothek schließen.

Hinweis:

Anstelle der Bibliothek VS130-2 kann auch das Beispielprogramm VS130-2_Examples dearchiviert werden. Die Datei VS130_2_Examples.zip finden Sie auf der Vision Sensor SIMATIC VS130-2 V2.6 CD in dem Verzeichnis „Examples“, Unterverzeichnis „SIMATIC“

## FB 79 "VS130-2_CONTROL"

Mit dem FB 79 "VS130-2_CONTROL" kommunizieren Sie mit SIMATIC VS 130-2.

Sie legen lediglich den Auftrag fest, und der Baustein wickelt die Kommunikation über die unter Einbindung des PROFINET-IO-Devices VS 130- 2 in HW Konfig offen gelegten Schnittstellen ab.

Sie müssen folgende Bits des Steuerbytes (AB20) außerhalb des FB bearbeiten:

• TRG (Trigger): Starten der Auswertung

• RES (Reset): Quittierung eines Fehlers (siehe Fehlermeldungen)

Um eine Gut-Schlecht-Leseauswertung zu erhalten, müssen Sie die Ergebnisbits (EB10)

READ, MATCH und N_OK des Statusbytes auswerten.

Hinweis

Bei Verwendung des FB79 dürfen Sie im Steuerbyte des Auswertegeräts nur die Bits RES und TRG von Ihrem Programm aus beeinflussen.

Alle anderen Bits des Steuerbytes werden durch den FB beeinflusst.

Folgende Aufträge sind möglich:

• den laufenden Auftrag abbrechen (COMMAND =W#16#0000)

• Code auswählen (COMMAND =W#16#0001)

• einen Code trainieren (COMMAND =W#16#0002)

• die Ergebnis-Strings ausgeben(COMMAND =W#16#0081)

• die Position des Codes ausgeben (COMMAND =W#16#0088)

• die Qualitätsmerkmale des aktuell gelesenen Codes ausgeben (COMMAND =W#16#0082)

• die Nr. des aktuell ausgewählten Codes ausgeben (COMMAND =W#16#0003)

• den aktuellen Betriebszustand des VS 130-2 ausgeben (COMMAND =W#16#0004)

• das Steuersignal DISA zurücksetzen (COMMAND =W#16#0005)

Der FB 79 setzt bei fast allen Aufträgen das Steuersignal DISA beim VS 130-2 auf TRUE. Damit soll verhindert werden, dass VS 130-2 gleichzeitig über die Tastatur oder ein Bediengerät oder über die WEB-Server basierte Bedienoberfläche des VS130-2gesteuert wird.

Ausnahme sind die folgenden vier Aufträge:

• das Steuersignal DISA zurücksetzen.

• den laufenden Auftrag abbrechen. Dabei verändert der FB DISA nicht.

• die Nummer des aktuell ausgewählten Codes ausgeben. Dabei verändert der FB DISA nicht.

• den aktuellen Betriebszustand des VS 130-2 ausgeben. Dabei verändert der FB DISA nicht.

Ob ein Auftrag erfolgreich durchgeführt werden kann, hängt vom aktuellen Betriebszustand

des VS 130-2 ab (z.B. alle COMMAND Befehle mit W#16#8x sind nur im RUN-Betrieb möglich).

Der FB überwacht nur den reinen Datenverkehr zwischen VS 130-2 und der Steuerung, d.h. der Parameter DONE liefert keinen Rückschluss auf das eigentliche Leseergebnis, .

Der Parameter DONE bestätigt dass ein Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde.

Hinweis

• Falls Sie mit Hilfe des FB79 einen Ergebnis-String auslesen wollen, muss die Ausgabe des

Ergebnis-Strings auf PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO eingestellt sein.

Bei den Aufträgen "Wechseln eines Codes" (COMMAND =W#16#0001),

"Trainieren eines Codes" (COMMAND =W#16#0002) und

"Ausgeben des aktuell angewählten Codes" (COMMAND =W#16#0003) wird die Nummer des

angewählten Codes vom Auswertegerät erfragt. Daher muss auch in diesen Fällen die Ausgabe

des Ergebnis-Strings auf PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO eingestellt sein.

• Die Schnittstelle für die Signale DISA, SEL0 bis SEL3, TRN, RES, IN_OP, TRD,

RDY muss immer auf PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO eingestellt sein.

• Die Einstellung der Schnittstelle für die Ergebnisbits READ, MATCH, NOK ist für den

FB79 irrelevant (d.h. diese Bits kann man auch auf die digitalen Ausgänge des VS130-2 legen).

Eingangs-Parameter des FB79

Ausgangs-Parameter des FB79

Zulässige Werte für den Parameter COMMAND

Notizen

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Fehlerinformation zu den FB79

Ist ein Fehler aufgetreten, wird ERROR = TRUE gesetzt. Die genaue Fehlerursache wird dann in ERRCODE angezeigt. Daneben existieren Warnungen, bei denen ERROR auf FALSE gesetzt wird. Sie kennzeichnen eine Fehlersituation, die nicht zum Abbruch des momentanen Auftrags führt.

Falls nach einem FB-Aufruf ERRCODE <> DW#16#0000 0000, müssen Sie den FB erneut mit RESET=TRUE aufrufen, um die Fehlerinformation am FB rückzusetzen.

Hinweis

Durch einen Aufruf des FB mit RESET=TRUE quittieren Sie nur Fehleranzeigen des FB. Um Fehler des VS 130-2 zu quittieren (z. B. Transmit Error), müssen Sie das RES-Bit des Steuerbytes setzen.

## Belegung der PROFINET IO relevanten Schnittstellen des Auswertegeräts

Steuerbyte

Hinweis

Die Signale SEL0, SEL1, SEL2, SEL3, TRN und RES wirken nur, wenn DISA=1 ist.

Statusbyte

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 6.5 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

## DB20 Ergebnis-String Datenbaustein

Im DB20 wird der Ergebnis-String abgelegt.

DB20 erstellen.

DB20 öffnen 500 Byte anlegen.

Unter Name „ERGEBNIS“ eingeben.

Bei Typ (mit rechter Maustaste) Zusammengesetzte Datentypen das ARRAY Datenformat auswählen.

1..500 innerhalb der Klammern eingeben.

In der nächsten Zeile BYTE auswählen bzw. eingeben.

DB20 speichern und schließen.

## Symboltabelle ergänzen

Offnen Sie die Symboltabelle und geben Sie folgende Symbolzuordnungen ein.

Speichern und Schließen Sie die Symboltabelle.

## FC10 Steuerungsprogramm

Im FC10 soll nun das Steuerungsprogramm zu den Vision Sensor Modul VS130-2 erstellt werden.

Mit den START-Eingang (E0.0) wird der Befehl zur Bildaufnahme und der Code-Auswertung ausgeführt. Ein START ist nur möglich wenn sich das VS130-2 im RUN-Betrieb befindet.

Mit den RESET-Eingang (E0.1) wird im Fehlerfall ein Rücksetzen und Initialisieren des FB79 und ein Rücksetzen des VS130-2 durchgeführt.

Mit den RESET_DISA-Eingang (E0.2) wird das Steuersignal DISA auf FALSE gesetzt.

Mit den CODE_WECHSELN-Eingang (E0.3) kann ein Codewechsel durchgeführt werden.

Die CODE_NUMMER des anzuwählenden Codes wird dabei über das Eingangsbyte 1 (EB1) vorgegeben. Es können nur bereits trainierte Codes angewählt werden.

Mit den CODE_TRAINIEREN-Eingang (E0.4) kann ein neuer Code trainiert werden.

Die CODE_NUMMER des zu trainierenden Codes wird dabei über das Eingangsbyte 1 (EB1) vorgegeben. Es können max. 15 Codes (Nummer 1 - 15) trainiert werden.

Die Statusbits des FB79 werden im AB4 (Ausgänge A4.0 bis A4.2) angezeigt.

Die Statusbits und Ergebnisbits des VS130-2 werden im AB5 (Ausgänge A5.0 bis A5.5) angezeigt.

Beim Aufruf des FB79 werden an den ersten vier Eingangsparametern die Ein- bzw. Ausgangsadressen des VS130-2 (Hardware) im HEX Format eingetragen werden.

Am Eingangsparameter RECV wird der DB20 als ANY P#DB20.DBX0.0 BYTE 500 angegeben.

Die weiteren Status-Informationen des FB79 werden ab MB20 ausgegeben.

Diese weiteren Status-Informationen können dann in der Online-Ansicht oder

über die Variablentabelle beobachtet werden.

FC10 erstellen.

Im Netzwerke 1 bis 4

Notizen

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Netzwerk 5 und 6

Notizen

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Netzwerk 7 und 8

Notizen

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Netzwerke 9 bis 11

Notizen

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Netzwerke 12 bis 15

## Programmierung von Neustart und Wiederanlauf

Im OB100 müssen Sie den RESET-Eingang des FB79 setzen, um den FB zu initialisieren.

Dieser Eingang wird durch den Aufruf des FB79 wieder zurückgesetzt.

OB100 erstellen und öffnen.

In der Symboltabelle den DB79 den symbolischen Namen „Instanz_DB79“ zuweisen.

## FC10 im OB1 aufrufen

OB1 doppelklicken.

Symbolischer Name und Symbolkommentar eingeben.

Mit OK bestätigen.

Netzwerk 1 eingeben.

OB1 speichern und schließen.

Nun kann das Programm in die CPU geladen werden.

# WEB-Server basierte Bedienoberfläche des VS130-2

## Modell einrichten und auswerten

Öffnen Sie den Internet-Browser.

Geben Sie als Link die IP-Adresse 192.168.0.130 des VS130-2 ein.

Zur Spracheinstellung klicken Sie auf die deutsche Fahne.

Klicken Sie auf Sensor einrichten.

Im linken Teil der Bedienoberfläche finden Sie die Auswahl der Aufgaben in Form von Schaltflächen. Sie aktivieren die gewünschte Aufgabe durch einen Mausklick auf die zugehörige Schaltfläche. Anschließend wird der zugehörige Dialog im rechten Teil der Oberfläche angezeigt.

Die Web-Server basierte Bedienoberfläche für Vision Sensor SIMATIC VS130-2 bietet

folgende Dialogfelder zur Bildauswertung:

• Einrichten;

• Verbindungen;

• Trainieren;

• Auswerten;

• Optionen;

• Info;

• Verwalten;

• Stopp.

Unterhalb der Aufgaben-Schaltflächen befindet sich eine Ampel, mit der Sie auf einen Blick

erkennen, in welchem Betriebszustand sich das Auswertegerät VS130-2 befindet.

Die Ampel kann die folgenden Zustände annehmen:

• Grün: Auswertebetrieb VS130-2 mit Ergebnisausgabe

• Gelb: STOPP inkl. Einrichten und Trainieren

• Rot: Fehler

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten.

Oben links im Dialog wird ein statischer Text angezeigt, der eine kurze Anleitung

zum Einrichten des Sensors gibt.

Aktuelles Bild

Bei "Erkennung" wird der Zustand der Bilderkennung angezeigt:

• "erfolgreich abgeschlossen" in blauer Schrift, falls der aktuell gelesene Code

dekodiert werden konnte.

• "läuft" in roter Schrift, falls der aktuell gelesene Code nicht im ersten Versuch

dekodiert werden konnte.

Es werden nur Bilder angezeigt, die VS 130-2 auszuwerten versucht.

Die Bilder werden mit grünem Rahmen (Merkmal für erkannten Code)

dargestellt.

Ergebnis

Wurde ein Code erfolgreich dekodiert, wird unterhalb der Bildvorschau in dem Feld

Ergebnis der zuletzt gelesene Code bzw. der modifizierte Ergebnis-String

angezeigt. Falls der Code nicht dekodiert werden konnte, ist dieses Feld gegraut.

Qualität / Klasse / Wert

Wurde ein Code korrekt gelesen (Erkennung: "erfolgreich abgeschlossen"), werden

hier die Qualitätsmerkmale angezeigt, die bei der momentanen Einrichtsituation die

meisten Probleme beim Lesen des Codes verursacht haben. Durch Beseitigung

dieser Probleme können Sie die Lesesicherheit des VS 130-2 gezielt verbessern.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.3 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindungen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Integration oder auf die Schaltfläche Weiter.

Wählen Sie bei Verbindung für die Quelle, den Text, das Ergebnis und die Steuerung

PROFINET IO aus. Dadurch ist der Zugriff über das Steuerungsprogramm und den FB79 möglich.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Trainieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start Training.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.3 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten.

In diesem Dialog können Sie den Auswertebetrieb starten.

Die Codes werden gelesen und ggf. daraufhin überprüft, ob sie mit einem trainierten Code

übereinstimmen oder eine bzw. mehrere vorgegebene Zeichenketten enthalten.

Code wählen

Hier geben Sie die Nummer eines bereits trainierten Codes an, den Sie mit einem aktuellen Code vergleichen möchten. Es werden Ihnen folgende Werte angeboten:

• die Nummern aller bereits trainierten Codes

• "Auto", falls Sie unter "Optionen" im Decoder als "Aufgabe" das "Lesen" eingestellt haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

Geben Sie den START- Befehl an der SIMATIC Steuerung um die Code-Auswertung zu starten.

Hinweis

Durch den START- Befehl an der Steuerung wurde auch das DISA- Signal auf TRUE gesetzt. Dadurch sind alle Bedienfunktionen am VS130-2 Auswertgerät und im Web-Browser gesperrt.

Geben Sie das RESET_DISA- Signal an der SIMATIC Steuerung um die Bediensperre aufzuheben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen.

Das VS130-2 befindet sich immer noch im Auswertbetrieb.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp und Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Ja.

Nun können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Wählen Sie bei Aufgabe: „Vergleichen“.

Klicken sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten und starten Sie den Auswertbetrieb.

Geben Sie den START- Befehl an der SIMATIC Steuerung um die Code-Auswertung zu starten.

Der erfasste Code wurde mit den trainierten Code 1 verglichen. Die Codes stimmen überein.

Die Ausgänge READ und MATCH werden am VS130-2 und an der Steuerung kurz aktiviert.

Werten Sie einen anderen Code aus.

Die Codes stimmen nicht überein. Es ist ein Vergleichsfehler aufgetreten.

Das Ergebnis der Codeauswertung wird mit den Zusatz Match Err in Klammern ausgegeben.

Der Ausgang READ wird kurz am VS130-2 und an der Steuerung aktiviert.

Bei einen fehlerhaften oder nicht lesbaren Code wird ein Read Err ausgegeben.

Der Ausgang N_OK wird kurz am VS130-2 und an der Steuerung aktiviert.

Ansicht Info Statistische Informationen

Ansicht Info Trainierte Codes

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.3 der Betriebsanleitung

„SIMATIC Vision Sensor VS130-2“.

# Ergebnisse der Code-Auswertung in der CPU

## Web-Ansicht der Code-Auswertung

## Datensicht des DB20

## Variablentabelle VAT_VS130

# Text boxes

DB20

Ergebnis der Codeauswertung

Instanz DB79

des FB79

FB79

zu VS130-2

5 Ethernet- Verbindung

Frequenzumrichter

an SIMATIC S7

2-3 Tage Module H

Anlagensimulation

mit SIMIT SCE

1-2 Tage Module G

IT- Kommunikation

mit SIMATIC S7

2- 3 Tage Module E

Programmier-sprachen

2- 3 Tage Module C

Prozess-

visualisierung

2- 3 Tage Module F

3 SIMATIC S7-300 mit CPU 315F-2 PN/DP

Weiterführende Funktionen der

STEP 7- Programmierung

2- 3 Tage    Module B

4 SIMATIC VS130-2

mit Sensorkopf und LED-Ringlicht

Industrielle

Feldbussysteme

2- 3 Tage Module D

Grundlagen der

STEP 7- Programmierung

2 - 3 Tage      Module A

1 PC

2 STEP 7