## Slide 1: Support d’apprentissage/ de formation TIA Portal
Siemens Automation Cooperates with Education Utilisation exclusivement réservée aux instituts publics de formation et de R&D

## Slide 2: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Sommaire
  Vue d'ensemble des modules
  Description du processus
  Liste d'affectation
  Simulation
020-100 Description du processus d’installation de tri (TIA Portal)
Notes: 2

## Slide 3: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Vue d'ensemble des modules
Vue d'ensemble des modules
000-000 Vue d‘ensemble globale des modules pour le curriculum SCE
030-xxx Principes de base de la programmation de l'API
020-xxx Process type
010-xxx Configuration matérielle
040-xxx Visualisation
050-xxx Programmation étendue
060-xxx Entraînements
070-xxx Safety
100-xxx RFID
090-xxx Communication étendue
080-xxx Efficacité énergétique
110-xxx Vision
120-xxx Siwarex
130-xxx Serveur Web
140-xxx Security
020-100 Description du processus Installations de tri
020-xxx Process type
Notes: 3

## Slide 4: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Description du process
  Installation de tri automatisée pour la séparation de pièces en plastique et de pièces en métal
  Un toboggan fait glisser une pièce sur le convoyeur à bande  Une fois que la pièce est détectée, le convoyeur démarre
  Composant métallique (gris) : Transport jusqu’à hauteur du compartiment à métal, le vérin le pousse dans le compartiment
  Composant non métallique (orange) : Transport jusqu'à la fin du convoyeur, la pièce tombe dans le compartiment à plastique.
  Dès qu'une pièce est triée, la pièce suivante est engagée.
020-100 Description du processus d’installation de tri
Notes: 4

## Slide 5: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Liste d'affectation
DI | Type | Désignation | Fonction | NO/NF
I 0.0 | BOOL | -A1 | Alarme Arrêt d'urgence ok | NF
I 0.1 | BOOL | -K0 | Installation "Marche" | NO
I 0.2 | BOOL | -S0 | Commutateur sélection manuel / automatique | Manuel = 0
I 0.3 | BOOL | -S1 | Bouton démarrage automatique | NO
I 0.4 | BOOL | -S2 | Bouton arrêt automatique | NF
I 0.5 | BOOL | -B1 | Capteur vérin -M4 entré | NO
I 0.6 | BOOL | -B2 | Capteur vérin -M4 sorti | NF
I 0.7 | BOOL | -B3 | Capteur Moteur du convoyeur -M1 en marche (signal à impulsion aussi adapté pour le positionnement) | NO
I 1.0 | BOOL | -B4 | Capteur toboggan affecté | NO
020-100 Description du processus d’installation de tri - Table d'affectation des entrées TOR
DI | Type | Désignation | Fonction | NO/NF
I 1.0 | BOOL | -B4 | Capteur toboggan affecté | NO
I 1.1 | BOOL | -B5 | Capteur Détection de pièces métalliques | NO
I 1.2 | BOOL | -B6 | Capteur de pièce devant le vérin -M4 | NO
I 1.3 | BOOL | -B7 | Capteur de pièce en fin de convoyeur | NO
I 1.4 | BOOL | -S3 | Bouton Marche par à-coups convoyeur –M1 avant | NO
I 1.5 | BOOL | -S4 | Bouton Marche par à-coups convoyeur –M1 arrière | NO
I 1.6 | BOOL | -S5 | Bouton Entrer vérin -M4 "manuel" | NO
I 1.7 | BOOL | -S6 | Bouton Sortir vérin -M4 "manuel" | NO
Notes: 5

## Slide 6: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Liste d'affectation
DO | Type | Désignation | Fonction
Q 0.0 | BOOL | -Q1 | Moteur du convoyeur -M1 avant vitesse de rotation fixe
Q 0.1 | BOOL | -Q2 | Moteur du convoyeur -M1 arrière vitesse de rotation fixe
Q 0.2 | BOOL | -Q3 | Moteur du convoyeur -M1 vitesse variable
Q 0.3 | BOOL | -M2 | Entrer vérin -M4
Q 0.4 | BOOL | -M3 | Sortir vérin -M4
Q 0.5 | BOOL | -P1 | Affichage "Installation en marche"
Q 0.6 | BOOL | -P2 | Affichage mode "Manuel"
Q 0.7 | BOOL | -P3 | Affichage mode "Automatique"
Q 1.0 | BOOL | -P4 | Affichage "Arrêt d'urgence activé"
020-100 Description du processus d’installation de tri - Table d'affectation des sorties TOR
DO | Type | Désignation | Fonction
Q 1.1 | BOOL | -P5 | Affichage Automatique "démarré"
Q 1.2 | BOOL | -P6 | Affichage Vérin -M4 "entré"
Q 1.3 | BOOL | -P7 | Affichage Vérin -M4 "sorti"
Notes: 6

## Slide 7: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Liste d'affectation
AI | Type | Désignation | Fonction
IW 64 | INT | -B8 | Capteur valeur réelle de la vitesse du moteur +/- 10V
IW 66 | INT | -B9 | Valeur de consigne par défaut via le potentiomètre +/- 10V
AO | Type | Désignation | Fonction
QW 64 | INT | -U1 | Valeur de consigne de la vitesse du moteur dans les deux directions +/- 10V
020-100 Description du processus d’installation de tri - Table d'affectation des entrées et sorties analogiques
Notes: 7

## Slide 8: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Simulation
  Simulation SIMIT avec PLCSIM ou avec un automate via PRODAVE (actuellement uniquement S7-300)
  SIMIT V8.1 Démonstration
  01_masque de commande
    Zone violette : Représentation de l'état actuel de l'installation simulée
    Zone grise : Valeurs supplémentaires
    Zone verte : Console de l'installation simulée
020-100 Description du processus d’installation de tri - Simulation SIMIT
Notes: 8

## Slide 9: Support d’apprentissage/de formation TIA Portal Simulation
  02_SimControl pilote certains réglages de la simulation
  Zones supérieures : Créer des pièces
    Création automatique ou manuelle des pièces
      Automatique (par défaut)
      Manuel
    Type des pièces créées :
      Uniquement pièces métalliques
      Uniquement pièces plastiques
      Pièce métallique ou plastique aléatoire (par défaut)
  Zone du milieu : Présélection manuelle de la valeur de réglage -B9
  Zone inférieure : Remise à zéro de la position de la pièce
020-100 Description du processus d’installation de tri - Simulation SIMIT
Notes: 9

## Slide 10: Merci de votre attention !
siemens.com/sce
Subject to changes and errors. The information given in this document only contains general descriptions and/or performance features which may not always specifically reflect those described, or which may undergo modification in the course of further development of the products. The requested performance features are binding only when they are expressly agreed upon in the concluded contract.
All product designations may be trademarks or other rights of Siemens AG, its affiliated companies or other companies whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the respective owner.
Learning/Training Material
Downloads
Guided tour
What's new?
Courses
Trainer Packages & Products
Trainer Packages
SIMATIC IOT2000
Learning Systems
Manufacturers of Learning Systems
Text books
Downloads
Media Support
Media Support
Technical Support
Industry Online Support
Trial software / firmware
Getting Started / WBT
Use Cases
Products & Systems
WorldSkills
Competitions
Cooperation
Trainees & Students
Overview
Jobs & Career
Application Tips
Contact partner
Overview
Une assistance complete pour enseignants et étudiants sur le chemin vers l’Industry 4.0